Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

Komplexní pozemková úprava

v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí

PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

Textová část

ZPRACOVALI: 	Ing. Roman Micka						leden-březen 2017

Ing. Daniel Doubrava

VII.	PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ	4

1)	TECHNICKÁ ZPRÁVA	6

a)	Úvodní část	6

	Výchozí podklady	6

Podrobný průzkum terénu a analýza současného stavu	6

Zaměření řešeného území – výškopis a polohopis, pořízený při zpracování návrhu pozemkové úpravy	6

Hydrologické a vodohospodářské podklady	6

Podklady územního plánování	7

Metodické podklady a odborná literatura	7

Základní geodetické a majetkoprávní podklady	9

Dokumentace zpracované v řešeném území	10

	Účel a přehled navrhovaných opatření	11

Zařízení ke zpřístupnění pozemků	11

Zařízení a opatření k ochraně půdy	12

Vodohospodářská opatření	14

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (zvyšování ekologické stability krajiny)	17

	Zásady zpracování plánu společných zařízení	18

	Zohlednění podmínek stanovených správními úřady a správcI 	zařízení 	dotčených PSZ	19

b)	Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	19

	Zásady návrhu opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků	20

	Kategorizace sítě polních cest a základní parametry jejich 	prostorového uspořádání	20

	Objekty na cestní síti	20

	Zařízení dotčená návrhem cestní sítě	36

c)	Protierozní opatření pro ochranu ZPF	43

	Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF	55

	Přehled navrhovaných opatření proti vodní erozi a posouzení jejich 	účinnosti	56

Organizační opatření	56

Agrotechnická opatření	59

Technická opatření	59

	Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí	59

	Přehled dalších opatření k ochraně půdy	60

	Posouzení účinnosti navrhovaných protierozních opatření	60

	Zařízení dotčená návrhem protierozních opatření	62

d)	Vodohospodářská opatření	62

	Zásady návrhu vodohospodářských opatření	62

	Přehled vodohospodářských opatření a jejich základní parametry	62

Opatření k odvádění povrchových vod z území	62

Opatření k ochraně před povodněmi	64

Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod	65

Opatření k ochraně vodních zdrojů	65

Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků	65

Posouzení účinnosti navrhovaných opatření na změnu odtokových parametrů	65

	Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření	65

e)	Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, posílení ekologické stability krajiny a 	biodiverzity	66

	Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	66

	Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně a 	tvorbě životního prostředí	68

	Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního 	prostředí	76

	Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	76

2)	PŘEHLED O VÝMĚŘE POZEMKŮ POTŘEBNÉ PRO SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ	78

	Výměra pozemků pro společná zařízení celkem	78

	Výměra, která přejde spolu se spol. zař. do vlastnictví obce	78

	Výměra, která přejde spolu se spol. zař. do vlastnictví jiných osob	78

	Výměra, kterou se na výměře půdy pro spol. zař. podílí stát	78

	Výměra, kterou se na výměře půdy pro spol. zař. podílí obec	78

	Výměra, která zůstane ve vlastnictví ostatních vlastníků půdy	78

	Výměra, kterou se podílejí ostatní vlastníci půdy prostřednictvím 	opravného koeficientu pro PSZ	79

3)	PŘEHLED NÁKLADŮ NA USKUTEČNĚNÍ PSZ	79

4)	SOUPIS ZMĚN DRUHŮ POZEMKŮ	79

5)	DOKLADY O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ	80

6)	GRAFICKÉ PŘÍLOHY	81

7)	DOKLAD O PŘEDLOŽENÍ ZPRACOVANÉHO PSZ DOTČENÝM SPRÁVNÍM 	ÚŘADŮM	82

# PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín

Pobočka Vsetín, 4.května 287, 755 01 Vsetín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Marková

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu: 		19 – 3723001/7100

IČ: 			01312774

Zakázkové číslo objednatele 1 :     14-2015-525204

Objednatel č. 2:	Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín, Ing. Marek Bednář

V technických záležitostech oprávněn jednat: Jana Gallová, Ing. Josef Lukašík, Ing. Lubomír Röhrer

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Praha

Číslo účtu: 		51 – 1422200277/0100

IČ: 			65993390/CZ65993390

Zakázkové číslo objednatele 2 :     15PT-000526

Zhotovitel:		AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Střítecký, 	jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Pavlík

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.

Číslo účtu:		372520453/0300

IČ:			41601483

Zakázkové číslo zhotovitele:	109-2716-14

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 	vložka 2171.

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

### Úvodní část

Název akce:	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí

Ucelená část: 	Plán společných zařízení

Obec:	Lešná

Katastrální území (k. ú.): Vysoká u Valašského Meziříčí

Stavební úřad:	Valašské Meziříčí

Okres:	Vsetín

Zakázkové číslo:	109 – 2716 – 14

#### Výchozí podklady

##### Podrobný průzkum terénu a analýza současného stavu

Plán společných zařízení vychází z již provedené etapy pozemkových úprav v rámci kapitoly IV Rozbor současného stavu. Byl pouze doplněn na základě požadavků na návrh řešení jednotlivých opatření.

##### Zaměření řešeného území – výškopis a polohopis, pořízený při zpracování návrhu pozemkové úpravy

Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu v řešeném území bylo zpracováno firmou Agroprojekt PSO, s.r.o. Také podrobné zaměření výškopisu sloužící jako doplňující podklad pro dokumentaci technického řešení navrhovaných opatření, kde vzniká požadavek na přesné definování záborů pozemků, bylo zpracováno firmou Agroprojekt PSO, s.r.o. v prosinci 2016.

##### Hydrologické a vodohospodářské podklady

Byly použity vrstvy základní vodohospodářské mapy 1: 50 000 dostupné online z adresy heis.vuv. cz a další informační portály (např. vodavkrajine.cz, eagri.cz apod.). Mezi další podklady patří:

- Hrádek, F.: Návrhové průtoky pro velmi malá povodí, hydrologická směrnice, Vysoká škola zemědělská, Praha 6 Suchdol, 1988

- Kemel, M., Kolář, V.: Hydrologie, ES ČVUT, Praha 1, Husova 5, 1985

- ČSN 75 2405 Vodohospodářské řešení vodních nádrží

- TNV 75 2102 Úpravy potoků

- ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků

Jako hydrologické podklady byly použity výsledky sledování nejbližší srážkoměrné a klimatologické stanice, která se nachází ve Valašském Meziříčí .

##### Podklady územního plánování

- Územní plán obce Lešná platný od roku 1996 zpracovaný firmou Alfaprojekt, Ing. arch. Josef Dostál, sídlem Tylova 4, Olomouc

- aktualizovaný ÚP zpracovaný firmou Atelier UTILIS, a.s. v r.2014, Ing. arch. Leopold Pšenčík, sídlem Lazy I/4007, Zlín. V únoru 2017 ve stadiu před schválením.

- Územně analytické podklady (ÚAP) obce s rozšířenou působností – zde Valašské Meziříčí

- Zásady územního rozvoje (ZÚR) Zlínského kraje platné od roku 2012 zpracované Atelierem T – plan, s.r.o, sídlem Na Šachtě 9, Praha 7

-  Rozbor udržitelného rozvoje území, Aktualizace 2010 pro správní obvod ORP Valašské Meziříčí

##### Metodické podklady a odborná literatura

- Metodický návod k provádění pozemkových úprav (aktualizovaná verze k 1.1.2016), Ministerstvo zemědělství – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov. Č.j.: SPU 541013/2015

- Technický standard dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách (aktualizovaná verze 2016), Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov

- Janeček, M. a kol.: Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika. VÚMOP, v.v.i Praha, 2007. ISBN 978 – 80 – 254 – 0973 – 2, 76 s.

- Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí, ČÚZK, č.j.: 4571/2001 – 23

- Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod. ČÚZK, č.j.: 6530/2007 – 22, ve znění dodatků 1 a 2

- Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy, katastrální mapy digitalizované, souboru popisných informací katastrů nemovitostí České republiky y digitálních dat BPEJ verze 1.3 ze dne 24.11.1999, č.j. 5270/1999 – 22

- Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí ČR, č.j. 5598/2002 – 24 ve znění dodatků 1 – 9

- Metodika VÚMOP: Zásady navrhování územních systémů ekologické stability v rámci procesu komplexních pozemkových úprav. 16/1995

- Rukověť projektanta pro zpracování dokumentace ÚSES (Löw a spol., Brno, 1995)

- Kvítek, T.: Identifikace potenciálních zdrojových lokalit plošného zemědělského znečištění. Standardizovaný podklad pro projektování komplexních pozemkových úprav. Metodika. VÚMOP, v.v.i, 2008

- Mitasova, H.: Modeling topographic potential for erosion and deposition using GIS. U.S.Army Construction Engineering Research Laboratories, P.O.Box 9005, Champaign, Illinois 61826-9005, U.S.A. Department of Geography, University of Illinois at Urbana – Champaign, Urbana, Illinois 61801, U.S.A. Published in the International Journal of GIS v. 10, no. 5, p. 629-641 (1996).

- Hrádek, F. Stanovení návrhových průtoků pro malá povodí, Povrchové vody a pozemkové úpravy, XI. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře, 1996.

- Boor, B., Kunštácký, J., Patočka, C.: Hydraulika pro vodohospodářské stavby. SNTL/ALFA, 1968.

- Holý, M.: Eroze a životní prostředí. ČVUT Praha, 1994

- Kasprzak, K.: Ochrana vodních nádrží před znečištěním erozními smyvy. Dílčí závěrečná zpráva tématu RVHP 2.1. „Racionální využití a ochrana vodních nádrží“. Brno: Mendelova univerzita, 1989.

- Hrádek, F.: Návrhové průtoky pro velmi malá povodí, hydrologická směrnice. Vysoká  škola zemědělská, Praha 6 Suchdol, 1988

- Raplík, M., Výbora, P., Mareš, K.: Úpravy toků. Alfa Bratislava, 1989

- Mareš, K.: Úpravy toků – Navrhování koryt, vydavatelství ČVUT v Praze, 1997

- TNV 75 2415 Suché nádrže

- ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet.

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

- ČSN 73 6109 Projektování polních cest

- TNV 75 2102 Úpravy potoků

- ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků

- ČSN 75 2106 Hrazení bystřin

- ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy

- TNV 75 4922 Údržba odvodňovacích zařízení

##### Základní geodetické a majetkoprávní podklady

Kromě podkladů, které byly převzaty od katastrálního úřadu (soubor geodetických informací SGI a soubor popisných informací SPI), vychází plán společných zařízení z dalších podkladů:

- základní mapy 1:10 000

- základní vodohospodářské mapy 1:50 000

- mapy BPEJ

- geologických map

- leteckých snímků území

- měřické a vytyčovací náčrty, ZPMZ

##### Dokumentace zpracované v řešeném území zaměřené na:

Erozní a odtokové poměry

- Nebyla zpracována. Pouze vybrané kapitoly ze Studie proveditelnosti Protipovodňová opatření v lokalitě Lešná, AgPOL s.r.o., Olomouc 2014

Vodohospodářské stavby a ochranu před povodněmi

- Studie ochrany před povodněmi na území zlínského kraje, HYDROPROJEKT CZ, a.s., Praha 2007 (aktualizace VRV, a.s., Praha 2013)

- Studie proveditelnosti Protipovodňová opatření v lokalitě Lešná, AgPOL s.r.o., Olomouc 2014

Dopravní stavby

- Studie posouzení vlivu stavby Silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná a I/35 Lešná – Palačov (č. ISPROFIN: 3271127209), ARVITA P spol. s r.o., Otrokovice 2010

Dokumentace již zpracovaných pozemkových úprav

- V obci Lhotka nad Bečvou jsou pozemkové úpravy ve fázi vydání Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv

- V obci Příluky jsou pozemkové úpravy ve fázi zpracování návrhu nového uspořádání pozemků

- V obci Lešná probíhají pozemkové úpravy souběžně s KoPÚ Vysoká u Val. Meziříčí, jsou tedy ve fázi zpracování PSZ

Všechna výše uvedená území zpracovává fa Agroprojekt PSO, s.r.o. Doposud zpracovaná dokumentace k těmto zakázkám je uložena na SPÚ – Pobočce Vsetín, případně na obecním úřadě obce Lešná.

Tvorbu a ochranu ŽP

Oblastní generel ÚSES - okres VSETÍN (mimo CHKO), ARVITA P spol. s r.o., Ing. Hedvika Psotová, 2007

Další dokumentace

- GPL 112 – 56/2008, GPL 117 – 56/2008 – geometrický plán a jeho změna pro zřizování věcného břemene na trasu produktovodu Loukov – Sedlnice společnosti Čepro, a.s.

#### Účel a přehled navrhovaných opatření

##### Zařízení ke zpřístupnění pozemků

Jejich účelem je zajistit přístup ke všem pozemkům, které vzejdou z návrhu nového uspořádání pozemků. Jedná se o polní cesty C1 – C23, které jsou dále členěny na cesty hlavní (H), vedlejší (V) a doplňkové (D).

V návrhu PSZ jsou navrženy následující typy a kategorie polních cest:

| typ cesty | hlavní | vedlejší | doplňkové |
| --- | --- | --- | --- |
| kategorie | P4,5/30; P4,0/30 | P4,0/20; P3,5/20 | * |
| počet pruhů | jednopruhová | jednopruhová | jednopruhová |
| povrch | asfaltobeton, štěrkový | asfaltobeton, štěrkový, travnatý | travnatý |

* U doplňkových cest není uvedena kategorie, ale předpokládá se vozovka v šířce 3 m.

Hlavní cesty

HC1, HC8, HC10

Vedlejší cesty

VC2a, VC3, VC4, VC5, VC6, VC7, VC9, VC11, VC15a, VC15b

Doplňkové cesty

DC2b, DC12, DC13, DC14, DC16, DC17, DC18, DC19, DC20, DC21, DC22, DC23.

Přehled cestní sítě:

| cesta | kategorie | délka | plocha | druh | povrch | trať |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HC1-R | P 4,0/30 | 202 | 1010 | hlavní | štěrková | Záhumení |
| VC2a-R | P 3,5/20 | 168 | 588 | vedlejší | štěrková | Na potůčkách |
| DC2b | * | 404 | 1414 | doplňková | travnatá | Na potůčkách |
| VC3-R | P 4,0/20 | 460 | 2300 | vedlejší | travnatá | Za potoky |
| VC4-R | P 4,0/20 | 369 | 1845 | vedlejší | asfaltobeton | Hluboček |
| VC5-R | P 4,0/20 | 213 | 1065 | vedlejší | štěrková | Hluboček |
| VC6-R | P 3,5/20 | 193 | 1062 | vedlejší | asfaltobeton | Hluboček |
| VC7-R | P 4,0/20 | 160 | 880 | vedlejší | štěrková | Hluboček |
| HC8-R | P 4,0/30 | 107 | 589 | hlavní | asfaltobeton | Horní dráhy |
| VC9-R | P 3,5/20 | 157 | 785 | vedlejší | asfaltobeton | Vrchovina |
| HC10-R | P 4,5/30 | 447 | 2470 | hlavní | asfaltobeton | Vrchovina |
| VC11 | P 4,0/20 | 471 | 2355 | vedlejší | travnatá | Nad sedlíčkem |
| DC12 | * | 729 | 2544 | doplňková | travnatá | Za potoky |
| DC13 | * | 625 | 2188 | doplňková | travnatá | Na poločtvrtkách |
| DC14 | * | 725 | 2538 | doplňková | travnatá | U zelené cesty |
| VC15a | P 4,0/20 | 260 | 1300 | vedlejší | štěrková | Slaná voda |
| VC15b | P 4,0/20 | 1348 | 6740 | vedlejší | travnatá | Slaná voda |
| DC16 | * | 534 | 1869 | doplňková | travnatá | Horní dráhy |
| DC17 | * | 689 | 2756 | doplňková | travnatá | Od Pernicka |
| DC18 | * | 196 | 686 | doplňková | travnatá | Hluboček |
| DC19 | * | 265 | 928 | doplňková | travnatá | Na záhumení |
| DC20 | * | 338 | 1183 | doplňková | travnatá | Na záhumení |
| DC21 | * | 174 | 609 | doplňková | travnatá | Záhumení |
| DC22 | * | 295 | 1033 | doplňková | travnatá | Křík |
| DC23 | * | 440 | 1540 | doplňková | travnatá | Záhumení |

V rámci rekonstrukce a obnovy cestní sítě byly sborem zástupců dne 14. ledna 2017 předběžně projednány a navrženy ke schválení následující cesty, u kterých se počítá s budoucími investicemi:

1/ Cesta HC1, rekonstrukce stávající cesty – cesta se štěrkovým povrchem kategorie 4,0/20, délka 202 m.

2/ Cesta VC2a, rekonstrukce stávající cesty – cesta se štěrkovým povrchem kategorie 3,5/20, délka 168 m.

3/ Cesta VC4, rekonstrukce stávající cesty – cesta s asfaltobetonovým povrchem kategorie 4,0/20, délka 369 m.

4/ Cesta VC5, rekonstrukce stávající cesty – cesta se štěrkovým povrchem kategorie 4,0/20, délka 213 m.

5/ Cesta VC6, rekonstrukce stávající cesty – cesta s asfaltobetonovým povrchem kategorie 3,5/20, délka 193 m.

6/ Cesta VC7, rekonstrukce stávající cesty – cesta se štěrkovým povrchem kategorie 4,0/20, délka 160 m.

7/ Cesta HC8, rekonstrukce stávající cesty – cesta s asfaltobetonovým povrchem kategorie 4,0/30, délka 107 m.

8/ Cesta VC9, rekonstrukce stávající cesty – cesta s asfaltobetonovým povrchem kategorie 3,5/20, délka 157 m.

9/ Cesta HC10, rekonstrukce stávající cesty – cesta s asfaltobetonovým povrchem kategorie 4,5/30, délka 447 m.

10/ Cesta VC15a, cesta nově navržená – cesta se štěrkovým povrchem kategorie 4,0/20, délka 256 m.

11/ Cesta VC15b, cesta nově navržená – cesta s travnatým povrchem kategorie 3,5/20, délka 1352 m.

12/ Nové objekty: P3, P4, S11, S12, S13, S14, S15, S21, Z2, Z3, Z4.

13/ Objekty k rekonstrukci: P1, P2, S2, S3, S7, S8, S9, S10, Z1.

##### Zařízení a opatření k ochraně půdy

Opatření proti vodní erozi půdy jsou organizační, agrotechnická a technická opatření.

##### Organizační opatření

- velikost a tvar pozemku (upravuje cestní síť)

- ochranné zatravnění

- protierozní osevní postupy

ORG1 - Ochranné zatravnění plošné je navrženo v trati Za potoky o výměře 3780 m2. Toto zatravnění je navrženo na nejvíce svažité půdě. Jedná se o vsakovací pás o šířce cca 30m.

Osevní postup POP 1 (navrženo v 8 lokalitách POP1-ORG1 až POP1-ORG8)

Přísný  protierozní osevní postup s nízkým číslem faktoru protierozního účinku plodiny C (vyšší zastoupení jetelů, trav a jetelotráv ve víceletém osevním postupu).

Je vhodné používat v nejrizikovějších místech (prudké svahy a údolnice, lokality s mělkou půdou apod.) a je možno ho nahradit trvalým zatravněním (je navržen i v lokalitách, kde je i v současnosti na orné dlouhodobé zatravnění).

| Plodina | faktor C |
| --- | --- |
| pšenice ozimá | 0,110 |
| řepka ozimá | 0,291 |
| pšenice ozimá | 0,131 |
| vojtěška | 0,020 |
| vojtěška | 0,020 |
| vojtěška | 0,032 |
|  | 0,101 |

Osevní postup POP2 (navrženo v 9 lokalitách POP2-ORG1 až POP2-ORG9)

Protierozní osevní postup s vyloučením širokořádkových plodin a okopanin

| Plodina | faktor C |
| --- | --- |
| jetel luční | 0,032 |
| pšenice ozimá | 0,097 |
| pšenice ozimá | 0,131 |
| řepka ozimá | 0,291 |
| ječmen jarní | 0,259 |
|  | 0,162 |

Jsou to vzorové osevní postupy, které lze modifikovat za předpokladu, že z něj budou vyloučeny širokořádkové plodiny a okopaniny (např. kukuřice, slunečnice, řepa, brambory).

##### Agrotechnická opatření

Nejsou navrhována. Jsou obecně doporučená v celém ObPÚ v lokalitách se sklonitostí nad 5%. Patří sem vrstevnicové obdělávání půdy, pásové střídání plodin, výsev do ochranné plodiny nebo strniště.

##### Technická opatření

Jako technická opatření slouží ochranné příkopy viz kapitola „Vodohospodářská opatření“.

##### Vodohospodářská opatření

Účelem vodohospodářských opatření je zvýšení akumulační schopnosti území zadržením vody v krajině, zvýšení retenční schopnosti území a tím zvýšení ochrany obce před povodněmi, doplnění biotopů o prostředí příznivá pro rozvoj živočichů a vegetace vázaných na vodní a mokřadní prostředí jako i ochrana zemědělsky využívaných pozemků před přívalovými srážkami a jejich erozivními účinky. Přehledná tabulka vodohospodářských opatření:

| název | popis | plocha | ozn. v UP | trať | stav | Q (m3/s) | posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP1 | odvodňovací příkop | 0,02 ha | - | Záhumení | stávající | - | neposuzováno |
| OP2 | odvodňovací příkop | 0,14 ha | K173-část | Záhumení | rekonstrukce | 0,85 | vyhovuje |
| OP3 | odvodňovací příkop | 0,07 ha | K179-část | Hluboček | nový | 0,42 | vyhovuje |
| ST1 | sanace strže = 6x drátkokam. přehrážka | 0,09 ha | WT58 | Hluboček | nový | 4,2 | vyhovuje |
| ST2 | sanace strže = 6x drátkokam. přehrážka | 0,08 ha | LBC Hluboček | Pod Strání | nový | 4,78 | vyhovuje |

Opatření k odvádění povrchových vod z území

Opatření k odvádění povrchových vod v zájmovém území jsou vázána na systém polních cest. Jde zde o stávající příkop OP1, který je umístěn podél oploceného areálu bývalého ZD a je napojený na HOZ Lešná 4A.

Jako opatření k rekonstrukci je navržen odvodňovací příkop OP2, který je veden podél cest HC1 a VC2a. Odvodňovací příkop OP2 je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště dle srážkoměrné stanice Valašské Meziříčí s průměrnou dobou opakování N = 50 let. Návrhový průtok Q50 = 0,85 m3/s. Svahy i dno příkopu budou opevněny, příkop bude lichoběžníkovitého tvaru se sklony svahů 1 : 1,5, minimální hloubka 0,80 m, šířka ve dně 0,30 m. Podélným sklon se pohybuje v rozmezí od 0,44 do 28,76 %. Celková délka příkopu je 329,53 m. V místě křížení s HC1 je navržen propustek P1 - DN 800.

Parametry OP2:

Délka příkopu				 329,53 m

Hloubka příkopu			 min. 0,80 m

Šířka dna příkopu			 0,30 m

Sklon svahů příkopu			 1 : 1,5

Podélný sklon příkopu		 0,44 – 28,76 %

Opevnění	osetí travní směsí nebo kamennou dlažbou

Odvodňovací příkop OP3 v lokalitě Hluboček je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště dle srážkoměrné stanice Valašské Meziříčí s průměrnou dobou opakování N = 100 let. Návrhový průtok Q100 = 0,42 m3/s. Odvodňovací příkop OP3 je nově navrženým odvodňovacím prvkem. Svahy i dno příkopu budou opevněny, příkop bude lichoběžníkovitého tvaru se sklony svahů 1 : 1,5, minimální hloubka 0,40 m, šířka ve dně 0,40 m. Podélným sklon se pohybuje v rozmezí od 1,27 do 57,00 %. Celková délka příkopu je 287,33 m. V místě křížení s VC6 je navržen propustek P4 - DN 600.

Parametry OP3:

Délka příkopu				 287,33 m

Hloubka příkopu			 min. 0,40 m

Šířka dna příkopu			 0,40 m

Sklon svahů příkopu			 1 : 1,5

Podélný sklon příkopu		 1,27 – 57,00 %

Opevnění	osetí travní směsí nebo kamennou dlažbou

Sanace strže ST1 – umístění na vodním toku IDVT 10202014 pod obcí.

Za účelem sanace strže ST1 je navrženo 6 drátokamenných přehrážek. Výška ovladatelného retenčního prostoru nad stávajícím terénem je u všech navržených přehrážek stejná, a to 2,0 m. Přelivná hrana délky 6,0 m při přepadové výšce h = 0,5 m převede u každé přehrážky průtok odpovídající průtoku Q100  = 4,20 m3/s. Velikost návrhového průtoku Q100 byla stanovena v profilu nejníže umístěné přehrážky ST1.1.

Sanace strže ST2 – umístění v údolnici v trati Pod Strání součástí LBC Hluboček.

Za účelem sanace strže ST2 je navrženo rovněž 6 drátokamenných přehrážek. Výška ovladatelného retenčního prostoru nad stávajícím terénem je u všech navržených přehrážek stejná, a to 2,0 m. Přelivná hrana délky 6,0 m při přepadové výšce h = 0,5 m převede u každé přehrážky průtok odpovídající průtoku Q100  = 4,78 m3/s. Velikost návrhového průtoku Q100 byla stanovena v profilu nejníže umístěné přehrážky ST2.1.

Pro nově navrhované a rekonstruované prvky OP2, OP3, ST1 a ST2 je zpracována dokumentace technického řešení (DTR).

Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod

Nejsou navržena. K ochraně povrchových vod patří všeobecně zatravnění údolnic, protierozní osevní postupy.

Opatření k ochraně vodních zdrojů

Nejsou navržena. Ve vymezených ochranných pásmech vodního zdroje (OPVZ) platí obecná ustanovení na ochranu vodních zdrojů dle §30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění dle 39/2015 Sb.

Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha

Nejsou navržena.

Opatření u stávajících vodních děl

Nejsou navržena.

Opatření u staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků

Nejsou navržena.

##### Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (zvyšování ekologické stability krajiny)

Zásadním a závazným podkladem pro návrh prvků ÚSES v rámci KoPÚ je územní plán (ÚP sídelního útvaru Lešná, 1996, dle pozdějších schválených změn). Mimo územní plán jsou výchozími dokumentacemi se vztahem k ÚSES tyto podklady:

- Zásady územního rozvoje (ZÚR) Zlínkého kraje - aktualizovaný návrh (Atelier T-plan, s.r.o., 2012);

- Územně analytické podklady (ÚAP) obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí (2008);

- Rozbor udržitelného rozvoje území, Aktualizace 2010 pro správní obvod ORP Valašské Meziříčí

- Oblastní generel ÚSES - okres VSETÍN (mimo CHKO), ARVITA P spol. s r.o., Ing. Hedvika Psotová, 2007

# Zároveň se zpracováním KoPÚ je podán návrh nového ÚP a probíhá jeho schvalování. Pro potřeby KoPÚ v k.ú. Vysoká byl plán ÚSES převzat a upraven z návrhu nového ÚP Lešná. Uvedené podklady se liší počtem vymezených lokálních biocenter i biokoridorů.

# Aktuální vymezení dle ÚP nekoresponduje zcela přesně se skutečným stavem území (vychází z katastrálních map a stávající vymezení nelze v terénu u všech stávajících prvků jednoznačně dohledat či určit a ne vždy zohledňuje praktické možnosti a hospodárné využití přilehlých pozemků). Cílem bylo vymezit prvky stávající, nebo s existujícím základem, přesněji s využitím podrobného zaměření skutečného stavu takovým způsobem, aby jejich hranice bylo možné co nejsnáze identifikovat v terénu (skupiny dřevin, břehové porosty, terénní zlomy, meze, hranice porostů). U některých prvků bylo upraveno (optimalizováno) vymezení tak, aby bylo zohledněno hospodárné užívání na přilehlých pozemcích, ale i takové detaily jako oplocení, či užívací rozhraní, což v několika případech vedlo k úpravě konečného tvaru a plochy prvků. Na základě tohoto postupu bylo provedeno přesné a konečné vymezení skladebných prvků ÚSES, které jsou fakticky a koncepčně vymezeny na totožných lokalitách jako v návrhu ÚP. Vymezení některých prvků se odlišuje oproti ÚP v některých případech tvarem a detailem umístění. Vše při zachování původních prostorových a biogeografických vazeb. V porovnání s řešením v ÚP se jedná o drobné plošné úpravy (prvky i jejich poloha a vazby na okolní k.ú. zůstaly zachovány).

Přehled navržených prvků ÚSES

| prvek | označení | název | výměra (v ObPÚ) m2 |  | zábor | stav | délka (v ObPÚ) m | STG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| biocentra | LBC | Hluboček | 73 058 |  |  | 73 058 |  | 3B-BC3-4 |
|  | LBC | Slaná voda | 8 073 |  | 1 025 | 7 048 |  | 3BC-C3-4(5a) |
|  | LBC | Poločtrvtky | 65 284 |  |  | 65 284 |  | 3BC-C3-4(5a) |
| celkem |  |  | 146 415 |  | 1 025 | 145 390 |  |  |
| biokoridory | LBK 1 |  | 19 147 |  | 3 550 | 15 597 | 730 | 2-3BC-C(4)5a |
|  | LBK 2 |  | 22 221 |  | 11 995 | 10 226 | 1 750 | 3B-BC3-4 |
|  | LBK 3 |  | 1 471 |  | 1 471 | 0 | 120 | 3B3 |
| celkem |  |  | 42 839 |  | 17 016 | 25 823 | 2 600 |  |
| interakční | IP1 |  |  |  |  | 0 | 180 |  |
| prvky | IP2 |  |  |  |  | 0 | 200 |  |
|  | IP3 |  | 1 050 |  |  | 1 050 |  |  |
|  | IP-ZAL1 |  | 7 323 |  | 7 323 | 0 | 380 |  |
| celkem |  |  | 8 373 |  | 7 323 | 1 050 | 760 |  |
| ÚSES V ObPÚ K.Ú. Vyská celkem: | 189 254 |  | 18 041 | 171 213 |  |  |

#### Zásady zpracování plánu společných zařízení

Návrh plánu společných zařízení v k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí představuje soubor opatření, která mají vytvořit podmínky pro splnění cílů pozemkových úprav, stanovených především v § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o komplexní řešení venkovského prostotu, jehož základní myšlenkou je ochrana a zabezpečení obnovitelných zdrojů (půdy a vody), rostlinných a živočišných druhů a jejich společenství a nové využití celé krajiny. Hlavním cílem, dle § 2 zákona č. 136/2002 Sb., je:

- Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, tj. cest a objektů na nich (propustky, mostky, sjezdy, odvodňovací žlaby, apod.)

- Zpomalení nebo potlačení degradačních procesů na zemědělské půdě, tj. zachování a podpora přirozené produkční schopnosti půd eliminací erozních projevů na orné půdě, nadměrného utužování podorničí či kontaminace půd. Dalším úkolem je zvyšování úrodnosti půdy a zvýšení výnosů při současné minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí (ŽP).

- Zlepšení vodního režimu území a kvality povrchových a podzemních vod, především zadržení vody v území převodem povrchové vody do podzemní, zpomalení rychlosti odtoku, ochrana vody před znečištěním, ochrana území před záplavami, posouzení povodňových rizik či snižování nepříznivých účinků sucha

- Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability (návrh plánu ÚSES, podpora biodiverzity krajiny)

- Zachování a tvorba krajinného rázu (podpora strukturálních prvků krajiny, estetických hodnot, jedinečnosti a mnohotvárnosti krajiny)

#### Zohlednění podmínek stanovených správními úřady a správcI zařízení dotčených PSZ

Vyhodnocení podmínek DOSS, právnických a fyzických osob obeslaných 2.3.2017:

| č. | Organizace, správní úřad | datum | Vyjádření |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obec Lešná – Lešná 36, 756 41 Lešná | 6.3.2017 | souhlasí |
| 2 | Krajská hygienická stanice zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín | 23.3.2017 | stanovisko nevydává |
| 3 | MěÚ Valašské Meziříčí – Odbor stavebního řádu, Soudní 1221, 757 01 Val. Meziříčí | 17.3.2017 | viz. 4 |
| 4 | MěÚ Valašské Meziříčí – Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Soudní 1221, 757 38 Val. Meziříčí | 17.3.2017 | respektovat územně plánovací dokumentaci, koordinovat s nově připravovaným ÚP |
| 5 | MěÚ Valašské Meziříčí – Odbor dopravně správních agend, Soudní 1221, 757 38 Val. Meziříčí | 16.3.2017 | bez připomínek |
| 6 | MěÚ Valašské Meziříčí – Odbor školství, kultury a sportu, Soudní 1221, 757 38 Val. Meziříčí | 8.3.2017 | bez připomínek |
| 7 | MěÚ Valašské Meziříčí – Odbor životního prostředí, Soudní 1221, 757 01 Val. Meziříčí | 10.3.2017 | bez připomínek |
| 8 | Krajský úřad Zlínského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství, odd. hodnocení ekologických rizik, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín | 21.3.2017 | nebude předmětem posuzování podle zák.100/2001 Sb., prokazatelně projednat napojení polních cest na silnice (ŘSZK) |
| 9 | ÚZSVM, Územní pracoviště Ostrava, odbor Odloučené pracoviště Vsetín, Pod Vršky 27, 755 01 Vsetín |  |  |
| 10 | SPÚ, Oddělení správy vodohospodářských děl, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 | 7.4.2017 | konzultovat napojení OP2 do HOZ, v případě realizace DC14, OP2 nebo VC2a-R předložit PD k odsouhlasení |
| 10a | SPÚ Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín | 4.4.2017 | bez připomínek |
| 11 | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7 | 17.3.2017 | nemá zásadní připomínky, požaduje po KPU vyhotovení GPL na produktovod |
| 12 | Lesy ČR, s.p., Lesní správa Rožnov p. Radhoštěm, Láň 2461, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm |  |  |
| 13 | Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín | 14.3.2017 | nemá námitky, požaduje zvážit možnost převodu parcely číslo 74 |
| 14 | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno | 4.4.2017 | souhlasí za podmínek: předložit DTR prvků v pásmu 6m od břehové čáry, návrh KoPÚ vložit do LPIS |
| 15 | RWE Distribuční služby, s.r.o, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno | 21.3.2017 | v zájmovém území se nachází plynárenské zařízení, k vyjádření o PD stavby je nutné předložit v měř. 1:500 nebo 1:1000 |
| 16 | ŘSZK Oddělení majetkové správy, Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí | 18.4.2017 | v místech připojení na silnice postupovat v souladu se zákonem č.13/1997, S9 navrhnout k rekontrukci |
| 17 | ŘSD ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábř. 5476, 757 01 Valašské Meziříčí | 21.3.2017 | souhlasí |
| 18 | T – Mobile Czech Republic, a.s., Technické oddělení, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 | 27.3.2017 | žádosti zasílat přes vebovou aplikaci |
| 19 | Vodafone Czech Republic, a.s., Technická 23, 616 00 Brno | 24.3.2017 | zachovat parcely 331/22, 432/1, 1 a 3/1 na nichž je naše zařízení |
| 20 | Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jesenická 1106, 755 11 Vsetín | 17.3.2017 | respektovat zařízení a ochr. Pásmo, p.č.331/2 zachovat v našem vlastnictví |
| 21 | Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno | 4.4.2017 | je evidován dobývací prostor pro Green Gas DPB a.s., respektovat |
| 22 | Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát – úsek dopravního inženýrství, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín | 21.3.2017 | bez zásadních připomínek, u nových sjezdů S11 a S12 v dalším stupni PD dodat řezy |
| 23 | Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 |  |  |
| 24 | Green Gas, DPB a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov |  |  |
| 25 | Honební společnost Lešná, 75641 Lešná | 6.4.2017 | valná hromada v zásadě souhlasí |

### Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

#### Zásady návrhu opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků

Účelem návrhu opatření ke zpřístupnění pozemků je zajistit přístup ke všem pozemkům, které vzejdou z návrhu nového uspořádání pozemků. Jedná se o polní cesty C1 – C23, které jsou dále členěny na cesty hlavní (H), vedlejší (V) a doplňkové (D).

#### Kategorizace sítě polních cest a základní parametry jejich prostorového uspořádání

V návrhu PSZ jsou navrženy následující typy a kategorie polních cest:

| typ cesty | hlavní | vedlejší | doplňkové |
| --- | --- | --- | --- |
| kategorie | P4,5/30; P4,0/30 | P4,0/20; P3,5/20 | * |
| počet pruhů | jednopruhová | jednopruhová | jednopruhová |
| povrch | asfaltobeton, štěrkový | asfaltobeton, štěrkový, travnatý | travnatý |

* U doplňkových cest není uvedena kategorie, ale předpokládá se vozovka v šířce 3 m.

# Cesta:  HC1

Typ cesty: hlavní - štěrková

Umístění cesty: trať Záhumení

Popis trasy cesty: Cesta začíná v místě napojení na MK2 a po hranici intravilánu směřuje za zahradami k další místní komunikaci. Podélný sklon je v rozmezí od 1,59 % do 10,64 %.

Délka cesty: 202m

# Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, kategorie P4,0/30, volná šířka koruny 4,0 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta k rekonstrukci se štěrkovým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty souběžným příkopem OP2.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást dopravní stavby:  není navrženo, podél cesty jsou zahrady.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům – záhumenková cesta.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: napojení na MK2.

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: v km 0,180 propustek P1

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: rekonstrukce cesty a P1.

Dokumentace technického řešení:  ano

# Cesta:  VC2a

Typ cesty: vedlejší – štěrková		Umístění cesty: trať Na potůčkách

Popis trasy cesty: Cesta začíná v místě napojení na MK a HC1 a po spádnici směřuje jihovýchodním směrem  na okraj k.ú. Končí napojením na DC2b. Podélný sklon je v rozmezí od 6,43 % do 16,87 %.

Délka cesty: 168m

# Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, kategorie P3,5/20, volná šířka koruny 3,5 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta stávající s travnatým povrchem určená k rekonstrukci.

# Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně i odvodnění povrchu cesty do příkopu OP2.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást dopravní stavby:  není navrženo, podél cesty stávající keřový porost.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům a do lesa.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: nejsou

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení TI: v km 0,085 plynovod, v km 0,155 vedení VN

Dokumentace technického řešení:  ano

# Cesta:  DC2b

Typ cesty: doplňková - travnatá

Umístění cesty: trať Na potůčkách

Popis trasy cesty: Cesta začíná v místě napojení na VC2a a po vrstevnici a následně po spádnici směřuje jihovýchodním směrem  na okraj k.ú. Končí napojením na cestu ze sousedního k.ú.

Délka cesty: 404m           Podélný sklon je v rozmezí od 0,5 % do 10 %.

# Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, volná šířka koruny 3,0 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta nová v trase původní PK cesty s travnatým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty bez příkopu, voda odtéká po terénu.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást dopravní stavby:  není navrženo.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům a do lesa.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: nejsou

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení: v km 0,070 HMZ; 0,200-0,404 plošné odvodnění

Dokumentace technického řešení:  ne

# Cesta:  VC3

Typ cesty: vedlejší - travnatá

Umístění cesty: trať Za potoky

Popis trasy cesty: Cesta začíná na katastrální hranici s Jesenicí, směřuje k lesu a po jeho okraji vede zpět na kat. hranici, kde se napojuje na PK polní cestu.

Délka cesty: 460m           Podélný sklon je v rozmezí od 0,5 % do 8 %.

# Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, kategorie P4,0/20, volná šířka koruny 4,0 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta stávající s travnatým povrchem určená k rekonstrukci.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty bez příkopu, voda odtéká po terénu.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást dopravní stavby:  není navrženo, podél cesty stávající porost – LBK1.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům a do lesa.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: nejsou

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení: v km 0,280 vedení VN; 0,000-0,460 plošné odvodnění

Dokumentace technického řešení:  ne

# Cesta:  VC4

Typ cesty: vedlejší - asfaltobetonová

Umístění cesty: trať Hluboček

Popis trasy cesty: Cesta začíná na ObPÚ v místě napojení na MK a v trase stávající záhumenkové cesty podél obvodu PÚ směřuje k VC6.

Délka cesty: 369m           Podélný sklon je v rozmezí od 5,09 % do 13,21 %.

# Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, kategorie P4,0/20, volná šířka koruny 4,0 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta k rekonstrukci s asfaltobetonovým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty bez příkopu, voda odtéká po terénu.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást dopravní stavby:  není navrženo, podél cesty jsou zahrady.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům – záhumenková cesta.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: napojení na MK.

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: v km 0,135 a v km 0,165  křížení s VN; 0,150-0,369 plošné odvodnění

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s real. cesty: rekonstrukce cesty, Z3 nový.

Dokumentace technického řešení:  ano

# Cesta:  VC5

Typ cesty: vedlejší - štěrková

Umístění cesty: trať Hluboček

Popis trasy cesty: Cesta tvoří spojnici cest VC4 a DC18.

Délka cesty: 213m      Podélný sklon je v rozmezí od 0,86 % do 17,33 %.

Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, kategorie P4,0/20, volná šířka koruny 4,0 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta k rekonstrukci se štěrkovým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty bez příkopu, voda odtéká po terénu.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást dopravní stavby:  není navrženo.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům a do lesa.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: nejsou.

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení: 0,000-0, 804 a 0,185-0,213 plošné odvodnění

Dokumentace technického řešení:  ano

# Cesta:  VC6

Typ cesty: vedlejší - asfaltobetonová

Umístění cesty: trať Hluboček

Popis trasy cesty: Cesta tvoří spojnici cest VC4 a VC11.

Délka cesty: 193m          Podélný sklon je v rozmezí od 0,86 % do 13,22 %.

# Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, kategorie P3,5/20, volná šířka koruny 3,5 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta k rekonstrukci s asfaltobetonovým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty souběžným příkopem OP3.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:  není navrženo, podél cesty jsou zahrady.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům – záhumenková cesta.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: nejsou.

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: v km 0,185 propustek P4 nový;  0,190 vedení VN a NN; km 0,180-0,193 plošné odvodnění

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: rekonstrukce cesty a nový propustek P4 a nový žlab Z4.

Dokumentace technického řešení:  ano

# Cesta:  VC7

Typ cesty: vedlejší - štěrková

Umístění cesty: trať Hluboček

Popis trasy cesty: Cesta začíná v místě sjezdu S7 ze silnice III/03567 a v trase stávající cesty směřuje na okraj lesa. Podélný sklon je v rozmezí od 0,95 % do 17,83 %.

Délka cesty: 160m

# Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, kategorie P4,0/20, volná šířka koruny 4,0 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta k rekonstrukci se štěrkovým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty bez příkopu, voda odtéká po terénu.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:  není navrženo.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům a do lesa.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: sjezd S7 na MK5

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení TI: km 0,045 propustek P2-rekonstrukce

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: rekonstrukce cesty a P2.

Dokumentace technického řešení:  ano

# Cesta:  HC8

Typ cesty: hlavní - asfaltobetonová

Umístění cesty: trať Horní dráhy

Popis trasy cesty Cesta začíná v místě napojení S8 na sil.III/03566 a v trase stávající cesty  směřuje na kat. hranici, kde se napojuje na cestu mimo ObPÚ.

Délka cesty: 107m          Podélný sklon je 2,89 % a 4,98 %.

# Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, kategorie P4,0/30, volná šířka koruny 4,0 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta k rekonstrukci s asfaltobetonovým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně a odvodnění povrchu cesty do souběžné vodoteče.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást dopravní stavby:  není navrženo, podél cesty jsou břehové porosty.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: napojení na sil.III/03566.

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: nejsou.

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: rekonstrukce cesty a S8.

Dokumentace technického řešení:  ano

# Cesta:  VC9

Typ cesty: vedlejší - asfaltobetonová

Umístění cesty: trať Vrchovina

Popis trasy cesty: Cesta tvoří spojnici cest HC10 a sil.III/03567.

Délka cesty: 157m          Podélný sklon je v rozmezí od 4,03 % do 8,54 %.

Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, kategorie P3,5/20, volná šířka koruny 3,5 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta k rekonstrukci s asfaltobetonovým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty bez příkopu, voda odtéká po terénu.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:  není navrženo.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům a do lesa.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: sjezd S10 na MK5.

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení TI: 0,000-0,004 plynovod, kabel, vodovod, VN

Popis předpokládaných staveb. prací spojených s realizací cesty: rek. cesty, Z1 rekonstrukce, Z2 nový a S10 rekonstrukce.

Dokumentace technického řešení:  ano

# Cesta:  HC10

Typ cesty: hlavní - asfaltobetonová

Umístění cesty: trať Vrchovina

Popis trasy cesty Cesta začíná v místě napojení na sil.III/03567 (kruhová točna autobusů) a v trase stávající záhumenkové cesty směřuje k MK1.

Délka cesty: 447m           Podélný sklon je v rozmezí od 6,67 % do 16,54 %.

# Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová s výhybami (v km 0,210 výhybna v1), kategorie P4,5/30, volná šířka koruny 4,5 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta k rekonstrukci s asfaltobetonovým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: v celé délce odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty mělkým příkopem SP10 v km 0,045-0,447.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást dopravní stavby:  není navrženo, podél cesty jsou zahrady.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zem. pozemkům, obchvat - propojení sil. a MK1.

Popis míst křížení a připojení cesty na kom.vyššího řádu: S16 na sil.III/03567 a S3 na MK1.

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: v km 0,003 plynovod;  kabel; 0,210 výhybna v1; 0,395 křížení VVN; 0,380-0,447 plošné odvodnění.

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: rekonstrukce cesty a S3.

Dokumentace technického řešení:  ano

# Cesta:  VC11

Typ cesty: vedlejší - travnatá

Umístění cesty: trať Nad sedlíčkem

Popis trasy cesty: Cesta tvoří propojení cest VC6 a VC7.

Délka cesty: 471m                     Podélný sklon je v rozmezí od 0,5 % do 16 %.

Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, kategorie P4,0/20, volná šířka koruny 4,0 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta nová s travnatým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty bez příkopu, voda odtéká po terénu.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást dopravní stavby:  není navrženo.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům a do lesa.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: nejsou.

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení: 0,340-0,471 plošné odvodnění.

Dokumentace technického řešení:  ne

# Cesta:  DC12

Typ cesty: doplňková - travnatá

Umístění cesty: trať Za potoky

Popis trasy cesty: Cesta začíná v místě napojení na DC14, přechází Vysocký potok na P3 a podél lesa směřuje severovýchodním směrem  na okraj k.ú. a k MK3.

Délka cesty: 729m             Podélný sklon je v rozmezí od 5 % do 16 %.

# Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, volná šířka koruny 3,0 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta nová s travnatým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty bez příkopu, voda odtéká po terénu.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást dopravní stavby:  není navrženo, podél cesty LBK1.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům a do lesa.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: S21 na MK3.

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: v km 0,020 nový propustek P3; km 0,030-0,602 plošné odvodnění.

Dokumentace technického řešení:  ne

# Cesta:  DC13

Typ cesty: doplňková - travnatá

Umístění cesty: trať Na poločtvrtkách

Popis trasy cesty: Cesta začíná v místě napojení na DC17 a po spádnici směřuje k lesu a kolem LBC  na okraj k.ú.  Podélný sklon je v rozmezí od 5 % do 14 %.

Délka cesty: 625m

# Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, volná šířka koruny 3,0 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta nová s travnatým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty bez příkopu, voda odtéká po terénu.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást dopravní stavby:  není navrženo, podél cesty LBC.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům a do lesa.

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení: v km 0,001  plynovod; v km 0,010 vedení VN; v km 0,530 vedení VVN.

Dokumentace technického řešení:  ne

# Cesta:  DC14

Typ cesty: doplňková - travnatá

Umístění cesty: trať u zelené cesty

Popis trasy cesty: Cesta začíná na kat. hranici s k.ú. Jesenice u V.M. v místě napojení na polní cestu a podél LBK1 směřuje severním směrem  až k poslední zpřístupňované parcele.  Podélný sklon je v rozmezí od 1 % do 11 %.

Délka cesty: 725m

# Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, volná šířka koruny 3,0 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta nová s travnatým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty bez příkopu, voda odtéká po terénu.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást dopravní stavby:  není navrženo, podél cesty LBK.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům a do lesa.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: nejsou

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: v km 0,420 vedení VN; km 0,000-0,725 plošné odvodnění.

Dokumentace technického řešení:  ne

# Cesta:  VC15a

Typ cesty: vedlejší - štěrková

Umístění cesty: trať Slaná voda

Popis trasy cesty Cesta začíná v místě napojení na HC10 a v trase původní cesty směřuje na kat. hranici, kde končí napojením na VC15b. Podélný sklon je v rozmezí od 1,21 % do 13,21 %.

Délka cesty: 260m

# Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, kategorie P4,0/20, volná šířka koruny 3,5 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta nová se štěrkovým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty bez příkopu, voda odtéká po terénu.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást dopravní stavby:  není navrženo.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům a do lesa.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: není.

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: v km 0,055 – VVN, km 0,000-0,260 plošné odvodnění.

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: výstavba nové cesty.

Dokumentace technického řešení:  ano

# Cesta:  VC15 b

Typ cesty: vedlejší - travnatá

Umístění cesty: trať Slaná voda

Popis trasy cesty Cesta začíná v místě napojení na VC15a a v nové trase obchází celý hon Slaná voda, cesta končí napojením na sil.III/03567 v místě S11. Podélný sklon je v rozmezí od 0,83 % do 16,27 %.

Délka cesty: 1348m

# Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, kategorie P4,0/20, volná šířka koruny 3,5 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta nová s travnatým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty bez příkopu, voda odtéká po terénu.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást dopravní stavby:  není navrženo, podél cesty jsou LBK2 a LBC.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům a do lesa.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: S11 napojení na sil.III/03567.

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: km 0,000-1,348 plošné odvodnění.

Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: výstavba nové cesty, nový S11.

Dokumentace technického řešení:  ano

# Cesta:  DC16

Typ cesty: doplňková - travnatá

Umístění cesty: trať Horní dráhy

Popis trasy cesty: Cesta začíná v místě napojení na HC8 a směřuje západním směrem  až k poslední zpřístupňované parcele. Podélný sklon je v rozmezí od 0,1 % do 0,2 %.

Délka cesty: 534m

# Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, volná šířka koruny 3,0 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta nová s travnatým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty bez příkopu, voda odtéká po terénu.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást dopravní stavby:  není navrženo.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: nejsou

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: v km 0,020 plynovod; km 0,420 – VVN; km 0,470 – VN.

Dokumentace technického řešení:  ne

# Cesta:  DC17

Typ cesty: doplňková - travnatá

Umístění cesty: trať Od pernicka

Popis trasy cesty: Cesta začíná v místě napojení na DC21 a po spádnici a následně po vrstevnici směřuje k silnici III/03567, kde na okraj k.ú.  v místě S2  končí.

Délka cesty: 689m           Podélný sklon je v rozmezí od 0,5 % do 12 %.

# Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, volná šířka koruny 3,0 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta nová s travnatým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty bez příkopu, voda odtéká po terénu.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace:  není navrženo.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: sjezd S2 na silnici III/03567

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení technické infrastruktury: v km 0,300  plynovod; v km 0,510 – VVN; km 0,290 – VN; km 0,000-0,260 plošné odvodnění, km 0,685 vodovod.

Dokumentace technického řešení:  ne

# Cesta:  DC18

Typ cesty: doplňková - travnatá

Umístění cesty: trať Hluboček

Popis trasy cesty: Cesta začíná v místě napojení na VC5 a směřuje podél kat.hranice s Příluky jižním směrem  až k poslední zpřístupňované parcele.

Délka cesty: 196m            Podélný sklon je v rozmezí od 5 % do 10 %.

# Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, volná šířka koruny 3,0 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta nová s travnatým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty bez příkopu, voda odtéká po terénu.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást dopravní stavby:  není navrženo, podél cesty LBC.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům a do lesa.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: nejsou

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení: v km 0,000-0,060 plošné odvodnění.

Dokumentace technického řešení:  ne

# Cesta:  DC19

Typ cesty: doplňková - travnatá

Umístění cesty: trať Na záhumení

Popis trasy cesty: Cesta začíná v místě S9 napojení na sil.III/03566 a v trase původní PK cesty směřuje na okraj k.ú.  Podélný sklon je v rozmezí od 6 % do 14 %.

Délka cesty: 265m

# Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, volná šířka koruny 3,0 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta nová s travnatým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty bez příkopu, voda odtéká po terénu.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást dopravní stavby:  není navrženo.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: S9 napojení na sil.III/03566

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení: v km 0,040-0,265 plošné odvodnění; 0,090 – kabel; 0,170 vedení VVN.           Na návrh ŘSZK je S9 nově navržen k rekonstrukci.

Dokumentace technického řešení:  ne

# Cesta:  DC20

Typ cesty: doplňková - travnatá

Umístění cesty: trať Na záhumení

Popis trasy cesty Cesta začíná v místě sjezdu S5 ze silnice III/03567 a v trase původní cesty směřuje na MK1 do místa S13. Podélný sklon je v rozmezí od 8 % do 14 %.

Délka cesty: 338m

# Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, volná šířka koruny 3,0 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta nová s travnatým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty bez příkopu, voda odtéká po terénu.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást dopravní stavby:  není navrženo, podél cesty je navržen LBK2.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: S5 na MK5

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení: v km 0,010-0,338 plošné odvodnění; 0,020 – kabel; 0,100  vedení VN; 0,210 vedení VVN.

Dokumentace technického řešení:  ne

# Cesta:  DC21

Typ cesty: doplňková - travnatá

Umístění cesty: trať Záhumení

Popis trasy cesty: Cesta začíná v místě S12 napojení na sil. III/03567 a v trase původní cesty směřuje k areálu ZD.  Podélný sklon je v rozmezí od 1 % do 10 %.

Délka cesty: 174m

# Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, volná šířka koruny 3,0 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta nová s travnatým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty bez příkopu, voda odtéká po terénu.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást dopravní stavby:  není navrženo.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: S12 napojení na sil. III/03567

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení: v km 0,000-0,174 plošné odvodnění, km 0,005 vodovod.

Dokumentace technického řešení:  ne

# Cesta:  DC22

Typ cesty: doplňková - travnatá

Umístění cesty: trať Křik

Popis trasy cesty: Cesta začíná v místě napojení na VC5 a jihovýchodním směrem  směřuje k poslední zpřístupňované parcele.  Podélný sklon je v rozmezí od 0,5 % do 13 %.

Délka cesty: 295m

# Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, volná šířka koruny 3,0 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta nová s travnatým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty bez příkopu, voda odtéká po terénu.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást dopravní stavby:  není navrženo.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: nejsou

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení: v  0,070  vedení VN.

Dokumentace technického řešení:  ne

# Cesta:  DC23

Typ cesty: doplňková - travnatá

Umístění cesty: trať Záhumení

Popis trasy cesty: Cesta začíná v místě napojení na HC1 a po spádnici směřuje k lesu, kde končí napojením na DC14.  Podélný sklon je v rozmezí od 5 % do 18 %.

Délka cesty: 440m

# Popis konstrukce vzorového příčného profilu, zpevnění povrchu: cesta jednopruhová bez výhyben, volná šířka koruny 3,0 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta nová s travnatým povrchem.

Popis odvodnění povrchu i tělesa vozovky: odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty bez příkopu, voda odtéká po terénu.

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace, pokud se navrhuje jako součást dopravní stavby:  není navrženo.

Další funkce cesty: cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům a do lesa.

Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: nejsou

Popis objektů v trase cesty a dotčená zařízení: km 0,015 křížení s plynovodem; v km 0,190-0,440 plošné odvodnění; 0,410  vedení VN.

Dokumentace technického řešení:  ne

#### Objekty na cestní síti

Přehledná tabulka propustků, mostů a žlabů:

| označení | popis | profil | délka | umístění | stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | trubní propustek | DN 600 | 5 | pod HC1 | k rekonstrukci |
| P2 | trubní propustek | DN 800 | 8 | pod VC7 | k rekonstrukci |
| P3 | trubní propustek | DN 1600 | 5 | pod DC12 | nový |
| P4 | trubní propustek | DN 600 | 6 | pod VC6 | nový |
| M1 | most rámový | 1x1m | 6 | pod sil.III/03566 | stávající |
| M2 | most rámový | 1x1m | 6 | pod MK4 | stávající |
| Z1 | příčný žlab | 700x400 | 5 | pod VC9 | k rekonstrukci |
| Z2 | příčný žlab | 400x400 | 6 | pod VC9 | nový |
| Z3 | příčný žlab | 400x400 | 6 | pod VC4 | nový |
| Z4 | příčný žlab | 400x400 | 6 | pod VC6 | nový |

Přehledná tabulka hospodářských sjezdů:

| označení | popis | cesta | silnice | stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | hosp.sjezd s propustkem | - | III/03567 | vyhovující |
| S2 | hosp.sjezd s propustkem | DC17 | III/03567 | k rekonstrukci |
| S3 | hosp.sjezd se žlabem | HC10 | MK1 | k rekonstrukci |
| S4 | hosp.sjezd bez propustku | - | MK1 | vyhovující |
| S5 | hosp.sjezd s propustkem | DC20 | MK5 | vyhovující |
| S6 | hosp.sjezd s propustkem | - | MK5 | vyhovující |
| S7 | hosp.sjezd bez propustku | VC7 | MK5 | k rekonstrukci |
| S8 | hosp.sjezd bez propustku | HC8 | III/03566 | vyhovující |
| S9 | hosp.sjezd s propustkem | DC19 | III/03566 | k rekonstrukci |
| S10 | hosp.sjezd bez propustku | VC9 | MK5 | k rekonstrukci |
| S11 | hosp.sjezd s propustkem | VC15 | III/03567 | nový |
| S12 | hosp.sjezd bez propustku | DC21 | III/03567 | nový |
| S13 | hosp.sjezd bez propustku | DC20 | MK1 | nový |
| S14 | hosp.sjezd s propustkem | - | MK3 | nový |
| S15 | hosp.sjezd bez propustku | - | MK3 | nový |
| S16 | hosp.sjezd bez propustku | HC10 | III/03567 | vyhovující |
| S17 | hosp.sjezd s propustkem | - | III/03566 | vyhovující |
| S18 | hosp.sjezd s propustkem | - | III/03566 | vyhovující |
| S19 | hosp.sjezd s propustkem | - | III/03566 | vyhovující |
| S20 | hosp.sjezd s propustkem | - | III/03566 | vyhovující |
| S21 | hosp.sjezd bez propustku | DC12 | MK3 | nový |

Přehledná tabulka cestních příkopů a drenáží:

| označení | popis | cesta | délka | umístění | stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DR2 | drenáž | DC2b | 404 | v km 0,000 - 0,404 | navržený |
| DR3 | drenáž | VC3 | 460 | v km 0,000 - 0,460 | navržený |
| DR4 | drenáž | VC4 | 369 | v km 0,000 - 0,369 | navržený |
| DR5 | drenáž | VC5 | 213 | v km 0,000 - 0,213 | navržený |
| DR7 | drenáž | VC7 | 160 | v km 0,000 - 0,160 | navržený |
| DR9 | drenáž | VC9 | 157 | v km 0,000 - 0,157 | navržený |
| DR10 | drenáž | HC10 | 30 | v km 0,000 - 0,030 | navržený |
| SP10 | příkop | HC10 | 417 | v km 0,030 - 0,447 | navržený |
| DR11 | drenáž | VC11 | 471 | v km 0,000 - 0,471 | navržený |
| DR12 | drenáž | DC12 | 729 | v km 0,000 - 0,729 | navržený |
| DR13 | drenáž | DC13 | 625 | v km 0,000 - 0,625 | navržený |
| DR14 | drenáž | DC14 | 725 | v km 0,000 - 0,725 | navržený |
| DR15 | drenáž | VC15a,b | 1608 | v km 0,000 - 1,608 | navržený |
| DR16 | drenáž | DC16 | 534 | v km 0,000 - 0,534 | navržený |
| DR17 | drenáž | DC17 | 689 | v km 0,000 - 0,689 | navržený |
| DR18 | drenáž | DC18 | 196 | v km 0,000 - 0,196 | navržený |
| DR19 | drenáž | DC19 | 265 | v km 0,000 - 0,265 | navržený |
| DR20 | drenáž | DC20 | 338 | v km 0,000 - 0,338 | navržený |
| DR21 | drenáž | DC21 | 174 | v km 0,000 - 0,174 | navržený |
| DR22 | drenáž | DC22 | 295 | v km 0,000 - 0,295 | navržený |
| DR23 | drenáž | DC23 | 440 | v km 0,000 - 0,440 | navržený |

Přehledná tabulka výhyben:

| označení | popis | cesta | L / P | umístění | stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1 | výhybna | HC10 | vpravo | v km 0,200 - 0,220 | navržený |

Přehledná tabulka hospodářských sjezdů:

| napojení číslo | v terénu | zpevnění napojované polní cesty | dovolená rychlost | posouzení dle ČSN | rozhled pro odbočení vlevo | rozhled pro odbočení vpravo | skupina vozidel | překážky v rozhledu | navržená opatření | silnice | objekt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | stávající | - | 90 | 736101 | 130 m | 120 m | č.3 | stromy, křoviny | odstranit porosty | III/03567 | propustek DN400 |
| S2 | rekonstrukce | ano | 90 | 736101 | 120 m | 130 m | č.3 | nejsou | žádná | III/03567 | propustek DN400 |
| S3 | rekonstrukce | ano | 90 | 736101 | 120 m | 130 m | č.3 | nejsou | žádná | MK1 | propustek DN400 |
| S4 | stávající | - | 90 | 736101 | 120 m | 130 m | č.3 | stromy, křoviny | odstranit porosty | MK1 | bez prop. |
| S5 | stávající | ano | 90 | 736101 | 120 m | 130 m | č.3 | stromy, křoviny | odstranit porosty | MK5 | propustek DN400 |
| S6 | stávající | - | 90 | 736101 | 120 m | 130 m | č.3 | stromy, křoviny | odstranit porosty | MK5 | propustek DN400 |
| S7 | rekonstrukce | ano | 90 | 736101 | 130 m | 120 m | č.3 | stromy, křoviny | odstranit porosty | MK5 | bez prop. |
| S8 | rekonstrukce | ano | 90 | 736101 | 120 m | 120 m | č.3 | nejsou | žádná | III/03566 | bez prop. |
| S9 | rekonstrukce | ne | 90 | 736101 | 120 m | 120 m | č.3 | nejsou | žádná | III/03566 | propustek DN400 |
| S10 | rekonstrukce | ano | 50 | 736101 | 40 m | 45 m | č.3 | nejsou | žádná | MK5 | příčný žlab |
| S11 | nový | ano | 90 | 736101 | 130 m | 120 m | č.3 | nejsou | žádná | III/03567 | propustek DN400 |
| S12 | nový | ano | 90 | 736101 | 120 m | 120 m | č.3 | nejsou | žádná | III/03567 | bez prop. |
| S13 | nový | ano | 90 | 736101 | 130 m | 120 m | č.3 | nejsou | žádná | MK1 | bez prop. |
| S14 | nový | - | 90 | 736101 | 130 m | 120 m | č.3 | stromy, křoviny | odstranit porosty | MK3 | propustek DN400 |
| S15 | nový | - | 90 | 736101 | 120 m | 130 m | č.3 | stromy, křoviny | odstranit porosty | MK3 | bez prop. |
| S16 | stávající | ano | 50 | 736101 | 40 m | 40 m | č.3 | nejsou | žádná | III/03567 | bez prop. |
| S17 | stávající | ano | 90 | 736101 | 120 m | 120 m | č.3 | nejsou | žádná | III/03566 | propustek DN400 |
| S18 | stávající | - | 90 | 736101 | 120 m | 120 m | č.3 | nejsou | žádná | III/03566 | propustek DN400 |
| S19 | stávající | ano | 90 | 736101 | 120 m | 120 m | č.3 | nejsou | žádná | III/03566 | propustek DN400 |
| S20 | stávající | - | 90 | 736101 | 120 m | 120 m | č.3 | nejsou | žádná | III/03566 | propustek DN400 |
| S21 | nový | - | 90 | 736101 | 120 m | 130 m | č.3 | stromy, křoviny | odstranit porosty | MK3 | bez prop. |

Zařízení dotčená návrhem cestní sítě

Před zahájením výstavby jednotlivých zařízení PSZ bude nutno v případě křížení, nebo souběhu s inženýrskými sítěmi provést jejich vytýčení a zabezpečení dle požadavků jejich majitele, nebo správce. Následuje přehled jednotlivých dotčených zařízení.

polní cesta  VC2a: km 0,085 plynovod

km 0,155 vedení VN

polní cesta DC2b: km 0,070 HMZ

km 0,200-0,404 plošné odvodnění

polní cesta  VC3:   km 0,280 vedení VN

km 0,000-0,460 plošné odvodnění

polní cesta VC4:   km 0,135 a v km 0,165  křížení s VN

km 0,150-0,369 plošné odvodnění

polní cesta  VC5:   km 0,000-0, 804 a 0,185-0,213 plošné odvodnění

polní cesta  VC6:   km 0,190 vedení VN a NN

km 0,180-0,193 plošné odvodnění

polní cesta VC9:  km 0,000-0,004 plynovod, kabel, vodovod, VN

polní cesta  HC10: km 0,003 plynovod, kabel

km 0,395 křížení VVN

km 0,380-0,447 plošné odvodnění

polní cesta VC11:  km 0,340-0,471 plošné odvodnění

polní cesta DC12:  km 0,030-0,602 plošné odvodnění

polní cesta DC13:  km 0,000 - 0,090 křížení se sdělovacím kabelem

km 0,001  plynovod

km 0,145 - křížení s nadzemním vedením VN

polní cesta VC15a:  km 0,055 křížení s nadzemním vedením VN

km 0,000-0,260 plošné odvodnění

polní cesta VC15b:  km 0,000-1,348 plošné odvodnění

polní cesta DC16: km 0,030  křížení se sdělovacím kabelem

polní cesta DC17: km 0,040  křížení s nadzemním el. vedením VN

km 0,300  plynovod

km 0,140-0,320  PHO hřbitova

km 0,685 vodovod

polní cesta DC18:  km 0,030 plynovod

km 0,000-0,650 plošné odvodnění

polní cesta DC19:  km 0,210  plynovod

km 0,681-0,950  kabel

polní cesta DC21: km 0,005 vodovod

km 0,030 plynovod

km 0,050-0,473 plošné odvodnění

polní cesta DC22:  km 0,040  křížení s nadzemním el. vedením VN

km 0,320-0,785  souběh a křížení s plynovodem

polní cesta DC23:  km 0,015 křížení s plynovodem

U cest C2b, C5, C11 a C22 dojde v budoucnu ke křížení s trasou plánovaného produktovodu. V současné době Čepro a.s. uzavírá smlouvy o věcných břemenech s jednotlivými vlastníky.

Přehledná tabulka polních cest:

| cesta | kategorie | délka | plocha | druh | povrch | trať | objekty | odvod. | DTR | stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HC1-R | P 4,0/30 | 202 | 1010 | hlavní | štěrková | Záhumení | P1-rek. | OP2 | 202 | rekonstrukce |
| VC2a-R | P 3,5/20 | 168 | 588 | vedlejší | štěrková | Na potůčkách | 0 | OP2 | 168 | rekonstrukce |
| DC2b | * | 404 | 1414 | doplňková | travnatá | Na potůčkách | 0 | DR2 | 0 | nová |
| VC3-R | P 4,0/20 | 460 | 2300 | vedlejší | travnatá | Za potoky | 0 | DR3 | 0 | nová |
| VC4-R | P 4,0/20 | 369 | 1845 | vedlejší | asfaltobeton | Hluboček | Z3-nový | DR4 | 369 | rekonstrukce |
| VC5-R | P 4,0/20 | 213 | 1065 | vedlejší | štěrková | Hluboček | 0 | DR5 | 213 | rekonstrukce |
| VC6-R | P 3,5/20 | 193 | 1062 | vedlejší | asfaltobeton | Hluboček | P4-nový Z4-nový | OP3 | 193 | rekonstrukce |
| VC7-R | P 4,0/20 | 160 | 880 | vedlejší | štěrková | Hluboček | S7-rek, P2-rek. | DR7 | 160 | rekonstrukce |
| HC8-R | P 4,0/30 | 107 | 589 | hlavní | asfaltobeton | Horní dráhy | S8-rek | DR8 | 107 | rekonstrukce |
| VC9-R | P 3,5/20 | 157 | 785 | vedlejší | asfaltobeton | Vrchovina | S10-rek Z1-rek Z2 nový | DR9 | 157 | rekonstrukce |
| HC10-R | P 4,5/30 | 447 | 3129 | hlavní | asfaltobeton | Vrchovina | S3-rek. | SP10, DR10 | 447 | rekonstrukce |
| VC11 | P 4,0/20 | 471 | 2355 | vedlejší | travnatá | Nad sedlíčkem | 0 | DR11 | 0 | nová |
| DC12 | * | 729 | 2544 | doplňková | travnatá | Za potoky | P3-nový | DR12 | 0 | nová |
| DC13 | * | 625 | 2188 | doplňková | travnatá | Na poločtvrtkách | 0 | DR13 | 0 | nová |
| DC14 | * | 725 | 2538 | doplňková | travnatá | U zelené cesty | 0 | DR14 | 0 | nová |
| VC15a | P 4,0/20 | 260 | 1300 | vedlejší | štěrková | Slaná voda | 0 | DR15 | 260 | nová |
| VC15b | P 4,0/20 | 1348 | 6740 | vedlejší | travnatá | Slaná voda | S11-nový | DR15 | 1348 | nová |
| DC16 | * | 534 | 1869 | doplňková | travnatá | Horní dráhy | 0 | DR16 | 0 | nová |
| DC17 | * | 689 | 2756 | doplňková | travnatá | Od Pernicka | S2-rek. | DR17 | 0 | nová |
| DC18 | * | 196 | 686 | doplňková | travnatá | Hluboček | 0 | DR18 | 0 | nová |
| DC19 | * | 265 | 928 | doplňková | travnatá | Na záhumení | S9-rek. | DR19 | 0 | nová |
| DC20 | * | 338 | 1183 | doplňková | travnatá | Na záhumení | S5 | DR20 | 0 | nová |
| DC21 | * | 174 | 609 | doplňková | travnatá | Záhumení | S12-nový | DR21 | 0 | nová |
| DC22 | * | 295 | 1033 | doplňková | travnatá | Křík | 0 | DR22 | 0 | nová |
| DC23 | * | 440 | 1540 | doplňková | travnatá | Záhumení | 0 | DR23 | 0 | nová |
|  | celkem | 9969 | 4,3473 | ha |  |  |  |  | 3624 | m |

* u doplňkových cest se kategorie neuvádí, navrhovaná šířka cesty je 3m

Přehledná tabulka nákladů:

| cesta | objekty | cena |  | cena |  | výsadba | cena | kategorie | cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | označ. | objektů | asfalt. | štěrk. | trav. |  | výsadby | cesty | celkem |
|  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | m | Kč |  |  |
| HC1-R | P1-rek. | 100000 | 0 | 1212000 | 0 |  |  | P 4,0/30 | 1 312 000 |
| VC2a-R | 0 | 0 | 0 | 1008000 | 0 |  |  | * | 1 008 000 |
| DC2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818000 |  |  | * | 1 818 000 |
| VC3-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070000 |  |  | P 4,0/20 | 2 070 000 |
| VC4-R | Z3-nový | 100000 | 2952000 | 0 | 0 |  |  | P 4,0/20 | 3 052 000 |
| VC5-R | 0 | 0 | 0 | 1278000 | 0 |  |  | P 4,0/20 | 1 278 000 |
| VC6-R | P4-nový Z4-nový | 200000 | 1544000 | 0 | 0 |  |  | P 3,5/20 | 1 744 000 |
| VC7-R | S7-rek, P2-rek. | 200000 | 0 | 960000 | 0 |  |  | P 4,0/20 | 1 160 000 |
| HC8-R | S8-rek | 100000 | 856000 | 0 | 0 |  |  | P 4,0/30 | 956 000 |
| VC9-R | S10-rek Z1-rek Z2 nový | 300000 | 1256000 | 0 | 0 |  |  | P 4,0/20 | 1 556 000 |
| HC10-R | S3-rek. | 100000 | 3576000 | 0 | 0 |  |  | P 4,5/30 | 3 676 000 |
| VC11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119500 |  |  | P 4,0/20 | 2 119 500 |
| DC12 | P3-nový | 100000 | 0 | 0 | 3280500 |  |  | * | 3 380 500 |
| DC13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2812500 |  |  | * | 2 812 500 |
| DC14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3262500 |  |  | * | 3 262 500 |
| VC15a | 0 | 0 | 0 | 1560000 | 0 |  |  | P 4,0/20 | 1 560 000 |
| VC15b | S11-nový | 100000 | 0 | 0 | 6066000 |  |  | P 4,0/20 | 6 166 000 |
| DC16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403000 |  |  | * | 2 403 000 |
| DC17 | S2-nový | 100000 | 0 | 0 | 3100500 |  |  | * | 3 200 500 |
| DC18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882000 |  |  | * | 882 000 |
| DC19 | S9-rek. | 100000 | 0 | 0 | 1192500 |  |  | * | 1 292 500 |
| DC20 | S5 | 0 | 0 | 0 | 1521000 |  |  | * | 1 521 000 |
| DC21 | S12-nový | 100000 | 0 | 0 | 783000 |  |  | * | 883 000 |
| DC22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327500 |  |  | * | 1 327 500 |
| DC23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980000 |  |  | * | 1 980 000 |
| celk.: |  | 1500000 | 10184000 | 6018000 | 34618500 |  | 0 |  | 52 420 500 |

Hydraulické posuzování objektů:

Trubní propustek P1 v km 0,145 – jedná o rekonstrukci stávajícího trubního propustku v místě křížení OP2 s polní cestou HC1 – R. Propustek je dimenzován na kulminační průtok přívalového Q50 = 0,85 m3/s. Propustek je k rekonstrukci navržen kruhový trubní železobetonový DN 800 mm. Délka propustku bude 4,0 m, propustek bude opatřen bezpečnostními prvky (zábradlím).

| Propustek P1 DN 800 - rekonstrukce |  |
| --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,97 m |
| Průměr potrubí | 0,80 m |
| Kapacita potrubí | 2,29 m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,28 m |
| Stav | VOLNÝ VTOK NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ VODOU |

Trubní propustek P2 – jedná o rekonstrukci stávajícího trubního propustku v místě křížení vodního toku s polní cestou VC7. Pro velkou rychlost proudění je třeba opevnění koryta před i nad propustkem.

| Propustek P2 DN 1200 |  |
| --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 1,310 | m |
| Navrhovaný průměr | 1,200 | m |
| Návrhový průtok Q20 | 1,988 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,348 | m |
| Stav | VOLNÝ VTOK, NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ VODOU |

Trubní propustek P3 – jedná o nově navržený trubní propustek v místě křížení Vysockého potoka s polní cestou DC12. Pro velkou rychlost proudění je třeba opevnění koryta před i nad propustkem.

| Propustek P3 DN 1600 |  |
| --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 1,936 | m |
| Navrhovaný průměr | 1,600 | m |
| Návrhový průtok Q20 | 4,784 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,604 | m |
| Stav | VOLNÝ VTOK, NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ VODOU |

Trubní propustek P4 v km 0,099 10 – jedná o nově navržený trubní propustek v místě křížení OP3 s polní cestou VC6 – R. Propustek je dimenzován na kulminační průtok přívalového Q100 = 0,42 m3/s. Propustek je navržen kruhový trubní železobetonový DN 600 mm. Délka propustku bude 4,6 m, propustek bude opatřen bezpečnostními prvky (zábradlím).

| Propustek P4 DN 600 - navržen nový |  |
| --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,74 m |
| Průměr potrubí | 0,60 m |
| Kapacita potrubí | 1,07 m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,19 m |
| Stav | VOLNÝ VTOK NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ VODOU |

Dimenzování všech příčných žlabů bylo provedeno výše použitou metodou pro trubní propustky s návrhem odpovídajícího profilu pro příčný žlab.

Příčný žlab Z1 – jedná o rekonstruovaný příčný žlab v místě sjezdu cesty VC9 na silnici III/03567.

| Příčný žlab Z1 700x400 mm |  |
| --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,354 | m |
| Navrhovaný průměr | 0,300 | m |
| Návrhový průtok Q20 | 0,070 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,153 | m |
| Stav | VOLNÝ VTOK, NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ VODOU |

Příčný žlab Z2 – jedná o nově navržený příčný žlab v místě křížení cestního mělkého příkopu u HC10 s polní cestou VC9.

| Příčný žlab Z2 400x400 mm |  |
| --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,319 | m |
| Navrhovaný průměr | 0,400 | m |
| Návrhový průtok Q20 | 0,076 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,144 | m |
| Stav | VOLNÝ VTOK, NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ VODOU |

Příčný žlab Z3 – jedná o nově navržený příčný žlab v místě křížení příkopu OP3 s polní cestou VC4.

| Příčný žlab Z3 400x400 mm |  |
| --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,186 | m |
| Navrhovaný průměr | 0,400 | m |
| Návrhový průtok Q20 | 0,029 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,078 | m |
| Stav | VOLNÝ VTOK, NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ VODOU |

Příčný žlab Z4 – jedná o nově navržený příčný žlab v místě začátku polní cesty VC6, zachycující povrchovou vodu z intravilánu.

| Příčný žlab Z4 400x400 mm |  |
| --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,243 | m |
| Navrhovaný průměr | 0,400 | m |
| Návrhový průtok Q20 | 0,047 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,086 | m |
| Stav | VOLNÝ VTOK, NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ VODOU |

Hospodářský sjezd S3 – jedná o nově navržený příčný žlab v místě křížení cestního příkopu u MK1 s polní cestou HC10. Z důvodu mělkého a úzkého cestního příkopu u MK1 a z důvodu zadržení povrchové vody z HC10 je v tomto případě navržen hospodářský sjezd s příčným žlabem.

| S3 - příčný žlab 400x400mm |  |
| --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,543 | m |
| Navrhovaný průměr | 0,400 | m |
| Návrhový průtok Q10 | 0,199 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,195 | m |
| Stav | VOLNÝ VTOK, NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ VODOU |

### Protierozní opatření pro ochranu ZPF

Podkladem návrhu protierozní ochrany byl podrobný terénní průzkum (viz kapitola IV.4.b) ucelené části „Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu“), kde byly zjišťovány projevy eroze přímo v terénu, byly ověřovány a upřesňovány hydrologické poměry, organizace a využití půdního fondu, způsob obhospodařování pozemků aj.

Návrh protierozních opatření vychází z hydrologického posouzení celého povodí, z posouzení projevů vodní eroze, smyvu půdy a jejího poškozování. Účinnost jednotlivých druhů protierozní ochrany, která bude navržena na základě posouzení stavu současného, bude porovnána s hodnotou přípustného smyvu, který byl ve smyslu nařízení Ústřední ředitelky SPÚ a ve smyslu Metodiky VÚMOP, v.v.i. 2007 i 2012 „Ochrana zemědělské půdy před erozí“ stanoven následujícím způsobem :

„Pozemky s mělkými půdami s hloubkou do 30 cm by neměly být využívány pro polní výrobu a z hlediska zachování jejich trvalé úrodnosti se doporučuje jejich převedení do kategorie trvalých porostů.“

| Hloubka půdy | Kód BPEJ (5.číslice) | Přípustná ztráta půdy erozí (t.ha-1rok-1) |
| --- | --- | --- |
| Středně hluboké (30-60 cm) | 1,4,7 | 4,0 |
| Hluboké (>60 cm) | 0,2,3 | 4 až 8 |

tabulka: Zatřídění hloubky půdy podle kódu BPEJ

tabulka: Přípustná ztráta v PHO

| Zastoupení orné půdy v povodí (%) | Přípustná ztráta půdy erozí (t.ha-1rok-1) |
| --- | --- |
| 100 | 1 |
| 50 | 2 |
| 20 | 4 |
| 10 | 4 až 8 |

Popis použité metody posouzení erozního ohrožení a souhrn vyhodnocení současného stavu

Metoda řešení - vodní eroze na zemědělských pozemcích

Pro posouzení míry erozního ohrožení současného stavu a k posouzení navrhovaných opatření byla využita metoda Wischmeier-Smith (USLE), která počítá smyv v závislosti na šesti faktorech. Výsledná hodnota dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy G v tunách z hektaru za rok je počítána podle vztahu:

[1]

kde jednotlivé faktory označují:

faktor R – erozní účinek deště,

faktor K – půdní faktor stanovený podle hlavní půdní jednotky  kódu BPEJ,

faktor L – délka svahu,

[2]

kde ld označuje délku svahu v metrech a m je exponent sklonu svahu vyjadřující náchylnost svahu k tvorbě rýžkové eroze.

faktor S – sklon svahu

[3]

kde s je sklon svahu v %.

faktor C – faktor protierozního účinku plodin,

faktor P – faktor účinnosti protierozních opatření.

Hodnoty faktorů dosazované do jednotlivých vzorců byly odečteny z tabulek uvedených v metodice VÚMOP, v.v.i. 2012 „Ochrana zemědělské půdy před erozí“ nebo byly odečteny z mapy ZM10 v měřítku 1 : 10 000 nebo z digitálního modelu terénu.

A) Aplikace metody Wischmeier-Smith v prostředí GIS

V rámci návrhu posouzení současného stavu míry erozního ohrožení (MEO) zemědělských pozemků byla použita aplikace výpočtu G v prostředí GIS. Postup výpočtu G využívající prostředí GIS představuje postupné vytváření rastrových vrstev odpovídajících jednotlivým faktorům rovnice (1) a jejich následný součin.

Pro přehlednost je uveden pouze stručný popis metody s uvedením hlavních zásad výpočtu. K výpočtu G byl využíván rastrový kalkulátor nadstavby Spatial Analyst geografického informačního systému firmy ESRI (ArcMap). Výsledným výstupem je rastrová mapa udávající dlouhodobou průměrnou roční ztrátu půdy G.

B) Postup výpočtu

Postup výpočtu je možné přehledně popsat následujícím způsobem:

- tvorba digitálního modelu terénu (DMT),

- vymezení oblastí pro posouzení MEO – erozně hodnocených ploch (EHP),

- vymezení oblasti DMT pro výpočet průměrné ztráty půdy,

- výpočet faktorů L a S, resp.součinu L.S,

- vytvoření vrstvy faktoru K,

- vytvoření vrstvy C a P faktoru,

- výpočet dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy G.

C) Tvorba digitálního modelu terénu (DMT)

DMT je vytvořen z digitálního vektorového podkladu systému ZABAGED (základní báze geodetických dat). Jedná se o 3D vrstevnice, které je možné zpracovat na rastrový hydrologicky korektní DMT (pomocí vhodného software, například ArcView firmy ESRI, nadstavba Spatial Analyst). Pro další výpočty je nutné pracovat s DMT ve formě rastru.

Obr.č. 1 Digitální model terénu – KoPÚ Vysoká u Val. Meziříčí

D)  Určení oblastí pro výpočet MEO

Erozně uzavřený celek (EUC) je definován jako souvislé území s lokálně uzavřeným erozním procesem, tj. denudací, transportem a akumulací půdy (Holý, 1994) v normálních klimatických podmínkách. Jedná se o území zemědělské půdy ohraničené rozvodnicí, na které vzniká povrchový odtok a hranicí, kde je povrchový odtok přerušen. Zde dochází k akumulaci půdních částic. Pro výpočet MEO v prostředí GIS není nutné pracovat s EUC. Vzhledem ke skutečnosti, že rozvodnice jsou z DMT rozlišeny automaticky, postačí vymezit pouze hranice, kde je povrchový odtok přerušen. Tyto oblasti pak dále nazýváme jako EHP (erozně hodnocená plocha). Jejich základní vymezení bylo provedeno nad mapovým podkladem ZM10. K přesnějšímu vymezení navržených EHP byl využit systém LPIS a pro další upřesnění byla využita aktuální ortofotomapa či zaměření skutečného stavu.

Obr.č. 2 EHP – KoPÚ Vysoká u Val. Meziříčí

E)  Vymezení oblastí DMT pro stanovení dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy

Vymezení je nutné pro výpočet faktorů L a S  rovnice (1) USLE. Je nutné vybrat pouze ty části digitálního modelu terénu, kde jsou plochy EHP. Tím je zajištěno, že dojde k přerušení dráhy povrchového odtoku na hranicích EHP. K vymezení používáme rastrový kalkulátor.

F)  Výpočet faktorů L a S, resp. součinu L.S

Výpočet byl proveden podle následujícího vztahu (Mitasova,1996):

[4]

kde A je plocha svahu nad řešeným profilem na jednotku šířky svahu (měřeno ve směru proudění) [m2m-1], b je sklon svahu [stupně], m a n jsou parametry ( m=0,6 a n=1,3), a0 je délka určená metodou USLE (a0 = 22,1), b0 je sklon určený metodou USLE (b0 =0,09= 9%=5,16º).

V prostředí ARC View jsou pro vyhodnocení vztahu (4) postupně generovány vrstvy Slope a FlowAccumulation. FlowAccumulation vymezuje postupně se zapojující části povrchu do povrchového odtoku. Respektuje DMT, sklon, expozici a délku svahu. Postupně se tak vytvoří vrstva, kde je na každém pixelu známa hodnota plochy, resp. délky od rozvodnice. Tyto vrstvy jsou pak využity pro stanovení L.S faktoru pomocí rastrového kalkulátoru podle vztahu:

[5]

kde flowacc je vrstva FlowAcculumulation, slope je vrstva sklonu svahu, resolution je rozlišení rastrové vrstvy  v metrech. Výsledkem výpočtu je rastrová vrstva LSfaktor, představující součin L.S, nutná k výpočtu podle vztahu 1.

Obr.č. 3 Hodnoty LS faktoru – KoPÚ Vysoká u Val. Meziříčí

G) Vytvoření vrstvy K faktoru

Podkladem pro stanovení K faktoru rovnice (1) byl kód BPEJ. Jednotlivým plochám vymezeným kódem BPEJ (hlavním půdním jednotkám) byla v prostředí GIS přiřazena hodnota faktoru K.

Obr.č. 4 Hodnoty K faktoru – KoPÚ Vysoká u Val. Meziříčí

H) Vytvoření vrstvy C faktoru

Pro posouzení MEO současného stavu byl zvolen C faktor odpovídající klimatickému regionu. Proto je výsledný C faktor u posouzení současného stavu na všech plochách konstantní.

S výjimkou dlouhodobě zatravněných je ve výpočtu je uvažováno s průměrným faktorem C = 0,216. Hodnota C faktoru byla stanovena jako průměrná roční hodnota faktoru C dle jednotlivých klimatických regionů ("Regionalizace způsobů zemědělského využití pozemků vyjádřená faktorem C", KADLEC a TOMAN, Soil and Water, 2003, č.2, str 139-150. ISSN 1213-8673). Takovýto postup řešení lépe zohledňuje možné zemědělské využití území v dané oblasti než zastoupení plodin udané jedním z většinových nájemců.

Přehled skladby, či zastoupení jednotlivých plodin v delším časovém období ani osevní postup nejsou pro řešené území k dispozici.

Obr.č. 5 Hodnoty C faktoru – posouzení navrženého stavu - KoPÚ Vysoká u Val. Meziříčí

I)   Výpočet dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy G

Výpočet dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy byl proveden rastrovým kalkulátorem jako součin vrstev faktorů R, K, L.S, C a P.

Faktor R je stanoven dle nařízení SPÚ z 10. 11. 2014: „Do doby vypracování nové komplexní metodiky bude používána v rámci všech činností Státního pozemkového úřadu hodnota R-faktoru = 40 MJ.ha-l.cm.h-1.“

Pro posuzování současného stavu území z pohledu vodní eroze je vhodné uvažovat faktor P=1. Pro podrobné vyhodnocení MEO řešeného území byla použita metoda rozdělení vypočtené dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy G do šesti intervalů. Volba intervalů vycházela z původních kategorií přípustné ztráty půdy (Holý, 1994) podle hloubky půdního profilu upraveno podle Technického standardu PSZ.

Tab. č. 20. Kategorie ohroženosti vodní erozí

Interval vypočtené hodnoty G t / (ha . rok)

0 – 4

4 – 8

8 – 12

12 – 16

16 – 20

>20

Vlastní výpočet byl proveden rastrovým kalkulátorem nadstavby Spatial Analyst geografického informačního systému firmy ESRI (ArcView). Výsledným výstupem je rastrový mapový podklad udávající průměrnou dlouhodobou ztrátu půdy podle následující klasifikované stupnice ohroženosti zemědělských pozemků vodní erozí (intervaly hodnot G v t.ha-1.rok-1).

Výhodou použitého postupu je poměrně přesné znázornění (naznačení – v rastrovém výstupu) možného průběhu případných drah soustředěného odtoku na jednotlivých EHP. Další výhodou je vyznačení ploch s vysokou hodnotou potenciálního smyvu, což umožní přesnější lokalizaci navržených protierozních opatření. Nízké, nebo vyhovující průměrné hodnoty za celý EHP přímo neukazují na výrazné ohrožení pozemků. Touto metodou vyniknou konkrétní výrazně ohrožená místa.

VÝPOČET MÍRY EROZNÍHO OHROŽENÍ NA JEDNOTLIVÝCH POSUZOVANÝCH LOKALITÁCH - SOUČASTNÝ STAV

##### Přípustný smyv – dlouhodobá průměrná roční ztráta půdy G

Po dle nařízení SPÚ z 10. 11. 2014 bude do doby vypracování nové komplexní metodiky používána v rámci všech činností Státního pozemkového úřadu hodnota R-faktoru = 40 MJ.ha-l.cm.h-l s maximální přípustnou ztrátou půdy 8 t.ha-1.rok-1. Použití této vyšší hodnoty přípustné ztráty půdy by mělo být podmíněno konkrétním zdůvodněním, proč nemůže být na daném pozemku dodržena přípustná ztráta půdy 4 t.ha-1.rok-1.

Prakticky na celé ploše řešeného území k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí  jsou zastoupeny středně hluboké půdy, kde je uvažováno Gpříp – 4 t.ha-1.rok-1. Na malé ploše (na rovině v prostoru nivy Bečvy) se nacházejí hluboké půdy, kde je uvažováno Gpříp – 4-8 t.ha-1.rok-1.  Na malé části řešeného území (vrcholové partie lokality Slaná voda, na svahu Farské a nad Parazolem) k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí jsou zastoupeny mělké půdy, kde je může být uvažováno podle situace Gpříp – 1 - 4t.ha-1.rok-1.

##### Výsledky posouzení MEO – současný stav

Výsledky výpočtu jsou přehledně uvedeny souhrnné tabulce za jednotlivé EHP a dále pak podrobněji pro každý EC. V souhrnné tabulce je v prvním sloupci uvedeno číslo EHP, ve druhém sloupci plocha EHP v hektarech a ve třetím sloupci hodnota váženého průměru dlouhodobé průměrné ztráty půdy G. V podrobné tabulce je v prvním sloupci číslo EHP, ve druhém sloupci je uvedena plocha EHP v ha, ve třetím až osmém sloupci je uveden procentuální podíl zastoupení jednotlivých kategorií klasifikovaných hodnot dlouhodobé ztráty půdy, v devátém  sloupci je uvedena průměrná hodnota dlouhodobé ztráty půdy (G v tunách na hektar za rok) .

Tab. 12 Průměrná hodnota ztráty půdy G

|  | plocha | průměrná hodnota |
| --- | --- | --- |
| EHP | ha | G (t.ha-1.r-1) |
| 1 | 75,17 | 9,16 |
| 2 | 18,65 | 8,53 |
| 3 | 14,02 | 2,10 |
| 4 | 14,27 | 5,35 |
| 5 | 11,17 | 5,77 |
| 6 | 18,65 | 7,61 |
| 7 | 9,78 | 10,49 |
| 8 | 1,08 | 6,64 |
| 9 | 9,53 | 2,03 |

Dále jsou výsledky přehledně prezentovány ve formě kartogramu "Posouzení míry erozního ohrožení - Vysoká u Val. Meziříčí současný stav", která je přílohou zprávy. Na tomto kartogramu  můžeme vidět plošné zastoupení jednotlivých kategorií smyvu a současně i naznačení potenciálních drah soustředěného odtoku, ve kterých je možné předpokládat vznik erozních rýh. Podrobné výsledky výpočtu jsou uvedeny v následující tabulce.

Obr.č. 5 Hodnoty smyvu  – Posouzení míry erozního ohrožení v t.ha-1.rok-1 - Vysoká u Val. Meziříčí současný stav

##### Výsledky posouzení MEO

Výsledky výpočtu jsou přehledně uvedeny souhrnné tabulce a dále pak v textu. V následujícím seznamu jsou pak dílčí údaje a vyjádření k vybraným EHP.

V tabulce je v prvním sloupci číslo EHP, ve druhém sloupci je uvedena plocha EHP v m2, ve třetím až desátém sloupci je uveden procentuální podíl zastoupení jednotlivých kategorií klasifikovaných hodnot dlouhodobé ztráty půdy, v devátém  sloupci je uvedena průměrná hodnota dlouhodobé ztráty půdy (G v tunách na hektar za rok). Ve desátém sloupci je maximální přípustná ztráta půdy na hektar pro daný EHP, která je odvozena od metodiky VÚMOP, v.v.i. 2007 „Ochrana zemědělské půdy před erozí“ a uvedené hodnoty vycházejí z nařízení SPÚ (viz přípustný smyv výše).

Tab. 22 Posouzení míry erozního ohrožení – Vysoká současný stav hodnoty ztráty půdy G v t.ha-1.rok-1

##### Souhrn výsledků posouzení MEO na jednotlivých EHP

Z mapy i tabulky lze vyčíst, že hodnoty přípustného smyvu mohly být překročeny především ve vazbě na vyšší sklonitosti svahů a současně i větší délky svahu nebo možnému soustředění odtoku. Maximální přípustná hodnota smyvu (určená podle BPEJ) byla lokálně významněji překročena na většině EC s výjimkou dvou celků, vodní erozí prakticky neohrožených, v rovinatých polohách nivy Bečvy.

Ve většině případů (EC) byla dokonce překročena celková průměrná přípustná hodnota smyvu. Jedná se tak tedy o výrazně erozně ohrožené celky (všechny s výjimkou EC 3 a 9), které při návrhu opatření budou vyžadovat zvýšenou pozornost.

Dále bude nutno navrhovat vhodná opatření v lokalitách v přímé vazbě na intravilán a nivy toků. To mohou být i části lokalit (EC) hodnocených jako neohrožené, avšak ve vazbě na potřebu ochrana vodních toků, intravilánu a PHO je nutno postupovat individuálně a uvažovat s hodnotami Gpříp v rozmezí 0,5 – 2 t.ha-1.rok-1.

Celkové zhodnocení MEO  -  současný stav

Vzhledem k přírodním podmínkám se jedná o území převážně s půdami středně hlubokými a mírně náchylnými k působení vodní eroze. Na malých plochách dokonce s půdami mělkými. Vznik erozních rýh je potenciálně možný především v údolnicích, kde se teoreticky může projevit faktor délky a sklonu svahu, jinak se eroze projevuje především zvýšenou intenzitou v plošném působení. Při terénním průzkumu jsme žádné výraznější projevy vodní eroze nenalezli. Při terénním průzkumu jsme neidentifikovali žádnou dráhu soustředěného odtoku v níž by významně a jednoznačně docházelo k rýžkové, či rýhové erozi a případné tvorbě strží, které by bylo nutné stabilizovat či asanovat.

Vzhledem k celkovému ohrožení v rámci celého k.ú., kdy je vodní erozí v celém k.ú. ohroženo více než 50 % celkové výměry orné půdy, lze hovořit o k.ú. Vysoká jako o území s vysokou erozní ohrožeností vodní erozí.

#### Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF

a) Organizační opatření

Základem organizačních opatření jsou návrhy změn druhů pozemků – delimitace kultur - (zatravnění, zalesnění) a protierozní rozmísťování plodin (protierozní osevní postup – POP, pásové střídání plodin – PSP).

Podstata spočívá ve faktu, že různé druhy plodin mají v průběhu svého vegetačního období různý faktor vegetačního ochranného vlivu C. Rozhodující je hustý porost v období výskytu přívalových dešťů od poloviny dubna do září a v době tání sněhu.

Řepka je protierozně nejméně odolná při základním a předseťovém zpracování půdy, během srpna a po zasetí řepky v září. Obdobně k značné erozi dochází v této době u letních strništních meziplodin, pokud nejsou pěstovány bezorebným systémem.

U okopanin, jako je cukrovka a brambory dochází k častým výrazným škodám, působením vodní erozí a soustředěným odtokem v důsledku malého počtu rostlin na ploše, dále též potřebou opakované kultivace i pozdního nárůstu vegetační hmoty. Pro velmi nízkou protierozní funkci, vysokou potřebu hnojení a intenzivní chemickou ochranu, představuje pěstování těchto plodin na pozemcích náchylných k vodní erozi nebezpečí znečištění vodních zdrojů. Okopaniny snižují erozi zhruba na polovinu oproti pozemku bez jakéhokoliv vegetačního krytu. Jejich pěstování je třeba soustředit na ornou půdu se sklonem do 5 %.

Kukuřice má při technologii výsevu do zpracované půdy nejnižší protierozní účinek, ze všech polních plodin a doporučuje se zařazovat jen na základní ornou půdu se sklonem do 5%.

b) Opatření agrotechnická

Vrstevnicové obdělávání půdy – účinné opatření, snižuje faktor účinnosti protierozních opatření P pod hodnotu 1. Je vhodné do max. sklonu terénu 12%. Při větších sklonech se účinnost snižuje a je vhodné toto opatření doplnit např. pásovým střídáním plodin.

Výsev do ochranné plodiny nebo strniště: ochranný účinek plodin, jejichž agrotechnická lhůta setí je v období přívalových dešťů a plodin širokořádkových, lze významně zvýšit jejich výsevem do ochranné plodiny nebo do strniště předchozí plodiny. Výsev je  nutno provádět speciálními secími stroji. Růstu plevelů je v těchto případech nutno zabránit aplikací totálního herbicidu bez reziduálního účinku. Výsev do ochranné plodiny nebo strniště je vhodný použít při výsevu ozimého žita a ovsa, kukuřice a letních meziplodin. Výsevem do ochranné plodiny nebo strniště se sníží intenzita eroze na 1/2 až 1/10. Metoda se doporučuje v PHO, při ochraně intravilánu a v jiných chráněných územích, kde je požadován minimální erozní smyv.

c) Opatření technická

Jsou z důvodu ekonomické náročnosti prováděna až poté, co se výše uvedená opatření ukázala jako nedostatečná. Vhodná je kombinace s jinými protierozními opatřeními a zejména propojení funkčnosti technických protierozních opatření například s řešením návrhu cestní sítě a návrhu ÚSES. Nejčastější technická opatření jsou terénní urovnávky, terasy, průlehy, příkopy, protierozní nádrže, asanace strží aj.

Při návrhu protierozních opatření v k.ú. Vysoká u Vlašského Meziříčí jsme vycházeli z uvedených zásad a posouzení míry erozního ohrožení současného stavu. Vyhodnocení MEO i návrh protierozních opatření není v řešeném území zcela objektivní. V řešeném území je významná plocha ZPF tvořena TTP. Podstatná část orné půdy je navíc dlouhodobě zatravněna. Takže při terénním průzkumu a při vyhodnocení MEO výpočtem jsme shledali podstatně rozdílnou míru erozní ohroženosti. Takže navrhujeme například na ploše aktuálně zatravněné organizační opatření – protierozní osevní postup, protože se jedná o evidovanou ornou půdu. Výsledné řešení je kompromisem, který vzešel z původního ideálního návrhu mixu výše uvedených typů opatření.

#### Přehled navrhovaných opatření proti vodní erozi a posouzení jejich účinnosti

Záměrem navrhovaných opatření proti vodní erozi je převedení maximálního množství srážkových vod infiltrací do půdy a zajištění snížení ztrát zemědělské půdy způsobené erozí pod stanovené hodnoty přípustné ztráty půdy. Trvalá ochrana zemědělské půdy na svazích vyžaduje chránit půdu před účinky dopadajících kapek deště, neustále zlepšovat fyzikální vlastnosti půdy k podpoře vsaku vody do půdy a omezení povrchových odtoků, bránit soustřeďování povrchového odtoku a omezovat tak jeho unášecí sílu. Dráhy soustředěného odtoku v údolnicích je třeba stabilizovat a povrchově odtékající vodu neškodně odvádět do recipientu. Smytou zeminu je nutno zachycovat.

##### Organizační opatření

- velikost a tvar pozemku (upravuje cestní síť)

- ochranné zatravnění

- protierozní osevní postupy

Ve vybraných lokalitách byly navrženy dva odlišné protierozní osevní postupy s rozdílným výsledným číslem faktoru protierozního účinku plodiny C.

Ochranný vliv vegetace je přímo úměrný pokryvnosti a hustotě porostu v době výskytu přívalových dešťů (měsíce duben až září). Pro řešení protierozní ochrany pozemků a posouzení jejich dlouhodobé ohroženosti se faktor C stanoví pro konkrétní osevní postup včetně období mezi střídáním plodin a při určení nástupu a způsobu agrotechnických prací v 5-ti obdobích (Wischmeier-Smith, 1978). A váhu hodnot C-faktoru v jednotlivých pěstebních obdobích je nutné korigovat procentuálním rozdělením R-faktoru v průběhu roku (buď po dnech, dekádách nebo měsících). Takto tedy byla vypočtena hodnota výsledného C-faktoru (tedy i u jednotlivých plodin) navržených protierozních osevních postupů.

Osevní postup POP 1 (navrženo v 8 lokalitách POP1-ORG1 až POP1-ORG8)

Přísný  protierozní osevní postup s nízkým číslem faktoru protierozního účinku plodiny C (vyšší zastoupení jetelů, trav a jetelotráv ve víceletém osevním postupu).

Je vhodné používat v nejrizikovějších místech (prudké svahy a údolnice, lokality s mělkou půdou apod.) a je možno ho nahradit trvalým zatravněním (je navržen i v lokalitách, kde je i v současnosti na orné dlouhodobé zatravnění).

| Plodina | faktor C |
| --- | --- |
| pšenice ozimá | 0,110 |
| řepka ozimá | 0,291 |
| pšenice ozimá | 0,131 |
| vojtěška | 0,020 |
| vojtěška | 0,020 |
| vojtěška | 0,032 |
|  | 0,101 |

Osevní postup POP2 (navrženo v 9 lokalitách POP2-ORG1 až POP2-ORG9)

Protierozní osevní postup s vyloučením širokořádkových plodin a okopanin

| Plodina | faktor C |
| --- | --- |
| jetel luční | 0,032 |
| pšenice ozimá | 0,097 |
| pšenice ozimá | 0,131 |
| řepka ozimá | 0,291 |
| ječmen jarní | 0,232 |
|  | 0,157 |

Jsou to vzorové osevní postupy, které lze modifikovat za předpokladu, že do nich nebudou zařazeny širokořádkové plodiny a okopaniny (např. kukuřice, slunečnice, řepa, brambory). Dále bob setý, sója, řepka budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií. Další podmínkou modifikace osevního postupu je snížení či zachování výsledného faktoru C (faktor ochranného vlivu vegetace) uvedeného v tomto vzorovém osevním postupu. Uvedené osevní postupy byly navrženy s předpokladem využití běžné konvenční agrotechniky, tak aby jejich aplikaci mohl provést i jednotlivý vlastní či drobný zemědělský podnikatel s omezenými technickými možnostmi.

Plochy na nichž jsou navržené osevní postupy vymezeny, je nutno chápat jako minimální. Pro optimální a uživatelsky schůdné řešení je však vhodné uvedené plochy rozšířit na celý blok orné půdy, nebo vytvořit nové, menší užívací bloky a osevní postup aplikovat na celém takovém bloku.

Výše uvedené protierozní osevní postupy mohou být v PSZ navrženy. Avšak z hlediska rostlinné výroby lze tyto osevní postupy nahradit jinými podle potřeb uživatelů půdy, případně je použít i v lokalitách, kde nejsou navrženy. Současný většinový uživatel disponuje odpovídajícím technickým vybavením a je tak schopen aplikovat i výrazněji šetrnější agrotechnické postupy a při úpravě a modifikaci navržených osevních postupů je schopen dosáhnout i nižších hodnot výsledného faktoru C.

Možné obdoby navržených postupů jsou dále na několika příkladech uvedeny. Výsev kukuřice je možný jen mimo ohrožené plochy s navrženým organizačním opatřením a za předpokladu, že nebude vyseta na svažité lokality viz. obecný popis organizačních opatření. U kukuřice lze jako vhodný publikovaný příklad uvést setí svazenky jako vymrzající předplodiny, kdy kromě ochrany půdy dochází i k zvýšení výnosu.

Ochranné zatravnění

Ochranné zatravnění bylo po konzultaci se sborem zástupců navrženo v jedné lokalitě. Jeho funkcí je přerušení, omezení povrchového odtoku infiltrací. Jedná se o vsakovací pás o šířce cca 30m.

ORG1 - Ochranné zatravnění plošné je navrženo v trati Za potoky o výměře 3780 m2. Toto zatravnění je navrženo na nejvíce svažité půdě. Zatravnění 1 ha pozemků luční směsí přijde na  cca 300 000,- Kč.

Celková cena ochranného zatravnění  je 3780 * 30 = 113400,-Kč.

##### Agrotechnická opatření

Jsou obecně doporučená v celém ObPÚ v lokalitách se sklonitostí nad 5%, pokud dále není specifikováno jinak.

Vrstevnicové obdělávání půdy – velmi účinné opatření, snižuje faktor účinnosti protierozních opatření P pod hodnotu 1 (při mírných sklonech může tedy erozní ohroženost snížit na 1/2 původní hodnoty). Je vhodné do max. sklonu terénu 12%. Při větších sklonech se účinnost snižuje a je vhodné toto opatření doplnit např. pásovým střídáním plodin.

Výsev do ochranné plodiny nebo strniště: ochranný účinek plodin, jejichž agrotechnická lhůta setí je v období přívalových dešťů a plodin širokořádkových, lze významně zvýšit jejich výsevem do ochranné plodiny nebo do strniště předchozí plodiny. Výsev je  nutno provádět speciálními secími stroji. Růstu plevelů je v těchto případech obecně doporučeno zabránit aplikací totálního herbicidu bez reziduálního účinku. Výsev do ochranné plodiny nebo strniště je vhodný použít při výsevu ozimého žita a ovsa, kukuřice a letních meziplodin. Výsevem do ochranné plodiny nebo strniště se sníží intenzita eroze na 1/2 až 1/10. Metoda se doporučuje v PHO, při ochraně intravilánu a v jiných chráněných územích, kde je požadován minimální erozní smyv.

##### Technická opatření

Jako technická opatření slouží ochranné příkopy podél polní cesty HC10. Jsou jimi také příkopy OP2 a OP3. Dalším technickým opatřením (opatření proti proudové erozi) jsou přehrážky ST1 a ST2 navržené na IDVT 10202014 a v LBC Hluboček. Slouží pro stabilizaci podélného sklonu údolnice. Podrobněji jsou tato opatření popsána v kapitole „Vodohospodářská opatření“.

#### Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí

Nejsou navržena.

#### Přehled dalších opatření k ochraně půdy

Nejsou navržena.

#### Posouzení účinnosti navrhovaných protierozních opatření

Posouzení účinnosti je možné provést srovnáním výsledků míry erozního ohrožení pro současný stav s výsledky po návrhu protierozních opatření. Jako míru pro hodnocení změny je možné použít podstatné snížení výměry spadající do kategorií čtyři a výše (4-8 až nad 20).

Obrázek - Kartogram výsledků posouzení MEO v KoPÚ Vysoká u Val. Meziříčí – stav po návrhu PSZ

Tabulka - Souhrnná tabulka výsledků posouzení MEO v KoPÚ Vysoká u Val. Meziříčí – současný stav

Tabulka - Souhrnná tabulka výsledků posouzení MEO v KoPÚ Vysoká u Val. Meziříčí – stav po návrhu PSZ

Vyšší hodnota G ve sloupci „navržený stav - průměrná hodnota“ oproti původní hodnotě „současný stav - průměrná hodnota“ je dána rozdělením původního EHP na několik menších dílčích EHP, nebo úpravou tvaru se zmenšením původního EHP  s odlišnými průměrnými hodnotami. Ohrožená část velkého celku dále uváděná jako dílčí část, nebo zmenšená EHP totiž není průměrována neohroženou (nyní chybějící) částí, která je nyní také posuzována samostatně, či už není posuzována vůbec (je na ní např. vymezen prvek s jinou funkcí)

Opatření navržená v plánu společných zařízení (nejenom protierozní opatření, ale i Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, Vodohospodářská opatření, Opatření k ochraně a tvorbě ŽP) mohou mít vliv na omezení, či přerušení, či zpomalení povrchového odtoku a mohou tak mít vliv na vymezení EHP. Vymezení EHP tedy bylo v souladu s metodickými pokyny zpřesněno, a některé EHP mohly být upraveny, zmenšeny, či rozděleny na celky dílčí.

Z vyhodnocení MEO zohledňující účinnost navržených opatření jednoznačně vyplývá, že hodnoty smyvu jsou především u nejohroženějších ploch výrazně nižší. Využitá a navržená kombinace organizačních, agrotechnických, ale i technických opatření v případě realizace těchto opatření jednoznačně povede k výraznému snížení erozní ohroženosti území.  Z přiloženého kartogramu i mapy jsou zřejmé dosažené výsledky omezení dlouhodobé ztráty orné půdy po realizaci navrhovaných opatření.

V případě zachování stávajícího rozsahu zatravnění na orné a důsledné aplikace doporučených agrotechnických opatření (obecně při zodpovědném hospodaření) na zemědělské půdě může dojít ještě k výraznějšímu snížení vypočtené hodnoty smyvu. Doporučená agrotechnická opatření totiž nelze zodpovědně při použití předepsané metody hodnocení MEO do výpočtu zahrnout. Podle našich zjištění většinový uživatel již při současném způsobu hospodaření aplikuje některé z těchto doporučení v souladu s DZES5.

#### Zařízení dotčená návrhem protierozních opatření

Vzhledem k tomu, že nenavrhujeme technická protierozní opatření jako samostatná zařízení, nejsou návrhem dotčena žádná jiná zařízení.

### Vodohospodářská opatření

#### Zásady návrhu vodohospodářských opatření

Účelem vodohospodářských opatření je zvýšení akumulační schopnosti území zadržením vody v krajině, zvýšení retenční schopnosti území a tím zvýšení ochrany obce před povodněmi, doplnění biotopů o prostředí příznivá pro rozvoj živočichů a vegetace vázaných na vodní a mokřadní prostředí jako i ochrana zemědělsky využívaných pozemků před přívalovými srážkami a jejich erozivními účinky.

#### Přehled vodohospodářských opatření a jejich základní parametry

##### Opatření k odvádění povrchových vod z území

Opatření k odvádění povrchových vod v zájmovém území jsou vázána na systém polních cest. Jde zde o stávající příkop OP1, který je umístěn podél oploceného areálu bývalého ZD a je napojený na HOZ Lešná 4A.

Jako opatření k rekonstrukci je navržen odvodňovací příkop OP2, který je veden podél cest HC1 a VC2a. Odvodňovací příkop OP2 je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště dle srážkoměrné stanice Valašské Meziříčí s průměrnou dobou opakování N = 50 let. Návrhový průtok Q50 = 0,85 m3/s. Svahy i dno příkopu budou opevněny způsobem uvedeným v následujícím odstavci, příkop bude lichoběžníkovitého tvaru se sklony svahů 1 : 1,5, minimální hloubka 0,80 m, šířka ve dně 0,30 m. Podélným sklon se pohybuje v rozmezí od 0,44 do 28,76 %. Celková délka příkopu je 329,53 m. V místě křížení s HC1 je navržen propustek P1 - DN 800.

Parametry OP2:

Délka příkopu				 329,53 m

Hloubka příkopu			 min. 0,80 m

Šířka dna příkopu			 0,30 m

Sklon svahů příkopu			 1 : 1,5

Podélný sklon příkopu		 0,44 – 28,76 %

Opevnění	Druh opevnění byl stanoven na základě vyhodnocení rychlosti proudící vody v odvodňovacím příkopu při průchodu návrhového průtoku. Zjištěné závěry jsou z důvodu přehlednosti vztaženy k hodnotě podélného sklonu odvodňovacího příkopu.

Podélný sklon do 5 %	Vegetační dlaždice s ohumusováním a osetím travní směsí

Podélný sklon v rozmezí od 5 % do 15 %

Kamenná dlažba na sucho do štěrkopískového lože

Podélný sklon v rozmezí od 15 % do 28,67 %

Kamenná dlažba s vylitím spár cementovou maltou do štěrkopískového lože

Výpočet skutečných rychlostí proudění pro návrhový průtok a hraniční sklony jednotlivých typů navržených opevnění je archivován u projektanta.

Kapacita vtoku do HOZ

Kapacita vtoku do potrubí

Vtokový součinitel				μ = 0,62

Uvažovaný přetlak na vtoku (odhad dle místního šetření)		H = 1,2 m

Plocha potrubí DN 400 mm				S = 0,126 m3

Kapacita vtoku do potrubí DN 400 mm				Q = 0,38 m3/s

Současné uspořádání vtoku do potrubí HOZ průměru DN 400 mm předurčuje jeho kapacitu ve velikosti 0,38 m3/s. Pro profil nátoku do HOZ byla výpočtem zjištěna hodnota kulminačního průtoku s pětiletou dobou opakovaní Q5 = 0,40 m3/s.

Norma TNV 75 2103 Úpravy řek požaduje ochranu orné půdy (podle její bonity) v rozsahu Q5 až Q20. Kapacita nátoku do potrubí je velmi blízká hodnotě pětiletého kulminačního průtoku a splňuje tedy ustanovení normy.

Projektant je přesvědčen, že v případě realizace, kdy dojde k odkrytí stávající šachtice HOZ, ke které je navrženo připojení, bude možno nátok do potrubí HOZ uspořádat tak, aby podmínka minimální kapacity odpovídající průtoku Q5 byla splněna bezezbytku. Podstatné zvýšení kapacity nátoku do potrubí HOZ je však se zřetelem k místním podmínkám a stávajícímu průměru potrubí HOZ 400 mm nereálné.

Odvodňovací příkop OP3 v lokalitě Hluboček je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště dle srážkoměrné stanice Valašské Meziříčí s průměrnou dobou opakování N = 100 let. Návrhový průtok Q100 = 0,42 m3/s. Odvodňovací příkop OP3 je nově navrženým odvodňovacím prvkem. Svahy i dno příkopu budou opevněny způsobem uvedeným v následujícím odstavci, příkop bude lichoběžníkovitého tvaru se sklony svahů 1 : 1,5, minimální hloubka 0,40 m, šířka ve dně 0,40 m. Podélným sklon se pohybuje v rozmezí od 1,27 do 57,00 %. Celková délka příkopu je 287,33 m. V místě křížení s VC6 je navržen propustek P4 - DN 600.

Parametry OP3:

Délka příkopu				 287,33 m

Hloubka příkopu			 min. 0,40 m

Šířka dna příkopu			 0,40 m

Sklon svahů příkopu			 1 : 1,5

Podélný sklon příkopu		 1,27 – 57,00 %

Opevnění	Druh opevnění byl stanoven na základě vyhodnocení rychlosti proudící vody v odvodňovacím příkopu při průchodu návrhového průtoku. Zjištěné závěry jsou z důvodu přehlednosti vztaženy k hodnotě podélného sklonu odvodňovacího příkopu.

Podélný sklon do 5 %	Vegetační dlaždice s ohumusováním a osetím travní směsí

Podélný sklon v rozmezí od 5 % do 15 %

Kamenná dlažba na sucho do štěrkopískového lože

Podélný sklon v rozmezí od 15 % do 57 %

Kamenná dlažba s vylitím spár cementovou maltou do štěrkopískového lože

Výpočet skutečných rychlostí proudění pro návrhový průtok a hraniční sklony jednotlivých typů navržených opevnění je archivován u projektanta.

Sanace strže ST1 – umístění na vodním toku IDVT 10202014 pod obcí.

Za účelem sanace strže ST1 je navrženo 6 drátokamenných přehrážek. Výška ovladatelného retenčního prostoru nad stávajícím terénem je u všech navržených přehrážek stejná, a to 2,0 m. Přelivná hrana délky 6,0 m při přepadové výšce h = 0,5 m převede u každé přehrážky průtok odpovídající průtoku Q100  = 4,20 m3/s. Velikost návrhového průtoku Q100 byla stanovena v profilu nejníže umístěné přehrážky ST1.1.

Sanace strže ST2 – umístění v údolnici v trati Pod Strání součástí LBC Hluboček.

Za účelem sanace strže ST2 je navrženo rovněž 6 drátokamenných přehrážek. Výška ovladatelného retenčního prostoru nad stávajícím terénem je u všech navržených přehrážek stejná, a to 2,0 m. Přelivná hrana délky 6,0 m při přepadové výšce h = 0,5 m převede u každé přehrážky průtok odpovídající průtoku Q100  = 4,78 m3/s. Velikost návrhového průtoku Q100 byla stanovena v profilu nejníže umístěné přehrážky ST2.1.

Pro nově navrhované a rekonstruované prvky OP2, OP3, ST1 a ST2 je zpracována dokumentace technického řešení (DTR).

##### Opatření k ochraně před povodněmi

Nejsou navržena.

##### Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod

Nejsou navržena. K ochraně povrchových vod patří všeobecně zatravnění údolnic, protierozní osevní postupy.

##### Opatření k ochraně vodních zdrojů

Nejsou navržena. Ve vymezených ochranných pásmech vodního zdroje (OPVZ) platí obecná ustanovení na ochranu vodních zdrojů dle §30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění dle 39/2015 Sb.

##### Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků

Nejsou navržena.

##### Posouzení účinnosti navrhovaných opatření na změnu odtokových parametrů

| název | popis | plocha | trať | stav | Q (m3/s) | posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP1 | odvodňovací příkop | 0,02 ha | Záhumení | stávající | - | neposuzováno |
| OP2 | odvodňovací příkop | 0,14 ha | Záhumení | rekonstrukce | 0,85 | vyhovuje |
| OP3 | odvodňovací příkop | 0,07 ha | Hluboček | nový | 0,42 | vyhovuje |
| ST1 | sanace strže 6x drátkokam. přehrážka | 0,09 ha | Hluboček | nový | 4,2 | vyhovuje |
| ST2 | sanace strže 6x drátkokam. přehrážka | 0,08 ha | Pod Strání | nový | 4,78 | vyhovuje |

#### Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření

OP2:

km 0,060 – křížení s plynovodem STL (podzemní)

km 0,135 – křížení se stávající kanalizací, navrženo její prodloužení a zaústění do OP2

km 0,145 – křížení s polní cestou HC1 – R, navržena rekonstrukce stávajícího trubního propustku P1 na průměr DN 800 mm

OP3:

km 0,096 – křížení s vedením elektro VN (nadzemní)

km 0,099 10 – křížení s polní cestou VC6 – R, nově navržený trubní propustek P4 DN 600 mm

Přehled nákladů:

| název | popis | trať | stav | cena (Kč) | výměra (M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP1 | odvodňovací příkop | Záhumení | stávající | 0 | 0 |
| OP2 | odvodňovací příkop | Záhumení | rekonstrukce | 717500 | 0 |
| OP3 | odvodňovací příkop | Hluboček | nový | 567500 | 500 |
| ST1 | sanace strže 6x drátkokam. přehrážka | Hluboček | nový | 1215000 | 850 |
| ST2 | sanace strže 6x drátkokam. přehrážka | Pod Strání | nový | 1137000 | 800 |
|  | celkem |  |  | 3637000 | 2150 |

### Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, posílení ekologické stability krajiny a biodiverzity

Všechny součásti plánu společných zařízení, tedy opatření ke zpřístupnění pozemků, vodohospodářská opatření i opatření k omezení eroze půdy mohou být ve svém spolupůsobení zároveň i opatřeními k ochraně a tvorbě životního prostředí. V následujícím textu je věnována zvláštní pozornost opatřením k aktivnímu posilování ekologické stability krajiny. Tato část návrhu plánu společných zařízení se týká především místního územního systému ekologické stability (který doplňuje či zahrnuje i úrovně nadřazené). Návrh plánu společných zařízení vychází ze základního předpokladu opírajícího se o zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Tímto zákonem je stanovena povinnost všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících základ územního systému ekologické stability, tento systém chránit a vytvářet ve veřejném zájmu.

#### Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Zásadním a závazným podkladem pro návrh prvků ÚSES v rámci KoPÚ je územní plán (ÚP sídelního útvaru Lešná, 1996, dle pozdějších schválených změn). Mimo územní plán jsou výchozími dokumentacemi se vztahem k ÚSES tyto podklady:

- Zásady územního rozvoje (ZÚR) Zlínkého kraje - aktualizovaný návrh (Atelier T-plan, s.r.o., 2012);

- Územně analytické podklady (ÚAP) obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí (2008);

- Rozbor udržitelného rozvoje území, Aktualizace 2010 pro správní obvod ORP Valašské Meziříčí

- Oblastní generel ÚSES - okres VSETÍN (mimo CHKO), ARVITA P spol. s r.o., Ing. Hedvika Psotová, 2007

Zároveň se zpracováním KoPÚ je podán návrh nového ÚP a probíhá jeho schvalování. Pro potřeby KoPÚ v k.ú. Vysoká byl plán ÚSES převzat a upraven z návrhu nového ÚP Lešná. Uvedené podklady se liší počtem vymezených lokálních biocenter i biokoridorů. Návrh ÚSES byl upřesněn a upraven tak aby odpovídal potřebám obce, přičemž důraz byl kladen zejména na:

- základní ekologické vazby v území (zejm. směry přirozených migračních tras – např. po vodních tocích, ve svazích údolí aj.);

- návaznosti na jiná řešení uvnitř území i na jeho hranicích;

- stávající i předpokládané zásadní antropogenní zásahy do krajiny (zastavěné území obce, plánované rozvojové plochy, regulace a zaklenutí toků, odvodnění aj.);

- metodikou požadované funkční a prostorové parametry jednotlivých prvků ÚSES.

ÚSES respektuje v dřívějších dokumentacích vymezené ekologicky významné segmenty krajiny a přímo z nich vychází.

ÚSES vymezený v ObPÚ v k. ú. Vysoká obsahuje pouze segmenty lokální úrovně.

Koncepce návrhu ÚSES

V jižní části řešeného území se nachází lokální biocentrum LBC Hluboček. Toto biocentrum je vymezeno na stávajícím lesním porostu. Část biocentra zasahuje mimo ObPÚ do k. ú. Příluky. Z biocentra Hluboček vede lokální biokoridor LBK 2. Tento biokoridor propojuje LBC Huboček a LBC Slaná voda, které částečně zasahuje do řešeného území, ale z větší části leží v k. ú. Lešná. Další lokální biocentrum je LBC Poločtvrtky, které se nachází v severovýchodní části území. Na biocentrum navazuje lokální biokoridor LBK 2, který sleduje tok a nivu Vysockého potoka a pokračuje do vedlejšího k. ú. Příluky. Z LBC Poločtvrtky pokračuje ještě jeden lokální biokoridor LBK 3, který směřuje do vedlejšího k. ú. Jasenice.

Zvláště chráněná území

Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná, která jsou dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vyhlášena za zvláště chráněná.

Na území k. ú. Vysoká se zvláště chráněná území nenachází.

Území soustavy Natura 2000

Natura 2000 je dle § 3 odst. 1 písm. p) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu (§ 39 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území (§14 zák. č. 114/1992 Sb. Ve znění pozdějších předpisů).

V řešeném území se evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 nenachází.

Významné krajinné prvky

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, mají zvláštní postavení významné krajinné prvky. Významnými krajinnými prvky jsou obecně lesy, rašeliniště, vodní tok, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 tohoto zákona, zejména mokřad, stepní trávníky, remíz, meze, trvalé travní porosty, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Registrované významné krajinné prvky v ObPÚ nejsou.

#### Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Aktuální vymezení dle ÚP nekoresponduje zcela přesně se skutečným stavem území (vychází z katastrálních map a stávající vymezení nelze v terénu u všech stávajících prvků jednoznačně dohledat či určit a ne vždy zohledňuje praktické možnosti a hospodárné využití přilehlých pozemků). Cílem bylo vymezit prvky stávající, nebo s existujícím základem, přesněji s využitím podrobného zaměření skutečného stavu takovým způsobem, aby jejich hranice bylo možné co nejsnáze identifikovat v terénu (skupiny dřevin, břehové porosty, terénní zlomy, meze, hranice porostů). U některých prvků bylo upraveno (optimalizováno) vymezení tak, aby bylo zohledněno hospodárné užívání na přilehlých pozemcích, ale i takové detaily jako oplocení, či užívací rozhraní, což v několika případech vedlo k úpravě konečného tvaru a plochy prvků. Na základě tohoto postupu bylo provedeno přesné a konečné vymezení skladebných prvků ÚSES, které jsou fakticky a koncepčně vymezeny na totožných lokalitách jako v návrhu ÚP. Vymezení některých prvků se odlišuje oproti ÚP v některých případech tvarem a detailem umístění. Vše při zachování původních prostorových a biogeografických vazeb. V porovnání s řešením v ÚP se jedná o drobné plošné úpravy (prvky i jejich poloha a vazby na okolní k.ú. zůstaly zachovány). Zníněné úpravy jsou nejzřetelnější v případě LBK2, jehož vymezení bylo upraveno tak, aby dále nečlenily bloky zemědělské půdy více než je nutné a biokoridor byl ve dvou úsecích přimknut k navržené polní cestě, dále byl upraven v jednom úseku tak, aby mohl plnit účinně protierozní funkci.

Navržený ÚSES v k. ú. Příluky obsahuje pouze prvky lokální úrovně.

Opatření k ochraně a tvorbě ŽP jsou rozdělena na následující tři typy:

  - Biocentra – LBC Hluboček, LBC Slaná voda, LBC Pločtvrtky

  - Biokoridory – LBK1, LBK2, LBK3

  - Interakční prvky – IP1, IP2, IP3, IP-ZAL1

Vymezení prvků (biocentra a biokoridory)

LBC Hluboček

Funkční typ a význam: 		BC lokální, funkční

Geobiocentrická charakteristika:	biochora: 3PI STG: 3B3, 3BC3-4

Charakteristika současného stavu:	stávající biocentrum v komplexu lesa

Výměra v ObPÚ:			7,3 ha (zbývající část leží mimo ObPÚ)

Typ společenstva:			lesní

Statut ochrany jiných zájmů: 		není

Způsob územní ochrany:		ÚSES, VKP ze zákona (les)

Doporučení následných opatření: 	Zachovat stávající způsob užívání a chránit. Upravit LHP/LHO. Dlouhodobou pěstební péčí zlepšovat druhovou skladbu. V prostoru LBC je navrženo vodohospodářské opatření Sanace strže ST2. Za účelem sanace strže ST2 je navrženo 6 drátokamenných přehrážek.

LBC Slaná voda

Funkční typ a význam: 		BC lokální, funkční

Geobiocentrická charakteristika:	biochora: 3PK STG: 3B3, 3BC3-4(5a)

Charakteristika současného stavu:	stávající biocentrum v komplexu lesa

Výměra v ObPÚ:			0,8 ha (zbývající část leží mimo ObPÚ)

Typ společenstva:			lesní

Statut ochrany jiných zájmů: 		není

Způsob územní ochrany:		ÚSES, VKP ze zákona (les)

Doporučení následných opatření: 	Zachovat stávající způsob užívání a chránit. Upravit LHP/LHO. Dlouhodobou pěstební péčí zlepšovat druhovou skladbu

LBC Poločtvrtky

Funkční typ a význam: 		BC lokální, funkční

Geobiocentrická charakteristika:	biochora: 3BC, 3PK STG: 3B3, 3BC3-4(5a)

Charakteristika současného stavu:	stávající biocentrum v komplexu lesa se zařízlým údolím a prameništěm Vysockého potoka.

Výměra v ObPÚ:			6,5 ha

Typ společenstva:			lesní

Statut ochrany jiných zájmů: 		není

Způsob územní ochrany:		ÚSES, VKP ze zákona (tok, les)

Doporučení následných opatření: 	Zachovat stávající způsob užívání a chránit. Upravit LHP/LHO. Dlouhodobou pěstební péčí zlepšovat druhovou skladbu.

LBK 1

Funkční typ a význam: 		BK lokální, funkční

Geobiocentrická charakteristika:	biochora: 3PK STG: 3B-BC3, 3BC4(5a)

Charakteristika současného stavu:	stávající biokoridor propojující LBC 2 Parazol v k.ú. Příluky a LBC Poločtvrtky. Biokoridor je vymezen v prostoru toku Vysockého potoka při  severovýchodní hranici ObPÚ.

Výměra v ObPÚ:			1,9 ha

Délka v ObPÚ:			730 m

Typ společenstva:			lesní, nivní

Statut ochrany jiných zájmů: 		není

Způsob územní ochrany:		ÚSES, VKP ze zákona (tok, les)

Doporučení následných opatření: 	Zachovat stávající způsob užívání a chránit břehové porosty toku. Na lesních pozemcích upravit LHP/LHO. Dlouhodobou pěstební péčí zlepšovat druhovou skladbu.

LBK 2

Funkční typ a význam: 		BK lokální, částečně funkční

Geobiocentrická charakteristika:	biochora: 3PI, 3PK STG: 3B3, 3BC3-4

Charakteristika současného stavu:	stávající biokoridor propojující LBC Hluboček a LBC Slaná voda na hranici s k.ú. Lešná. Biokoridor je vymezen v prostoru svahu nad jihozápadní hranicí ObPÚ pod Hlubočkem s využitím pestré mozaiky keřových a lesních porostů a v prostoru luk.

Výměra v ObPÚ:			2,2 ha

Délka v ObPÚ:			1750 m

Typ společenstva:			lesní, luční

Statut ochrany jiných zájmů: 		není

Způsob územní ochrany:		ÚSES, VKP ze zákona (les)

Doporučení následných opatření: 	Zachovat stávající způsob užívání a chránit břehové porosty toku. Na lesních pozemcích upravit LHP/LHO. Dlouhodobou pěstební péčí zlepšovat druhovou skladbu stávajících porostů. V prostoru biokoridoru vymezeném na louce je možné vysadil solitérní stromy či skupiny keřů (druhy dle STG) v prostorech mimo ochranná pásma sítí.

LBK 3

Funkční typ a význam: 		BK lokální, nefunkční

Geobiocentrická charakteristika:	biochora: 3BC STG: 3B3

Charakteristika současného stavu:	stávající biokoridor směřující od LBC Poločtvrtky na hranici s k.ú. Jasenice. Biokoridor je vymezen v prostoru svahu na východní hranicí ObPÚ v prostoru luk.

Výměra v ObPÚ:			0,1 ha

Délka v ObPÚ:			120 m

Typ společenstva:			lesní, luční

Statut ochrany jiných zájmů: 		není

Způsob územní ochrany:		ÚSES

Doporučení následných opatření: 	V prostoru biokoridoru vymezeném na louce je možné vysadil solitérní stromy či skupiny keřů (druhy dle STG) v prostorech mimo ochranná pásma sítí.

Interakční prvky

Interakční prvek (IP) je nepostradatelná část krajiny, která zprostředkovává působení stabilizujících funkcí přírodních prvků na kulturní, intenzivně hospodářsky využívané plochy.

Interakční prvky mají význam čistě na lokální úrovni. Jedná se většinou o okraje lesních porostů, remízy, skupiny stromů, meze, okraje cest, ochranné travnaté pásy, které mohou mít v kulturní, intenzivně využívané krajině význam biokoridorů a biocenter.

Interakční prvek (IP) je nepostradatelná část krajiny, která zprostředkovává působení stabilizujících funkcí přírodních prvků na kulturní, intenzivně hospodářsky využívané plochy.

Interakční prvky mají význam čistě na lokální úrovni. Jedná se většinou o drobné prvky v podobě útvarů jako okraje lesních porostů, skupiny stromů, aleje, ochranné travnaté pásy, které mohou mít nezanedbatelný význam například i jako protierozní opatření. Jako stávající IP prvky jsou vymezeny jen některé struktury stávající zeleně. Vymezeny jsou interakční prvky plošné i liniové.

IP1 a IP2

Charakteristika současného stavu:	jedná se o stávající dřevinný porost formy jednostarnné alje u místní komunikace – prvek bude součástí pozemku komunikace.

Doporučení následných opatření: 	zachování stávajícího stavu a způsobu užívání. Jedná se o stávající prvky, které však lze doplnit výsadbami s odpovídající druhovou skladbou dle STG.

IP3

Charakteristika současného stavu:	jedná se o stávající dřevinný poros, remízek v ploše dlouhodobě zatravněné orné půdy.

označení		název/popis			výměra ha

IP3		stávající zeleň - remízek		0,1

Doporučení následných opatření: 	zachování stávajícího stavu a způsobu užívání. Jedná se o stávající prvky, které však lze doplnit výsadbami s odpovídající druhovou skladbou dle STG.

IP-ZAL1

Charakteristika současného stavu:	jedná se o navržený multifunkční pás ochranného zalesnění v současné ploše orné půdy, který by měl sloužit jednak z infiltraci vody do půdy, ale především také izolaci přilehlé komunikace od intravilánu.

označení		název/popis			výměra ha

IP-ZAL1		navržená zeleň		0,7

Doporučení následných opatření: 	Založení dřevinného pásu výsadbou. Při výběru vhodných dřevin je třeba vybírat druhy autochtonních dřevin s druhovou skladbou odpovídající STG. Součástí pásu může být i vhodná terénní modelace, která umožní neškodné odvádění povrchových vod, nebo jejich vsakování.

Návrh opatření k zajištění plné funkce ÚSES

Zájmy ochrany přírody a krajiny jsou v souladu se zájmy společnosti, ale musí být sladěny s potřebou zachování využitelnosti území pro lidi, kteří zde žijí a hospodaří a bez nichž by nebylo možno uchovat podobu a hodnotu území v potřebné kvalitě. Základním předpokladem potřebných dohod je dokončení KoPÚ a obnova řádných majetkoprávních vztahů.

Tento návrh vymezuje v území struktury ploch a linií, které již mají nebo na kterých mohou být vytvořeny nejlepší podmínky pro uchování a rozvoj společenstev odpovídajících původním přírodním podmínkám. Plán ÚSES jako součást návrhu KoPÚ vymezuje tyto struktury v hranicích konkrétních pozemků obvodu KoPÚ.

Návrh prvků ÚSES navazuje, nebo zohledňuje návrhy cestní sítě, protierozních a vodohospodářských opatření v obvodu KoPÚ a snaží se docílit toho, aby pro ně byly využívány stejné pozemky.  Zvýšení ES je možné prostřednictvím realizace menších zásahů do stávajících prvků krajinné zeleně, kultivace extenzivních sadů, lesa a péče o jejich druhové složení, především likvidací nevhodných či nepůvodních druhů, likvidace černých a dočasných skládek, ošetření porostů i jednotlivých stromů, dosadby chybějících stromů na mezích atd. Zásadní změny úrovně ekologické stability lze dosáhnout realizací ÚSES. V řešeném území se jedná vždy o prvky s existujícím základem a převážně funkční (významnou část prvků tvoří vodní toky a lesní porosty), takže realizace zcela nových, úplně chybějících prvků (na orné půdě) se v tomto území nepředpokládá s výjimkou malé části LBK3 a části LBK2. Jedná se jen o doplnění chybějících částí prvků.

Omezení při užívání pozemků v nivách a v jiných evidovaných (registrovaných) VKP (dle § 3 zákona 114/1992 Sb.)

Tato omezení musí respektovat vlastníci i uživatelé dotčených pozemků ode dne, kdy zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vstoupil v platnost. Orgán ochrany přírody stanovil, kterých pozemků (částí pozemků) se to týká. Pokud vlastníci tuto skutečnost nebrali na vědomí a pokud jsou dotčené pozemky užívány v rozporu se zákonem tak, že jsou nebo mohou být chráněné hodnoty ohroženy, bude sjednána náprava. Jedná se především o tok Slané vody a Vysockého potoka jejichž celá délka v řešeném OpBÚ je součástí ÚSES.

Změna kultur pozemků zahrnutých do ÚSES

Jde o pozemky, které jsou podle tohoto návrhu součástí biokoridorů a biocenter. Pokud nemají v dané lokalitě požadované parametry, musí být vytvořeny podmínky pro žádoucí změnu.

U dotčených pozemků, potřebných pro realizaci chybějících částí prvků ÚSES v obvodu KoPÚ, je navržena místo nevyhovujících kultur kultura pozemku ostatní - krajinná zeleň, případně TTP. Tato změna bude zapsána do katastru nemovitostí  nejpozději po dokončení úprav (zatravnění, osázení) dotčených pozemků.

Zajištění realizace ÚSES včetně dopěstování a údržby porostů

Biocentra a biokoridory byly v tomto k.ú. vymezeny jako existující (funkční nebo po doplnění a přestavbě porostů funkční  - převážná část biocenter a biokoridorů).

Na lesní půdě bude třeba provést odpovídající změnu LHP a prostřednictvím státních orgánů ochrany lesa prosadit individuální programy přestavby porostů. Trvalou funkčnost prvků bude třeba udržovat cyklicky prováděnými zásahy do skladby porostů s cílem zvýšení a udržení proměnlivosti věkové skladby a druhové pestrosti porostů. Toto se týká převážné části prvků ÚSES v řešeném území, které byly vymezeny na lesní půdě.

Mimo les budou stávající doprovodné porosty toků a louky zbaveny nežádoucích druhů rostlin – dřevinné porosty budou probrány a doplněny tak, aby získaly prostor  především perspektivní stromy a keře odpovídajících druhů (dle STG). Podle potřeby bude provedena změna skladby bylinných porostů. Omezení podílu ruderálních druhů bylin bude třeba docílit odstupňovanými zásahy od plošné likvidace, rozrušení stávajícího drnu s přísevem odpovídajících rostlin po redukci nežádoucích druhů (plevelů) kosením (omezováním produkce semen). Nově založené i původní porosty by neměly být intenzivně kultivovány – přihnojovány, rozorávány a dosévány nepůvodními kultivary pícnin. V případě plochy luk a sadů lze zachovat stávající způsob užívání, avšak je vhodné upřednostnit extenzivní způsob hospodaření a dlouhodobou pěstební péčí (vhodný způsob kosení) zlepšovat druhovou skladbu. Tato opatření by měla být realizována u prvků vymezených na plochách se stávajícím zatravněním a na stávajících mezích.

Interakční prvky - Aleje u polních cest nebyly v řešeném území navrženy. Jako IP však mohou sloužit i drobné prvky zeleně na soukromých pozemcích, které však nebyly navrženy. V případě zájmu obce či vlastníků lze takovéto prvky ve formě soliterních stromů, malých skupin keřů či drobné liniové prvky (aleje) doporučit. Přednostně by měly být uplatněny dřeviny dle STG. Ovocné dřeviny (původní – krajové odrůdy) lze doporučit také, avšak jen tam, kde bude možno zajistit jejich ochranu proti kontaminaci agrochemikáliemi a tam, kde bude zajištěna odborná péče o stromy i trávník, sklízení a rozumné využití ovoce.

Realizace ÚSES

Realizace ÚSES musí vycházet z odborně zpracovaného projektu. Realizace ÚSES je dlouhodobý proces postupné obnovy krajiny. Pozemkové úpravy zabezpečují základní předpoklad, kterým je vyřešení majetkoprávních vztahů. Realizaci opatření navržených v plánu ÚSES bude zajišťovat vlastník pozemku a porostu, jak mu to ukládá ustanovení § 4 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., v plat.zn.

Přednostně je třeba realizovat ÚSES tam, kde je stabilita krajiny nízká, a prvky ÚSES zcela chybí, což však není případ řešeného ObPÚ. Zároveň je však třeba zabezpečit obnovu a údržbu těch částí ÚSES, které za současného stavu plní svou funkci jen částečně, případně založit chybějící části systému. To je však v řešeném území možné a vhodné provádět v rámci dlouhodobé pěstební péče o vymezené prvky.

Druhová a prostorová skladba porostů by měla odpovídat daným přírodním a stanovištním podmínkám. Je žádoucí používat k výsadbě dřeviny z místních zdrojů (autochtonní dřeviny) vybrané podle druhu stanoviště z místních populací. Navrhovaná opatření mají využívat samovolných nebo řízených sukcesních procesů. Výběr dřevin by měl odpovídat STG.

Skladba bude určena v projektové dokumentaci, která bude předcházet realizaci prvků ÚSES. Projektová dokumentace musí být vypracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., v plat. zn., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., jako dokumentace ochrany a obnovy krajiny. Prováděcí dokumentaci musí zpracovat osoba k tomu způsobilá, autorizovaná v oboru projektování ÚSES, lépe autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba, protože jde nejen o biotechnické úpravy krajiny, ale také o změnu její podoby v intencích výše uvedeného zákona.

Důležitým faktorem ovlivňujícím dobrý výsledek realizace ÚSES je kvalitní následná péče o provedené výsadby. V počáteční fázi (1-3 roky) je nutné zabezpečit ochranu sazenic před zaplevelením, provést zdravodatní a výchovný řez korun keřů a především stromů a chránit vysazené dřeviny před okusem a jinými škůdci a chorobami a před vandalstvím. Je třeba nahradit úhyn sazenic, provádět podle situace zálivku a později i probírky keřových  porostů a hustých skupin stromů.

#### Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

|  | Technické zařízení |
| --- | --- |
| Označ. | plyn | elektrické vedení | vodovod | odvodnění | kanalizace | sdělovací | produktovod |
|  | VTL | STL | nadzemní | podzemní |  |  |  | vedení |  |
| LBC Hluboček |  |  |  |  |  | ANO |  |  |  |
| LBC Slaná voda |  |  |  |  |  | ANO |  |  |  |
| LBC Poločtrvtky |  |  |  |  |  | ANO |  |  |  |
| LBK 1 |  |  | ANO |  |  | ANO |  |  |  |
| LBK 2 |  | ANO | ANO |  |  | ANO |  | ANO |  |
| LBK 3 |  |  |  |  |  | ANO |  |  |  |
| IP1 |  |  | ANO |  |  | ANO |  |  |  |
| IP2 |  |  | ANO |  |  | ANO |  |  |  |
| IP3 |  |  |  |  |  | ANO |  |  |  |
| IP-ZAL1 | ANO |  | ANO |  |  |  |  |  |  |

#### Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

| prvek | označení | název | Výměra (v ObPÚ) m2 |  | zábor | stav | Délka (v ObPÚ) m | STG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| biocentra | LBC | Hluboček | 73 058 |  |  | 73 058 |  | 3B-BC3-4 |
|  | LBC | Slaná voda | 8 073 |  | 1 025 | 7 048 |  | 3BC-C3-4(5a) |
|  | LBC | Poločtrvtky | 65 284 |  |  | 65 284 |  | 3BC-C3-4(5a) |
| celkem |  |  | 146 415 |  | 1 025 | 145 390 |  |  |
| biokoridory | LBK 1 |  | 19 147 |  | 3 550 | 15 597 | 730 | 2-3BC-C(4)5a |
|  | LBK 2 |  | 22 221 |  | 11 995 | 10 226 | 1 750 | 3B-BC3-4 |
|  | LBK 3 |  | 1 471 |  | 1 471 | 0 | 120 | 3B3 |
| celkem |  |  | 42 839 |  | 17 016 | 25 823 | 2 600 |  |
| interakční | IP1 |  |  |  |  | 0 | 180 |  |
| prvky | IP2 |  |  |  |  | 0 | 200 |  |
|  | IP3 |  | 1 050 |  |  | 1 050 |  |  |
|  | IP-ZAL1 |  | 7 323 |  | 7 323 | 0 | 380 |  |
| celkem |  |  | 8 373 |  | 7 323 | 1 050 | 760 |  |
| ÚSES V ObPÚ K.Ú. Vyská celkem: | 189 254 |  | 18 041 | 171 213 |  |  |

#### Náklady na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Níže uvedené náklady spojené s realizací ÚSES jako součásti plánu společných zařízení jsou stanoveny odhadem v cenové úrovni roku 2016 bez DPH. Jak již bylo výše uvedeno, převážná část  prvků ÚSES v řešeném území jsou prvky stávající nebo jde o prvky se stávajícím základem. Tyto prvky a jejich základy vyžadují především přiměřenou pěstební péči a ta je součástí povinností vlastníků porostů. Proto níže uvedené odhadnuté náklady na realizaci ÚSES byly vyčísleny v obecné rovině v následujících intencích:

Vždy pouze u prvků ÚSES u nichž dojde k realizaci nových porostů (cca 160 Kč/m2) a nebo k částečné přestavbě a doplnění stávajícího porostu, případně realizace plošně rozsáhlých prvků (cca 120 Kč/m2). U liniových prvků – aleje u polních cest a jim podobné výsadby – bývají náklady odhadnuty podle délky prvku (cca 250 Kč/m). Pouze tyto prvky budou financovány z prostředků určených k realizaci plánu společných zařízení. Jedná se o náklady na realizaci bez následné péče. Podle možných zdrojů financování se požadavky na pěstební péči mohou významně lišit.

| prvek | označení | výměra (v ObPÚ) m2 | zábor | cena mj. | cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| biokoridory | LBK 2 | 22 221 | 11 995 | 160 Kč | 959 600 Kč |
|  | LBK 3 | 1 471 | 1 471 | 160 Kč | 117 680 Kč |
| interakční prvky | IP-ZAL1 | 7 323 | 7 323 | 160 Kč | 585 840 Kč |
| ÚSES V ObPÚ K.Ú. Vysoká celkem: |  |  |  |  | 1 663 120 Kč |

Odhad nákladů na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí –  1 663 120 Kč bez DPH.

Ceny jsou stanoveny odborným odhadem v cenové úrovni roku 2016 bez DPH.

Do propočtu nejsou zahrnuty náklady na ošetření a pěstební péči u stávajících dřevinných porostů, interakčních prvků, které jsou navrženy jako součást jiných opatření (především protierozních) ani samostatně realizované vodohospodářské objekty, které mohou být součástí prvků ÚSES. Vyčíslená opatření jsou realizovatelná např. z programu rozvoje venkova bez ohledu na vlastníka pozemku v rámci realizace PÚ.

## PŘEHLED O VÝMĚŘE POZEMKŮ POTŘEBNÉ PRO SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ

#### Výměra pozemků pro společná zařízení celkem

Výměra na opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků - 4,2814 ha

Výměra na protierozní opatření pro ochranu ZPF - 0,3780 ha

Výměra na vodohospodářská opatření - 0,2150 ha

Výměra na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí - 18,9254 ha

CELKEM 23,7998 ha

#### Výměra, která přejde spolu se spol. zař. do vlastnictví obce

Na obec přejde výměra všech společných zařízení, na kterých je navrženo DTR. Jedná se o opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků a vodohospodářská opatření.

#### Výměra, která přejde spolu se spol. zař. do vlastnictví jiných osob

Všechna společná zařízení určená k rekonstrukci přejdou do vlastnictví obce s výjimkou prvků USES a několika doplňkových cest.

#### Výměra, kterou se na výměře půdy pro spol. zař. podílí stát

Pro společná zařízení se předpokládá využití LV 60000 – 0,4046 ha.

#### Výměra, kterou se na výměře půdy pro spol. zař. podílí obec

Na k.ú. Vysoká v kultuře orná půda vlastní obec Lešná LV10001 – 9,2026 ha. Předpokládá se, že část této výměry obec poskytne na pokrytí výměry polních cest, které jsou navrženy na pozemcích jiných vlastníků.

#### Výměra, která zůstane ve vlastnictví ostatních vlastníků půdy

U opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí se předpokládá vlastnictví stávajících fyzických osob.

#### Výměra, kterou se podílejí ostatní vlastníci půdy prostřednictvím opravného koeficientu pro PSZ

Opravný koeficient nebyl stanoven.

## PŘEHLED NÁKLADŮ NA USKUTEČNĚNÍ PSZ

Náklady na opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků – 52 420 500,- Kč

Náklady na protierozní opatření pro ochranu ZPF – 113 400,- Kč

Náklady na vodohospodářská opatření – 3 637 000,- Kč

Náklady na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí – 1 663 120,- Kč

CELKEM 57 834 020,- Kč

## SOUPIS ZMĚN DRUHŮ POZEMKŮ

| Název | kód | stav KN | Návrh KoPÚ | rozdíl KN - Návrh | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 2 | 927555 | 905497 | -22058 |  |
| zahrada | 5 | 34854 | 25140 | -9714 |  |
| trvalý travní porost | 7 | 688569 | 684950 | -3619 |  |
| lesní pozemek | 10 | 183287 | 179711 | -3576 |  |
| vodní plocha | 11 | 4288 | 4288 | 0 |  |
| zastavěná plocha | 13 | 1220 | 1220 | 0 |  |
| ostatní plocha | 14 | 180557 | 219524 | 38967 | nové cesty |
| Celkem |  | 2020330 | 2020330 | 0 |  |

## DOKLADY O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

Obeslané organizace ze dne 2.3.2017 a jejich vyjádření

| č. | Organizace, správní úřad | datum | Vyjádření |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obec Lešná – Lešná 36, 756 41 Lešná | 6.3.2017 | souhlasí |
| 2 | Krajská hygienická stanice zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín | 23.3.2017 | stanovisko nevydává |
| 3 | MěÚ Valašské Meziříčí – Odbor stavebního řádu, Soudní 1221, 757 01 Val. Meziříčí | 17.3.2017 | viz. 4 |
| 4 | MěÚ Valašské Meziříčí – Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Soudní 1221, 757 38 Val. Meziříčí | 17.3.2017 | respektovat územně plánovací dokumentaci, koordinovat s nově připravovaným ÚP |
| 5 | MěÚ Valašské Meziříčí – Odbor dopravně správních agend, Soudní 1221, 757 38 Val. Meziříčí | 16.3.2017 | bez připomínek |
| 6 | MěÚ Valašské Meziříčí – Odbor školství, kultury a sportu, Soudní 1221, 757 38 Val. Meziříčí | 8.3.2017 | bez připomínek |
| 7 | MěÚ Valašské Meziříčí – Odbor životního prostředí, Soudní 1221, 757 01 Val. Meziříčí | 10.3.2017 | bez připomínek |
| 8 | Krajský úřad Zlínského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství, odd. hodnocení ekologických rizik, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín | 21.3.2017 | nebude předmětem posuzování podle zák.100/2001 Sb., prokazatelně projednat napojení polních cest na silnice (ŘSZK) |
| 9 | ÚZSVM, Územní pracoviště Ostrava, odbor Odloučené pracoviště Vsetín, Pod Vršky 27, 755 01 Vsetín |  |  |
| 10 | SPÚ, Oddělení správy vodohospodářských děl, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 | 7.4.2017 | konzultovat napojení OP2 do HOZ, v případě realizace DC14, OP2 nebo VC2a-R předložit PD k odsouhlasení |
| 10a | SPÚ Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín | 4.4.2017 | bez připomínek |
| 11 | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7 | 17.3.2017 | nemá zásadní připomínky, požaduje po KPU vyhotovení GPL na produktovod |
| 12 | Lesy ČR, s.p., Lesní správa Rožnov p. Radhoštěm, Láň 2461, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm |  |  |
| 13 | Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín | 14.3.2017 | nemá námitky, požaduje zvážit možnost převodu parcely číslo 74 |
| 14 | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno | 4.4.2017 | souhlasí za podmínek: předložit DTR prvků v pásmu 6m od břehové čáry, návrh KoPÚ vložit do LPIS |
| 15 | RWE Distribuční služby, s.r.o, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno | 21.3.2017 | v zájmovém území se nachází plynárenské zařízení, k vyjádření o PD stavby je nutné předložit v měř. 1:500 nebo 1:1000 |
| 16 | ŘSZK Oddělení majetkové správy, Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí | 18.4.2017 | v místech připojení na silnice postupovat v souladu se zákonem č.13/1997, S9 navrhnout k rekontrukci |
| 17 | ŘSD ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábř. 5476, 757 01 Valašské Meziříčí | 21.3.2017 | souhlasí |
| 18 | T – Mobile Czech Republic, a.s., Technické oddělení, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 | 27.3.2017 | žádosti zasílat přes vebovou aplikaci |
| 19 | Vodafone Czech Republic, a.s., Technická 23, 616 00 Brno | 24.3.2017 | zachovat parcely 331/22, 432/1, 1 a 3/1 na nichž je naše zařízení |
| 20 | Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jesenická 1106, 755 11 Vsetín | 17.3.2017 | respektovat zařízení a ochr. Pásmo, p.č.331/2 zachovat v našem vlastnictví |
| 21 | Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno | 4.4.2017 | je evidován dobývací prostor pro Green Gas DPB a.s., respektovat |
| 22 | Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát – úsek dopravního inženýrství, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín | 21.3.2017 | bez zásadních připomínek, u nových sjezdů S11 a S12 v dalším stupni PD dodat řezy |
| 23 | Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 |  |  |
| 24 | Green Gas, DPB a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov |  |  |
| 25 | Honební společnost Lešná, 75641 Lešná | 6.4.2017 | valná hromada v zásadě souhlasí |

## GRAFICKÉ PŘÍLOHY

Výkresové přílohy základní části dokumentace PSZ jsou následující:

VII.6.1  G1-Přehledná mapa  1 : 10 000.

VII.6.2  G2-Mapa průzkumu s výškopisným obsahem 1 : 5 000.

VII.6.3  G3-Mapa erozního ohrožení- stav  1 : 10 000.

VII.6.4  G4- Mapa erozního ohrožení- návrh   1 : 10 000.

VII.6.5  G5- Mapa PSZ s výškopisným obsahem  1 : 5 000.

Výkresové přílohy DTR – základní rozdělení:

VII.7.1 – VHO

VII.7.2 – PCE

## DOKLAD O PŘEDLOŽENÍ ZPRACOVANÉHO PSZ DOTČENÝM SPRÁVNÍM ÚŘADŮM