Specifikace SO – „Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení KoPÚ k. ú. Středolesí a k. ú. Boškov – II. etapa“

- SO01 – hlavní polní cesta P6

Kategorie P 3,5/30, kryt - štěrkový, celková délka cca 683 m, odvodnění jednostranným příčným sklonem 3,0 % do terénu, křížení s optickým kabelem, součástí polní cesty je 1 výhybna, pozemek parc. č. 928 v k. ú. Středolesí.

- SO02 – vedlejší polní cesta Pv8

Kategorie P 3,0/30, kryt – travnatý, celková délka cca 382 m, odvodnění jednostranným příčným sklonem 4,0 % do terénu, křížení s optickým kabelem, pozemek parc. č. 924 v k. ú. Středolesí.

- SO03 – vedlejší polní cesta Pv9

Kategorie P 3,5/30, kryt – štěrkový, celková délka cca 861 m, odvodnění jednostranným příčným sklonem 3,0 % do terénu, součástí polní cesty je 1 výhybna, pozemek parc. č. 927 v k. ú. Středolesí.

- SO04 – vedlejší polní cesta Pv12

Kategorie P 3,0/30, kryt – travnatý, celková délka cca 164 m, odvodnění jednostranným příčným sklonem 4,0 % do terénu, pozemek parc. č. 942 v k. ú. Středolesí.

- SO05 – interakční prvek IP2

Návrh interakčního prvku, kdy je třeba respektovat stávající vegetaci za použití stanovištně odpovídajících druhů dřevin. Součástí bude tříletá následná péče. Pozemek parc. č. 909 v k. ú. Středolesí.

- SO06 – interakční prvek IP3

Návrh interakčního prvku, kdy je třeba respektovat stávající vegetaci za použití stanovištně odpovídajících druhů dřevin. Součástí bude tříletá následná péče. Pozemek parc. č. 929 v k. ú. Středolesí.

- SO07 – větrolam VL2

Návrh poloprodouvavého typu větrolamu za použití stanovištně odpovídajících druhů dřevin. Součástí bude tříletá následná péče. Pozemek parc. č. 900 v k. ú. Středolesí.

- SO08 – větrolam VL3

Návrh poloprodouvavého typu větrolamu za použití stanovištně odpovídajících druhů dřevin. Součástí bude tříletá následná péče. Pozemek parc. č. 923 v k. ú. Středolesí.

- SO09 – větrolam VL4

Návrh poloprodouvavého typu větrolamu za použití stanovištně odpovídajících druhů dřevin. Součástí bude tříletá následná péče. Pozemky parc. č. 926, 940 a 967 v k. ú. Středolesí.

- SO10 – interakční prvek IP 18a – d

Návrh interakčního prvku (část a až d), kdy je třeba respektovat stávající vegetaci za použití stanovištně odpovídajících druhů dřevin. Součástí bude tříletá následná péče. Pozemky parc. č. 1070, 1071, 1072 a 1080 v k. ú. Boškov.

- SO11 – vedlejší polní cesta C20

Kategorie P 4,0/30, kryt – travnatý (směs štěrkopísku a zeminy v poměru 3 : 1), celková délka úseku cca 655 m, součástí polní cesty je 1 výhybna, možné křížení s návrhem vodovodu, pozemek parc. č. 1124 v k. ú. Boškov (pouze část polní cesty procházející podél IP 18a – IP 18d)

Výše uvedený text vychází z plánu společných zařízení KoPÚ Boškov a KoPÚ Středolesí.

Přerov 9. 5. 2021

Ing. Václav Závěšický