Specifikace díla

„Rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou“

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty 
a provozní soubory:

SO-101 Polní cesta HPC 1 – 1. část – délka 215,00 m s krytem z asfaltobetonu ACO 11, pozemek dotčený stavbou je na p.p.č. 2042 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, část pozemku se nachází v ochranném pásmu lesa. Hlavní polní cesta je v kategorii P 4,5/30 (3,50 m vozovka + 2 x 0,50 m nezpevněná krajnice), jednopruhová, obousměrná. V úseku km ZÚ - 0+032.60 je šířka vozovky 3,00 m a šířka krajnic navržena 0,25 m z důvodu plynulého směrového i výškového navázání na nově zrekonstruovanou část komunikace. V km 0+215.00 polní cesta SO 101 HPC 1 v přímém směru naváže na pokračování polní cesty SO 101 HPC 1 – 2. část. V trase budou umístěny 2 ks hospodářských sjezdů na sousední pozemky v délce 6 m, které budou sloužit pro bezpečné vyhnutí protijedoucích vozidel.

Povrchové vody z vozovky i případné vody na pláni budou v úseku km 0+046.45 - KÚ svedeny příčným a podélným spádem do přilehlého pravostranného zasakovacího rigolu, dl. 169,50 m, hl. 10 cm, vyplněným filtračním kamenivem frakce 4 – 8 mm o tl. 10 cm, zásypem ŠD frakce 32 – 63 mm o tl. 20 cm a ŠP frakce 0 – 32 mm o tl. 30 cm, doplněným perforovaným drenážním potrubím DN 100 uloženým do pískového lože, tl. 6 cm (dno trouby je navrženo 30 cm pod plání) se zaústěním v km 0+047.19 do vsakovací rýhy 1,5 x 1,5 x 1,5 m a v km 0+204.50 do vsakovací rýhy 13,0 x 3,0 x 2,0 m. Ve zbylém úseku trasy cesty je odvodnění koruny komunikace provedeno podélným a příčným sklonem nebo příčnými žlaby volně do terénu. Z důvodu značného klesání a bezpečného převedení povrchových vod z vozovky polní cesty je v trase navrženo v souladu s ČSN 73 6109 příčné odvodnění, a to 7 ks bet. žlabů (pod úhlem 120° k ose komunikace) s litinovou mříží D 400, dl. 4,00 m, celkem dl. 28,00 m s odtokovou rýhou volně do zatravněného prostoru mezi liniovým ozeleněním nebo terénu. Žlab bude oboustranně stavebně oddělen od krytu vozovky dvoulinkou z kamenné dlažby. Vsakovací rýha v km 0+204.50 bude vybavena bezpečnostním přepadem perforovaným drenážním potrubím DN 100, dl. 4,30 m uloženým do pískového lože, tl. 6 cm. V místech sjezdů s niveletou nižší než komunikace jsou v hloubce 0,2 m pod plání navrženy vsak. rýhy o š. 0,2 m - viz situace C.3.1 SO 101. Jako ochrana proti případnému vzlínání podpovrchových vod bude sloužit ochranná vrstva ze štěrkodrti frakce 32 – 63 mm o tl. 15 cm.

SO-101 Polní cesta HPC 1 – 2. část - délka 672.97 m, dělí se na úseky dle druhu krytu vozovky- ZÚ - 0+279.46, délka 279.46 m – vozovka z asfaltobetonového krytu, 0+279.46 - KÚ, délka 393.51 m – vozovka z penetračního makadamu s nátěrem. Pozemky dotčené stavbou jsou p.p.č. 2042, p.p.č. 2074 a p.p.č. 2105 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou. Hlavní polní cesta je v kategorii P 4,5/30 (3,50 m vozovka + 2 x 0,50 m nezpevněná krajnice), v lesním úseku P 3,5/30 (3,00 m vozovka + 2 x 0,25 m nezpevněná krajnice), jednopruhová, obousměrná. Napojení na veřejnou dopravní síť se provede v přímém směru na navrženou asfaltobetonem zpevněnou vozovku části ÚK polní cesty HPC 1 v km 0+215.00, ve vlastnictví obce Dalešice. Na konci úpravy trasa polní cesty HPC 1 naváže v přímém směru na nezpevněnou ÚK v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou. V trase bude umístěn 1 hospodářský sjezd v délce 6 m a 1 výhybna v délce 20 m s náběhy dl. 6,00 m, které budou sloužit pro bezpečné vyhnutí protijedoucích vozidel.

Povrchové vody z vozovky i případné vody na pláni budou v úseku km ZÚ - 0+247.46 svedeny příčným a podélným spádem do přilehlého pravostranného otevřeného příkopu, dl. 250,50 m, hl. dna min. 0,20 cm pod plání, dno š. 0,30 m a svahy do výšky 0,15 m zpevněny dlažbou z lom. kamene, tl. 0,25 m na cement. maltu M10-XF3 s plynulým výškovým zaústěním do rigolu a dále do vsakovací rýhy 13,0 x 3,0 x 2,0 m v km 0+204.50 SO 101 HPC 1 – viz. „PD na část 1 polní cesty HPC 1 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou“. V úseku km 0+127.56 - 0+163.00 je provedeno směrové odklonění trasy otevřeného příkopu od trasy polní cesty z důvodu umístění stáv. opěrného bodu č. 82 nadzemního vedení VN. Z důvodu zamezení možného vymílání při větším množství povrchových vod je navrženo oboustranné zpevnění svahů příkopu dlažbou z lom. kamene, tl. 0,25 m, dl. 10,00 m na v. 0,50 m, a to oboustranně na dl. cca 5.00 m od stáv. opěrného bodu č. 82 nadzemního vedení VN – viz. situace C.3.1. V lesním úseku trasy cesty je odvodnění koruny komunikace provedeno podélným a příčným sklonem volně do terénu a odvodnění pláně perforovaným drenážním potrubím DN 100 uloženým do pískového lože, tl. 6 cm (dno trouby je navrženo 30 cm pod plání) se zaústěním v km 0+247.11 do otevřeného pravostranného příkopu (obetonování, tl. 10 cm) a v km 0+651.50 do vsakovací rýhy 2,0 x 1,5 x 1,0 m. Z důvodu značného klesání a bezpečného převedení povrchových vod z vozovky polní cesty je v trase navrženo v souladu s ČSN 73 6109 příčné odvodnění, a to 7 ks bet. žlabů (pod úhlem 120° k ose komunikace) s litinovou mříží D 400, dl. 4,50 m, celkem dl. 31,50 m s odtokem do otevřeného přilehlého pravostranného příkopu. Žlab bude oboustranně stavebně oddělen od krytu vozovky dvoulinkou z kamenné dlažby. V místech sjezdů s niveletou nižší než komunikace jsou v hloubce 0,2 m pod plání navrženy vsak. rýhy o š. 0,2 m – viz situace C.3.1. Jako ochrana proti případnému vzlínání podpovrchových vod bude sloužit ochranná vrstva ze štěrkodrti frakce 32 – 63 mm o tl. 15 cm.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností Ing. Radomír Válka, Projekce DS, se sídlem Čs. armády 2362, 530 02 Pardubice, IČO 7016749401, pod zakázkovým číslem 01/2021 a 05/2021, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací  a technické  specifikace (podmínky).

Projektová dokumentace na část 1 polní cesty HPC 1 je zpracována společně i pro polní cestu VPC 10 v k.ú. Dalešice. Výstavba polní cesty VPC 10 není předmětem plnění této veřejné zakázky.

Součástí zakázky je také výsadba doprovodné zeleně v počtu 45 ks (Hamanova švestka, třešeň ptačí, jabloň domácí a jeřáb ptačí).

Součástí realizace stavebních prací dále je:

geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací

geodetické zaměření skutečného provedení díla

vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení