| Použité značky vrstev vozovek (dle ČSN) |
| --- |
| MZ | mechanicky zpevněná zemina |
| MZK | mechanicky zpevněné kamenivo |
| OKS | obalové kamenivo střednězrnné |
| PMH | penetrační makadam hrubozrnný |
| R mat | zvlhčená a zhutnělá recyklovatelná asfaltová směs bez přidání pojiva |
| SC | stabilizace cementem |
| ŠD | štěrkodrť |
| ŠP | štěrkopísek |
| ŠV | vibrovaný štěrk |

| cesta s živičným krytem ABS | asfaltová cesta |
| --- | --- |
| cesta s nestmeleným krytem MZK | štěrková cesta |
| cesta se zatravněným krytem | travnatá cesta |
| kryt nezpevněný (dle ČSN 73 6109) | zemní a travnaté cesty |

P 1	hlavní polní cesta  - s živičným krytem ABS:

| Délka cesty | 760 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,759 58 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: : | rekonstrukce |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,759 58 rekonstrukce ve stávající trase.

Popis trasy:  Cesta začíná na hranici obvodu KPÚ a pokračuje severozápadním směrem, je ukončena na hranici obvodu KPÚ, v jejíž blízkosti se nalézá zahrádkářská kolonie.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,759 58 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | hlavní – P 4,0/40 |
| třída dopravního zatížení | IV – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,0 = 3,0 m |
| krajnice | 2 x 0,5 m |
| volná šířka | 4,0 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Asfaltová cesta (TDZ IV – NÚP D2) |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 0,759 58 km | asfaltový beton střednězrnný II |  |
|  | OKS I / R-mat / PMH 90 |  |
|  | SCII / ŠV / ŠD / MZK |  |
|  | ŠD /MZ / ŠP |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 320 - 550 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 2,5%.

Podélné odvodnění: 	km 0,068 23 - 0,146 64 travnatý cestní příkop CP1/P1 se sklony 1:1 a 1:2, hluboký 0,3 m odvádí srážkovou vodu z vozovky a z propustku PR3/P1, ústí do svodného příkopu SP4. CP1 byl navržen na kulminační průtok pro dvacetiletou vodu.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy na hranici obvodu KPÚ |
| --- | --- |
| km 0,043 50 | napojení zleva vedlejší polní cesty Pv34 pod úhlem 90° |
| km 0,109 08 | napojení zprava vedlejší polní cesty Pv6 pod úhlem 91° |
| km 0,178 32 | napojení zleva vedlejší polní cesty Pv5 pod úhlem 104° |
| km 0,251 41 | napojení zprava vedlejší polní cesty Pv3 pod úhlem 85° |
| km 0,759 58 | ukončení trasy na hranici obvodu KPÚ |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,000 – 0,759 58 | souběh STL plynovodu RWE |
| --- | --- |
| km 0,000 – 0,696 95 | souběh s kabelem O2 |
| km 0,106 05 | křížení s propustkem PR3/P1 |
| km 0,176 94 | křížení s propustkem PR2/P1 |
| km 0,203 15 | křížení nadzemního el. vedení VN |
| km 0,311 09 | křížení nadzemního el. vedení VN |
| km 0,537 19 | křížení s propustkem PR1/P1 |
| km 0,539 80 – 0,571 58 | výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku min 7,5 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6,5 m na levé straně cesty |

Ochranná pásma:

| km 0,000 – 0,759 58 | ochranné pásmo sítí |
| --- | --- |
| km 0,192 99 – 0,215 31 | ochranné pásmo sítí VN |
| km 0,301 09 – 0,321 09 | ochranné pásmo sítí VN |

Pv 2	vedlejší polní cesta – se zatravněným krytem:

| Délka cesty | 213 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,212 76 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: : | nová |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,212 76 nově navržená polní cesta.

Popis trasy:  Cesta začíná v blízkosti zahrádkářské kolonie a pokračuje směrem na sever, kde je ukončena na hranici lesa.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,212 76 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,0/15 |
| třída dopravního zatížení | VI – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,0 = 3,0 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,0 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Travnatá cesta |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 0,212 76 km | zatravňovací vrstva |  |
|  | vibrovaný štěrk |  |
|  | ŠD / MZ |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 300 - 350 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 4,0 %.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy na hranici KPÚ, napojením na stávající cestu |
| --- | --- |
| km 0,212 76 | ukončení trasy na hranici lesa |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,017 16 | křížení VTL plynovodu RWE |
| --- | --- |
| km 0,129 14 | křížení VTL plynovodu RWE |

Ochranná pásma:

| km 0,000 – 0,025 98 | ochranné pásmo sítí |
| --- | --- |
| km 0,123 79 – 0,133 65 | ochranné pásmo sítí VN |

Pv 3	vedlejší polní cesta  - s živičným krytem ABS:

| Délka cesty | 332 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,332 00 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | rekonstrukce |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,332 00 rekonstrukce ve stávající trase.

Popis trasy:  Cesta začíná napojením na hlavní polní cestu P1 a pokračuje severním směrem podél hranice lesa, cesta je ukončena na hranici obvodu KPÚ.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,332 00 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,5/30 |
| třída dopravního zatížení | IV – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,5 = 3,5 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,5 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Asfaltová cesta (TDZ IV – NÚP D2) |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 0,332 00 km | asfaltový beton střednězrnný II |  |
|  | OKS I / R-mat / PMH 90 |  |
|  | SCII / ŠV / ŠD / MZK |  |
|  | ŠD /MZ / ŠP |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 320 - 550 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 2,5 %, při podélném sklonu nivelety větším jak 7 % bude cesta opatřena příčnými odvodňovacími žlaby. Odvodnění cesty bude svedeno do strže v LBK1

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | napojení na hlavní polní cestu P1 pod úhlem 94° |
| --- | --- |
| km 0,332 00 | ukončení trasy na hranici KPÚ |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,020 60 | křížení nadzemního el. vedení VN |
| --- | --- |

Ochranná pásma:

| km 0,010 60 – 0,030 60 | ochranné pásmo sítí VN |
| --- | --- |

Pv 4	vedlejší polní cesta - s nestmeleným krytem MZK:

| Délka cesty | 42 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,041 47 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | rekonstrukce |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,041 47 rekonstrukce ve stávající trase.

Popis trasy: Trasa začíná u pozemku, který je využíván na parkur a pokračuje jihovýchodním směrem, kde se po 42 m napojuje na hranici obvodu KPÚ na stávající místní polní cestu.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,041 47 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,5/30 |
| třída dopravního zatížení | VI – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,5 = 3,5 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,5 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Štěrková cesta |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 0,041 47 km | lomová výsivka / MZK / R-mat 100 |  |
|  | ŠD / MZ / ŠV (variantně) |  |
|  | ŠD / MZ |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 320 - 470 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 3,0%.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy bez napojení |
| --- | --- |
| km 0,041 47 | ukončení trasy napojením na hranici KPÚ na stávající polní cestu |

Pv 5 vedlejší polní cesta - s nestmeleným krytem MZK:

| Délka cesty | 169 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,169 25 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | nová |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,169 25 nově navržení polní cesta.

Popis trasy:  Trasa začíná napojením na hlavní polní cestu P1 a pokračuje západním směrem, trasa   končí na hranici lesa.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,169 25 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,0/30 |
| třída dopravního zatížení | VI – velmi lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,0 = 3,0 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,0 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Štěrková cesta |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 0,169 25 km | lomová výsivka / MZK / R-mat 100 |  |
|  | ŠD / MZ / ŠV (variantně) |  |
|  | ŠD / MZ |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 320 - 470 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 3,0%.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy napojením na hlavní polní cestu P1 |
| --- | --- |
| km 0,169 25 | ukončení trasy na hranici lesa bez napojení |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,015 70 | křížení nadzemního el. vedení VN |
| --- | --- |

Ochranná pásma:

| km 0,04 53 – 0,030 14 | ochranné pásmo sítí VN |
| --- | --- |

Pv 6	vedlejší polní cesta  - s živičným krytem ABS:

| Délka cesty | 118 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,117 61 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | rekonstrukce |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,117 61 rekonstrukce ve stávající trase.

Popis trasy:  Cesta začíná napojením zleva na hlavní polní cestu P1 a pokračuje východním směrem a končí na hranici obvodu KPÚ.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,117 61 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,5/15 |
| třída dopravního zatížení | IV – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,5 = 3,5 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,5 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Asfaltová cesta (TDZ IV – NÚP D2) |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 0,117 61 km | asfaltový beton střednězrnný II |  |
|  | OKS I / R-mat / PMH 90 |  |
|  | SCII / ŠV / ŠD / MZK |  |
|  | ŠD /MZ / ŠP |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 320 - 550 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 2,5 %, při podélném  sklonu nivelety větším jak 7 % bude cesta opatřena příčnými odvodňovacími žlaby, svedenými do CP1/Pv6.

Podélné odvodnění: travnatý cestní příkop CP1/Pv6 se sklony 1:1 a 1:2, hluboký 0,25 m, odvádí srážkovou vodu z vozovky a chrání polní cestu Pv6 před přítokem povrchové vody z výše položených pozemků. Příkop ústí do PR3/P1. CP1/Pv6 byl navržen na kulminační průtok pro dvacetiletou vodu.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | napojení na hlavní polní cestu P1 pod úhlem 95° |
| --- | --- |
| km 0,117 61 | ukončení cesty na hranici obvodu KPÚ |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,001 54 | křížení STL plynovodu RWE |
| --- | --- |
| km 0,001 54 | křížení kabelu O2 |

Ochranná pásma:

| km 0,000 – 0,002 68 | ochranné pásmo sítí |
| --- | --- |

Pv 7	vedlejší polní cesta - s nestmeleným krytem MZK:

| Délka cesty | 374 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,373 90 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | nová / rekonstrukce |

Rozsah úpravy: - v km 	0,000 – 0,150 39 nově navržená polní cesta

v km 0,150 39 – 0,373 90 rekonstrukce polní cesty ve stávající trase

Popis trasy: Trasa začíná napojením na vedlejší polní cestu Pv8 a pokračuje severozápadním směrem cca 160 m, kde se stáčí na severovýchod a je ukončena na hranici obvodu KPÚ.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,373 90 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,0/15 |
| třída dopravního zatížení | VI – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,0 = 3,0 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,0 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Štěrková cesta |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 0,373 90 km | lomová výsivka / MZK / R-mat 100 |  |
|  | ŠD / MZ / ŠV (variantně) |  |
|  | ŠD / MZ |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 320 - 470 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 3,0 %, při podélném sklonu nivelety větším jak 7 % bude cesta opatřena příčnými odvodňovacími žlaby, odvodnění bude svedeno do LBK1.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy |
| --- | --- |
| km 0,373 90 | ukončení trasy napojením na stávající nezpevněnou cestu na hranici obvodu KPÚ |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,154 62 – 0,186 71 | výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku min 6,0 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6,5 m na levé straně cesty |
| --- | --- |

Pv 8	vedlejší polní cesta - s nestmeleným krytem MZK:

| Délka cesty | 111 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,111 34 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | rekonstrukce |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,111 34 rekonstrukce ve stávající trase.

Popis trasy: Trasa začíná na hranici obvodu KPÚ a pokračuje severovýchodním směrem, kde je ukončena poblíž hranice lesa bez napojení.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,111 34 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,0/15 |
| třída dopravního zatížení | VI – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,0 = 3,0 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,0 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Štěrková cesta |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 0,111 34 km | lomová výsivka / MZK / R-mat 100 |  |
|  | ŠD / MZ / ŠV (variantně) |  |
|  | ŠD / MZ |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 320 - 470 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 3,0%.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy bez napojení |
| --- | --- |
| km 0,003 93 | napojení zleva vedlejší polní cesty Pv7 |
| km 0,095 36 | napojení zprava ZTP1 pod úhlem 158° |
| km 0,111 34 | ukončení trasy bez napojení |

Pv 9	vedlejší polní cesta – s živičným krytem ABS:

| Délka cesty | 95 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,095 08 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | rekonstrukce |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,095 08 rekonstrukce polní cesty ve stávající trase.

Popis trasy:  Trasa je umístěna ve východní části zájmového území. Začíná napojením v oblouku na hlavní polní cestu P10 a jihozápadním směrem, kde je ukončena po 95 m na hranici obvodu KPÚ.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,095 08 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,0/15 |
| třída dopravního zatížení | IV – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,0 = 3,0 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,0 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Asfaltová cesta (TDZ IV – NÚP D2) |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 0,095 08 km | asfaltový beton střednězrnný II |  |
|  | OKS I / R-mat / PMH 90 |  |
|  | SCII / ŠV / ŠD / MZK |  |
|  | ŠD /MZ / ŠP |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 320 - 550 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 2,5 %.

Podélné odvodnění: pomocí cestního rigolu, do vsakovací jímky v parcele cesty

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy napojením na hlavní polní cestu P10 |
| --- | --- |
| km 0,095 08 | ukončení trasy na hranici obvodu KPÚ |

P 10	hlavní polní cesta  - s živičným krytem ABS:

| Délka cesty | 1067 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 1,067 26 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | rekonstrukce |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 1,067 26 rekonstrukce polní cesty ve stávající trase.

Popis trasy:  Trasa začíná ve východní části zájmového území napojením na vedlejší polní cestu Pv16 a pokračuje severovýchodním směrem, kde více jak 2/3 trasy vede souběžně s hranicí obvodu KPÚ. Trase je ukončena napojením na stávající nezpevněnou komunikaci na hranici obvodu KPÚ.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 1,067 26 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | hlavní – P 3,5/30 |
| třída dopravního zatížení | IV – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,5 = 3,5 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,5 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Asfaltová cesta (TDZ IV – NÚP D2) |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 1,067 26 km | asfaltový beton střednězrnný II |  |
|  | OKS I / R-mat / PMH 90 |  |
|  | SCII / ŠV / ŠD / MZK |  |
|  | ŠD /MZ / ŠP |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 320 - 550 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 2,5 %.

Podélné odvodnění: travnatý cestní příkop CP1/Pv10 se sklony 1:1 a 1:2, hluboký min. 0,25 m odvádí srážkovou vodu z vozovky a chrání hlavní polní cestu P10 před přítokem povrchové vody z výše položených pozemků. V trase příkopu budou po cca 20 m usazeny vsakovací jímky, uložené pod úrovní pláně. Tyto jímky sníží průtok vody v příkopu. Nevsáknutá voda bude převedena propustkem PR1/P10 do navrhované kanalizace. Příkop byl navržen na kulminační průtok pro padesátiletou vodu z důvodu níže položené zástavby.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy napojením na vedlejší polní cestu Pv16 |
| --- | --- |
| km 0,180 37 | napojení zleva vedlejší polní cesty Pv9 pod úhlem 79° |
| km 0,308 79 | napojení zprava vedlejší polní cesty Pv15 pod úhlem 55° |
| km 0,590 00 | napojení zprava vedlejší polní cesty Pv11 pod úhlem 93° |
| km 0,628 83 | napojení zprava vedlejší polní cesty Pv14 pod úhlem 62° |
| km 1,067 26 | ukončení trasy na hranici KPÚ |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,000 – 0585 89 | souběh s přípojkou NN T-Mobile |
| --- | --- |
| km 0,000 43 | křížení s propustkem PR1/P10 |
| km 0,612 36 – 0,644 15 | výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku min 7,0 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6,5 m na levé straně cesty |
| km 0,786 07 – 0,815 08 | výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 19,5 m šířku min 7,5 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 5,5 m na levé straně cesty |

Ochranná pásma:

| km 0,000 – 0,593 06 | ochranné pásmo sítí |
| --- | --- |

Poznámka: souběžně s téměř celou trasou cesty P10 vede polní cesta v území neřešeném v KPÚ - v obvodu JPÚ „Hraniční“.

Pv 11	vedlejší polní cesta – se zatravněným krytem:

| Délka cesty | 211 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,211 36 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | nová |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,211 36 nově navržená polní cesta.

Popis trasy:  Cesta začíná napojením v oblouku hlavní polní cesty P10 a pokračuje přímým jižním směrem, kde je ukončena v těsné blízkosti hranice obvodu KPÚ.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,211 36 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | hlavní – P 3,0/30 |
| třída dopravního zatížení | VI – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,0 = 3,0 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,0 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Travnatá cesta |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 0,211 36 km | zatravňovací vrstva |  |
|  | vibrovaný štěrk |  |
|  | ŠD / MZ |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 300 - 350 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 4,0%.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy napojením v oblouku hlavní polní cesty P10 |
| --- | --- |
| km 0,211 36 | ukončení trasy na hranici obvodu KPÚ |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,002 82 | křížení NN přípojky T-mobile |
| --- | --- |

Ochranná pásma:

| km 0,000 – 0,004 53 | ochranné pásmo sítí |
| --- | --- |

Pv 12	vedlejší polní cesta - s živičným krytem ABS:

| Délka cesty | 348 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,347 90 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | rekonstrukce |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,347 90 rekonstrukce ve stávající trase.

Popis trasy:  Trasa je umístěna ve východní části zájmového území. Začíná na hranici obvodu KPÚ, kde se na cestu napojuje vedlejší polní cesta Pv13 a pokračuje jihovýchodním směrem, trasa končí na hranici obvodu KPÚ.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,347 90 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,5/30 |
| třída dopravního zatížení | VI – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,5 = 3,5 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,5 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Asfaltová cesta (TDZ IV – NÚP D2) |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 0,347 90 km | asfaltový beton střednězrnný II |  |
|  | OKS I / R-mat / PMH 90 |  |
|  | SCII / ŠV / ŠD / MZK |  |
|  | ŠD /MZ / ŠP |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 320 - 550 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 3,0%.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy na hranici KPÚ |
| --- | --- |
| km 0,004 92 | napojení zleva vedlejší polní cesty Pv13 |
| km 0,347 90 | ukončení trasy na hranici KPÚ |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,151 84 – 0,183 07 | výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku min 6,5 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6,0 m na levé straně cesty |
| --- | --- |

Pv 13	vedlejší polní cesta – se zatravněným krytem:

| Délka cesty | 354 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,354 28 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | nová |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,354 28 nově navržena polní cesta.

Popis trasy:  Trasa začíná napojením na vedlejší polní cestu Pv12 a pokračuje východním směrem, končí na hranici obvodu KPÚ.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,354 28 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,0/30 |
| třída dopravního zatížení | VI – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,0 = 3,0 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,0 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Travnatá cesta |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 0,354 28 km | zatravňovací vrstva |  |
|  | vibrovaný štěrk |  |
|  | ŠD / MZ |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 300 - 350 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 4,0%.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy napojení na vedlejší polní cestu Pv12 |
| --- | --- |
| km 0,354 28 | ukončení trasy na hranici obvodu KPÚ |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,174 93 – 0,206 21 | výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku min 6,0 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6,0 m na levé straně cesty |
| --- | --- |

Pv 14	vedlejší polní cesta – se zatravněným krytem:

| Délka cesty | 473 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,472 68 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | nová |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,472 68 nově navržená polní cesta.

Popis trasy:  Cesta začíná napojením na hlavní polní cestu P10 a pokračuje cca 230 m východně, kde se následně stáčí na jihovýchod a je ukončena na hranici obvodu KPÚ.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,472 68 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,0/30 |
| třída dopravního zatížení | VI – velmi lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,0 = 3,0 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,0 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Travnatá cesta |  |
| --- | --- | --- |
| 0,020 00 – 0,472 68 km | zatravňovací vrstva |  |
|  | vibrovaný štěrk |  |
|  | ŠD / MZ |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 300 - 350 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 4,0%.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy napojením na hlavní polní cestu P10 |
| --- | --- |
| km 0,472 68 | ukončení trasy na hranici KPÚ |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,259 71 – 0,291 88 | výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku min 6,5 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6,5 m na pravé straně cesty |
| --- | --- |

Pv 15	vedlejší polní cesta - s nestmeleným krytem MZK:

| Délka cesty | 275 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,275 04 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | rekonstrukce |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,275 04 rekonstrukce ve stávající trase.

Popis trasy:  Cesta začíná napojením v oblouku hlavní polní cesty P10 a pokračuje přímým jižním směrem, kde je ukončena napojením na vedlejší polní cestu Pv16.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,275 04 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,5/30 |
| třída dopravního zatížení | VI – velmi lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,5 = 3,5 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,5 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Štěrková cesta |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 0,275 04 km | lomová výsivka / MZK / R-mat 100 |  |
|  | ŠD / MZ / ŠV (variantně) |  |
|  | ŠD / MZ |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 320 - 470 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 3,0%.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy napojením na vedlejší polní cestu P10 |
| --- | --- |
| km 0,275 04 | ukončení trasy na hranici KPÚ |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,002 31 | křížení NN přípojky T-mobile |
| --- | --- |

Ochranná pásma:

| km 0,000 – 0,004 40 | ochranné pásmo sítí |
| --- | --- |

Poznámka.  IP1

Pv 16	vedlejší polní cesta - s živičným krytem ABS:

| Délka cesty | 125 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,124 54 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | rekonstrukce |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,124 54 rekonstrukce ve stávající trase.

Popis trasy: Cesta je umístěna na severu zájmového území, začíná na hranici KPÚ a pokračuje přímým západním směrem, kde je ukončena napojením na stávající místní komunikaci.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,124 54 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,5/30 |
| třída dopravního zatížení | IV – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,5 = 3,5 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,5 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Asfaltová cesta (TDZ IV – NÚP D2) |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 0,124 54 km | asfaltový beton střednězrnný II |  |
|  | OKS I / R-mat / PMH 90 |  |
|  | SCII / ŠV / ŠD / MZK |  |
|  | ŠD /MZ / ŠP |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 320 - 550 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 2,5 %.

Podélné odvodnění: Betonový cestní rigol RG1/Pv16 se sklony 1:1, hloubkou 0,3 m, odvádí srážkovou vodu z vozovky, chrání polní cestu Pv16 a zástavbu před přítokem povrchové vody z výše položených zatravněných vinohradů. Voda je převedena propustkem PR1/P10 do navrhované kanalizace. Rigol byl navržen na kulminační průtok pro padesátiletou vodu z důvodu níže položené zástavby.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy |
| --- | --- |
| km 0,004 36 | napojení zprava vedlejší polní cesty Pv15 pod úhlem 91° |
| km 0,115 88 | napojení zprava hlavní polní cesty P10 pod úhlem 103° |
| km 0,124 54 | ukončení trasy na hranici KPÚ |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,121 47 | křížení NN přípojky T-mobile |
| --- | --- |

Ochranná pásma:

| km 0,119 29 – 0,124 54 | ochranné pásmo sítí |
| --- | --- |

Pv 17 	vedlejší polní cesta – bez směrových úprav, štěrkový kryt:

| Délka cesty | 36 m |
| --- | --- |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | oprava, rekonstrukce krytu |

Popis trasy: Polní cesta je umístěna v těsné blízkosti hranice KPÚ ve východní části zájmového území a navazuje na stávající místní komunikaci.

Pv 18 vedlejší polní cesta - s živičným krytem ABS:

| Délka cesty | 163 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,163 32 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | rekonstrukce |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,163 32 rekonstrukce ve stávající trase.

Popis trasy:  Trasa začíná napojením na silnici III/39520 stávajícím sjezdem a pokračuje jihozápadním směrem, kde je ukončena pod náspem bývalé hráze.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,163 32 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 4,0/30 |
| třída dopravního zatížení | IV – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,0 = 3,0 m |
| krajnice | 2 x 0,5 m |
| volná šířka | 4,0 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Zpevnění nájezdu na silnici (TDZ IV – NÚP D2) |
| --- | --- |
| 0,000 – 0,020 00 km | asfaltový beton střednězrnný II |  |
|  | Obalované kamenivo střednězrnné I |  |
|  | SCII / ŠV / ŠD / MZK / PMH |  |
|  | ŠD / MZ / ŠP |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 410 - 520 mm |

| staničení | Asfaltová cesta (TDZ IV – NÚP D2) |  |
| --- | --- | --- |
| 0,020 00 – 0,163 32 km | asfaltový beton střednězrnný II |  |
|  | OKS I / R-mat / PMH 90 |  |
|  | SCII / ŠV / ŠD / MZK |  |
|  | ŠD /MZ / ŠP |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 320 - 550 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 2,5 %.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy, napojení stávajícím sjezdem na silnici III/39520, napojení je mimo obvod KPÚ |
| --- | --- |
| km 0,163 32 | ukončení trasy u lesa pod náspem |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,000 23 | křížení kabelu O2 |
| --- | --- |

Ochranná pásma:

| km 0,000 - 0,002 23 | ochranné pásmo sítí |
| --- | --- |

Pv 19	vedlejší polní cesta – bez směrových úprav, nezpevněný  kryt:

| Délka cesty | 563 m |
| --- | --- |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | oprava, rekonstrukce krytu |

Popis trasy: Polní cesta začíná napojením na vedlejší polní cestu Pv18 a pokračuje jihovýchodním směrem, kde se napojuje na vedlejší polní cestu Pv20.

Pv 20	vedlejší polní cesta - s živičným krytem ABS:

| Délka cesty | 206 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,205 79 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | rekonstrukce |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,205 79 rekonstrukce ve stávající trase.

Popis trasy: Trasa se nachází v jihovýchodní části zájmového území, začíná napojením na silnici III/39520 a pokračuje jižním směrem podél obvodu KPÚ, kde je ukončena na hranici.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,205 79 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,5/30 |
| třída dopravního zatížení | VI – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,5 = 3,5 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,5 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Zpevnění nájezdu na silnici (TDZ IV – NÚP D2) |
| --- | --- |
| 0,000 – 0,016 00 km | asfaltový beton střednězrnný II |  |
|  | Obalované kamenivo střednězrnné I |  |
|  | SCII / ŠV / ŠD / MZK / PMH |  |
|  | ŠD / MZ / ŠP |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 410 - 520 mm |

| staničení | Asfaltová cesta (TDZ IV – NÚP D2) |  |
| --- | --- | --- |
| 0,016 00 – 0,205 79 km | asfaltový beton střednězrnný II |  |
|  | OKS I / R-mat / PMH 90 |  |
|  | SCII / ŠV / ŠD / MZK |  |
|  | ŠD /MZ / ŠP |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 320 - 550 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 3,0%.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy: napojení stávajícím sjezdem na silnici III/39520, napojení je mimo obvod KPÚ |
| --- | --- |
| km 0,077 64 | napojení zprava vedlejší polní cesty Pv19 pod úhlem 90° |
| km 0,114 55 | napojení zprava vedlejší polní cesty Pv21 pod úhlem 65° |
| km 0,205 79 | ukončení trasy na hranici obvodu KPÚ |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,011 77 | křížení s kabelem O2 |
| --- | --- |
| km 0,139 97 | křížení el. vedení ČEPS VVN |

Ochranná pásma:

| km 0,010 64 - 0,012 88 | ochranné pásmo sítí |
| --- | --- |
| km 0,079 62 - 0,166 19 | ochranné pásmo sítí |

Pv 21	vedlejší polní cesta – se zatravněným krytem:

| Délka cesty | 285 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,284 78 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | nová |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,284 78 nově navržená polní cesta.

Popis trasy:  Trasa začíná napojením v oblouku vedlejší polní cesty Pv20 a směřuje jižním směrem k řece Jihlavě, kde je ukončena cca 35 m od jejího břehu bez napojení.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,284 78 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,0/30 |
| třída dopravního zatížení | VI – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,0 = 3,0 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,0 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Travnatá cesta |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 0,284 78 km | zatravňovací vrstva |  |
|  | vibrovaný štěrk |  |
|  | ŠD / MZ |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 300 - 350 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 4,0%.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy napojením na vedlejší polní cestu Pv20 |
| --- | --- |
| km 0,284 78 | ukončení trasy bez napojení |

Ochranná pásma:

| km 0,182 92 - 0,284 78 | ochranné pásmo sítí |
| --- | --- |

Pv 22	vedlejší polní cesta  - s nestmeleným krytem MZK:

| Délka cesty | 136 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,135 93 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | rekonstrukce |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,135 93 rekonstrukce polní cesty ve stávající trase.

Popis trasy:  Trasa začíná napojením na navrženou ochrannou hráz a pokračuje přímým jižním směrem, kde je ukončena na hranici obvodu KPÚ.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,135 93 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,5/30 |
| třída dopravního zatížení | VI – velmi lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,5 = 3,5 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,5 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Štěrková cesta |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 0,135 93 km | lomová výsivka / MZK / R-mat 100 |  |
|  | ŠD / MZ / ŠV (variantně) |  |
|  | ŠD / MZ |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 320 - 470 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 3,0%.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy |
| --- | --- |
| km 0,135 93 | ukončení trasy na hranici KPÚ |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,000 – 0,135 93 | souběh STL plynovodu RWE |
| --- | --- |

Ochranná pásma:

| km 0,000 – 0,135 93 | souběh ochranného pásma sítí |
| --- | --- |

Pv 23	vedlejší polní cesta - s nestmeleným krytem MZK:

| Délka cesty | 123 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,122 95 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | rekonstrukce |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,122 95 km rekonstrukce polní cesty ve stávající trase.

Popis trasy: Trasa začíná napojením na vedlejší polní cestu Pv24 a pokračuje směrem na jih až k navržené ochranné hrázi, kde se na ni napojuje.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,122 95 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,5/30 |
| třída dopravního zatížení | VI – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,5 = 3,5 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,5 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Štěrková cesta |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 0,122 95 km | lomová výsivka / MZK / R-mat 100 |  |
|  | ŠD / MZ / ŠV (variantně) |  |
|  | ŠD / MZ |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 320 - 470 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 3,0 %.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy napojením v oblouku na vedlejší polní cestu Pv24 |
| --- | --- |
| km 0,122 95 | ukončení trasy napojením na navrženou ochrannou hráz |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,000 – 0,122 95 | souběh STL plynovodu RWE |
| --- | --- |

Ochranná pásma:

| km 0,000 – 0,122 95 | souběh ochranného pásma sítí |
| --- | --- |

Pv 24	vedlejší polní cesta - s živičným krytem ABS:

| Délka cesty | 109 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,108 92 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | nová / rekonstrukce |

Rozsah úpravy: - km 0,000 – 0,063 69 rekonstrukce ve stávající trase

- km 0,063 69 – 0,108 92 nově navržená polní cesta

Popis trasy: Trasa začíná napojením na hlavní polní cestu P26 v jižní části zájmového území a pokračuje na východ, kde se napojuje na navrženou ochrannou hráz.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,108 92 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,5/30 |
| třída dopravního zatížení | VI – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,5 = 3,5 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,5 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Asfaltová cesta (TDZ IV – NÚP D2) |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 00 – 0,108 92 km | asfaltový beton střednězrnný II |  |
|  | OKS I / R-mat / PMH 90 |  |
|  | SCII / ŠV / ŠD / MZK |  |
|  | ŠD /MZ / ŠP |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 320 - 550 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 3,0%.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy napojením na hlavní polní cestu P26 |
| --- | --- |
| km 0,60 44 | napojení zprava vedlejší polní cesty Pv23 pod úhlem 140° |
| km 0,108 92 | ukončení trasy napojením na navrženou ochrannou hráz |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,000 – 0,108 92 | souběh el. vedení VN |
| --- | --- |
| km 0,000 – 0,030 92 | souběh kabelu O2 |
| km 0,03092 – 0,05913 | souběh STL plynovodu RWE |

Ochranná pásma:

| km 0,000 – 0,108 92 | souběh ochranného pásma sítí |
| --- | --- |

Pv 25	vedlejší polní cesta – se zatravněným krytem:

| Délka cesty | 145 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,144 92 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | nová |

Rozsah úpravy: - v km 	0,000 – 0,144 92 nově navržená polní cesta.

Popis trasy: Trasa začíná napojením na hlavní polní cestu P26 a pokračuje jižním směrem, kde je zakončena bez napojení.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,144 92 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | hlavní – P 3,5/30 |
| třída dopravního zatížení | VI - lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,5 = 3,5 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,5 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Travnatá cesta |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 0,144 92 km | zatravňovací vrstva |  |
|  | vibrovaný štěrk |  |
|  | ŠD / MZ |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 300 - 350 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 4,0%.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy napojení na hlavní polní cestu P26 |
| --- | --- |
| km 0,144 92 | konec trasy bez napojení |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,006 58 | křížení el. vedení VN |
| --- | --- |

Ochranná pásma:

| km 0,000 – 0,014 21 | ochranné pásmo sítí |
| --- | --- |

P 26	hlavní polní cesta  - s živičným krytem ABS:

| Délka cesty | 251 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,251 17 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | rekonstrukce |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,251 17 rekonstrukce ve stávající trase.

Popis trasy:  Trasa začíná v západní části zájmového území napojením na silnici II/395 a pokračuje přímým východním směrem, trasa je ukončena na hranici obvodu KPÚ.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,251 17 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | hlavní – P 4,0/30 |
| třída dopravního zatížení | IV – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,0 = 3,0 m |
| krajnice | 2 x 0,5 = 1,0 m |
| volná šířka | 4,0 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Asfaltová cesta (TDZ IV – NÚP D2) |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 0,251 17 km | asfaltový beton střednězrnný II |  |
|  | OKS I / R-mat / PMH 90 |  |
|  | SCII / ŠV / ŠD / MZK |  |
|  | ŠD /MZ / ŠP |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 320 - 550 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 2,5 %.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy napojení na silnici II/395 |
| --- | --- |
| km 0,217 16 | napojení zprava vedlejší polní cesty Pv25 pod úhlem 100° |
| km 0,246 35 | napojení zprava vedlejší polní cesty Pv24 pod úhlem 153° |
| km 0,251 17 | ukončení cesty na hranici obvodu KPÚ |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,000 – 0,251 17 | souběh el. vedení VN |
| --- | --- |
| km 0,000 – 0,251 17 | souběh STL plynovodu RWE |
| km 0,000 – 0,117 60 | souběh vodovodu |
| km 0,008 97 | křížení kabelu O2 |
| km 0,043 72 – 0,251 17 | souběh kabelu O2 |

Ochranná pásma:

| km 0,000 – 0,251 17 | ochranné pásmo sítí |
| --- | --- |

Pv 27 vedlejší polní cesta – se zatravněným krytem:

| Délka cesty | 233 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,232 58 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | nová |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,232 58 nově navržená polní cesta.

Popis trasy: Nově navržená travnatá polní cesta se nachází v jižní části zájmového území, začíná napojením na silnici II/395 a pokračuje přes hráz H1 jižním směrem, kde je ukončena na hranici obvodu KPÚ.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,232 58 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,0/30 |
| třída dopravního zatížení | VI – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,0 = 3,0 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,0 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Zpevnění nájezdu na silnici (TDZ IV – NÚP D2) |
| --- | --- |
| 0,000 – 0,020 00 km | asfaltový beton střednězrnný II |  |
|  | Obalované kamenivo střednězrnné I |  |
|  | SCII / ŠV / ŠD / MZK / PMH |  |
|  | ŠD / MZ / ŠP |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 410 - 520 mm |

| staničení | Travnatá cesta |  |
| --- | --- | --- |
| 0,020 00 – 0,232 58 km | zatravňovací vrstva |  |
|  | vibrovaný štěrk |  |
|  | ŠD / MZ |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 300 - 350 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 4,0%.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy |
| --- | --- |
| km 0,232 58 | konec trasy na hranici obvodu KPÚ |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,069 98 | křížení kabelu O2 |
| --- | --- |

Ochranná pásma:

| km 0,066 16 – 0,073 80 | ochranné pásmo sítí |
| --- | --- |

Pv 28	vedlejší polní cesta - s nestmeleným krytem MZK:

| Délka cesty | 968 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,967 84 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | nová |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,967 84 nově navržená polní cesta.

Popis trasy: Trasa začíná v oblouku napojením na vedlejší polní cestu Pv29 a pokračuje jižním směrem, kde je ukončena na hranici obvodu KPÚ.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,967 84 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,5/30 |
| třída dopravního zatížení | VI – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,5 = 3,5 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,5 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Štěrková cesta |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 00 – 0,967 84 km | lomová výsivka / MZK / R-mat 100 |  |
|  | ŠD / MZ / ŠV (variantně) |  |
|  | ŠD / MZ |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 320 - 470 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 3,0%.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | napojení na vedlejší polní cestu Pv29 |
| --- | --- |
| km 0,967 84 | ukončení trasy na hranici obvodu KPÚ |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,015 09 | křížení el. vedení VN |
| --- | --- |
| km 0,037 79 | křížení vodovodu |
| km 0,198 68 – 0,230 74 | výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku min 5,5 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6,0 m na pravé straně cesty |
| km 0,511 70 – 0,543 71 | výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku min 5,5 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6,0 m na pravé straně cesty |

Ochranná pásma:

| 0,005 19 – 0,025 09 | ochranné pásmo el. vedení VN |
| --- | --- |
| 0,036 29 – 0,039 29 | ochranné pásmo vodovodu |

Pv 29 vedlejší polní cesta - s nestmeleným krytem MZK:

| Délka cesty | 292 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,291 73 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | nová |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,291 73 nově navržená polní cesta.

Popis trasy: Trasa začíná napojením na silnici II/395 a pokračuje severním směrem, kde je ukončena na hranici retenčního prostoru RP1.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,291 73 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,5/30 |
| třída dopravního zatížení | VI – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,5 = 3,5 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,5 m |

Konstrukce vozovky:

| Staničení | Zpevnění nájezdu na silnici (TDZ IV – NÚP D2) |
| --- | --- |
| 0,000 – 0,020 00 km | asfaltový beton střednězrnný II |  |
|  | Obalované kamenivo střednězrnné I |  |
|  | SCII / ŠV / ŠD / MZK / PMH |  |
|  | ŠD / MZ / ŠP |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 410 - 520 mm |

| staničení | Štěrková cesta |  |
| --- | --- | --- |
| 0,020 00 – 0,291 73 km | lomová výsivka / MZK / R-mat 100 |  |
|  | ŠD / MZ / ŠV (variantně) |  |
|  | ŠD / MZ |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 320 - 470 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 3,0%.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy napojení na silnici II/395 |
| --- | --- |
| km 0,025 59 | napojení zleva vedlejší polní cesty Pv28 pod úhlem 67° |
| km 0,223 16 | napojení zprava vedlejší polní cesty Pv30 pod úhlem 85° |
| km 0,291 73 | konec trasy na hranici RP1 |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,011 41 | křížení optického kabelu O2 |
| --- | --- |
| km 0,190 82 | křížení optického a normálního kabelu O2 |
| km 0,227 91 – 0,291 73 | souběh el. vedení VN |

Ochranná pásma:

| km 0,010 03 – 0,012 09 | ochranné pásmo sítí |
| --- | --- |
| km 0,189 89 - 0,191 91 | ochranné pásmo sítí |
| km 0,222 43 – 0,291 73 | ochranné pásmo sítí |

Poznámka: polní cesta je navržena ve schváleném změně č.1 ÚP Pravlov

Pv 30	vedlejší polní cesta - s nestmeleným krytem MZK:

| Délka cesty | 88 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,087 85 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | nová |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,087 85 nově navržená polní cesta.

Popis trasy: Trasa začíná napojením na silnici II/395 a pokračuje přímým západním směrem, kde je ukončena napojením na vedlejší polní cestu Pv29.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,087 85 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,5/30 |
| třída dopravního zatížení | VI – velmi lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,5 = 3,5 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,5 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Zpevnění nájezdu na silnici (TDZ IV – NÚP D2) |
| --- | --- |
| 0,000 – 0,020 00 km | asfaltový beton střednězrnný II |  |
|  | Obalované kamenivo střednězrnné I |  |
|  | SCII / ŠV / ŠD / MZK / PMH |  |
|  | ŠD / MZ / ŠP |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 410 - 520 mm |

| staničení | Štěrková cesta |  |
| --- | --- | --- |
| 0,020 00 – 0,087 85 km | lomová výsivka / MZK / R-mat 100 |  |
|  | ŠD / MZ / ŠV (variantně) |  |
|  | ŠD / MZ |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 320 - 470 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 3,0%.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy napojení na silnici II/395 |
| --- | --- |
| km 0,087 85 84 | ukončení trasy napojením na vedlejší polní cestu P29 |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,008 50 | křížení optického kabelu O2 |
| --- | --- |
| km 0,033 67 | křížení optického a normálního kabelu O2 |

Ochranná pásma:

| km 0,007 45 - 0,009 60 | ochranné pásmo sítí |
| --- | --- |
| km 0,031 03 - 0,035 25 | ochranné pásmo sítí |

Poznámka: polní cesta je navržena ve schváleném ÚP Pravlov

P 31	hlavní polní cesta - s nestmeleným krytem MZK:

| Délka cesty | 321 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,321 17 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | rekonstrukce |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,321 17 rekonstrukce ve stávající trase.

Popis trasy: Trasa začíná na západní hranici obvodu KPÚ zájmového území a pokračuje směrem na západ, kde je ukončena na hranici obvodu KPÚ.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,321 17 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | hlavní – P 3,5/30 |
| třída dopravního zatížení | VI – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,5 = 3,5 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,5 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Štěrková cesta |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 0,321 17 km | lomová výsivka / MZK / R-mat 100 |  |
|  | ŠD / MZ / ŠV (variantně) |  |
|  | ŠD / MZ |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 320 - 470 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 3,0%.

Podélné odvodnění: Nově navržený záchytný příkop ZP1 (umístěn nad cestou P31), odvádí vodu z tratě Nová hora, ukončen novým propustkem PR1/P31 pod polní cestou. Voda za propustkem bude neškodně odvedena cca 50 m níže, do propustku pod silnicí III/40014, nástin řešení (mimo obvod KPÚ) viz technická zpráva - biotechnická opatření: ZP1.

| km 0,000 | začátek trasy na hranici obvodu KPÚ |
| --- | --- |
| km 0,002 72 | napojení zprava vedlejší polní cesty Pv32 pod úhlem 169° |
| km 0,321 17 | ukončení cesty na hranici obvodu KPÚ |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,012 89 | křížení s propustkem PR1/Pv31 |
| --- | --- |
| km 0,095 89 – 0,321 17 | souběh vodovodu |
| km 0,103 82 | křížení el. vedení VN |
| km 0,290 48 – 0,321 17 | výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku min 6,5 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6,5 m na levé straně cesty |

Ochranná pásma:

| km 0,094 52 – 0,321 17 | ochranné pásmo vodovodu |
| --- | --- |
| km 0,093 82 – 0,113 82 | ochranné pásmo sítí |

Pv 32 vedlejší polní cesta – se zatravněným krytem:

| Délka cesty | 233 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,233 12 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | nová / rekonstrukce |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,091 66 rekonstrukce ve stávající trase

- v km 0,141 04 – 0,233 12 nově navržená polní cesta

Popis trasy: Trasa je umístěna v západní části zájmového území v trati Nová hora, kde se napojuje na hlavní polní cestu P31 a pokračuje severním směrem, ukončena je napojením na vedlejší polní cestu Pv33.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,233 12 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,0/30 |
| třída dopravního zatížení | VI – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,0 = 3,0 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,0 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Travnatá cesta |  |
| --- | --- | --- |
| 0,020 00 – 0,233 12 km | zatravňovací vrstva |  |
|  | vibrovaný štěrk |  |
|  | ŠD / MZ |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 300 - 350 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 4,0%, při podélném sklonu nivelety větším jak 7 % bude cesta opatřena příčnými odvodňovacími žlaby, odvodnění bude svedeno do LBK5 a do ZP1.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy napojením na hlavní polní cestu P31 pod úhlem 68° |
| --- | --- |
| km 0,233 | ukončení trasy napojením na vedlejší polní cestu Pv33 |

Pv 33	vedlejší polní cesta – se zatravněným krytem:

| Délka cesty | 310 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,310 30 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | rekonstrukce |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,310 30 rekonstrukce ve stávající trase.

Popis trasy: Trasa se nachází v trati Nová hora, kde je začátek trasy napojen na lokální biokoridor LBK5 a pokračuje přímým směrem na západ, kde je ukončena na hranici obvodu KPÚ.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,310 30 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,0/30 |
| třída dopravního zatížení | VI – lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,0 = 3,0 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,0 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Travnatá cesta |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 0,310 30 km | zatravňovací vrstva |  |
|  | vibrovaný štěrk |  |
|  | ŠD / MZ |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 300 - 350 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 4,0%.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy napojením na LBK5 |
| --- | --- |
| km 0,018 83 | napojení zleva vedlejší polní cesty Pv32 pod úhlem 105° |
| km 0,310 30 | ukončení cesty v blízkosti hranice obvodu KPÚ |

Objekty v trase, křížení, souběhy:

| km 0,035 95 – 0,075 48 | souběh el. vedení VN |
| --- | --- |
| km 0,011 31 – 0,042 91 | výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku min 6,0 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6,5 m na levé straně cesty |

Ochranná pásma:

| km 0,000 - 0,086 91 | ochranné pásmo sítí |
| --- | --- |

Pv 34 vedlejší polní cesta – se zatravněným krytem:

| Délka cesty | 110 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,110 11 km |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | nová |

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 0,110 11 nově navržená polní cesta.

Popis trasy: Trasa začíná napojením na hlavní polní cestu P1 a pokračuje s ní souběžně severním směrem, kde je ukončena bez napojení.

Návrhové prvky:

| staničení | 0,000 – 0,110 11 km |
| --- | --- |
| kategorie polní cesty | vedlejší – P 3,0/15 |
| třída dopravního zatížení | VI – velmi lehké |
| návrhová úroveň porušení vozovky | D2 |
| vozovka | 1 x 3,0 = 3,0 m |
| krajnice | - |
| volná šířka | 3,0 m |

Konstrukce vozovky:

| staničení | Travnatá cesta |  |
| --- | --- | --- |
| 0,000 – 0,110 11 km | zatravňovací vrstva |  |
|  | vibrovaný štěrk |  |
|  | ŠD / MZ |  |
|  | tloušťka vozovky celkem | 300 - 350 mm |

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 4,0%.

Křižovatky, napojení:

| km 0,000 | začátek trasy napojení na hlavní polní cestu P1 |
| --- | --- |
| km 0,110 11 | ukončení trasy bez napojení |

Pv 35	vedlejší polní cesta – bez směrových úprav, s nezpevněným krytem:

| Délka cesty | 42 m |
| --- | --- |
| údržba / oprava / rekonstrukce / nová: | oprava, rekonstrukce krytu |

Popis trasy: Polní cesta začíná napojením na ochrannou hráz a pokračuje severním směrem, kde je ukončena po 42 m na hranici obvodu KPÚ.

ZTP 1	zatravněný přístup:

| Délka cesty | 201 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,200 51 km |

Rozsah úpravy: v km 0,000 – 0,200 51 nově navržený zatravněný přístup

Popis trasy: Trasa začíná napojením na vedlejší polní cestu Pv8 a pokračuje severovýchodním podél lesní hranice a ukončen je na hranici obvodu KPÚ.

ZTP 2	zatravněný přístup:

| Délka cesty | 30 m |
| --- | --- |
| Úsek úpravy | 0,000 – 0,029 53 km |

Rozsah úpravy: v km 0,000 – 0,029 53 nově navržený zatravněný přístup

Popis trasy: Trasa začíná napojením na vedlejší polní cestu Pv32 a pokračuje východním směrem, kde je po 30 m ukončen na hranici obvodu KPÚ.

| Použité značky vrstev vozovek (dle ČSN) |
| --- |
| MZ | mechanicky zpevněná zemina |
| MZK | mechanicky zpevněné kamenivo |
| OKS | obalové kamenivo střednězrnné |
| PMH | penetrační makadam hrubozrnný |
| R mat | zvlhčená a zhutnělá recyklovatelná asfaltová směs bez přidání pojiva |
| SC | stabilizace cementem |
| ŠD | štěrkodrť |
| ŠP | štěrkopísek |
| ŠV | vibrovaný štěrk |

| cesta s živičným krytem ABS | asfaltová cesta |
| --- | --- |
| cesta s nestmeleným krytem MZK | štěrková cesta |
| cesta se zatravněným krytem | travnatá cesta |
| kryt nezpevněný (dle ČSN 73 6109) | zemní a travnaté cesty |