OBSAH

VII.	Plán společných zařízení	2

1)	Technická zpráva	2

a)	Úvodní část	2

Základní geodetické a majetkoprávní	2

Mapové	2

Podklady územního plánování (Územní plán, regulační plán)	2

Dokumentace zpracované v řešeném území zaměřené na:	2

Další podklady:	2

Zpřístupnění pozemků	5

Opatření k ochraně ZPF	6

Vodohospodářská opatření	7

Opatření k ochraně a tvorbě ŽP	7

b)	Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	16

c)	Protierozní opatření pro ochranu  ZPF	135

Organizační opatření	148

Agrotechnická opatření	150

Technická opatření	150

Posouzení účinnosti navrhovaných opatření	151

d)	Vodohospodářská opatření	154

Opatření k zadržení a odvádění povrchových vod z území	154

Opatření k ochraně před povodněmi	157

Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod	157

Opatření k ochraně vodních zdrojů	157

Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků	158

Posouzení účinnosti navrhovaných opatření na změnu odtokových parametrů	158

e)	Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, posílení ekologické stability krajiny a biodiverzity	160

2)	Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení	180

3)	Soupis změn druhů pozemků	181

4)	Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení a studii posouzení širších územních vazeb a specifických podmínek, pokud bylo pozemkovým úřadem zadáno její vypracování	182

5)	Grafické přílohy	185

6)	Doklad o předložení zpracovaného plánu společných dotčeným správním úřadům	185

7)    DOKUMENTACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ (SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA)

1. Dokumentace technického řešení opatření ke zpřístupnění pozemků

2. Dokumentace technického řešení vodohospodářských opatření

Plán společných zařízení

- Technická zpráva

Úvodní část

Výchozí podklady

Základní geodetické a majetkoprávní

Mapové

Podklady územního plánování (Územní plán, regulační plán)

Územní plán obce Svinaře ve změně č.1, zpracovatel PIKAZ s.r.o., se sídlem Oldřichova 51, Praha, schválené znění květen 2010. Územní plán se změnou č.1 nabyl účinnosti dne 26.6.2010. Změna územního plánu č.1 doplňuje a rozšiřuje územní plán obce Svinaře schválený dne 16.9.2004. V současné době se zpracovává nový územní plán obce Svinaře, zpracovatelem je společnost Kadlec K.K. Nusle, spol.s r.o., Chaberská 3, Praha.

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje – zpracovatel AURS, spol. s r.o., Ing.arch. Milan Körner, Hládkov 920/12, Praha, prosinec 2011, schválené zastupitelstvem Středočeského kraje dne 19.12.2011.

Dokumentace zpracované v řešeném území zaměřené na:

Tvorbu a ochranu ŽP

Nebyly zjištěny.

Vodohospodářské stavby a ochranu před povodněmi

Nebyly zjištěny.

Dopravní stavby

Nebyly zjištěny.

Dokumentace již zpracovaných pozemkových úprav

Nebyly zjištěny.

Další podklady:

Operační programy a strategie rozvoje zaměřené například na životní prostředí, rozvoj hospodářství, cestovního ruchu, rozvoj venkova apod.

Nebyly zjištěny.

Koncepce zaměřené například na ochranu před povodněmi, hospodaření s odpady, památkovou péči apod.

Nebyly zjištěny.

Integrované programy a další

Nebyly zjištěny.

Údaje o poloze technické infrastruktury

Uvedené podklady jsou součástí přílohy Doklady o projednání plánu společných zařízení.

Podrobný průzkum terénu a jeho vyhodnocení

Vycházel z již provedené etapy pozemkových úprav v rámci kapitoly IV.Rozbor současného stavu. Byl pouze doplněn na základě požadavků na návrh řešení jednotlivých opatření.

Podrobné zaměření řešeného území, kde se jedná o:

Podrobné zaměření polohopisu (celé řešené území) zpracované firmou Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno

Podrobné zaměření výškopisu (doplňující podklad pro dokumentaci technického řešení navrhovaných opatření, kde vzniká nárok na přesné definování záborů pozemků) zpracované firmou Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno

Metodické podklady a další

Podrobný přehled je uveden v "Metodickém návodu k provádění pozemkových úprav, MZe, ÚPÚ 2010. V textu uvádíme pouze jejich výběr.

Metodický návod k provádění pozemkových úprav: Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j.: 10747/2010-13300

Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách: Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j.: 10749/2010-13300

Janeček, M. a kol.: Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika. VÚMOP, v.v.i. Praha, 2007. ISBN 978-80-254-0973-2. 76 s.

Návod pro  správu a vedení katastru nemovitostí, ČÚZK, č.j. 4571/2001 - 23.

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK, č.j. 6530/2007 – 22, ve znění dodatků č. 1 a 2

Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy, katastrální mapy digitalizované, souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky a digitálních dat BPEJ verze 1.3 ze dne 24.11.1999 č.j. 5270/1999-22.

Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí ČR 
č.j. 5598/2002-24 ve znění dodatků 1-9

Metodika VÚMOP: Zásady navrhování územních systémů ekologické stability v rámci procesu komplexních pozemkových úprav. 16/1995.

Rukověť projektanta pro zpracování dokumentace ÚSES (Löw a spol., Brno, 1995).

Kvítek, T.: Identifikace potenciálních zdrojových lokalit plošného zemědělského znečištění. Standardizovaný podklad pro projektování komplexních pozemkových úprav. Metodika. VÚMOP, v.v.i. 2008.

Mitasova, H. : Modeling topographic potential for erosion and deposition using GIS. U.S.Army Construction Engineering Research Laboratories, P.O.Box 9005, Champaign, Illinois 61826-9005, U.S.A. Department of Geography, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois 61801, U.S.A. Published in the International Journal of GIS v. 10, no. 5, p.629-641 (1996).

Hrádek, F. Stanovení návrhových průtoků pro malá povodí, Povrchové vody a pozemkové úpravy, XI. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře, 1996.

Boor, B., Kunštácký, J., Patočka, C. Hydraulika pro vodohospodářské stavby, SNTL/ALFA, 1968.

Holý,M. : Eroze a životní prostředí. ČVUT Praha, 1994.

Hrádek, F.: Návrhové průtoky pro velmi malá povodí, hydrologická směrnice, Vysoká škola zemědělská , Praha 6 Suchdol, 1988.

Kemel,M.,Kolář,V. : Hydrologie, ES ČVUT, Praha 1, Husova 5, 1985.

Trupl, J. a kol : Typizační směrnice – Protierozní ochrana zemědělských pozemků, Agroprojekt Praha, arch.č. 06-868, 1984,

Raplík,M.,Výbora,P.,Mareš,K. : Úpravy toků, Alfa Bratislava, 1989.

Mareš, K. Úpravy toků Navrhování koryt, vydavatelství ČVUT v Praze, 1997

TNV 75 2415 Suché nádrže

ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet.

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6109 Projektování polních cest

ČSN 75 2405 Vodohospodářské řešení vodních nádrží

TNV 75 2102 Úpravy potoků

ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků

ČSN 75 2106 Hrazení bystřin

ČSN 75 2310 Sypané hráze

ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

ČSN 75 4500	Protierozní ochrana zemědělské půdy

TNV 75 4922	Údržba odvodňovacích zařízení

Účel a přehled navrhovaných opatření

Zpřístupnění pozemků

Cesty hlavní C1, C8, C10, C22, C28, C36.

Cesty vedlejší C2, C3, C4, C5, C6, C9, C14, C18, C20, C24, C25, C26, C29, C30, C39, C40.

Přístupové pásy (doplňkové cesty) C7, C11, C12, C13, C16, C17, C21, C27, C31, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49.

Doprovodné objekty na cestní síti (mosty, propustky apod.)

Připojení k silnici (sjezd) – C10, C13, C14, C16, C18, C19, C21, C22, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C41, C45, C48, C49

Propustek (stávající i nový) – C1, C5, C7, C9, C10, C12, C13, C16, C19, C21, C26, C29, C30, C31, C41, C43, C48

Mostek – C14

Zasakovací jímka – C7, C11, C16, C17, C18, C19, C22, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C37, C39, C40, C41, C43, C45, C49

Brod – C24

Výhybna – C3, C4, C7, C9, C10, C11, C12, C18, C19, C26, C29, C30

Opatření k ochraně ZPF

Opatření proti vodní erozi (organizační, agrotechnická, technická – pouze výčet)

- organizační PEO1 – Přísný  protierozní osevní postup s nízkým číslem faktoru protierozního účinku plodiny C (vyšší zastoupení jetelů,trav a jetelotráv ve víceletém osevním postupu). Je vhodné používat v nejrizikovějších místech (prudké svahy a údolnice, lokality s mělkou půdou apod.) a je možno ho nahradit trvalým zatravněním. PEO1 navrženo na EC - část 4, 6, 7, část 8, část 11, část 12, 23, 25, část 26.

-  organizační PEO2 – Protierozní osevní postup s vyloučením širokořádkových plodin a okopanin. PEO2 navrženo na EC - 3, část 4, část 11, část 12, 13, 18, 22, 24, část 26, 35.

Opatření proti větrné erozi – žádné opatření.

Další opatření navrhovaná k ochraně půdy (asanace strží, sesuvů apod.) – žádné opatření.

Souhrnné informace o zařízeních a opatřeních k protierozní ochraně půdy

Opatření proti vodní erozi jsou pouze organizační a tudíž nevyžadují žádná technická zařízení. Podrobnější popis organizačních protierozních opatření je uveden v kapitole c).

Vodohospodářská opatření

Opatření ke zlepšení vodních poměrů

Opatření k zadržení vody v krajině – vodní nádrž 1 (Vn1)

Opatření k odvádění povrchových vod z území

- prodloužení otevřeného příkopu (vodního toku IDVT 10253523) v úseku řkm 0,350-0,450

- opevnění dna a svahů koryta vodního toku IDVT 10259309 v úseku řkm 0,790-0,805

- pročištění zanesených koryt vodních toků (melioračních otevřených příkopů) IDVT 10270290, 10257712, 10259309, 10239029, 10253523, 10253036

- cestní příkopy SP1 (polní cesta C1) a SP2 (polní cesta C24) – součást opatření ke zpřístupnění pozemků

Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod

- zatravnění pozemku OZ1 a OZ2 u Svinařského potoka – jižně od cesty C45 a jižně od cesty C30.

Opatření k ochraně vodních zdrojů – žádná opatření

Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích – žádná opatření

- rekonstrukce vývařiště u propustku P4 na vodním toku IDVT 10259309

Opaření u staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků – žádná opatření

Opatření k ochraně a tvorbě ŽP

Biocentra

LBC 8 – Nachází se mimo ObPÚ Svinaře. Zasahuje do k.ú. malou částí při severní hranici území. Konektivitou přímo nenavazuje na další prvky v ObPÚ. V k.ú. má přímou návaznost na LBK 10 a NRBK K56

LBC 12 Halounský potok – Umístěn v sousedství Svinařského mlýna při soutoku Halounského a Svinařského potoka na sever od zástavby Svinaře. Částečně funkční lokální biocentrum lesní a mokřadní tvořené převážně jasanovou olšinou. Propojeno s LBK 13, 20 a 26.

LBC 15 Bažantnice – Leží v SZ části ObPÚ v lesním porostu na jižně orientovaném svahu. Jedná se o funkční lokální biocentrum s lesní a keřovou formací vegetace. Napojeno na LBK 16 a 14.

LBC 19 na Číhatkách – Je umístěno v SZ části ObPÚ na toku Svinařského potoka a přilehlé široké potoční louce s rozptýlenou dřevinnou vegetací. Částečně funkční lokální biocentrum. Je spojeno s LBK 14, 20, 21 a v těsné blízkosti plošných IP 1 a IP 4

LBC 27 Halouny – Leží v JV části ObPÚ mezi zástavbou Svinaře a Halouny na Halounském potoku. Zahrnuje potoční a mokřadní, lesní i luční společenstva. Jde o částečně funkční lokální biocentrum pod výrazným vlivem okolní zástavby. Leží na LBK 26.

Stav biocenter vyžaduje především úpravu druhového složení dřevinných porostů a odklizení černých skládek a naplaveného odpadu. Při udržení ekologické stability prvků není ve většině případů nutné měnit stávající typ hospodaření.

Biokoridory

NRBK K56 – je nadregionální biokoridor spojující nadregionální biocentrum 22 Karlštejn-Koda a nadregionální biokoridor K59. Do k.ú. Svinaře zasahuje třemi částmi, z toho dvěma i do ObPÚ. V zájmovém území je koridor veden po lesních a ostatních pozemcích na stržích a podél vodotečí, dřevinná vegetace je tvořena směsí listnatých druhů, stav funkční.

LBK 10 – Nachází se mimo obvod KoPÚ na severu k.ú. při hranici s k.ú. Běleč u Litně. Prochází LBC 8 a křižuje NRBK K56. Zahrnuje nivu Bělečského potoka a přilehlé lesní porosty.

LBK 13 – Vychází z LBC 12 Halounský potok podél Svinařského potoka do k.ú. Zadní Třebáň. Zahrnuje tok s doprovodnou dřevinou vegetací tvořenou převážně olšemi, vrbami a dalšími poměrně vhodnými dřevinami. Částečně funkční, kombinovaný vodní a mokřadní lokální biokoridor.

LBK 14 – Je lokální, částečně funkční, lesní biokoridor vedený do tří směrů a spojující NRBK K56, LBC 15 Bažantnice a LBC 14 Na Čihátkách. Je veden převážně po okraji lesních porostů a podél starých zarůstajících cest a mezí.

LBK 16 – Navazuje na ÚSES v k.ú. Liteň a končí v LBC 15 Bažantnice. Jedná se o lokální, funkční, lesní, biokoridor vedený po okraji lesního porostu.

LBK 20 – Je veden v relativně krátkém úseku při Svinařském potoce mezi LBC 12 Halounský potok a LBC 19 Na Čihátkách. Zahrnuje stávající lesní porosty a doprovodnou vegetaci vodního toku.

LBK 21 – Navazuje na ÚSES v k.ú. Liteň a končí v LBC 19 Na Čihátkách. Vede podél Svinařského potoka a zahrnuje veškerou jeho stávající doprovodnou vegetaci, která je tvořena směsí převážně olší, vrb a topolů. Zahrnuje i malou travinobylinou nivní louku. Jedná se o lokální, kombinovaný, funkční biokoridor.

LBK 26 – Z velké části vede zastavěnou částí obce podél Halounského potoka mimo ObPÚ. Do obvodu zasahuje pouze malou částí poblíž LBC 27 Halouny. Kromě toho ještě spojuje LBC 12 Halounský potok a k.ú. Řevnice. Jedná se o pouze částečně funkční lokální biokoridor zahrnující vodní tok s břehovými porosty a případnou doprovodnou vegetací.

Biokoridory v ObPÚ jsou funkční či částečně funkční a dle stavu vyžadují úpravy druhového složení dřevin nebo dosadby k dosažení minimálních prostorových parametrů. Vyjma tyto úpravy je možné na všech plochách zachovat stávající způsob hospodaření při respektování požadavků na ekologickostabilizační a komunikační funkci prvků.

Interakční prvky

IP 1 až IP 4 jsou plošné interakční prvky navržené na stávajících lesních porostech na různých ekotopech – buď stanoviště mírně exponovaná či svažitá nebo zamokřená. Zastoupeny jsou především listnaté dřeviny.

IP 5, 6 a 7 jsou stávající aleje, v případě IP 6 jde o alej stávající, prodlouženou. Stávajícím dřevinami jsou listnaté stromy a keře, v IP 5 a 6 se jedná o směs jasanu, dubu, břízy a křovin mezí. IP 7 je relativně nová dubová alej podél polní cesty.

Jednotlivá opatření v rámci KoPÚ se vzájemně prolínají a doplňují a jejich součástí je i prostorová a funkční optimalizace druhů pozemků. Je rovněž žádoucí zabezpečit koordinaci postupu prací na návrhu KoPÚ s dalšími aktivitami a rozvojovými záměry v území.

Další opatření ke zvyšování ekologické stability krajiny (revitalizace toků, mokřady apod.) jsou realizovány v rámci dalších opatření, především vodohospodářských a protierozních. Zásadní je také celkový charakter hospodaření v území, především zachování dostatečného vegetačního krytu půdy, rozumné používání hnojiv a chemických látek a přiměřená péče o stávající krajinné struktury.

Souhrnné informace o opatřeních k ochraně a tvorbě životního prostředí

V rámci řešení PSZ pro k.ú. Svinaře bylo řešení ÚSES převzato z aktuálního územního plánu obce (2013) a následně zpřesněno a upraveno podle skutečného stavu a reálných možností území. Podle dostupných podkladů: ÚP obce a oborového podkladu ÚSES (ZÚR Středočeského kraje, 2011) se v ObPÚ KoPÚ v k.ú. Svinaře nachází jeden prvek vyšší úrovně ÚSES, a to nadregionální biokoridor K56.

Zásady zpracování plánu společných zařízení

A -  Postup zpracování:

Návrh základního funkčního využití území byl vypracován na základě údajů a připomínek správních orgánů, dotčených podniků a právnických i fyzických osob – účastníků řízení. Dělo se tak v úzké spolupráci projektanta se Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj, pobočkou Beroun, Obecním úřadem Svinaře a zvoleným sborem zástupců (SbZ), hájícím bezprostřední zájmy vlastníků půdy. Aby návrh plánu SZ co nejméně narušil stávající zařízení na upravovaném území (inženýrské sítě apod.), musel projektant zjistit, zakreslit a případně zaměřit tato zařízení a brát na ně zřetel. Návrh prvků protierozní ochrany je koordinován s návrhem opatření ÚSES a návrhem cestní sítě. Cestní síť, odvodňovací příkopy, aleje i ostatní opatření jsou navrhována s ohledem na současný i budoucí ráz krajiny.

B - Plošná zonace:

V ObPÚ byla pro návrh plánu SZ s ohledem na nové uspořádání přidělovaných pozemků provedena, plošná zonace, při níž byly vymezeny  případné pozemky neřešené dle § 2 zákona (nesměňované), pozemky navazující na zastav. část obce (záhumenkové tratě), pozemky odvodněné, pozemky s regulovaným způsobem hospodaření (OP a další předpisy), pozemky zdevastované (devastací ohrožené), geomorfologické zóny apod..

C - Změny druhů pozemků   :

Vzhledem k tomu, že k.ú. Svinaře leží v intenzivně obhospodařované krajině, kde velká část zemědělské půda je zorněna, není z pohledu vlastníků zemědělské půdy, ani jejich nájemců, zájem o změny druhů pozemků na jiný druh. Zaměřením skutečného stavu bylo zjištěno, že se orná půda vyskytuje i na místech, kde je v KN evidován trvalý travní porost (TTP), ale ze zaměření skutečného stavu rovněž vyplývá, že řada pozemků evidovaných v KN jako orná je dnes zatravněna. Možnost změny druhu pozemků z orné půdy na jakýkoliv jiný druh pozemku (trvalý travní porost, lesní půda, …) byla sborem zástupců odmítnuta s odůvodněním na možný nesouhlas vlastníků pozemků a uživatelů pozemků. Změna druhu pozemku z orné půdy (dle skutečnosti) na trvalý travní porost by bylo vhodná jako součást protierozního opatření  především ve svažité jižní části katastrálního území Svinaře. Ze zaměření skutečného stavu rovněž vyplývá nárůst ostatních ploch na úkor zemědělských pozemků, a to především na plochách špatně dostupných nebo úplně nedostupných pro mechanizaci. Jedná se o pozemky u vodních toků a další drobné plochy (viz zákres v mapě plánu SZ).

D - Podmínky obce, územní plán obce   :

- Územní plán se v převážné části zabývá zastavěnou částí obce, která je z pozemkových úprav vyloučena. Přesto se částečně územní plán obce a pozemkové úpravy překrývají. V těchto místech je návrhem plánu SZ respektován územní plán obce.

- Požadavky Obecního úřadu Svinaře nebyly přímo specifikovány. V průběhu jednání o plánu SZ vyplynuly priority obce Svinaře – vybudování cestní sítě, výstavba vodní nádrže, vytvoření podmínek pro další rozvoj obce a vylepšení vzhledu krajiny doplněním zeleně do krajiny.

E – Podmínky stanovené správními úřady  :

Podmínky stanovené katastrálním úřadem a správními úřady k návrhu KoPÚ jsou obsaženy v oddíle 3.2. – 3.3. „Dokumentace o přípravě řízení o pozemkových úpravách“. Návrh plánu SZ nepředpokládá žádné odchylky od předem daných podmínek.

F – Podmínky podniků, právnických a fyzických osob

Připomínky podniků, právnických a fyzických osob k návrhu KoPÚ jsou obsaženy v oddíle 3.4. „Dokumentace o přípravě řízení o pozemkových úpravách“. Návrh plánu SZ nepředpokládá žádné odchylky od předem daných připomínek.

G - Návrh plánu SZ :

Návrh plánu SZ je přenesen do nové DKM vyhotovené ze souřadnic S-JTSK vnější a vnitřní hranice ObPÚ, souřadnic v terénu vyšetřených, označených a zaměřených hranic pozemků liniových staveb, toků, lesů, apod.

Určením lomových bodů hranic v souřadnicích S-JTSK se mohou přesně vybilancovat nároky na zábor pozemků pro jednotlivé prvky plánu SZ, výměry ploch navrhovaných změn kultur a ploch určených pro návrh nových pozemků.

Při návrhu nových pozemků jednotlivým vlastníkům může dojít k drobným úpravám hranic dotčených prvků, kdy je třeba přizpůsobit vlastnické hranice hranicím jednotlivých druhů pozemků a naopak. Tyto úpravy však nenarušují schválenou koncepci a není proto nutné znovu PSZ schvalovat.

H – Projednávání plánu SZ :

Projednávání plánu společných zařízení je záležitost náročná na čas i alternativy návrhů.

Průběžné a individuální projednávání jednotlivých částí návrhu SZ začíná se sborem zástupců vlastníků a obce na základě podmínek a představ zadavatele PÚ a připomínek správních orgánů i dotčených podniků. Společenské zájmy jsou nadřazeny zájmům jednotlivých vlastníků. Jednotlivé návrhy jsou též projednávány na výrobních výborech a kontrolních dnech svolávaných pozemkovým úřadem.

Plán společných zařízení schvaluje sbor zástupců vlastníků, pozemkový úřad a odsouhlasí obecní zastupitelstvo na veřejném zasedání.

Pozemkový úřad předloží zpracovaný plán společných zařízení (dle § 9 odst.10 zákona) dotčeným orgánům státní správy. Tyto se k němu do 30-ti dnů písemně vyjádří. Nejsou-li zásadní připomínky, nahrazuje jejich souhlasné stanovisko opatření podle zvláštních předpisů (např. zák. č. 334/1992 Sb., v plat.zn.). Tím se např. o změně druhů pozemků rozhoduje v řízení o PÚ a nikoliv podle zvláštních předpisů.

Zohlednění podmínek stanovených správními úřady

V návrhu plánu společných zařízení byly zohledněny všechny připomínky a stanoviska správních úřadů podaných v rámci rozboru současného stavu. Připomínky správních úřadů byly ve většině případů obecného charakteru, nebo se týkaly až případných realizačních projektů.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy ve svém vyjádření č.j. 265/PHA/2013 ze dne 25.3.2013 uvádí, že V k.ú. Svinaře neeviduje pozemky ve vlastnictví státu, s nimiž by byla jejich organizace příslušná hospodařit. Také neevidují velkoplošní ani maloplošné zvláště chráněné území, ani lokality chráněné v rámci soustavy Natura 2000. Doporučují chránit veškeré fragmenty, které se dochovaly v přírodním nebo přírodě blízkém stavu, např. přirozené vodní toky, a jejich nivy, lesní komplexy, sady, remízy, vlhčiny, mokřady atd. Při řešení pozemkové úpravy doporučují rozšiřovat přírodní prvky krajiny, jako jsou např. meze, remízy, rozptýlená zeleň, aleje. Velké celky orné půdy rozdělit na menší a do krajiny vysazovat autochtonní druhy dřevin. V případě rekonstrukce, obnovy či zřizování nových polních cest pamatovat kromě funkce zlepšení prostupnosti krajiny na jejich funkci krajinotvorného prvku. Doporučují se vyhnout živičnému povrchu u konstrukce nových cest. Doporučují zachovat a chránit nivu Svinařského potoka, která je v dobrém stavu s výskytem kvalitní lísky obecné. V rámci pozemkové úpravy zabezpečit podél Svinařského potoka pás minimálně 20 – 30 m široký, v němž bude možné realizovat revitalizaci nebo renaturaci nivy toku.

Podmínky Agentury byly brány v potaz, sporný je pouze požadavek zabezpečení 20 – 30 m širokého pásu pro revitalizaci Svinařského potoka. Z důvodu nedostatku pozemků ve vlastnictví státu, bude nutné pozemky pro revitalizace toku vykoupit až při případné realizaci.

ČEPS a.s. ve svém vyjádření č.j. 35/16113/4.2.2013/Ta ze dne 4.2.2013 a č.j. 104/16113/25.3.2013/Ta ze dne 25.3.2013 uvádí, že v území dotčeném  KoPÚ v k.ú. Svinaře se nachází nadzemní elektrické vedení vysokého napětí 1x 400kV s provozním označením V412 TR Hradec – TR Řeporyje  v majetku provozovatele přenosové soustavy ČEPS a.s. Ve svém vyjádření informuje o ochranných pásmech tohoto vedení a o pravidlech možné činnosti v ochranném pásmu elektrického vedení.

Ochranná pásma byla v návrhu plánu společných zařízení respektována a jsou rovněž zakreslena v mapě návrhu PSZ.

České radiokomunikace, a.s. ve svém vyjádření č.j. ÚPTS/OS/88746/2013 ze dne 13.3.2013 sdělují, že v k.ú. Svinaře neprochází v současné době žádná podzemní vedení sítí elektronických komunikací v jejich správě. Nad řešeným územím se však nachází paprsek radioreléového spoje veřejné komunikační sítě v jejich správě. Uvádějí, že pozemkové úpravy nemají vliv na provoz radioreléových spojů a nemají tudíž k pozemkovým úpravám žádné připomínky.

Trasa paprsku radioreléového spoje je zaznamenána v mapě návrhu PSZ.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje ve svém vyjádření č.j. 1226/13/KSÚS/KLT/HER ze dne 9.4.2013 uvádí, že s pozemkovými úpravami v k.ú. Svinaře souhlasí za předpokladu zachování pozemků patřících k silničnímu tělesu cca 0,6 m za vnější hranu příkopu či paty svahu. Návrh nových sjezdů požadují projednat s předstihem s KSÚS a Policií ČR DI Kladno. Ve vyjádření KSÚS stanovují obecné podmínky pro zřizování sjezdů na budované cesty. U nově budovaných cest souhlasí s jejich umístěním v ochranném pásmu komunikace. Požadují dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, které neleží pod silničním tělesem a jsou ve vlastnictví Středočeského kraje. Pokud by došlo k nárůstu ceny pozemků nad stanovená 4%, požadují pozemky převést do vlastnictví státu, protože Středočeský kraj nemá vyčleněny finanční prostředky na výkup pozemků.

Požadované projednání nových sjezdů s KSÚS a Policií ČR DI Kladno bude provedeno při projednávání návrhu PSZ. Z důvodu novely zákona č.139/2002 Sb. lze pro případný nárůst ceny pozemků nad 4% využít paragraf 10 odst.2 bez nutnosti převodu pozemků na stát.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém vyjádření č.j. 044662/2013/KUSK ze dne 8.4.2013 uvádí, že v obvodu KoPÚ Svinaře se nachází regionální biokoridor NRBK 56 Karlštejn, Koda – K59, který je vymezen Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje. Je nutné v návrhu KoPÚ tento prvek ÚSES respektovat. V k.ú. Svinaře se nenachází žádná evropsky významná lokalita a nelze tedy důvodně očekávat ovlivnění EVL ani žádné jiné Natury 2000 na území Středočeského kraje., mimo oblast CHKO.

Plán společných zařízení NRBK 56 respektuje, v rámci KoPÚ však nebude parcelně vymezen.

Lesy ČR, Lesní závod Konopiště ve svém vyjádření č.j. LCR006/000663/2013006 ze dne 26.3.2013 uvádějí, že nemají ke KoPÚ žádné námitky. Požadují, aby v rámci pozemkové úpravy nedocházelo k nevhodnému dělení pozemků, nebyla narušována síť lesních cest a aby nedocházelo ke zvýšenému ohrožení lesních porostů větrem a vodní erozí. Současně trvají na zachování dopravní obslužnosti lesa vozidly o tonáži dle vyhlášky č.341/2002 sb. na místních a účelových komunikací.

Požadavky Lesů ČR byly při návrhu plánu společných zařízení respektovány.

Lesy ČR, správa toků – oblast povodí Vltavy ve svém vyjádření č.j. LCR954/001759/2013 ze dne 25.4.2013 uvádějí, že v k.ú. Svinaře spravují drobné vodní toky Svinařský potok (IDVT 10100693, 10239029) a Halounský potok (IDVT 10269062) v ČHP 1-11-05-033 a 1-11-05-034 včetně staveb na nich vybudovaných. Stavbu č.1 „Od Hodyně“ na pravém přítoku Svinařského potoka – otevřená úprava toku v délce 1,06 km, stavbu č.2 – otevřená úprava toku Halounského potoka pod zámkem o délce 437 m a stavbu č.3 kamenná přehřážka pod rybníkem Žába na Halounském potoce, pod přehrážkou kamenná opěrná zeď a tři kamenné stupně s vývarem a kamennou dlažbou k hlavní silnici. Lesy ČR požadují dle možností vymezit pozemky pod těmito vodními toky a stavbami do jejich vlastnictví a správy.

V obvodu KoPÚ se z výše uvedených staveb nachází pouze stavba č.1. Z důvodu nedostatku státní půdy v k.ú. Svinaře však bude problematické splnit požadavek na vymezení pozemku pod touto stavbou do jejich vlastnictví. Pokud by se podařilo v rámci KoPÚ potřebné pozemky vykoupit, bude jejich požadavek respektován.

Městský úřad Beroun, odbor plánování a regionálního rozvoje ve  svém vyjádření č,j, MBE/13121/2013/ÚPRR-MiJ ze dne 15.3.2013 uvádí, že obec Svinaře má platnou územně plánovací dokumentaci – Územní plán obce Svinaře“ vydaný dne 16.9.2004 se změnou č.1 ÚPO účinnou od dne 26.6.2010. Upozorňuje však, že se v současné době zpracovává nový územní plán a doporučuje při návrhu KoPÚ provádět konzultace se zpracovatelem nového územního plánu firmou KADLEC K.K. NUSLE, spol. s r.o. (podklady byly již vyžádány od zpracovatel nového ÚP obce Svinaře).

Aktualizován územní plán si zpracovatel návrhu PSZ vyžádal od firmy KADLEC k.k. NUSLE, spol. s r.o. a je s ním počítáno v návrhu PSZ.

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí ve svém vyjádření č.j. MBE/13122/2013/ŽP-Cir ze dne 5.4.2013 uvádí, že z hlediska lesního hospodářství požadují zachovat ochranu lesa ve smyslu ustanovení lesního zákona. Z pohledu ochrany zemědělského půdního fondu požadují, aby nedošlo k odnětí zemědělských pozemků bez vyjádření jejich odboru. Z pohledu ochrany přírody a krajiny odbor životního prostředí požaduje, aby nebyly dotčeny prvky projednaného ÚSES v daném území a současně nebyly negativně ovlivněny významné krajinné prvky. Z pohledu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách pak požadují nezasahovat do pozemků vodních toků a vodních ploch a návrh koordinovat s Plánem oblasti Povodí Vltavy.

Požadavky odboru životního prostředí budou respektovány a návrh PSZ s nimi bude projednán na kontrolním dnu dle vyhlášky.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Středních Čech v Praze ve svém vyjádření č.j. NPÚ-321/18501/2013 ze dne 27.3.2013 uvádí, že v území spadajícím do KoPÚ v k.ú. Svinaře nenachází žádná kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Zároveň uvádějí, že v k.ú. Svinaře mohou vyskytovat památky místního významu (boží muka, kříž, socha, milník atd.), které je nutno zachovat na původním místě a chránit před poškozením. Upozorňují rovněž na vhodnost respektovat při návrhu cestní sítě trasy historických cest. Dotčené území je území s archeologickými nálezy a při provádění zemních prací musí být respektován §22 zákona č. 20/1987 Sb.

Historické trasy polních cest při návrhu dopravního systému budou respektovány.

Povodí Vltavy, s.p., ve svém vyjádření č.j.19458/2013-342/Su ze dne 8.4.2013 uvádí, že severní část katastrálního území Svinaře spadá do povodí Bělečského potoka, jehož jsou správcem. Požadují zakreslení ochranných pásem vodních zdrojů do mapových příloh (v obvodu KoPÚ se žádná ochranná pásma vodních zdrojů nevyskytují). Dále požadují předložit projektovou dokumentaci případných navrhovaných vodních děl.

Požadavkům Povodí Vltavy, s.p. bylo vyhověno.

Správa železniční dopravní cesty, s.o. ve svém vyjádření č.j.11545/2013-OST ze dne 18.3.2013 uvádí, že řešeným územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná železniční trať č. 172 Zadní Třebáň – Lochovice, která je zařazena do kategorie dráhy regionální. Úprava hranic pozemků nesmí negativně ovlivnit bezpečnost železničního provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nesmí dojít ke ztížení údržby drážních staveb a přístupu k nim. Zároveň pozemkovými úpravami nesmí dojít k narušení stability drážního tělesa dotčené železniční trati.

Drážní těleso se nenachází v obvodu KoPÚ, pouze se ho dotýká obvodem. Požadavek nenarušení drážního tělesa bude brán v potaz při návrhu PSZ.

Telefonica Czech Republic a.s. ve svém vyjádření č.j. 513966/13 ze dne 25.1.2013 uvádí, že v zájmovém území KoPÚ v k.ú. Svinaře dochází ke střetu se sítí elektronických zařízení společnosti Telefonica, jejíž existenci a poloha byla vyznačena v přiloženém výřezu účelové mapy.

Požadavek společnosti Telefonica Czech Republic a.s. respektovat jejich zařízení včetně ochranného pásma 1,5 m bude v pozemkové úpravě brán v potaz.

Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

Zásady návrhu dopravního systému a jeho projednávání

Územně plánovací dokumentace neurčuje striktně nové trasy polních cest, proto je

respektována stávající cestní síť, případně jsou navrženy nové trasy polních cest vycházejících z historických podkladů. Již v analýze byl vyhodnocen současný stav užívané sítě polních cest, včetně jejich napojení na státní silnice.

Návrh rekonstrukce sítě polních cest, zvláště pak jejich zpevnění, vychází z požadavků a připomínek obce, sboru zástupců, uživatelů půdy, odboru dopravy a správy a údržby silnic. V návrhu PSZ je respektováno napojení na zastavěnou část obce. Současně je v maximálně možné míře zajištěno zpřístupnění veškerých navržených pozemků po obecních cestách, nikoli pomocí věcných břemen.

Součástí řešení je řešení křižovatek polních cest, odvodnění podél cest a prostorové připojení na státní silnice (viz níže uvedený detailní popis přípojných míst). Byly zpracovány příčné a podélné profily cest navržených na zpevnění – dokumentace technického řešení (DTR). Stanovený rozměr parcely cest se týká pouze nutného záboru pro vlastní realizaci cest. V dalším průběhu řešení KoPÚ bude  případně doplněna o zbytkový či jinak nevyužitelný prostor a o návaznosti na stávající polní cesty a aleje podél cest. Toto doplnění provede projektant KoPÚ a projektant ÚSES. Niveleta cest byla navržena tak, aby hmotnice byla pokud možno vyrovnaná. Pokud bude snímána ornice, bude použita pro vyrovnání nerovností terénu a pro zúrodnění sousedních pozemků. Ostatní výkopy jsou použity v násypech cest. Inženýrské sítě jsou zakresleny na základě údajů jednotlivých správců. V případě realizace je přesto nutné podzemní sítě vyhledat a nechat správci vytyčit.

Konstrukce vozovky hlavních polních cest vychází z technických podmínek Katalogu vozovek polních cest vydaných Ministerstvem zemědělství ČR, Ústředním pozemkovým úřadem v březnu 2011 (č.j. 43385/2011).

Kategorizace a základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších cest

Tab.  Přehled doporučených kategorií polních cest dle ČSN 73 6109 Projektování polních cest

| Polní cesty* |
| --- |
| Hlavní | Vedlejší |
| Dvoupruhové | Jednopruhové | Jednopruhové |
| P 6,0/30 | P 4,5/30 | P 4,0/20 |
|  | P 4,0/30 | P 3,5/20 |

*U zpevněných cest se navrhuje krajnice 2x0,5m, která se započítává do volné šířky cesty.

Kategorie hlavních polních cest je navržena jako P 4,5/30 s šířkou jízdního pruhu      3,5 m, oboustrannou krajnicí 2x0,5 m a návrhovou rychlostí 30 km/h. Konstrukce vozovky hlavních polních cest vychází z technických podmínek Katalogu vozovek polních cest vydaných Ministerstvem zemědělství ČR, Ústředním pozemkovým úřadem v březnu 2011. Navrhovaná konstrukce hlavních polních cest (Katalogový list PN 4-2) je 4 cm asfaltového betonu pro obrusnou vrstvu (dále jen ACO 11), 7 cm asfaltového betonu pro podkladovou vrstvu (dále jen ACP 16+), 17 cm vibrovaného štěrku 0/63 (dále jen VŠ) a 20 cm hutněné štěrkodrtě 0/32 (dále jen ŠD). Na základě požadavku obce Svinaře je v některých případech navržena alternativní konstrukce hlavních polních cest (Katalogový list PN 5-2) – 10 cm hrubého penetračního makadamu s dvouvrstvým asfaltovým nátěrem (dále jen N DV PMH), 20 cm vibrovaného štěrku 0/63 (dále jen VŠ) a 15 cm hutněné štěrkodrtě 0/32 (dále jen ŠD).

Kategorie vedlejších cest je navržena jako P 4,0/20 s šířkou jízdního pruhu 3,0 m, oboustrannou krajnicí 2x0,5 m a návrhovou rychlostí 30 km/h. Rovněž konstrukce vozovky vedlejších polních cest vychází z technických podmínek Katalogu vozovek polních cest vydaných Ministerstvem zemědělství ČR, Ústředním pozemkovým úřadem v březnu 2011. Navrhovaná konstrukce vedlejších polních cest (Katalogový list PN 6-4) je 20 cm štěrku částečně vyplněného cementovou maltou (dále jen N DV ŠCM) doplněný o dvouvrstvý asfaltový nátěr a 20 cm hutněné štěrkodrtě 0/32 (dále jen ŠD).

Doplňkové cesty jsou navrženy jako kategorie P 3,5/20. Konstrukce těchto polních cest spočívá pouze v urovnání pláně a osetí travní směsí s následnou péčí o travní porost. Rovněž konstrukce vozovky doplňkových polních cest vychází z technických podmínek Katalogu vozovek polních cest vydaných Ministerstvem zemědělství ČR, Ústředním pozemkovým úřadem v březnu 2011. Navrhovaná konstrukce doplňkových polních cest (Katalogový list PN 6-7) je 5 cm zatravňovaní vrstvy (dále jen ZV) a 20 cm hutněné štěrkodrtě 0/32 (dále jen ŠD).

Navržené oblouky ve většině případech respektují návrhovou rychlost (30 km/hod). V případě nutnosti, v místech s výskytem oblouků o poloměru menším než 20m, je návrhová rychlost snížena na 20 km/hod. Odbočení (křížení polních cest) respektuje požadavek poloměru 12,5 m v ose jízdního pruhu tak, aby v místě odbočení nebylo využíváno plochy sousedních pozemků.

Šířka záboru půdy je navržena na základě základních parametrů navržených polních cest s tím, že niveleta vozovky bude ± 0,5 m od stávajícího terénu. Tento rozdíl zahrnuje odchylku v podélném i příčném směru i příčný sklon vozovky v obloucích.

S většími výškovými rozdíly se uvažuje v místech napojení na silnice tak, aby navržené výškové uspořádání nebránilo rozhledu.

Veškeré inženýrské sítě, které procházejí zájmovým územím poskytli jejich správci v digitální podobě a jsou zakresleny na příloze 7.5.3.

Podrobný popis křížení inženýrských sítí s polními cestami je uveden v detailním popisu jednotlivých cest. Dojde-li ke křížení vodovodního potrubí s polní cestou, bude toto uloženo do ocelové chráničky. Pro souběh a křížení podzemních telekomunikačních vedení bude dodržována norma ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Nadzemní vedení NN, VN – v ochranných pásmech nebudou vysazovány dřeviny rostoucí do výše větší než 3 m. Ochranná pásma venkovního i podzemního vedení budou respektována dle zákona.

V případech, kdy jsou návrhem cestní sítě dotčena odvodňovací zařízení je nutné provést taková opatření, aby nedošlo k narušení jejich funkčnosti.

Cesta C1

Kategorie: hlavní P 4,5/30

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na místní komunikaci MK1 v obci Svinaře, která již leží mimo obvod KoPÚ. Cesta vede jižním směrem k polní trati Hrubčinka až ke křižovatce polních a lesních cest C2, C3 a C4. Přístupnost na pozemky je oboustranná, cesta zároveň zpřístupňuje rozsáhlý lesní komplex.

Sklonové poměry: příčně v rovině, podélně výrazné stoupání v celé délce od km 0,000

Délka cesty: 802 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s bezprašným povrchem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 48 cm – 4 cm ACO11, 7 cm ACP 16+, 17 cm VŠ, 20 cm ŠD.

Odvodnění: příkop vlevo SP1 v úseku km 0,100 – 0,790, příkop zaústěn novým propustkem P28 (původní propustek bude nahrazen – možná i alternativa použití odvodňovacího žlabu 400x700) do vodního toku IDVT 10259309, příkop v úseku km 0,430-0,790 zaústěn do vodního toku IDVT 10257712.

V místech s větším spádem je nutné navrhnout svodné žlábky. Stávající svodné žlábky Z1, Z2 a Z3 budou nahrazeny novými svodnými žlábky. Konkrétní umístění svodných žlábků a jejich vzdálenost od sebe bude specifikována až v projektu pro stavební povolení.

Ozelenění:  stávající v km 0,280-0,400, navržené v km 0,400-0,790 (IP9)

Objekty: km 0,000 napojení na místní komunikaci MK1

km 0,100 propustek P28 DN600 (nový) – alternativně možno použít příčný odvodňovací žlab 400x700

km 0,250 připojení polní cesty C7 zprava

km 0,350 připojení polní cesty C36 zleva

km 0,440 zaústění cestního příkopu SP1 do vodního toku IDVT 10257712

km 0,460 připojení polní cesty C34 zprava

km 0,570 připojení polní cesty C35 zleva

km 0,793 propustek P1 DN500 (stávající)

km 0,798 napojení na křižovatku cest C2, C3 a C4

Stav cesty: polní cesta štěrková, částečně zahliněný štěrk, stav z hlediska kvality povrchu a odvodnění nevyhovující, vzhledem k velké vytíženosti této polní cesty a k složitým sklonovým poměrům doporučujeme po dohodě s obcí celkovou rekonstrukci polní cesty C1.

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: km 0,792 – 0,798 souběh s podzemním vedením VN

km 0,100 – 0,790 odvodnění drenáží (1972-1977)

Dokumentace technického řešení: ano

Cesta C2

Kategorie: vedlejší P 4,0/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na křižovatku polních a lesních cest C1, C3 a C4. Cesta vede jihozápadním směrem až ke katastrální hranici s k.ú. Hodyně u Skuhrova, kde navazuje na polní cestu v k.ú. Hodyně. Přístupnost na pozemky je jednostranná, cesta zpřístupňuje především rozsáhlý lesní komplex. Cesta je v současné době v majetku ČR-Lesy ČR a předpokládáme, že i po pozemkové úpravě zůstane v majetku České republiky – správce Lesy České republiky.

Sklonové poměry: příčně i podélně téměř v rovině

Délka cesty: 370 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 40 cm – 20 cm N DV ŠCM, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR2 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do stávajícího příkopu IDVT 10270290), drenáž je nutné chránit před zarůstáním kořeny

Ozelenění:  stávající v celé délce (lesní porost vlevo, nálet vpravo)

Objekty: km 0,000 napojení na křižovatku cest C1, C3 a C4

Stav cesty: lesní cesta zpevněna částečně zahliněným štěrkem, místy zřetelné nedostatečné odvodnění s vyjetými a rozbahněnými kolejemi, vhodná celková rekonstrukce lesní cesty C2.

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: km 0,000 křížení s podzemním vedením VN

km 0,340 křížení s nadzemním vedením VN

Dokumentace technického řešení: ne

Cesta C3

Kategorie: vedlejší P 4,0/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na křižovatku polních a lesních cest C1, C2 a C4. Cesta vede jižním směrem až ke katastrální hranici s k.ú. Hodyně u Skuhrova a k.ú. Dobříš, kde navazuje na polní cestu C40 v k.ú. Hodyně a další lesní cestu v k.ú. Dobříš. Přístupnost na pozemky je oboustranná, cesta zpřístupňuje především rozsáhlý lesní komplex. Cesta je v současné době v majetku ČR-Lesy ČR a předpokládáme, že i po pozemkové úpravě zůstane v majetku České republiky – správce Lesy České republiky. Lesní cesta C3 má místy charakter úvozu. Z důvodu dodržení technických parametrů cesty je nutný částečný zásah do lesních pozemků stejného vlastníka. Lesní porost zasahující do tělesa cesty bude před výstavbou nutné vytěžit.

Sklonové poměry: příčně v rovině, podélně výrazné stoupání v celé délce od km 0,000

Délka cesty: 761 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 40 cm – 20 cm N DV ŠCM, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR3 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do stávajícího příkopu IDVT 10270290). V místech s větším spádem je nutné navrhnout svodné žlábky. Konkrétní umístění svodných žlábků a jejich vzdálenost od sebe bude specifikována až v projektu pro stavební povolení. Drenáž je nutné chránit před zarůstáním kořeny.

Ozelenění:  stávající v celé délce (lesní porost po obou stranách)

Objekty: km 0,000 napojení na křižovatku cest C1, C2 a C4

km 0,150 výhybna V1 vpravo

km 0,460 výhybna V2 vpravo

km 0,743 připojení lesní cesty C40 zprava

km 0,761 napojení na křižovatku cest C40 a cesty v k.ú. Dobříš

Stav cesty: lesní cesta zpevněna částečně zahliněným štěrkem, místy zřetelné nedostatečné odvodnění s vyjetými a rozbahněnými kolejemi, vhodná celková rekonstrukce lesní cesty C3.

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: km 0,000 křížení s podzemním vedením VN

km 0,315 křížení s podzemním vedením VN

km 0,385 křížení s podzemním vedením VN

km 0,480 křížení s nadzemním vedením VN

km 0,670 křížení s podzemním vedením VN

Dokumentace technického řešení: ne

Cesta C4

Kategorie: vedlejší P 4,0/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na křižovatku polních a lesních cest C1, C2 a C3. Cesta vede severovýchodním směrem až ke křižovatce polních cest C5, C6 a C47. Přístupnost na pozemky je jednostranná, cesta zpřístupňuje především rozsáhlý lesní komplex. Cesta je v současné době v majetku ČR-Lesy ČR a předpokládáme, že i po pozemkové úpravě zůstane v majetku České republiky – správce Lesy České republiky.  Z důvodu dodržení technických parametrů cesty je nutný částečný zásah do lesních pozemků stejného vlastníka. Lesní porost zasahující do tělesa cesty bude před výstavbou nutné vytěžit.

Sklonové poměry: příčně i podélně téměř v rovině

Délka cesty: 589 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 40 cm – 20 cm N DV ŠCM, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR4 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do stávajícího příkopu IDVT 10270290), drenáž je nutné chránit před zarůstáním kořeny

Ozelenění:  stávající v celé délce (lesní porost vpravo)

Objekty: km 0,000 napojení na křižovatku cest C1, C2 a C3

km 0,300 výhybna V3 vpravo

km 0,589 napojení na křižovatku cest C5, C6 a C47

Stav cesty: lesní cesta zpevněna částečně zahliněným štěrkem, místy zřetelné nedostatečné odvodnění s vyjetými a rozbahněnými kolejemi, vhodná celková rekonstrukce lesní cesty C4.

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: km 0,000 křížení s podzemním vedením VN

Dokumentace technického řešení: ne

Cesta C5

Kategorie: vedlejší P 4,0/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na místní komunikaci MK2 v obci Svinaře, která již leží mimo obvod KoPÚ. Cesta vede jižním směrem k polní trati Hrubčinka až ke křižovatce polních a lesních cest C4, C6 a C47. Přístupnost na pozemky je oboustranná, cesta mimo zemědělských pozemků zpřístupňuje rozsáhlý lesní komplex. Trasa polní cesty byla oproti rozboru současného stavu rozdělena na cestu C5 a C47.

Sklonové poměry: příčně v rovině, podélně výrazné stoupání v celé délce od km 0,000

Délka cesty: 520 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 40 cm – 20 cm N DV ŠCM, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR5 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do stávajícího příkopu IDVT 10270290, IDVT 10257712 a do stávajícího příkopu u MK2). V místech s větším spádem je nutné navrhnout svodné žlábky. Konkrétní umístění svodných žlábků a jejich vzdálenost od sebe bude specifikována až v projektu pro stavební povolení. Drenáž je nutné chránit před zarůstáním kořeny.

Ozelenění:  stávající v celé délce (nově vysázená alej lip v km 0,000-0,180, nálet vpravo v km 0,200-0,500)

Objekty: km 0,000 napojení na místní komunikaci MK2

km 0,005 napojení polní cesty C37 zleva

km 0,180 napojení polních cest C8 (zleva) a C36 (zprava)

km 0,190 propustek P2 DN500 (stávající)

km 0,340 napojení polních cest C38 (zleva) a C35 (zprava)

km 0,513 propustek P3 DN500 (stávající)

km 0,520 napojení polních cest C4, C6 a C46

Stav cesty: cesta z důvodu nevyužívání (vyjeté koleje v zemědělské půdě) je částečně zarostlá náletovými dřevinami, cesta nezpevněná, místy zahliněný štěrk, stávající propustky P2 a P3 zanesené nánosem – nutné pročištění, vhodná celková rekonstrukce cesty C5.

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: žádná

Dokumentace technického řešení: ano

Cesta C6

Kategorie: vedlejší P 4,0/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na místní komunikaci MK3. Cesta vede jihozápadním směrem až ke křižovatce polních cest C4, C5 a C47. Přístupnost na pozemky je jednostranná, cesta zpřístupňuje především rozsáhlý lesní komplex. Lesní porost zasahující do tělesa cesty bude před výstavbou nutné vytěžit.

Sklonové poměry: příčně i podélně téměř v rovině

Délka cesty: 345 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 40 cm – 20 cm N DV ŠCM, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR6 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do stávajícího příkopu IDVT 10270290), drenáž je nutné chránit před zarůstáním kořeny

Ozelenění:  stávající v celé délce (lesní porost vlevo)

Objekty: km 0,000 napojení na místní komunikaci MK3

km 0,345 napojení na křižovatku cest C4, C5 a C47

Stav cesty: lesní cesta zpevněna částečně zahliněným štěrkem, místy zřetelné nedostatečné odvodnění s vyjetými a rozbahněnými kolejemi, vhodná celková rekonstrukce lesní cesty C6.

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: žádné

Dokumentace technického řešení: ne

Cesta C7

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na polní cestu C1. Cesta hned po napojení na cestu C1 se stáčí k severu až k hranicím intravilánu, poté se polní cesta C7 v km cca 0,200 stáčí k západu a pokračuje tímto směrem až ke katastrální hranici s k.ú. Hodyně u Skuhrova. Polní cesta C7 prochází polní tratí U Hodyně. Hlavním účelem polní cesty C7 je zpřístupnění všech pozemků jednotlivých vlastníků. Přístupnost na pozemky je oboustranná. Svozná plocha polní cesty C7 je cca 23 ha.

Sklonové poměry: příčně i podélně mírně svažité

Délka cesty: 814 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR7 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do stávajícího příkopu IDVT 10259309 a do zasakovacích jímek)

Ozelenění:  stávající v km 0,000-0,180 (nálet vpravo)

Objekty: km 0,000 napojení na polní cestu C1

km 0,050 propustek P4 DN1000  (stávající)

km 0,400 výhybna V4 vlevo

km 0,460 zasakovací jímka

km 0,750 zasakovací jímka

Stav cesty: polní cesta C7 je v terénu znatelná jen jako vyjeté koleje a to pouze po propustek P4, v dalším průběhu jde o cestu nově navrženou.

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: km 0,270 křížení s podzemním vedením VN

km 0,000-KÚ odvodnění drenáží (1977)

Dokumentace technického řešení: ne

Cesta C8

Kategorie: hlavní P 4,5/30

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na místní komunikaci MK4. Cesta vede jihozápadním směrem až ke křižovatce polních cest C5 a C36. Přístupnost na pozemky je jednostranná (z levé strany vodní tok), cesta ve spojení s polní cestou C36 propojuje místní část Halouny s obcí Svinaře.

Sklonové poměry: příčně i podélně v mírném sklonu

Délka cesty: 350 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 45 cm – 10 cm N DV PMH, 20 cm VŠ, 15 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR8 vpravo km 0,000 – KÚ (zaústění do stávajícího příkopu IDVT 10270290)

Ozelenění:  stávající v celé délce (nálet vlevo)

Objekty: km 0,000 napojení na místní komunikaci MK4

km 0,345 napojení na křižovatku cest C5 a C36

Stav cesty: polní cesta zpevněna štěrkem a částečně zahliněným štěrkem, vhodná celková rekonstrukce polní cesty C8. Při případné realizaci by bylo vhodné zároveň realizovat i polní cestu C36.

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: km 0,000-KÚ odvodnění drenáží (1972)

Dokumentace technického řešení: ano

Cesta C9

Kategorie: vedlejší P 4,0/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na místní komunikaci MK6. Cesta vede jihovýchodním směrem až k obvodu KoPÚ u části obce Halouny. Polní cesta C9 zpřístupňuje zemědělské pozemky, ale je i podle zástupce obce Svinaře důležitá i pro spojení obce Svinaře a částí obce Halouny.  Pro propojení polní cesty C9 s MK5 je však nutné vykoupit pozemky ležící mimo obvod KoPÚ. Přístupnost na pozemky je oboustranná.V úseku 0,460-0,548 se v trase polní cesty C9 nachází náletové dřeviny, které bude nutné v případě realizace odstranit. V tomto úseku je rovněž nutné zajistit vhodné odvodnění zamokřené části pozemků. Rovněž je nutné, aby obec Svinaře vyřešila problém s MK6 (mimo obvod KoPÚ), kdy místní komunikace MK6 nemá dostatečnou šířku. Dle sdělení starosty obec o tomto problému ví a situaci bude řešit odkupem pozemků.

Sklonové poměry: příčně i podélně téměř v rovině

Délka cesty: 550 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 40 cm – 20 cm N DV ŠCM, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR9 vpravo km 0,000 – KÚ (zaústění do stávajícího příkopu, zasakovací jímka), drenáž je nutné chránit před zarůstáním kořeny

Ozelenění:  stávající v km 0,090-KÚ (lesní porost a nálet vlevo)

Objekty: km 0,000 napojení na místní komunikaci MK6

km 0,260 výhybna V5

km 0,290 propustek P6 DN500  (stávající)

Stav cesty: polní cesta C9 nezpevněna, v současné době se pro účely zemědělské dopravy nevyužívá a je i na několika místech zarostlá náletovými dřevinami. Zhruba od km 0,300 je polní cesta C9 zcela nezřetelná. Z důvodu jako vhodné spojovací cesty (pro pěší) mezi částmi obce Svinaře a Halouny je vhodné uvažovat o její celkové rekonstrukci.

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: km 0,000-KÚ odvodnění drenáží (1972)

Dokumentace technického řešení: ano

Cesta C10

Kategorie: hlavní P 4,5/30

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici III. třídy č. III/11522 (sjezd S1) v obci Svinaře. Cesta vede západním směrem k polní trati Na Slatinách až k silnici č.III/11523, která se již nachází mimo obvod KoPÚ. Přístupnost na pozemky je oboustranná, cesta má dle návrhu nového územního plánu obce Svinaře sloužit zároveň jako cyklotrasa.

Sklonové poměry: příčně i podélně téměř v rovině

Délka cesty: 921 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s bezprašným povrchem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 48 cm – 4 cm ACO11, 7 cm ACP 16+, 17 cm VŠ, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR10 vpravo km 0,000 – KÚ (zaústění do stávajícího příkopu IDVT 10239029), drenáž je nutné chránit před zarůstáním kořeny

Ozelenění:  stávající téměř v celé délce (nálet vlevo)

Objekty: km 0,000 napojení na silnici č.III/11519 - S1

km 0,035 propustek P7 DN800 (stávající)

km 0,375 odvod vody z požeráku rybníka DN300

km 0,425 připojení polní cesty C12 zleva

km 0,432 přívod vody do rybníka DN300

km 0,525 připojení polní cesty C11 zprava

km 0,720 připojení polní cesty C44 zleva

km 0,921 napojení na silnici č.III/11523 – S2

Stav cesty: polní cesta štěrková, částečně zahliněný štěrk, od km 0,500 jen travnatá, stav z hlediska kvality povrchu a odvodnění nevyhovující, vzhledem k velké vytíženosti této polní cesty a k tomu, že cesta je navržena územním plánem obce Svinaře na cyklotrasu doporučujeme po dohodě s obcí celkovou rekonstrukci polní cesty C10. Návrh předpokládá přeložení jednoho sloupu nadzemního vedení NN v místě sjezdu S1.

Připojení na silniční síť:  ano (2x – S1 a S2)

Dotčená zařízení: km 0,012 křížení s telekomunikačním vedením

km 0,073 křížení s nadzemním vedením VN

Dokumentace technického řešení: ano

Cesta C11

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na polní cestu C10. Cesta vede severním směrem až k zalesněné stráni na vodním tokem Svinařský potok. Polní cesta C11 zpřístupňuje zemědělské pozemky a polorozpadlou zemědělskou stavbu. Přístupnost na pozemky je oboustranná. Téměř v úseku trasy polní cesty C11 se z důvodu nepoužívání polní cesty C11 nachází náletové dřeviny, které bude nutné v případě realizace odstranit.

Sklonové poměry: příčně i podélně téměř v rovině

Délka cesty: 485 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR11 vpravo km 0,000 – KÚ (zaústění do zasakovací jímky)

Ozelenění:  stávající v km 0,000-KÚ (oboustranná alej – nově vysázená)

Objekty: km 0,000 napojení na polní cestu C10

km 0,230 výhybna V7 vpravo

km 0,480 zasakovací jímka

Stav cesty: polní cesta C11 nezpevněna, v současné době se pro účely zemědělské dopravy nevyužívá a je téměř celá zarostlá náletovými dřevinami.

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: žádná

Dokumentace technického řešení: ne

Cesta C12

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na polní cestu C10. Cesta vede jižním směrem až ke katastrální hranici s k.ú. Hodyně u Skuhrova. Polní cesta C12 zpřístupňuje zemědělské pozemky, přístupnost na pozemky je oboustranná. V celé délce trasy polní cesty C12 je nově vysazena oboustranná alej lip. Vzdálenost mezi řadami stromů je v nejužším místě 3,5 m, což na hranici průjezdnosti.

Sklonové poměry: příčně i podélně téměř v rovině

Délka cesty: 445 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR12 vpravo km 0,000 – KÚ (zaústění do stávajícího příkopu IDVT 10239029), drenáž je nutné chránit před zarůstáním kořeny

Ozelenění:  stávající v km 0,000-KÚ (oboustranná alej – nově vysázená)

Objekty: km 0,000 napojení na polní cestu C10

km 0,003 propustek P13 DN1000 (stávající)

km 0,280 výhybna V8 vpravo

Stav cesty: polní cesta C12 nezpevněná, v současné době se pro účely zemědělské dopravy příliš nevyužívá.

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: km 0,000-KÚ odvodnění drenáží (1984)

Dokumentace technického řešení: ne

Cesta C13

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č. III/11519. Cesta vede severním směrem až k bývalému mlýnskému náhonu (dnes zrušený – suchý a částečně zavezený). Polní cesta C13 zpřístupňuje zemědělské pozemky (louky), přístupnost na pozemky je oboustranná. V celé délce trasy polní cesty C13 je vysazena oboustranná alej lip. Vzdálenost mezi stávajícími řadami vzrostlých stromů je malá cca 2,5 - 3,5 m, což znemožňuje využití této cesty pro vetší zemědělskou techniku. Cesta C13 úzce navazuje na cestu vedoucí k zámku v obci Svinaře (již mimo obvod KoPÚ).

Sklonové poměry: příčně i podélně téměř v rovině

Délka cesty: 183 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR13 vpravo km 0,000 – KÚ (zaústění do stávajícího příkopu), drenáž je nutné chránit před zarůstáním kořeny

Ozelenění:  stávající v km 0,000-KÚ (oboustranná alej lip)

Objekty: km 0,000 napojení na silnici č.III/11519 (S3)

km 0,172 propustek P29 DN600 (nový)

Stav cesty: polní cesta C13 nezpevněná, v současné době se pro účely zemědělské dopravy nevyužívá. Významná je návaznost cesta C13 na cestu ze zámku (mimo obvod KoPÚ)

Připojení na silniční síť:  ano (S3)

Dotčená zařízení: km 0,000 křížení s nadzemním vedením NN

km 0,240 křížení s nadzemním vedením VN

Dokumentace technického řešení: ne

Stanovení hlavních technických parametrů propustku P29 polní cesty C13

Propustek P29 pod polní cestou C13 zajišťuje odtok vody z dřívějšího dnes již zaniklého náhonu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi malé povodí o výměře do 1 ha s malým sklonem byl průměr propustku stanoven v souladu s normou ČSN 73 6109 část 12.2.2. pro délku propustku v rozmezí 6-10 m a sklonem do 2%  na DN600.

Kapacitní průtok propustku P29 DN600 při předpokládaném sklonu 1%  je 0,615 m3/s, což je plně dostatečný průtok pro tak malé povodí bez nutnosti dalšího hydrotechnického výpočtu.

Cesta C14

Kategorie: vedlejší P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č.III/11519. Cesta vede jihovýchodním směrem až k bývalému mlýnu. Polní cesta C14 zpřístupňuje nezemědělské pozemky a mlýn. Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně téměř v rovině

Délka cesty: 294 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 40 cm – 20 cm N DV ŠCM, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR14 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do stávajícího příkopu bývalého náhonu, případně zasakovací jímka)

Ozelenění:  stávající v km 0,090-KÚ (zahrada, nálet)

Objekty: km 0,000 napojení na silnici č.III/11519 (S21)

km 0,007 mostek M6 (nový) – mostní konstrukce s břehovými pilíři a železobetonovou mostovkou, návrhový průtok Q50 = 9,2 m3/s

Stav cesty: polní cesta C14 nezpevněna, částečně zahliněný štěrk, v současné době se pro účely zemědělské dopravy téměř nevyužívá, cesta C14 je však jediným přístupem k objektům bývalého mlýna. Při povodni v roce 2002 byl zničen mostek přes Halounský potok a od té doby jsou vlastníci nemovitostí nuceni se dostávat ke svému majetku přes pozemky jiných vlastníků.

Připojení na silniční síť:  ano (S21 - nový)

Dotčená zařízení: km 0,018 křížení s plynovodním vedením

Dokumentace technického řešení: ano

Cesta C15

Doplňková polní cesta C15 byla po projednání se zástupci obce Svinaře z návrhu plánu společných zařízení vypuštěna. Pro zpřístupnění pozemků v této lokalitě budou využity pozemky stejných vlastníků nacházející se mimo obvod KoPÚ.

Cesta C16

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č. II/115. Cesta vede severním směrem až k lesu, kde končí. Polní cesta C16 zpřístupňuje zemědělské pozemky,  přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně mírně svažité

Délka cesty: 333 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR16 vpravo km 0,000 – KÚ (zaústění do vsakovací jímky)

Ozelenění:  ne

Objekty: km 0,000 napojení na silnici č.II/115 (S5)

km 0,002 propustek P35 DN600 (nový)

km 0,330 zasakovací jímky

Stav cesty: polní cesta C16 nezpevněná, v současné době se pro účely zemědělské dopravy využívá jen sporadicky. Místy je cesta dokonce i částečně rozoraná.

Připojení na silniční síť:  ano (S5)

Dotčená zařízení: žádné

Dokumentace technického řešení: ne

Stanovení hlavních technických parametrů propustku P35 polní cesty C16

Propustek P35 pod polní cestou C16 zajišťuje odtok vody ze silničního příkopu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi malé povodí o výměře do 1 ha s malým sklonem byl průměr propustku stanoven v souladu s normou ČSN 73 6109 část 12.2.2. pro délku propustku v rozmezí 6-10 m a sklonem do 2%  na DN600.

Kapacitní průtok propustku P35 DN600 při předpokládaném sklonu 1%  je 0,615 m3/s, což je plně dostatečný průtok pro tak malé povodí bez nutnosti dalšího hydrotechnického výpočtu.

Cesta C17

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na polní cestu C18. Cesta vede západním směrem a hned se stáčí k severu a ve stejném směru pokračuje až k lesu, kde končí. Polní cesta C17 zpřístupňuje zemědělské pozemky (případně i lesní pozemky),  přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně mírně svažité

Délka cesty: 388 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR17 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do vsakovací jímky)

Ozelenění:  ne

Objekty: km 0,000 napojení na polní cestu C18

km 0,385 zasakovací jímka

Stav cesty: polní cesta C17 nezpevněná, v současné době se pro účely zemědělské dopravy využívá jen sporadicky – v době sečení luk.

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: km 0,388 dotčeno ochranné pásmo nadzemního vedení VVN

Dokumentace technického řešení: ne

Cesta C18

Kategorie: vedlejší P 4,0/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č.II/115. Cesta vede severním směrem až k bývalé cihelně, dnes koňské farmě, kde se napojuje na polní cestu C24. Polní cesta C18 zpřístupňuje zemědělské pozemky, přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně svažité

Délka cesty: 800 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s bezprašným povrchem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 48 cm – 4 cm ACO11, 7 cm ACP 16+, 17 cm VŠ, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR18 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do zasakovací jímky). V místech s větším spádem je nutné navrhnout svodné žlábky. Konkrétní umístění svodných žlábků a jejich vzdálenost od sebe bude specifikována až v projektu pro stavební povolení.

Ozelenění:  stávající v km 0,020-KÚ (zahrada, náletové dřeviny)

Objekty: km 0,000 napojení na silnici č.II/115 (S6)

km 0,018 připojení polní cesty C17 zleva

km 0,380 zasakovací jímka

km 0,410 výhybna V9 vlevo

km 0,790 zasakovací jímka

km 0,800 napojení na cestu C24

Stav cesty: polní cesta C18 nezpevněna, částečně zahliněný štěrk, v současné době se pro účely zemědělské dopravy téměř nevyužívá. Cesta C18 je zarostlá náletovými dřevinami, které bude nutné v případě realizace rekonstrukce odstranit.

Připojení na silniční síť:  ano (S6)

Dotčená zařízení: km 0,348 křížení s nadzemním vedením VVN

km 0,785 křížení s nadzemním vedením VN

Dokumentace technického řešení: ano

Cesta C19

Doplňková polní cesta C19 byla po projednání se zástupci obce Svinaře z návrhu plánu společných zařízení vypuštěna. Pro zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků v této lokalitě bude nutné vybudovat nové sjezdy ze silnice č. III/11521. Přesný počet sjezdů a jejich umístění může být přesně specifikováno až po dokončení návrhu nového uspořádání pozemků. Pozemek původní cesty byl obcí Svinaře prodán soukromému vlastníkovi, který tento pozemek oplotil spolu s jeho dalšími sousedními pozemky, čímž bylo zabráněno dalšímu využití této dřívější ostatní komunikace v komplexních pozemkových úpravách.

Cesta C20

Kategorie: vedlejší P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č.II/115. Cesta vede jihozápadním směrem až k silnici č.III/11521 (sjezd S20 ze silnice se již nachází mimo obvod KoPÚ). Polní cesta C20 zpřístupňuje zemědělské pozemky, přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně v rovině

Délka cesty: 506 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 40 cm – 20 cm N DV ŠCM, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR20 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do zasakovacích jímek)

Ozelenění:  stávající v km 0,000-KÚ (oboustranná ale ovocných stromů)

Objekty: km 0,000 napojení na silnici č.II/115 (S8)

km 0,003 propustek P34 DN600 (nový)

km 0,005 zasakovací jímka

km 0,250 výhybna V10 vpravo

km 0,500 zasakovací jímka

km 0,506 napojení na silnici č.III/11521 (S20 mimo obvod KoPÚ)

Stav cesty: polní cesta C20 nezpevněna, částečně zahliněný štěrk, v současné době se pro účely zemědělské dopravy téměř nevyužívá. Cesta C20 je částečně zarostlá a bylo by vhodné prořezání stávajících porostů.

Připojení na silniční síť:  ano (S8 a S20)

Dotčená zařízení: km 0,474 křížení s nadzemním vedením VN

mimo obvod KoPÚ křížení s telekomunikačním vedením

Dokumentace technického řešení: ano

Stanovení hlavních technických parametrů propustku P34 polní cesty C20

Propustek P34 pod polní cestou C20 zajišťuje odtok vody ze silničního příkopu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi malé povodí o výměře do 1 ha s malým sklonem byl průměr propustku stanoven v souladu s normou ČSN 73 6109 část 12.2.2. pro délku propustku v rozmezí 6-10 m a sklonem do 2%  na DN600.

Kapacitní průtok propustku P34 DN600 při předpokládaném sklonu 1%  je 0,615 m3/s, což je plně dostatečný průtok pro tak malé povodí bez nutnosti dalšího hydrotechnického výpočtu.

Cesta C21

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č.II/115. Cesta vede východním směrem, kde po cca 250 m končí. Polní cesta C21 zpřístupňuje zemědělské pozemky (případně ostatní a vodní plochu),  přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně mírně svažité

Délka cesty: 250 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR21 vpravo km 0,000 – KÚ (zaústění do stávajícího příkopu IDVT 10259494)

Ozelenění:  stávající v km 0,000-KÚ (náletové dřeviny vpravo)

Objekty: km 0,000 napojení na silnici č.II/115 (S9)

km 0,003 propustek P33 DN600 (nový)

Stav cesty: polní cesta C21 nezpevněná, v současné době se pro účely zemědělské dopravy využívá jen sporadicky, částečně i rozoraná. Náletové dřeviny zasahující do tělesa cesty je nutné odstranit.

Připojení na silniční síť:  ano (S9)

Dotčená zařízení: žádná

Dokumentace technického řešení: ne

Stanovení hlavních technických parametrů propustku P33 polní cesty C21

Propustek P33 pod polní cestou C21 zajišťuje odtok vody ze silničního příkopu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi malé povodí o výměře do 1 ha s malým sklonem byl průměr propustku stanoven v souladu s normou ČSN 73 6109 část 12.2.2. pro délku propustku v rozmezí 6-10 m a sklonem do 2%  na DN600.

Kapacitní průtok propustku P33 DN600 při předpokládaném sklonu 1%  je 0,615 m3/s, což je plně dostatečný průtok pro tak malé povodí bez nutnosti dalšího hydrotechnického výpočtu.

Cesta C22

Kategorie: hlavní P 4,5/30

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č.II/115. Cesta vede severním směrem až ke katastrální hranici s k.ú.Zadní Třebáň, kde navazuje na polní cestu v tomto katastrálním území. Přístupnost na pozemky je jednostranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně v mírném sklonu

Délka cesty: 382 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 45 cm – 10 cm N DV PMH, 20 cm VŠ, 15 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR22 vpravo km 0,000 – KÚ (zaústění do zasakovací jímky)

Ozelenění:  ne

Objekty: km 0,000 napojení na silnici č.II/115 (S10)

km 0,375 zasakovací jímka

Stav cesty: polní cesta zpevněna štěrkem a částečně zahliněným štěrkem, vhodná celková rekonstrukce polní cesty C22. Polní cesta C22 má návaznost na polní cestu v k.ú. Zadní Třebáň. Polní cesta C22 je zemědělsky hojně využívaná.

Připojení na silniční síť:  ano (S10)

Dotčená zařízení: žádná

Dokumentace technického řešení: ano

Cesta C23

Doplňková polní cesta C23 byla po projednání se zástupci obce Svinaře z návrhu plánu společných zařízení vypuštěna. Jediný pozemek, který zpřístupňovala původní cesta (dnes rozoraná či zarostlá náletem) bude návrhem plánu společných zařízení navržen na zalesnění (přístup k lesnímu pozemku ze zákona).

Cesta C24

Kategorie: vedlejší P 4,0/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č.III/11519. Cesta vede východním směrem až k bývalé cihelně, dnes koňské farmě, dále cesta C24 pokračuje i v sousedním katastrálním území Zadní Třebáň. Polní cesta C24 zpřístupňuje zemědělské pozemky a především koňskou farmu, přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně mírně svažité

Délka cesty: 616 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 40 cm – 20 cm N DV ŠCM, 20 cm ŠD.

Odvodnění: příkop vpravo SP2 v úseku km 0,195 – 0,470, drenáž DR20 vpravo v ostatních úsecích cesty C24 (zaústění do příkopu SP2 a do vodního toku Svinařský potok)

Ozelenění:  stávající v km 0,000-KÚ (zahrady, náletové dřeviny)

Objekty: km 0,000 napojení na silnici č.III/11519 (S12)

km 0,058 připojení polní cesty C42 zprava

km 0,160 připojení polní cesty C25 zleva

km 0,199 brod B1 (možno alternativně nahradit mostkem) přes Svinařský potok

km 0,522 připojení polní cesty C18 zprava

Stav cesty: polní cesta C24 zpevněna štěrkem, částečně zahliněný štěrk, v současné době je polní cesta C24 hojně využívána jako jediný přístup ke koňské farmě a rekreačnímu objektu. Cesta C24 má velice problematický sjezd ze silnice č. III/11519, který však vzhledem k nevhodným terénním podmínkám nelze jinak řešit. Pro sjezd a výjezd na silnici směrem k obci Svinaře je využíván sjezd S12 a pro sjezd a výjezd na silnici směrem k obci Zadní Třebáň je využíván sjezd S13 (cesta C25). Je vhodné komplikovanou situaci těchto sjezdů vhodně doplnit dopravními značkami, které by celou situaci zpřehlednily.

Připojení na silniční síť:  ano (S12)

Dotčená zařízení: žádná

Dokumentace technického řešení: ano

Cesta C25

Kategorie: vedlejší P 4,0/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č.III/11519. Cesta vede jižním směrem a napojuje se na polní cestu C24. Spolu s polní cestou C24 zajišťuje přístup k bývalé cihelně, dnes koňské farmě.

Sklonové poměry: příčně i podélně mírně svažité

Délka cesty: 63 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 40 cm – 20 cm N DV ŠCM, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR25 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do vodního toku Svinařský potok)

Ozelenění:  ne

Objekty: km 0,000 napojení na silnici č.III/11519 (S13)

km 0,063 napojení na polní cestu C24

Stav cesty: polní cesta C25 zpevněna štěrkem, částečně zahliněný štěrk, v současné době je polní cesta C25 ve spojení s polní cestou C24 hojně využívána jako jediný přístup ke koňské farmě a rekreačnímu objektu. Cesta C25 má stejně jako cesta C24 velice problematický sjezd ze silnice č. III/11519, který však vzhledem k nevhodným terénním podmínkám nelze jinak řešit. Pro sjezd a výjezd na silnici směrem k obci Svinaře je využíván sjezd S12 a pro sjezd a výjezd na silnici směrem k obci Zadní Třebáň je využíván sjezd S13. Je vhodné komplikovanou situaci těchto sjezdů vhodně doplnit dopravními značkami, které by celou situaci zpřehlednily.

Připojení na silniční síť:  ano (S13)

Dotčená zařízení: žádná

Dokumentace technického řešení: ano

Cesta C26

Kategorie: vedlejší P 4,0/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č.III/11519. Cesta vede jihozápadním směrem a postupně se stáčí k severozápadu, kde po cca 482 m se napojuje na místní komunikaci MK13. Polní cesta C26 zpřístupňuje zemědělské pozemky (případně ostatní plochu) a hlavně také rekreační objekty (mimo obvod KoPÚ), přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně svažité

Délka cesty: 481 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 40 cm – 20 cm N DV ŠCM, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR26 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do propustku P20). V místech s větším spádem je nutné navrhnout svodné žlábky. Konkrétní umístění svodných žlábků a jejich vzdálenost od sebe bude specifikována až v projektu pro stavební povolení.

Ozelenění:  stávající v km 0,000-KÚ (náletové dřeviny vpravo)

Objekty: km 0,000 napojení na silnici č.III/11519 (S14)

km 0,002 propustek P37 DN600 (nový)

km 0,310 výhybna V11 vpravo

km 0,481 napojení na místní komunikaci MK13

Stav cesty: polní cesta C26 je v km 0,350 – 0,481 zpevněna štěrkem, který je však na mnoha místech vymletý či zahliněný. V současné době se pro účely zemědělské dopravy využívá jen sporadicky, zemědělské pozemky v okolí této cesty jsou zanedbané a nevyužívané. Náletové dřeviny zasahující do tělesa cesty je nutné odstranit.

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: souběh či křížení s nadzemním vedením NN

km 0,455 křížení s nadzemním vedením VN

Dokumentace technického řešení: ano

Stanovení hlavních technických parametrů propustku P37 polní cesty C26

Propustek P37 pod polní cestou C26 zajišťuje odtok vody ze silničního příkopu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi malé povodí o výměře do 1 ha s malým sklonem byl průměr propustku stanoven v souladu s normou ČSN 73 6109 část 12.2.2. pro délku propustku v rozmezí 6-10 m a sklonem do 2%  na DN600.

Kapacitní průtok propustku P37 DN600 při předpokládaném sklonu 1%  je 0,615 m3/s, což je plně dostatečný průtok pro tak malé povodí bez nutnosti dalšího hydrotechnického výpočtu.

Cesta C27

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č. III/11517. Cesta vede jihovýchodním směrem a v km 0,250 se stáčí k jihozápadu, kde se v km 0,616 napojuje na místní komunikaci MK9. Polní cesta C27 zpřístupňuje zemědělské pozemky (případně lesní pozemky), přístupnost na pozemky je oboustranná. Polní cesta je stávající, ale sjezd ze silnice byl uživateli pozemků vybudován nelegálně a bez technických parametrů a tak často správcem silnice odstraňován. Doporučuje vybudování nového sjezdu.

Sklonové poměry: příčně i podélně svažité

Délka cesty: 616 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR27 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do zasakovacích jímek)

Ozelenění:  stávající v km 0,400-0,560 (náletové dřeviny vlevo)

Objekty: km 0,000 napojení na silnici č.III/11517 (S26)

km 0,001 propustek P40 DN600 (nový)

km 0,150 zasakovací jímka

km 0,610 zasakovací jímka

km 0,616 napojení na MK9

Stav cesty: polní cesta C27 nezpevněná, v současné době se pro účely zemědělské dopravy využívá jen sporadicky. Náletové dřeviny v km 0,300 – 0,560 zasahující do tělesa cesty je nutné odstranit.

Připojení na silniční síť:  ano (S26 - nový)

Dotčená zařízení: žádná

Dokumentace technického řešení: ne

Stanovení hlavních technických parametrů propustku P40 polní cesty C27

Základní údaje:  - plocha povodí 0,16 km2

- orná půda 81,0 %, TTP 16,0 %, zpevněné plochy 2,6 %

- půdy charakterizovány dobrými hydrologickými podmínkami

- hydrologická skupina půd B

- způsob obdělávání – přímé řádky

- průměrná hodnota čísla odtokové křivky CN 73

- délky úseků A-B povrchové proudění 490 m, B-C soustředěný odtok o

malé hloubce 615 m, C-D proudění v otevřeném korytě 242 m

- plocha průtočného profilu otevř. koryta 0,525 m2,

omočený obvod 2,1 m,

hydraulický poměr R = 0,25 m (šířka ve dně 0,3m, hloubka 0,5 m,

sklon  svahu 1:1,5)

- návrhová pravděpodobnost opakování za N let – 5

- max. srážkový úhrn HS5 za 1 den stanice Beroun N-let 5-47,3 mm

- max. srážkový úhrn HS2 za 1 den stanice Beroun N-let 2  - 35,6 mm

- použitý Manningův součinitel drsnosti n pro úhor 0,05

- použitý Manningův součinitel drsnosti n pro hladký povrch 0,011

- sklon povrchu v úseku A-B a B-C je 0,04, v úseku C-D je sklon 0,05

Výpočet hydrologických charakteristik:

- Výpočet objemu přímého odtoku Oph

Oph = 1000 * Pp * Ho   (m3)          Pp … plocha povodí (km2)

Ho … přímý odtok (mm)

Ho = (HS5 – 0,2 * A)2 / (HS5 + 0,8 * A)

A … potenciální retence (mm)

A = 25,4 * (1000 / CN – 10)

A = 25,4 * (1000/ 70 -10)

A = 93,94 mm

Ho = (47,3 – 0,2 * 93,94)2 / (47,3 + 0,8 * 93,94)

Ho = 6,64 mm

Oph = 1000 * 0,16 * 6,64

Oph = 1062,4 m3

- Výpočet kulminačního průtoku Qph

Qph = 0,00043 * qph * Pp * Ho * f   (m3/s)

qph … jednotkový kulminační průtok (m3/s)

určený z nomogramu při znalosti Tc doby koncentrace a

Ia/Hs (akumulace srážek Ia=0,2*A mm) = 250 m3/s

Pp … plocha povodí (km2)

Ho … přímý odtok (mm)

f … opravný součinitel pro nádrže, rybníky a bažina ( = 1)

Tc = Tta + Ttb + Ttc (hod)

Tta doba doběhu v úseku A-B:

Tta = 0,007 * [(n * l) / 0,3048]0,8 / (HS2/25,4)0,5 * s0,4

n … Manningův součinitel drsnosti (0,05)

l … délka proudění úseku A-B (490 m)

HS2 … dvouletý 24-hodinový déšť (mm) Beroun

s … sklon povrchu úseku A-B

Tta = 0,007 * [(0,05 *490) / 0,3048]0,8 / (35,6/25,4)0,5 * 0,040,4

Tta = 0,716 hod

Ttb doba doběhu v úseku B-C:

Ttb = l / (3600 * v)

l …délka proudění úseku B-C (m)

v … rychlost proudění (m/s) nezpevněný povrch

v = 4,9178 * s0,5

v = 4,9178 * 0,040,5

v = 0,984 m/s

Ttb = 615 / (3600 * 0,984)

Ttb = 0,174 hod

Ttc doba doběhu v úseku C-D:

Ttc = l / (3600 * v)

l …délka proudění úseku C-D (m)

v … rychlost proudění (m/s)

n … Manningův součinitel drsnosti (0,011)

v = (1 / n) * R2/3 * s1/2

v = (1/0,011) * 0,252/3 * 0,051/2

v = 8,07 m/s

Ttc = 242 / (3600 * 8,07)

Ttc = 0,015 hod

Tc = 0,716 + 0,174 + 0,015

Tc = 0,905 hod

Qph = 0,00043 * 250 * 0,16 * 6,64 * 1

Qph = 0,12 m3/s

| Propustek | P40 |
| --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 0,396 | m |
| Navrhovaný průměr | 0,600 | m |
| Návrhový průtok | 0,120 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,000 | m |
| Stav | VOLNÝ VTOK, NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ VODOU |

Cesta C28

Kategorie: hlavní P 4,5/30

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č.III/11517. Cesta vede severním směrem až k železniční trati (již mimo obvod KoPÚ), kde za tratí pokračuje až do k.ú. Běleč u Litně a zpřístupňuje rozsáhlou rekreační oblast. Přístupnost na pozemky je jednostranná (z pohledu k.ú. Svinaře).

Sklonové poměry: příčně i podélně velmi svažité

Délka cesty: 229 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s bezprašným povrchem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 48 cm – 4 cm ACO11, 7 cm ACP 16+, 17 cm VŠ, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR28 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do zasakovací jímky). V místech s větším spádem je nutné navrhnout svodné žlábky. Konkrétní umístění svodných žlábků a jejich vzdálenost od sebe bude specifikována až v projektu pro stavební povolení.

Ozelenění:  ne

Objekty: km 0,000 napojení na silnici č.III/11517 (S15)

km 0,185 zasakovací jímka

Stav cesty: polní cesta zpevněna štěrkem a částečně zahliněným štěrkem, vhodná celková rekonstrukce polní cesty C28. Polní cesta C28 má návaznost na polní cestu v k.ú. Běleč u Litně a Zadní Třebáň. Polní cesta C28 je zemědělsky využívaná, přesto hlavní význam cesty je ve zpřístupnění rekreační oblasti. Zábor cesty v některých místech zasahuje i do k.ú. Zadní Třebáň, tyto pozemky mimo obvod KoPÚ je pro případnou realizaci cesty potřeba vykoupit.

Připojení na silniční síť:  ano (S15)

Dotčená zařízení: souběh a křížení s nadzemním vedením VN v celém průběhu cesty

km 0,037 křížení s plynovodem

Dokumentace technického řešení: ano

Cesta C29

Kategorie: vedlejší P 4,0/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č.III/11517. Cesta vede jihovýchodním směrem a napojuje se na místní komunikaci MK10. Spolu se silnicí č. III/11520 tvoří polní cesta C29 propojení obce Svinaře s obcí Běleč a zároveň zpřístupňují i železniční zastávku.

Sklonové poměry: příčně i podélně mírně svažité

Délka cesty: 662 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 40 cm – 20 cm N DV ŠCM, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR29 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do zasakovací jímky)

Ozelenění:  ano (stávající náletové porosty v km 0,000-0,400)

Objekty: km 0,000 napojení na silnici č.III/11517 (S16)

km 0,002 propustek P38 DN600 (nový)

km 0,390 výhybna V12 vlevo

km 0,550 připojení polní cesty C30 zprava

km 0,550 připojení polní cesty C46 zleva

km 0,650 zasakovací jímka

km 0,662 napojení na místní komunikaci MK10

Stav cesty: polní cesta C29 nezpevněná, v současné době je polní cesta C29 nevyužívaná a zarostlá náletem či rozoraná. V souladu s územním plánem doporučujeme obnovení cesty C29.

Připojení na silniční síť:  ano (S16)

Dotčená zařízení: km 0,048 křížení s nadzemním vedením VN

Dokumentace technického řešení: ano

Stanovení hlavních technických parametrů propustku P38 polní cesty C29

Propustek P38 pod polní cestou C29 zajišťuje odtok vody ze silničního příkopu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi malé povodí o výměře do 1 ha s malým sklonem byl průměr propustku stanoven v souladu s normou ČSN 73 6109 část 12.2.2. pro délku propustku v rozmezí 6-10 m a sklonem do 2%  na DN600.

Kapacitní průtok propustku P38 DN600 při předpokládaném sklonu 1%  je 0,615 m3/s, což je plně dostatečný průtok pro tak malé povodí bez nutnosti dalšího hydrotechnického výpočtu.

Cesta C30

Kategorie: vedlejší P 4,0/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č.III/11522. Cesta vede severovýchodním směrem a napojuje se na polní cestu C29. Polní cesta C30 zpřístupňuje rozsáhlé zemědělské pozemky jednotlivých vlastníků.

Sklonové poměry: příčně i podélně mírně svažité

Délka cesty: 1068 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 40 cm – 20 cm N DV ŠCM, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR30 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do zasakovací jímky a drobného vodního toku IDVT 10253036)

Ozelenění:  ne

Objekty: km 0,000 napojení na silnici č.III/11522 (S17)

km 0,005 zasakovací jímka

km 0,250 výhybna V13 vlevo

km 0,290 propustek P8 DN600 (rekonstrukce)

km 0,790 výhybna V14 vlevo

km 0,820 připojení polní cesty C32 zprava

km 0,925 připojení polní cesty C31 zleva

km 0,950 výhybna V15 vpravo

km 1,068 napojení na polní cestu C29

Stav cesty: polní cesta C30 nezpevněná, v současné době je polní cesta C30 téměř nevyužívaná a je částečně zarostlá náletem a dokonce z větší části rozoraná. Po dohodě s obcí Svinaře a sborem zástupců doporučujeme celkovou rekonstrukci polní cesty C30.

Připojení na silniční síť:  ano (S17)

Dotčená zařízení: km 0,001 křížení s telekomunikačním vedením

km 0,002-0,300 odvodnění drenáží (1968)

km 0,046 křížení s nadzemním vedením VN

km 0,438 křížení s nadzemním vedením VVN

Dokumentace technického řešení: ano

Stanovení hlavních technických parametrů propustku P8 polní cesty C30

Propustek P38 pod polní cestou C29 zajišťuje odtok vody z odvodňovacího příkopu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi malé povodí o výměře do 1 ha s malým sklonem byl průměr propustku stanoven v souladu s normou ČSN 73 6109 část 12.2.2. pro délku propustku v rozmezí 6-10 m a sklonem do 2%  na DN600.

Kapacitní průtok propustku P8 DN600 při předpokládaném sklonu 1%  je 0,615 m3/s, což je plně dostatečný průtok pro tak malé povodí bez nutnosti dalšího hydrotechnického výpočtu.

Cesta C31

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č.III/11522. Cesta vede severovýchodním směrem a kopíruje okraj lesa až k polní cestě C30, na kterou se napojuje. Polní cesta C31 zpřístupňuje zemědělské pozemky (případně lesní pozemky), přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně mírně svažité

Délka cesty: 1380 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR31 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do zasakovací jímky a propustků P30, P30 a P32)

Ozelenění:  stávající v km 0,000-KÚ (náletové dřeviny, lesní porost)

Objekty: km 0,000 napojení na silnici č.III/11522 (S18)

km 0,350 propustek P30 DN600 (starý kamenný, zanesený – rekonstrukce)

km 0,570 propustek P31 DN600 (starý kamenný, zanesený – rekonstrukce)

km 0,810 propustek P32 DN600 (zcela zanesený – rekonstrukce)

km 1,370 zasakovací jímka

km 1,380 napojení na polní cestu C30

Stav cesty: polní cesta C31 nezpevněná, v současné době se pro účely zemědělské dopravy využívá jen sporadicky. Náletové dřeviny zasahující do tělesa cesty je nutné odstranit. Místy je polní cesty C31 rozoraná. Z důvodu nutnosti zpřístupnit všechny pozemky navrhujeme obnovu polní cesty C31.

Připojení na silniční síť:  ano (S18)

Dotčená zařízení: km 0,001 křížení s telekomunikačním vedením

km 0,140 křížení s nadzemním vedením VN

km 0,505 křížení s nadzemním vedením VVN

Dokumentace technického řešení: ne

Stanovení hlavních technických parametrů propustku P30, P31 a P32  polní cesty C31

Propustek P30, P31 a P32 pod polní cestou C31 zajišťuje odtok vody z odvodňovacího příkopu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi malé povodí s malým sklonem byl průměr propustku stanoven v souladu s normou ČSN 73 6109 část 12.2.2. pro délku propustku v rozmezí 6-10 m a sklonem do 2%  na DN600.

Kapacitní průtok propustku P30, P31 a P32 DN600 při předpokládaném sklonu 1%  je 0,615 m3/s, což je plně dostatečný průtok pro tak malé povodí bez nutnosti dalšího hydrotechnického výpočtu.

Cesta C32

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na polní cestu C30. Cesta vede jižním směrem a kopíruje okraj lesa a oplocení chatové osady. Napojuje se na místní komunikaci MK11 (mimo obvod KoPÚ). Polní cesta C32 zpřístupňuje především rekreační objekty mimo obvod KoPÚ, přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně mírně svažité

Délka cesty: 297 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR32 vpravo km 0,000 – KÚ (zaústění do zasakovací jímky)

Ozelenění:  stávající v km 0,000-KÚ (náletové dřeviny, lesní porost)

Objekty: km 0,000 napojení na polní cestu C30

km 0,005 zasakovací jímka

km 0,297 napojení na místní komunikaci MK11

Stav cesty: polní cesta C32 nezpevněná, v současné době se pro účely zemědělské dopravy využívá jen sporadicky. Náletové dřeviny zasahující do tělesa cesty je nutné odstranit. Polní cesty C32 využívána především pro zpřístupnění rekreačních objektů.

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: žádná

Dokumentace technického řešení: ne

Cesta C33

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na místní komunikaci MK12. Cesta vede západním směrem a kopíruje oplocení chatové osady. Napojuje se na polní cestu C32. Polní cesta C33 zpřístupňuje především rekreační objekty mimo obvod KoPÚ, přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně téměř v rovině

Délka cesty: 228 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR33 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do zasakovací jímky)

Ozelenění:  ne

Objekty: km 0,000 napojení na MK12

km 0,225 zasakovací jímka

km 0,228 napojení na polní cestu C32

Stav cesty: polní cesta C33 nezpevněná, v současné době se pro účely zemědělské dopravy využívá jen sporadicky. Polní cesty C33 využívána především pro zpřístupnění rekreačních objektů.

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: žádná

Dokumentace technického řešení: ne

Cesta C34

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na polní cestu C1. Cesta vede jihozápadním směrem až ke katastrální hranici s k.ú. Hodyně u Skuhrova. Polní cesta C34 je nově navržená a jejím účelem je zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků. Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně svažité

Délka cesty: 543 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR34 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do příkopu cesty C1 SP1)

Ozelenění:  ne

Objekty: km 0,000 napojení na polní cestu C1

Stav cesty: nově navržená

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: km 0,100 křížení s podzemním vedením VN

km 0,120-0,400 odvodnění drenáží (1977)

Dokumentace technického řešení: ne

Cesta C35

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na polní cestu C1. Cesta vede severovýchodním směrem až k polní cestě C5. Polní cesta C35 je nově navržená a jejím účelem je zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků. Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně svažité

Délka cesty: 464 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR35 vpravo km 0,000 – KÚ (zaústění do drenáže cesty C5)

Ozelenění:  ne

Objekty: km 0,000 napojení na polní cestu C1

km 0,001 propustek P41 DN600 (nový)

km 0,464 napojení na polní cestu C5

Stav cesty: nově navržená

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: 0,000-KÚ odvodnění drenáží (1972)

Dokumentace technického řešení: ne

Cesta C36

Kategorie: hlavní P 4,5/30

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na polní cestu C1. Cesta vede severovýchodním směrem až ke křižovatce polních cest C5 a C8. Přístupnost na pozemky je jednostranná (z pravé strany vodní tok), cesta ve spojení s polní cestou C8 propojuje místní část Halouny s obcí Svinaře.

Sklonové poměry: příčně i podélně v mírném sklonu

Délka cesty: 367 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 45 cm – 10 cm N DV PMH, 20 cm VŠ, 15 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR36 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do stávajícího příkopu IDVT 10257712)

Ozelenění:  stávající (nálet vlevo)

Objekty: km 0,000 napojení na polní cestu C1

km 0,001 propustek P42 DN600 (nový)

km 0,367 napojení na křižovatku cest C5 a C8

Stav cesty: nově navržená

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: km 0,000-KÚ odvodnění drenáží (1972)

Dokumentace technického řešení: ano

Cesta C37

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na polní cestu C5. Cesta vede východním směrem  a v km 0,200 se stáčí k severu. Polní cesta C37 je nově navržená a jejím účelem je zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků. Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně mírně svažité

Délka cesty: 339 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR37 vpravo km 0,000 – KÚ (zaústění do zasakovací jímky)

Ozelenění:  ne

Objekty: km 0,000 napojení na polní cestu C5

km 0,001 propustek P43 DN600 (nový)

km 0,337 zasakovací jímka

Stav cesty: nově navržená

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: 0,000-KÚ odvodnění drenáží (1972)

Dokumentace technického řešení: ne

Stanovení hlavních technických parametrů propustku P43 polní cesty C37

Propustek P43 pod polní cestou C37 zajišťuje odtok vody z cestního příkopu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi malé povodí o výměře do 1 ha s malým sklonem byl průměr propustku stanoven v souladu s normou ČSN 73 6109 část 12.2.2. pro délku propustku v rozmezí 6-10 m a sklonem do 2%  na DN600.

Kapacitní průtok propustku P43 DN600 při předpokládaném sklonu 1%  je 0,615 m3/s, což je plně dostatečný průtok pro tak malé povodí bez nutnosti dalšího hydrotechnického výpočtu.

Cesta C38

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na polní cestu C5. Cesta vede severovýchodním směrem  až k vodoteči IDVT 10270290, kde končí. Polní cesta C38 je nově navržená a jejím účelem je zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků. Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně mírně svažité

Délka cesty: 349 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR38 vpravo km 0,000 – KÚ (zaústění do drenáže cesty C5)

Ozelenění:  ne

Objekty: km 0,000 napojení na polní cestu C5

Stav cesty: nově navržená

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: 0,000-KÚ odvodnění drenáží (1972)

Dokumentace technického řešení: ne

Cesta C39

Kategorie: vedlejší P 4,0/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na místní komunikaci MK5. Cesta vede jihozápadním směrem v prostoru mezi oplocenými rekreačními pozemky a lesem. Polní cesta C39 není významná z hlediska zpřístupnění zemědělských pozemků, ale velký význam pro možnost zpřístupnění chatové osady. V úseku cesty C39 km 0,000-0,090 se cesta nachází mimo obvod KoPÚ a je nutné, aby obec Svinaře tyto chybějící pozemky vykoupila. S touto informací byl seznámen starosta obce Svinaře pan Roztočil.

Sklonové poměry: příčně i podélně mírně svažité

Délka cesty: 331 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 40 cm – 20 cm N DV ŠCM, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR39 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do zasakovací jímky)

Ozelenění:  ano (lesní porost vlevo)

Objekty: km 0,000 napojení na MK5

km 0,005 zasakovací jímka

Stav cesty: polní cesta C39 je místy štěrková, místy zahliněný štěrk.

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: žádná

Dokumentace technického řešení: ne

Cesta C40

Kategorie: vedlejší P 4,0/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na lesní cestu C3. Cesta vede jihozápadním směrem v lesním porostu. Skutečná poloha lesní cesty C40 neodpovídá mapě a v rámci pozemkové úpravy bude tento stav napraven. Podle informace od zástupce obce Hodyně u Skuhrova zastupitelstvo obce rozhodlo ponechat tuto cestu i nadále jako spůlnou s obcí Svinaře.

Sklonové poměry: příčně i podélně svažité

Délka cesty: 624 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 40 cm – 20 cm N DV ŠCM, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR40 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do zasakovací jímky)

Ozelenění:  ano (lesní porost)

Objekty: km 0,000 napojení na polní cestu C3

km 0,620 zasakovací jímka

Stav cesty: polní cesta C40 je místy štěrková, místy zahliněný štěrk, značně zdevastovaná.

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: žádná

Dokumentace technického řešení: ne

Cesta C41

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č.II/115. Cesta vede severozápadním směrem až k hranici pozemku, který zpřístupňuje. Polní cesta C41 je nově navržená a jejím účelem je zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků. Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně mírně svažité

Délka cesty: 68 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR41 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do vsakovací jímky)

Ozelenění:  ne

Objekty: km 0,000 napojení na silnici č.II/115 (S22)

km 0,002 propustek P36 DN600 (nový)

km 0,068 zasakovací jímka

Stav cesty: nově navržená

Připojení na silniční síť:  ano (S22)

Dotčená zařízení: žádné

Dokumentace technického řešení: ne

Stanovení hlavních technických parametrů propustku P36 polní cesty C41

Propustek P36 pod polní cestou C41 zajišťuje odtok vody ze silničního příkopu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi malé povodí o výměře do 1 ha s malým sklonem byl průměr propustku stanoven v souladu s normou ČSN 73 6109 část 12.2.2. pro délku propustku v rozmezí 6-10 m a sklonem do 2%  na DN600.

Kapacitní průtok propustku P36 DN600 při předpokládaném sklonu 1%  je 0,615 m3/s, což je plně dostatečný průtok pro tak malé povodí bez nutnosti dalšího hydrotechnického výpočtu.

Cesta C42

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na polní cestu C24. Cesta vede jižním směrem a v km cca 0,250 se stáčí k jihozápadu. Polní cesta C42 je nově navržená a jejím účelem je zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků. Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně téměř v rovině

Délka cesty: 406 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR42 vpravo km 0,000 – KÚ (zaústění do drenáže DR24)

Ozelenění:  ne

Objekty: km 0,000 napojení na polní cestu C24

Stav cesty: nově navržená

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: km 0,305 křížení s nadzemním vedením VVN

Dokumentace technického řešení: ne

Cesta C43

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na polní cestu C10. Cesta vede jihozápadním směrem a v km cca 0,110 se stáčí k severu. Polní cesta C43 je nově navržená a jejím účelem je zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků. Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně téměř v rovině

Délka cesty: 245 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR43 vpravo km 0,000 – KÚ (zaústění do zasakovací jímky)

Ozelenění:  ne

Objekty: km 0,000 napojení na polní cestu C10

km 0,028 napojení polní cesty C44 zprava

km 0,058 propustek P19 DN400 (stávající)

km 0,240 zasakovací jímka

Stav cesty: nově navržená

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: žádná

Dokumentace technického řešení: ne

Cesta C44

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na polní cestu C43. Cesta vede jižním směrem až ke katastrální hranici s k.ú. Hodyně u Skuhrova. Polní cesta C44 je nově navržená a jejím účelem je zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků. Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně téměř v rovině

Délka cesty: 170 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR44 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do drenáže DR43)

Ozelenění:  ne

Objekty: km 0,000 napojení na polní cestu C43

Stav cesty: nově navržená

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: žádná

Dokumentace technického řešení: ne

Cesta C45

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č. III/11523 (již mimo obvod KoPÚ). Cesta vede severovýchodním směrem. Polní cesta C45 je nově navržená a jejím účelem je zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků. Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně téměř v rovině

Délka cesty: 311 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR45 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do zasakovací jímky)

Ozelenění:  ne

Objekty: km 0,000 napojení na silnici č. III/11523 (S23)

km 0,310 zasakovací jímka

Stav cesty: nově navržená

Připojení na silniční síť:  ano (S23)

Dotčená zařízení: žádná

Dokumentace technického řešení: ne

Cesta C46

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na polní cestu C29. Cesta vede severním směrem. Polní cesta C46 je nově navržená a jejím účelem je zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků. Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně svažité

Délka cesty: 293 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR46 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do drenáže DR29)

Ozelenění:  ne

Objekty: km 0,000 napojení na polní cestu C29

Stav cesty: nově navržená

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: km 0,035 křížení s nadzemním vedením VN

Dokumentace technického řešení: ne

Cesta C47

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na polní cestu C5 v místě křižovatky polních cest C4, C5 a C6. Cesta vede jihovýchodním směrem až ke katastrální hranici s k.ú. Dobříš. Polní cesta C47 je stávající lesní cesta a jejím účelem je zpřístupnění lesních pozemků a propojení na cestní síť v k.ú. Dobříš. Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně velmi svažité

Délka cesty: 314 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR47 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do vodního toku IDVT10270290)

Ozelenění:  ano (stávající lesní porost)

Objekty: km 0,000 napojení na polní cestu C5

Stav cesty: lesní cesta zpevněna částečně štěrkem či zahliněným štěrkem, místy zřetelné nedostatečné odvodnění s vyjetými a rozbahněnými kolejemi.

Připojení na silniční síť:  ne

Dotčená zařízení: žádná

Dokumentace technického řešení: ne

Cesta C48

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č.III/11522. Cesta vede západním směrem, v km 0,080 se stáčí k jihu a km 0,150 opět k západu. Cesta C48 kopíruje rozmezí mezi ornou půdou a trvalým travním porostem. Polní cesta C48 je nově navržená (obnovená) a jejím účelem je zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků. Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně téměř v rovině

Délka cesty: 321 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR48 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do vodního toku IDVT10239029)

Ozelenění:  ne

Objekty: km 0,000 napojení na silnici č. III/11522 (S25)

km 0,002 propustek P39 DN600 (nový)

km 0,321 propustek P44 DN600 (nový)

Stav cesty: nově navržená (obnovená)

Připojení na silniční síť:  ano (S25 - nový)

Dotčená zařízení: km 0,167 křížení s telekomunikačním vedením

Dokumentace technického řešení: ne

Stanovení hlavních technických parametrů propustku P39, P44 polní cesty C48

Propustek P39 a P44 polní cesty C48 zajišťuje odtok vody ze silničního příkopu a odvodňovacího příkopu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi malé povodí o výměře do 1 ha s malým sklonem byl průměr propustku stanoven v souladu s normou ČSN 73 6109 část 12.2.2. pro délku propustku v rozmezí 6-10 m a sklonem do 2%  na DN600.

Kapacitní průtok propustku P39, P44 DN600 při předpokládaném sklonu 1%  je 0,615 m3/s, což je plně dostatečný průtok pro tak malé povodí bez nutnosti dalšího hydrotechnického výpočtu.

Cesta C49

Kategorie: doplňková P 3,5/20

Trasa: trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č.III/11520. Cesta vede východním směrem a cca v km 0,200 se stáčí k jihu. Polní cesta C49 je nově navržená a jejím účelem je zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků. Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Sklonové poměry: příčně i podélně mírně svažité

Délka cesty: 238 m

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka s travnatým krytem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 25 cm – 5 cm ZV, 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž DR49 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do zasakovací jímky)

Ozelenění:  ne

Objekty: km 0,000 napojení na silnici č. III/11520 (S27)

km 0,200 zasakovací jímka

Stav cesty: nově navržená

Připojení na silniční síť:  ano (S27 - nový)

Dotčená zařízení: žádná

Dokumentace technického řešení: ne

Popis přípojných míst v KoPÚ Svinaře

Návrh polních cest by proveden v souladu s normou ČSN 73 6109. Připojení stávajících polních cest či nově navržených polních cest na silnice a místní komunikace bylo posouzeno podle normy ČSN 73 6109 (část 11) s odkazem na normu ČSN 73 6101 pro stanovení délky rozhledu pro zastavení. Dokumentace je vypracována v zjednodušené formě pouze pro odsouhlasení návrhu komplexních pozemkových úprav (plánu společných zařízení). V případě realizace bude vypracována podrobnější technická dokumentace pro stavební povolení.

Přípojné místo č.1 (sjezd S10) polní cesty C22 na silnici č.II/115 směr Svinaře – Řevnice.

Popis státní silnice v místech připojení:  šířka vozovky: 6,0 m; povrch vozovky: asfalt;  klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: mírně klesá směrem k obci Svinaře; těleso silnice:  v náspu; odvedení povrchových vod: jednostranný příkop; výsadba dřevin: ovocné stromy sporadicky.

Přípojné místo: připojení: zprava ve směru od Řevnice, povrch bude zpevněn asfaltem v délce 20 m; sjezd: klesá od silnice; vtok vody na vozovku silnice: není; přípojné oblouky: 9,0 a 12,5 m; rozhledové poměry: vyhovující, ve směru od obce Svinaře vyhovující při směrodatné rychlosti 70 km/h (postupné snižování rychlosti před ostrou zatáčkou, respektive zvyšování rychlosti po projetí ostrou zatáčkou).

Sjezd bude vybaven červenými směrovými sloupky Z11c a Z11d a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněn i dopravní značkou „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ.

Foto: Připojení cesty C22 na silnici č.II/155 – pohled směr Řevnice.

Foto: Připojení cesty C22 na silnici č.II/155 – pohled směr Svinaře.

Foto: Připojení cesty C22 na silnici č.II/155 – pohled směr cesta C22.

Přípojné místo č.2 (sjezd S9) polní cesty C21 na silnici č.II/115 směr Svinaře – Řevnice.

Popis státní silnice v místech připojení:  šířka vozovky: 8,0 m; povrch vozovky: asfalt;  klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: mírně klesá směrem k obci Svinaře; těleso silnice:  v rovině; odvedení povrchových vod: jednostranný příkop; výsadba dřevin: stromy sporadicky.

Přípojné místo: připojení: zleva ve směru od Řevnice, povrch bude zpevněn asfaltem v délce 20 m; sjezd: velmi mírně stoupá od silnice; vtok vody na vozovku silnice: není; přípojné oblouky: 12,5 m; rozhledové poměry: vyhovující při směrodatné rychlosti 70 km/h (postupné snižování rychlosti před ostrou zatáčkou, respektive zvyšování rychlosti po projetí ostrou zatáčkou).

Sjezd bude vybaven červenými směrovými sloupky Z11c a Z11d a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněn i dopravní značkou „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ. objekty na sjezdu: betonový propustek P33 DN 600 bude opatřen bezpečnostními zešikmenými čely o úhlu 45° dle ČSN 736101.

Foto: Připojení cesty C21 na silnici č.II/155 – pohled směr Řevnice.

Foto: Připojení cesty C21 na silnici č.II/155 – pohled směr Svinaře.

Foto: Připojení cesty C21 na silnici č.II/155 – pohled směr cesta C21.

Přípojné místo č.3 (sjezd S8) polní cesty C20 na silnici č.II/115 směr Svinaře – Řevnice.

Popis státní silnice v místech připojení:  šířka vozovky: 5,8 m; povrch vozovky: asfalt;  klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: mírně klesá směrem k obci Svinaře; těleso silnice:  v rovině; odvedení povrchových vod: oboustranný příkop; výsadba dřevin: ovocné stromy sporadicky.

Přípojné místo: připojení: zleva ve směru od Řevnice, povrch bude zpevněn asfaltem v délce 20 m; sjezd: mírně stoupá od silnice; vtok vody na vozovku silnice: není; přípojné oblouky: 12,5 m; rozhledové poměry: vyhovující při směrodatné rychlosti 80 km/h (postupné snižování rychlosti před ostrou zatáčkou, respektive zvyšování rychlosti po projetí ostrou zatáčkou).

Sjezd bude vybaven červenými směrovými sloupky Z11c a Z11d a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněn i dopravní značkou „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ. objekty na sjezdu: betonový propustek P34 DN 600 bude opatřen bezpečnostními zešikmenými čely o úhlu 45° dle ČSN 736101.

Foto: Připojení cesty C20 na silnici č.II/155 – pohled směr Řevnice.

Foto: Připojení cesty C20 na silnici č.II/155 – pohled směr Svinaře.

Foto: Připojení cesty C20 na silnici č.II/155 – pohled směr cesta C20.

Přípojné místo č.4 (sjezd S6) polní cesty C18 na silnici č.II/115 směr Svinaře – Řevnice.

Popis státní silnice v místech připojení:  šířka vozovky: 5,8 m; povrch vozovky: asfalt;  klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: mírně klesá směrem k obci Svinaře; těleso silnice:  v náspu; odvedení povrchových vod: jednostranný příkop; výsadba dřevin: ovocné stromy sporadicky.

Přípojné místo: připojení: zprava ve směru od Řevnice, povrch bude zpevněn asfaltem v délce 20 m; sjezd: klesá od silnice; vtok vody na vozovku silnice: není; přípojné oblouky: 12,5 m; rozhledové poměry: vyhovující.

Sjezd bude vybaven červenými směrovými sloupky Z11c a Z11d a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněn i dopravní značkou „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ.

Foto: Připojení cesty C18 na silnici č.II/155 – pohled směr Řevnice.

Foto: Připojení cesty C18 na silnici č.II/155 – pohled směr Svinaře.

Foto: Připojení cesty C18 na silnici č.II/155 – pohled směr cesta C18.

Přípojné místo č.5 (sjezd S5) polní cesty C16 na silnici č.II/115 směr Svinaře – Řevnice.

Popis státní silnice v místech připojení:  šířka vozovky: 6,3 m; povrch vozovky: asfalt;  klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: klesá směrem k obci Svinaře; těleso silnice:  v náspu; odvedení povrchových vod: oboustranný příkop; výsadba dřevin: ovocné stromy sporadicky.

Přípojné místo: připojení: zprava ve směru od Řevnice, povrch bude zpevněn asfaltem v délce 20 m; sjezd: klesá od silnice; vtok vody na vozovku silnice: není; přípojné oblouky: 12,5 m; rozhledové poměry: vyhovující.

Sjezd bude vybaven červenými směrovými sloupky Z11c a Z11d a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněn i dopravní značkou „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ. objekty na sjezdu: betonový propustek P35 DN 600 bude opatřen bezpečnostními zešikmenými čely o úhlu 45° dle ČSN 736101.

Foto: Připojení cesty C16 na silnici č.II/155 – pohled směr Řevnice.

Foto: Připojení cesty C16 na silnici č.II/155 – pohled směr Svinaře.

Foto: Připojení cesty C16 na silnici č.II/155 – pohled směr cesta C16.

Přípojné místo č.6 (sjezd S22) polní cesty C41 na silnici č.II/115 směr Svinaře – Řevnice.

Popis státní silnice v místech připojení:  šířka vozovky: 6,3 m; povrch vozovky: asfalt;  klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: klesá směrem k obci Svinaře; těleso silnice:  v náspu; odvedení povrchových vod: oboustranný příkop; výsadba dřevin: ovocné stromy sporadicky.

Přípojné místo: připojení: zprava ve směru od Řevnice, povrch bude zpevněn asfaltem v délce 20 m; sjezd: klesá od silnice; vtok vody na vozovku silnice: není; přípojné oblouky: 12,5 m; rozhledové poměry: vyhovující.

Sjezd bude vybaven červenými směrovými sloupky Z11c a Z11d a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněn i dopravní značkou „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ. objekty na sjezdu: betonový propustek P36 DN 600 bude opatřen bezpečnostními zešikmenými čely o úhlu 45° dle ČSN 736101.

Foto: Připojení cesty C41 na silnici č.II/155 – pohled směr Řevnice.

Foto: Připojení cesty C41 na silnici č.II/155 – pohled směr Svinaře.

Foto: Připojení cesty C41 na silnici č.II/155 – pohled směr cesta C41.

Přípojné místo č.7 (sjezd S1) polní cesty C10 na silnici č.III/11519 směr Svinaře – Zádní Třebáň.

Popis státní silnice v místech připojení:  šířka vozovky: 5,6 m; povrch vozovky: asfalt;  klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: mírně klesá směrem od obce Svinaře; těleso silnice:  v rovině; odvedení povrchových vod: jednostranný příkop; výsadba dřevin: žádná.

Přípojné místo: připojení: zprava ve směru od Svinař, povrch bude zpevněn asfaltem v délce 20 m; sjezd: klesá od silnice; vtok vody na vozovku silnice: není; přípojné oblouky: 9,0 a 12,5 m; rozhledové poměry: vyhovující při směrodatné rychlosti 60 km/h (postupné snižování rychlosti před začátkem obce, respektive zvyšování rychlosti po projetí obcí).

Sjezd bude vybaven červenými směrovými sloupky Z11c a Z11d a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněn i dopravní značkou „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ.

Foto: Připojení cesty C10 na silnici č.III/15519 – pohled směr Zadní Třebáň.

Foto: Připojení cesty C10 na silnici č.III/15519 – pohled směr Svinaře.

Foto: Připojení cesty C10 na silnici č.III/15519 – pohled směr cesta C10.

Přípojné místo č.8 (sjezd S3) polní cesty C13 na silnici č.III/11519 směr Svinaře – Zádní Třebáň.

Popis státní silnice v místech připojení:  šířka vozovky: 5,6 m; povrch vozovky: asfalt;  klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: mírně klesá směrem od obce Svinaře; těleso silnice:  mírně v náspu; odvedení povrchových vod: jednostranná vodoteč Halounského potoka; výsadba dřevin: vzrostlé stromy lip.

Přípojné místo: připojení: zprava ve směru od Zadní Třebáně, povrch bude zpevněn asfaltem v délce 20 m; sjezd: klesá od silnice; vtok vody na vozovku silnice: není; přípojné oblouky: 9,0 a 12,5 m; rozhledové poměry: vyhovující po odstranění dvou vzrostlých stromů lípy srdčité.

Sjezd bude vybaven červenými směrovými sloupky Z11c a Z11d a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněn i dopravní značkou „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ.

Foto: Připojení cesty C13 na silnici č.III/15519 – pohled směr Zadní Třebáň.

Foto: Připojení cesty C13 na silnici č.III/15519 – pohled směr Svinaře.

Foto: Připojení cesty C13 na silnici č.III/15519 – pohled směr cesta C13.

Přípojné místo č.9 (sjezd S21) polní cesty C14 na silnici č.III/11519 směr Svinaře – Zádní Třebáň.

Popis státní silnice v místech připojení:  šířka vozovky: 5,6 m; povrch vozovky: asfalt;  klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: mírně klesá směrem od obce Svinaře; těleso silnice:  mírně v náspu; odvedení povrchových vod: jednostranná vodoteč Halounského potoka; výsadba dřevin: vzrostlé stromy sporadicky.

Přípojné místo: připojení: zleva ve směru od Zadní Třebáně, povrch bude zpevněn asfaltem v délce 20 m, nutno vybudovat nový most přes Halounský potok; sjezd: klesá od silnice; vtok vody na vozovku silnice: není; přípojné oblouky: 12,5 m; rozhledové poměry: vyhovující.

Sjezd bude vybaven červenými směrovými sloupky Z11c a Z11d a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněn i dopravní značkou „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ.

Foto: Připojení cesty C14 na silnici č.III/15519 – pohled směr Zadní Třebáň.

Foto: Připojení cesty C14 na silnici č.III/15519 – pohled směr Svinaře.

Foto: Připojení cesty C14 na silnici č.III/15519 – pohled směr cesta C14.

Přípojné místo č.10 (sjezd S12) polní cesty C24 na silnici č.III/11519 směr Svinaře – Zádní Třebáň.

Popis státní silnice v místech připojení:  šířka vozovky: 5,6 m; povrch vozovky: asfalt;  klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: mírně klesá směrem od obce Svinaře; těleso silnice: v náspu; odvedení povrchových vod: jednostranný příkop; výsadba dřevin: vzrostlé náletové stromy sporadicky.

Přípojné místo: připojení: zleva ve směru od Zadní Třebáně, povrch bude zpevněn asfaltem v délce 20 m; sjezd: klesá od silnice; vtok vody na vozovku silnice: není; přípojné oblouky: 80,0 m; rozhledové poměry: vyhovující.

Sjezd bude vybaven červenými směrovými sloupky Z11c a Z11d a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněn i dopravní značkou „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ.  Sjezd S12 vzhledem k terénní konfiguraci slouží pouze pro výjezd vozidel na silnici ve směru k obci Svinaře. Pro výjezd ve směru k obci Zadní Třebáň bude sloužit polní cesta C25. Pro zpřehlednění situace bude sjezd doplněn dopravní značkou „C3b“ PŘIKÁZANÝ SMĚR JÍZDY VLEVO.

Foto: Připojení cesty C24 na silnici č.III/15519 – pohled směr Zadní Třebáň.

Foto: Připojení cesty C24 na silnici č.III/15519 – pohled směr Svinaře.

Foto: Připojení cesty C24 na silnici č.III/15519 – pohled směr cesta C24.

Přípojné místo č.11 (sjezd S13) polní cesty C25 na silnici č.III/11519 směr Svinaře – Zádní Třebáň.

Popis státní silnice v místech připojení:  šířka vozovky: 5,6 m; povrch vozovky: asfalt;  klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: mírně klesá směrem od obce Svinaře; těleso silnice: v náspu; odvedení povrchových vod: jednostranný příkop; výsadba dřevin: sporadicky.

Přípojné místo: připojení: zleva ve směru od Zadní Třebáně, povrch bude zpevněn asfaltem v délce 20 m; sjezd: klesá od silnice; vtok vody na vozovku silnice: není; přípojné oblouky: 12,5 m; rozhledové poměry: vyhovující, ve směru od obce Zadní Třebáň vyhovující při směrodatné rychlosti 70 km/h (snížení rychlosti při průjezdu zatáčkou). Sjezd bude vybaven červenými směrovými sloupky Z11c a Z11d a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněn i dopravní značkou „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ.  Sjezd S13 vzhledem k terénní konfiguraci slouží pouze pro výjezd vozidel na silnici ve směru k obci Zadní Třebáň. Pro výjezd ve směru k obci Svinaře bude sloužit polní cesta C24. Pro zpřehlednění situace bude sjezd doplněn dopravní značkou „C3a“ PŘIKÁZANÝ SMĚR JÍZDY VPRAVO.

Foto: Připojení cesty C25 na silnici č.III/15519 – pohled směr Zadní Třebáň.

Foto: Připojení cesty C25 na silnici č.III/15519 – pohled směr Svinaře.

Foto: Připojení cesty C25 na silnici č.III/15519 – pohled směr cesta C25.

Přípojné místo č.12 (sjezd S14) polní cesty C26 na silnici č.III/11519 směr Svinaře – Zádní Třebáň.

Popis státní silnice v místech připojení:  šířka vozovky: 5,1 m; povrch vozovky: asfalt;  klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: mírně klesá směrem od obce Svinaře; těleso silnice: v náspu; odvedení povrchových vod: jednostranný příkop; výsadba dřevin: nálet, lesní porost.

Přípojné místo: připojení: zprava ve směru od Zadní Třebáně, povrch bude zpevněn asfaltem v délce 20 m; sjezd: klesá k silnici; vtok vody na vozovku silnice: svedena do propustku P20; přípojné oblouky: 9,0 a 12,5 m; rozhledové poměry: vyhovující, odstranit náletové dřeviny.

Sjezd bude vybaven červenými směrovými sloupky Z11c a Z11d a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněn i dopravní značkou „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ. objekty na sjezdu: betonový propustek P37 DN 600 bude opatřen bezpečnostními zešikmenými čely o úhlu 45° dle ČSN 736101.

Foto: Připojení cesty C26 na silnici č.III/15519 – pohled směr Zadní Třebáň.

Foto: Připojení cesty C26 na silnici č.III/15519 – pohled směr Svinaře.

Foto: Připojení cesty C26 na silnici č.III/15519 – pohled směr cesta C26.

Přípojné místo č.13 (sjezd S15) polní cesty C28 na silnici č.III/11517 směr Liteň – Zádní Třebáň.

Popis státní silnice v místech připojení:  šířka vozovky: 5,5 m; povrch vozovky: asfalt;  klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: mírně klesá směrem od obce Liteň; těleso silnice: v náspu; odvedení povrchových vod: jednostranný příkop; výsadba dřevin: ovocné dřeviny sporadicky.

Přípojné místo: připojení: zprava ve směru od Zadní Třebáně, povrch bude zpevněn asfaltem v délce 20 m; sjezd: klesá od silnici; vtok vody na vozovku silnice: žádný; přípojné oblouky: 9,0 a 12,5 m; rozhledové poměry: vyhovující.

Sjezd bude vybaven červenými směrovými sloupky Z11c a Z11d a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněn i dopravní značkou „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ.

Foto: Připojení cesty C28 na silnici č.III/15517 – pohled směr Zadní Třebáň.

Foto: Připojení cesty C28 na silnici č.III/15517 – pohled směr Liteň.

Foto: Připojení cesty C28 na silnici č.III/15517 – pohled směr cesta C28.

Přípojné místo č.14 (sjezd S16) polní cesty C29 na silnici č.III/11517 směr Liteň – Zádní Třebáň.

Popis státní silnice v místech připojení:  šířka vozovky: 5,8 m; povrch vozovky: asfalt;  klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: mírně klesá směrem od obce Liteň; těleso silnice: v náspu; odvedení povrchových vod: jednostranný příkop; výsadba dřevin: ovocné dřeviny sporadicky.

Přípojné místo: připojení: zleva ve směru od Zadní Třebáně, povrch bude zpevněn asfaltem v délce 20 m; sjezd: v rovině od silnice; vtok vody na vozovku silnice: žádný; přípojné oblouky: 12,5 m; rozhledové poměry: vyhovující.

Sjezd bude vybaven červenými směrovými sloupky Z11c a Z11d a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněn i dopravní značkou „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ. objekty na sjezdu: betonový propustek P38 DN 600 bude opatřen bezpečnostními zešikmenými čely o úhlu 45° dle ČSN 736101.

Foto: Připojení cesty C29 na silnici č.III/15517 – pohled směr Zadní Třebáň.

Foto: Připojení cesty C29 na silnici č.III/15517 – pohled směr Liteň.

Foto: Připojení cesty C29 na silnici č.III/15517 – pohled směr cesta C29.

Přípojné místo č.15 (sjezd S18) polní cesty C31 na silnici č.III/11522 směr Liteň – Svinaře.

Popis státní silnice v místech připojení:  šířka vozovky: 8,9 m; povrch vozovky: asfalt;  klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: klesá směrem od obce Liteň; těleso silnice: v náspu; odvedení povrchových vod: jednostranný příkop; výsadba dřevin: ovocné dřeviny sporadicky, nálet.

Přípojné místo: připojení: zleva ve směru od Litně, povrch bude zpevněn asfaltem v délce 20 m; sjezd: v rovině od silnice; vtok vody na vozovku silnice: žádný; přípojné oblouky: 12,5 m; rozhledové poměry: vyhovující, ve směru od obce Svinaře vyhovující při směrodatné rychlosti 50 km/h (snížení rychlosti při průjezdu zatáčkou, případně snížení povolené rychlosti).

Sjezd bude vybaven červenými směrovými sloupky Z11c a Z11d a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněn i dopravní značkou „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ.

Foto: Připojení cesty C31 na silnici č.III/15522 – pohled směr Svinaře.

Foto: Připojení cesty C31 na silnici č.III/15522 – pohled směr Liteň.

Foto: Připojení cesty C31 na silnici č.III/15522 – pohled směr cesta C31.

Přípojné místo č.16 (sjezd S17) polní cesty C30 na silnici č.III/11522 směr Liteň – Svinaře.

Popis státní silnice v místech připojení:  šířka vozovky: 5,9 m; povrch vozovky: asfalt;  klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: klesá směrem od obce Liteň; těleso silnice: mírně v náspu; odvedení povrchových vod: jednostranný příkop; výsadba dřevin: nálet.

Přípojné místo: připojení: zleva ve směru od Litně, povrch bude zpevněn asfaltem v délce 20 m; sjezd: v rovině od silnice; vtok vody na vozovku silnice: žádný; přípojné oblouky: 12,5 m; rozhledové poměry: vyhovující, ve směru od obce Svinaře vyhovující při směrodatné rychlosti 70 km/h (snížení rychlosti při průjezdu přes most na Svinařském potoce).

Sjezd bude vybaven červenými směrovými sloupky Z11c a Z11d a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněn i dopravní značkou „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ.

Foto: Připojení cesty C30 na silnici č.III/15522 – pohled směr Svinaře.

Foto: Připojení cesty C30 na silnici č.III/15522 – pohled směr Liteň.

Foto: Připojení cesty C30 na silnici č.III/15522 – pohled směr cesta C30.

Přípojné místo č.17 (sjezd S24) na silnici č.III/11522 směr Liteň – Svinaře.

Popis státní silnice v místech připojení:  šířka vozovky: 5,4 m; povrch vozovky: asfalt;  klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: klesá směrem od obce Liteň; těleso silnice: mírně v náspu; odvedení povrchových vod: jednostranný příkop; výsadba dřevin: nálet, topoly.

Přípojné místo: připojení: zleva ve směru od Litně, povrch bude zpevněn asfaltem v délce 20 m; sjezd: v rovině od silnice; vtok vody na vozovku silnice: žádný; přípojné oblouky: 12,5 m; rozhledové poměry: vyhovující, ve směru od obce Liteň vyhovující při směrodatné rychlosti 60 km/h (snížení rychlosti při průjezdu zatáčkami). Vhodné odstranění náletových dřevin a několika vzrostlých topolů černých.

Sjezd bude vybaven červenými směrovými sloupky Z11c a Z11d a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněn i dopravní značkou „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ.

Foto: Připojení na silnici č.III/15522 – pohled směr Svinaře.

Foto: Připojení na silnici č.III/15522 – pohled směr Liteň.

Foto: Připojení na silnici č.III/15522 – pohled směr sjezd S24.

Přípojné místo č.18 (sjezd S25) polní cesty C48 na silnici č.III/11522 směr Liteň – Svinaře.

Popis státní silnice v místech připojení:  šířka vozovky: 5,4 m; povrch vozovky: asfalt;  klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: klesá směrem od obce Liteň; těleso silnice: mírně v náspu; odvedení povrchových vod: jednostranný příkop; výsadba dřevin: nálet, topoly.

Přípojné místo: připojení: zprava ve směru od Litně, povrch bude zpevněn asfaltem v délce 20 m; sjezd: v rovině od silnice; vtok vody na vozovku silnice: žádný; přípojné oblouky: 12,5 m; rozhledové poměry: vyhovující při směrodatné rychlosti 60 km/h (snížení rychlosti při průjezdu zatáčkami, případně snížení povolené rychlosti). Nutné odstranění náletových dřevin a několika vzrostlých topolů černých.

Sjezd bude vybaven červenými směrovými sloupky Z11c a Z11d a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněn i dopravní značkou „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ. objekty na sjezdu: betonový propustek P39 DN 600 bude opatřen bezpečnostními zešikmenými čely o úhlu 45° dle ČSN 736101.

Foto: Připojení cesty C48 na silnici č.III/15522 – pohled směr Svinaře.

Foto: Připojení cesty C48 na silnici č.III/15522 – pohled směr Liteň.

Foto: Připojení cesty C48 na silnici č.III/15522 – pohled směr cesta C48.

Přípojné místo č.19 (sjezd S23) polní cesty C45 na silnici č.III/11523 směr Liteň – Hodyně u Skuhrova.

Popis státní silnice v místech připojení:  šířka vozovky: 4,8 m; povrch vozovky: asfalt;  klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: klesá směrem od obce Liteň; těleso silnice: mírně v náspu; odvedení povrchových vod: jednostranný příkop; výsadba dřevin: nálet, topoly.

Přípojné místo: připojení: zleva ve směru od Litně, povrch bude zpevněn asfaltem v délce 20 m; sjezd: v rovině od silnice; vtok vody na vozovku silnice: žádný; přípojné oblouky: 12,5 m; rozhledové poměry: vyhovující, ve směru od obce Hodyně vyhovující při směrodatné rychlosti 80 km/h (snížení rychlosti při průjezdu přes most). Vhodné odstranění náletových dřevin a několika vzrostlých topolů černých.

Sjezd bude vybaven červenými směrovými sloupky Z11c a Z11d a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněn i dopravní značkou „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ.

Foto: Připojení cesty C45 na silnici č.III/15523 – pohled směr Hodyně.

Foto: Připojení cesty C45 na silnici č.III/15523 – pohled směr Liteň.

Foto: Připojení cesty C45 na silnici č.III/15523 – pohled směr cesta C45.

Přípojné místo č.20 (sjezd S2) polní cesty C10 na silnici č.III/11523 směr Liteň – Hodyně u Skuhrova.

Popis státní silnice v místech připojení:  šířka vozovky: 5,8 m; povrch vozovky: asfalt;  klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: klesá směrem k obci Liteň; těleso silnice: mírně v náspu; odvedení povrchových vod: jednostranný příkop; výsadba dřevin: ovocné dřeviny, topoly sporadicky.

Přípojné místo: připojení: zleva ve směru od Litně, povrch bude zpevněn asfaltem v délce 20 m; sjezd: v rovině od silnice; vtok vody na vozovku silnice: žádný; přípojné oblouky: 12,5 m; rozhledové poměry: vyhovující.

Sjezd bude vybaven červenými směrovými sloupky Z11c a Z11d a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněn i dopravní značkou „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ.

Foto: Připojení cesty C10 na silnici č.III/15523 – pohled směr Hodyně.

Foto: Připojení cesty C10 na silnici č.III/15523 – pohled směr Liteň.

Foto: Připojení cesty C10 na silnici č.III/15523 – pohled směr cesta C10.

Přípojné místo č.21 (sjezd S26) polní cesty C27 na silnici č.III/11517 směr Liteň – Zadní Třebáň.

Popis státní silnice v místech připojení:  šířka vozovky: 5,8 m; povrch vozovky: asfalt;  klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: klesá směrem k obci Zadní Třebáň; těleso silnice: mírně v zářezu; odvedení povrchových vod: jednostranný příkop; výsadba dřevin: ovocné dřeviny sporadicky.

Přípojné místo: připojení: zprava ve směru od Litně, povrch bude zpevněn asfaltem v délce 20 m; sjezd: sklon k silnici; vtok vody na vozovku silnice: žádný případně technicky řešen; přípojné oblouky: 12,5 m; rozhledové poměry: vyhovující.

Sjezd bude vybaven červenými směrovými sloupky Z11c a Z11d a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněn i dopravní značkou „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ.

Foto: Připojení cesty C27 na silnici č.III/15517 – pohled směr Zadní Třebáň.

Foto: Připojení cesty C27 na silnici č.III/15517 – pohled směr Liteň.

Foto: Připojení cesty C27 na silnici č.III/15517 – pohled směr cesta C27.

Přípojné místo č.22 (sjezd S27) polní cesty C49 na silnici č.III/11520 směr křižovatka Liteň a Zadní Třebáň - Běleč.

Popis státní silnice v místech připojení:  šířka vozovky: 5,2 m; povrch vozovky: asfalt;  klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: klesá směrem k obci Běleč; těleso silnice: mírně v náspu; odvedení povrchových vod: jednostranný příkop; výsadba dřevin: ovocné dřeviny, nálet.

Přípojné místo: připojení: zleva ve směru od Bělče, povrch bude zpevněn asfaltem v délce 20 m; sjezd: sklon od silnice; vtok vody na vozovku silnice: žádný; přípojné oblouky: 12,5 m; rozhledové poměry: vyhovující, nutné odstranění některých ovocných stromů.

Sjezd bude vybaven červenými směrovými sloupky Z11c a Z11d a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněn i dopravní značkou „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ.

Foto: Připojení cesty C49 na silnici č.III/15520 – pohled směr Běleč.

Foto: Připojení cesty C49 na silnici č.III/15520 – pohled směr Svinaře.

Foto: Připojení cesty C49 na silnici č.III/15520 – pohled směr cesta C49.

GRAFICKÁ PŘÍLOHA PŘÍPOJNÝCH MÍST:

Objekty na cestní síti

|  |  | Stávající objekty | propustek P1 | propustek P2, P3 |  | propustek P6 | propustek P7, sjezd S1, S2, přívod a odvod vody z rybníka |  | sjezd S6 | sjezd S10 | sjezd S12, brod B1 | sjezd S13 | sjezd S14 | sjezd S15 | sjezd S16 | sjezd S17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Navržené objekty, rekonstrukce stávajících objektů | propustek P28 (alternativně příčný odvodňovací žlab) |  |  | výhybna V5 |  | sjezd S21, mostek M6 | zasakovací jímka 2x, výhybna V9 | zasakovací jímka | alternativa brodu B1 - nový mostek |  | propustek P37, výhybna V11 | zasakovací jímka | výhybna V12, zasakovací jímka, propustek P38 | výhybna V13, V14, V15; zasakovací jímka; propustek P8 | propustek P42 |
|  |  | Kategorie | Hlavní P4,5/30 | Vedlejší P4,0/20 | Hlavní P4,5/30 | Vedlejší P4,0/20 | Hlavní P4,5/30 | Vedlejší P3,5/20 | Vedlejší P4,0/20 | Hlavní P4,5/30 | Vedlejší P4,0/20 | Vedlejší P4,0/20 | Vedlejší P4,0/20 | Hlavní P4,5/30 | Vedlejší P4,0/20 | Vedlejší P4,0/20 | Hlavní P4,5/30 |
| Cesty projektované |  | Číslo cesty | C1 | C5 | C8 | C9 | C10 | C14 | C18 | C22 | C24 | C25 | C26 | C28 | C29 | C30 | C36 |

|  |  | Stávající objekty |  |  |  |  |  | propustek P13 | sjezd S3 | sjezd S5 |  | sjezd S8 a S20 | sjezd S9 |  | sjezd S18 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Navržené objekty, rekonstrukce stávajících objektů |  | výhybna V1, V2 | výhybna V3 |  | výhybna V7, zasakovací jímka | výhybna V8 | propustek P29 | propustek P35, zasakovací jímka | zasakovací jímka | propustek P34, zasakovací jímka 2x, výhybna V10 | propustek P33 | propustek P40, zasakovací jímka 2x; sjezd S26 | propustek P30, P31, P32; zasakovací jímka | zasakovací jímka | zasakovací jímka | zasakovací jímka |  |
|  |  | Kategorie | Vedlejší P4,0/20 | Vedlejší P4,0/20 | Vedlejší P4,0/20 | Vedlejší P4,0/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Vedlejší P4,0/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Vedlejší P4,0/20 | Doplňk. P3,5/20 |
| Cesty stávající |  | Číslo cesty | C2 | C3 | C4 | C6 | C11 | C12 | C13 | C16 | C17 | C20 | C21 | C27 | C31 | C32 | C33 | C40 | C47 |

|  |  | Stávající objekty | propustek P4 |  |  |  |  |  | sjezd S22 |  | propustek P19 |  | sjezd S23 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Navržené objekty, rekonstrukce stávajících objektů | zasakovací jímka 2x, výhybna V4 |  | propustek P41 | zasakovací jímka, propustek P43 |  | zasakovací jímka | propustek P36, zasakovací jímka |  | zasakovací jímka |  | zasakovací jímka |  | propustek P39 a P44; sjezd S25 | sjezd S27, zasakovací jímka |
|  |  | Kategorie | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Vedlejší P4,0/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 |
| Cesty navržené |  | Číslo cesty | C7 | C34 | C35 | C37 | C38 | C39 | C41 | C42 | C43 | C44 | C45 | C46 | C48 | C49 |

Zařízení dotčená návrhem cestní sítě

| Polní cesty projektované |  |
| --- | --- |
| Číslo cesty | Kategorie | Dotčená zařízení |
| C1 | Hlavní P4,5/30 | km 0,792-0,798 VN podzemní souběh |
|  |  | km 0,100-0,790 odvodnění drenáží |
| C5 | Vedlejší P4,0/20 |  |
| C8 | Hlavní P4,5/30 | km 0,000 -KÚ odvodnění drenáží |
| C9 | Vedlejší P4,0/20 | km 0,000 -KÚ odvodnění drenáží |
| C10 | Hlavní P4,5/30 | km 0,012 telekomunikační vedení křížení |
|  |  | km 0,073 nadzemní vedení VN křížení |
| C14 | Vedlejší P4,0/20 | km 0,018 plynovod křížení |
| C18 | Vedlejší P4,0/20 | km 0,348 VVN nadzemní křížení |
|  |  | km 0,785 VN nadzemní křížení |
| C22 | Hlavní P4,5/30 |  |
| C24 | Vedlejší P4,0/20 |  |
| C25 | Vedlejší P4,0/20 |  |
| C26 | Vedlejší P4,0/20 | km 0,455 VN nadzemní křížení |
|  |  | souběh a křížení NN nadzemní |
| C28 | Hlavní P4,5/30 | souběh a křížení VN nadzemní |
|  |  | km 0,037 plynovod křížení |
| C29 | Vedlejší P4,0/20 | km 0,048 VN nadzemní křížení |
| C30 | Vedlejší P4,0/20 | km 0,001 telekomunikační vedení křížení |
|  |  | km 0,002-0,300 odvodnění drenáží |
|  |  | km 0,046 VN nadzemní křížení |
|  |  | km 0,438 VVN nadzemní křížení |
| C36 | Hlavní P4,5/30 | km 0,000 -KÚ odvodnění drenáží |

| Polní cesty stávající |  |
| --- | --- |
| Číslo cesty | Kategorie | Dotčená zařízení |
| C2 | Vedlejší P4,0/20 | km 0,000 VN podzemní křížení |
|  |  | km 0,340 VN nadzemní křížení |
| C3 | Vedlejší P4,0/20 | km 0,000 VN podzemní křížení |
|  |  | km 0,315 VN podzemní křížení |
|  |  | km 0,385 VN podzemní křížení |
|  |  | km 0,480 VN podzemní křížení |
|  |  | km 0,670 VN podzemní křížení |
| C4 | Vedlejší P4,0/20 | km 0,000 VN nadzemní křížení |
| C6 | Vedlejší P4,0/20 |  |
| C11 | Doplňková P3,5/20 |  |
| C12 | Doplňková P3,5/20 | km 0,000 -KÚ odvodnění drenáží |
| C13 | Doplňková P3,5/20 | km 0,000 VN nadzemní křížení |
|  |  | km 0,240 VN nadzemní křížení |
| C16 | Doplňková P3,5/20 |  |
| C17 | Doplňková P3,5/20 | km 0,388 VNN nadzemní - ochr.pásmo |
| C20 | Vedlejší P4,0/20 | km 0,474 VN nadzemní křížení |
|  |  | telekomunikační vedení křížení |
| C21 | Doplňková P3,5/20 |  |
| C27 | Doplňková P3,5/20 |  |
| C31 | Doplňková P3,5/20 | km 0,001 telekomunikační vedení křížení |
|  |  | km 0,140 VN nadzemní křížení |
|  |  | km 0,505 VVN nadzemní křížení |
| C32 | Doplňková P3,5/20 |  |
| C33 | Doplňková P3,5/20 |  |
| C40 | Vedlejší P4,0/20 |  |
| C47 | Doplňková P3,5/20 |  |
| Polní cesty navržené |  |
| Číslo cesty | Kategorie | Dotčená zařízení |
| C7 | Doplňková P3,5/20 | km 0,270 VN podzemní křížení |
|  |  | km 0,000-KÚ odvodnění drenáží |
| C34 | Doplňková P3,5/20 | km 0,100 VN podzemní křížení |
|  |  | km 0,120-0,400 odvodnění drenáží |
| C35 | Doplňková P3,5/20 | km 0,000-KÚ odvodnění drenáží |
| C37 | Doplňková P3,5/20 | km 0,000-KÚ odvodnění drenáží |
| C38 | Doplňková P3,5/20 | km 0,000-KÚ odvodnění drenáží |
| C39 | Vedlejší P4,0/20 |  |
| C41 | Doplňková P3,5/20 |  |
| C42 | Doplňková P3,5/20 | km 0,305 VVN nadzemní křížení |
| C43 | Doplňková P3,5/20 |  |
| C44 | Doplňková P3,5/20 |  |
| C45 | Doplňková P3,5/20 |  |
| C46 | Doplňková P3,5/20 | km 0,035 VN nadzemní křížení |
| C48 | Doplňková P3,5/20 | km 0,167 telekomunikační vedení křížení |
| C49 | Doplňková P3,5/20 |  |

Přehled cestní sítě

|  |  | Cena | Kč celkem | bez DPH | 2014 | 6 817 000 | 3 120 000 | 2 100 000 | 3 300 000 | 7 828 500 | 1 764 000 | 6 800 000 | 2 292 000 | 3 696 000 | 378 000 | 2 886 000 | 1 946 500 | 3 972 000 | 6 408 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cena | Kč/km |  | rok kalk.: | 8 500 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 8 500 000 | 6 000 000 | 8 500 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 8 500 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
|  |  | Doplňující | informace |  |  | př.žlaby |  |  |  |  |  |  |  | ev.mostek |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotčení | zařízení |  |  | VN, odvodnění |  | odvodnění | odvodnění | telefon, VN | plynovod | VVN, VN |  |  |  | VN, NN | VN, plynovod | VN | telefon, odvodnění, VN, VVN |
|  |  | Navržené | výsadby |  |  | ano - IP9 | ano - IP8 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
|  |  | Navržené | hospod. | sjezdy | ks | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
|  |  | Navržené | výhybny |  | ks | ne | ne | ne | 1 | ne | ne | 1 | ne | ne | ne | 1 | ne | 1 | 3 |
|  |  | Odvodnění | zem.planě | a vozovky |  | příkop | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž, přík. | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž |
|  |  | Navržené | propustky | žlaby | ks | 1 | ne | ne | ne | ne | 1 (mostek) | ne | ne | 1(brod) | ne | 1 | ne | 1 | 1 |
|  |  | Povrch | trav. |  | bm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | štěrk. |  | bm |  | 520 | 350 | 550 |  | 294 |  | 382 | 616 | 63 | 481 |  | 662 | 1068 |
|  |  |  | živič. |  | bm | 802 |  |  |  | 921 |  | 800 |  |  |  |  | 229 |  |  |
|  |  | Plocha | záboru |  | m2 | 8528 | 3785 | 2425 | 3337 | 7247 | 1723 | 5259 | 2553 | 4969 | 352 | 3880 | 1661 | 3886 | 6892 |
|  |  | Délka |  |  | m | 802 | 520 | 350 | 550 | 921 | 294 | 800 | 382 | 616 | 63 | 481 | 229 | 662 | 1068 |
| Cesty projektované |  | Kategorie dle | ČSN 73 6109 |  |  | Hlavní P4,5/30 | Vedlejší P4,0/20 | Hlavní P4,5/30 | Vedlejší P4,0/20 | Hlavní P4,5/30 | Vedlejší P3,5/20 | Vedlejší P4,0/20 | Hlavní P4,5/30 | Vedlejší P4,0/20 | Vedlejší P4,0/20 | Vedlejší P4,0/20 | Hlavní P4,5/30 | Vedlejší P4,0/20 | Vedlejší P4,0/20 |
|  |  | Číslo | cesty |  |  | C1 | C5 | C8 | C9 | C10 | C14 | C18 | C22 | C24 | C25 | C26 | C28 | C29 | C30 |

|  |  | Cena | Kč celkem | bez DPH | 2014 | 2 220 000 | 4 566 000 | 3 534 000 | 2 070 000 | 2 182 500 | 2 002 500 | 823 500 | 1 498 500 | 1 746 000 | 3 036 000 | 1 125 000 | 2 772 000 | 6 210 000 | 1 336 500 | 1 026 000 | 3 744 000 | 1 413 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cena | Kč/km |  | rok kalk.: | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 6 000 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 6 000 000 | 4 500 000 |
|  |  | Doplňující | informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotčení | zařízení |  |  | VN, VN (podz.) | VN, VN (podz.) | VN (podz.) |  |  | odvodnění | VN, NN |  | VVN | VN, telefon |  |  | telefon, VVN, VN |  |  |  |  |
|  |  | Navržené | výsadby |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ano - IP11 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
|  |  | Navržené | hospod. | sjezdy | ks | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
|  |  | Navržené | výhybny |  | ks | ne | 2 | 1 | ne | 1 | 1 | ne | ne | ne | 1 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
|  |  | Odvodnění | zem.planě | a vozovky |  | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž |
|  |  | Navržené | propustky | žlaby | ks | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 1 | 1 | ne | 1 | 1 | 1 | 3 | ne | ne | ne | ne |
|  |  | Povrch | trav. |  | bm |  |  |  |  | 485 | 445 | 183 | 333 | 388 |  | 250 | 616 | 1380 | 297 | 228 |  | 314 |
|  |  |  | štěrk. |  | bm | 370 | 761 | 589 | 345 |  |  |  |  |  | 506 |  |  |  |  |  | 624 |  |
|  |  |  | živič. |  | bm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plocha | záboru |  | m2 | 1749 | 3689 | 2694 | 2041 | 4083 | 3485 | 1850 | 1886 | 1318 | 5471 | 1394 | 3829 | 5880 | 1517 | 1078 | 2421 | 1273 |
|  |  | Délka |  |  | m | 370 | 761 | 589 | 345 | 485 | 445 | 183 | 333 | 388 | 506 | 250 | 616 | 1380 | 297 | 228 | 624 | 314 |
| Cesty stávající |  | Kategorie dle | ČSN 73 6109 |  |  | Vedlejší P4,0/20 | Vedlejší P4,0/20 | Vedlejší P4,0/20 | Vedlejší P4,0/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Vedlejší P4,0/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Vedlejší P4,0/20 | Doplňk. P3,5/20 |
|  |  | Číslo | cesty |  |  | C2 | C3 | C4 | C6 | C11 | C12 | C13 | C16 | C17 | C20 | C21 | C27 | C31 | C32 | C33 | C40 | C47 |

|  |  | Cena | Kč celkem | bez DPH | 2014 | 3 663 000 | 2 443 500 | 2 088 000 | 1 525 500 | 1 570 500 | 1 986 000 | 306 000 | 1 827 000 | 1 102 500 | 765 000 | 1 399 500 | 1 318 500 | 1 444 500 | 1 071 000 | 120 243 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cena | Kč/km |  | rok kalk.: | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 6 000 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |  |
|  |  | Doplňující | informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotčení | zařízení |  |  | odvodnění, VN | odvodnění, VN | odvodnění | odvodnění | odvodnění |  |  | VVN |  |  |  | VN | telefon |  |  |
|  |  | Navržené | výsadby |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |  |
|  |  | Navržené | hospod. | sjezdy | ks | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |  |
|  |  | Navržené | výhybny |  | ks | 1 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |  |
|  |  | Odvodnění | zem.planě | a vozovky |  | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž | drenáž |  |
|  |  | Navržené | propustky | žlaby | ks | ne | ne | 1 | 1 | ne | ne | 1 | ne | ne | ne | ne | ne | 2 | ne |  |
|  |  | Povrch | trav. |  | bm | 814 | 543 | 464 | 339 | 349 |  | 68 | 406 | 245 | 170 | 311 | 293 | 321 | 238 |  |
|  |  |  | štěrk. |  | bm |  |  |  |  |  | 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | živič. |  | bm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plocha | záboru |  | m2 | 3534 | 2273 | 2008 | 1292 | 1437 | 1194 | 281 | 1527 | 864 | 704 | 1577 | 1769 | 1314 | 956 | 125087 |
|  |  | Délka |  |  | m | 814 | 543 | 464 | 339 | 349 | 331 | 68 | 406 | 245 | 170 | 311 | 293 | 321 | 238 |  |
| Cesty navržené |  | Kategorie dle | ČSN 73 6109 |  |  | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Vedlejší P4,0/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | Doplňk. P3,5/20 | CELKEM: |
|  |  | Číslo | cesty |  |  | C7 | C34 | C35 | C37 | C38 | C39 | C41 | C42 | C43 | C44 | C45 | C46 | C48 | C49 |  |

Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků

Náklady na realizaci opatření ke zpřístupnění pozemků jsou stanoveny odborným odhadem s cenami obvyklými v roce 2014. Přesnější náklady budou stanoveny až při vypracování prováděcích projektů na jednotlivé polní cesty.

Odhad nákladů na hlavní cesty:               24 103 500,- Kč

Odhad nákladů na vedlejší cesty:             53 480 000,- Kč

Odhad nákladů na doplňkové cesty:         42 660 000,- Kč

Odhad nákladů celkem:                         120 243 500,- Kč bez DPH

Protierozní opatření pro ochranu  ZPF

Návrh protierozních opatření vychází z hydrologického posouzení celého povodí, z posouzení projevů vodní eroze, smyvu půdy a jejího poškozování. Účinnost jednotlivých druhů protierozní ochrany, která byla navržena na základě posouzení stavu současného, je porovnána s hodnotou přípustného smyvu, který byl ve smyslu Metodiky VÚMOP, v. v. i. 2007 „Ochrana zemědělské půdy před erozí“ stanoven následujícím způsobem:

„Pozemky s mělkými půdami s hloubkou do 30 cm by neměly být využívány pro polní výrobu a z hlediska zachování jejich trvalé  úrodnosti se doporučuje jejich převedení do kategorie trvalých porostů.“

Tabulka - Zatřídění hloubky půdy podle kódu BPEJ

| Hloubka půdy | Kód BPEJ (5.číslice) | Přípustná ztráta půdy erozí (t.ha-1rok-1) |
| --- | --- | --- |
| Středně hluboké (30-60 cm) | 1,4,7 | 4,0 |
| Hluboké (>60 cm) | 0,2,3 | 10,0 |

Tabulka - Přípustná ztráta v PHO

| Zastoupení orné půdy v povodí (%) | Přípustná ztráta půdy erozí (t.ha-1rok-1) |
| --- | --- |
| 100 | 1 |
| 50 | 2 |
| 20 | 4 |
| 10 | 10 |

Popis použité metody posouzení erozního ohrožení a souhrn vyhodnocení současného stavu

Metoda řešení - vodní eroze na zemědělských pozemcích

Pro posouzení míry erozního ohrožení současného stavu a k posouzení navrhovaných opatření byla v rámci studie využita metoda Wischmeier-Smith (USLE), která počítá smyv v závislosti na šesti faktorech. Výsledná hodnota dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy G v tunách z hektaru za rok je počítána podle vztahu:

[t.ha-1.rok-1]; (1)

Kde jednotlivé faktory označují :

faktor R – erozní účinek deště (mapy),

faktor K – půdní faktor stanovený podle hlavní půdní jednotky  kódu BPEJ,

faktor L – délka svahu,

;

Kde „ld“ označuje délku svahu v metrech a „m“ je exponent vyjadřující náchylnost svahu k tvorbě rýžkové eroze.

faktor S – sklon svahu

;

kde s je sklon svahu v %.

faktor C – faktor protierozního účinku plodin (tabulky),

faktor P – protierozní opatření (tabulky).

Hodnoty dosazované do jednotlivých vzorců byly odečteny z tabulek uvedených v metodice VÚMOP,v.v.i.2007 „Ochrana zemědělské půdy před erozí“ nebo byly odečteny z mapy v měřítku 1:10 000.

Vlastní výpočet byl proveden rastrovým kalkulátorem nadstavby Spatial Analyst geografického informačního systému firmy ESRI (ArcView). Výsledným výstupem je rastrový mapový podklad udávající průměrnou dlouhodobou ztrátu půdy podle následující klasifikované stupnice ohroženosti zemědělských pozemků vodní erozí (intervaly hodnot G v t.ha-1.rok-1).

Tabulka  - Kategorie ohroženosti vodní erozí

| Průměrná roční ztráta půdy [t . ha-1 . rok-1] | Popis intervalu průměrné ztráty půdy |
| --- | --- |
| 0 - 4 | přípustná |
| 4 - 8 | mírná, přípustná pro hluboké půdy |
| 8 - 10 | zvýšená |
| 10 - 15 | střední |
| 15 - 20 | střední až vysoká |
| 20 - 25 | vysoká |
| 25 - 30 | velmi vysoká |
| >30 | kritická |

A) Aplikace metody Wischmeier-Smith v prostředí GIS

V rámci návrhu posouzení současného stavu míry erozního ohrožení (MEO) zemědělských pozemků a pro návrh PSZ  byla použita aplikace výpočtu G v prostředí GIS. Postup výpočtu G využívající prostředí GIS představuje postupné vytváření rastrových vrstev odpovídajících jednotlivým faktorům rovnice (1) a jejich následný součin. Podrobný popis metody uvádí např. (Mitasova, 1996). Pro přehlednost je uveden pouze stručný popis metody s uvedením hlavních zásad výpočtu. K výpočtu G byl využíván rastrový kalkulátor nadstavby Spatial Analyst geografického informačního systému firmy ESRI (ArcView). Výsledným výstupem je rastrová mapa udávající dlouhodobou průměrnou roční ztrátu půdy G.

B) Postup výpočtu

Postup výpočtu je možné přehledně popsat následujícím způsobem:

tvorba digitálního modelu terénu (DMT),

vymezení oblastí pro posouzení MEO - erozních celků (EC),

vymezení oblasti DMT pro výpočet průměrné ztráty půdy,

výpočet faktorů L a S, resp.součinu L.S,

vytvoření vrstvy faktoru K,

vytvoření vrstvy C a P faktoru,

výpočet dlouhodobé průměrné ztráty půdy G.

C) Tvorba digitálního modelu terénu (DMT)

DMT je vytvořen z digitálního vektorového podkladu systému ZABAGED (základní báze geodetických dat). Jedná se o 3D vrstevnice. Vždy je pro další výpočet nutné pracovat s DMT ve formě rastru.

Kartogram č.  1 – digitální model terénu (DMT) připravený pro vyhodnocení MEO – současný stav

D)  Uřčení oblastí pro výpočet MEO

Erozně uzavřený celek (EUC) je definován jako souvislé území s lokálně uzavřeným erozním procesem, tj. denudací, transportem a akumulací půdy (Holý, 1994) v normálních klimatických podmínkách. Jedná se o území zemědělské půdy ohraničené rozvodnicí, na které vzniká povrchový odtok a hranicí, kde je povrchový odtok přerušen. Zde dochází k akumulaci půdních částic. Pro výpočet MEO v prostředí GIS není nutné pracovat s EUC. Vzhledem ke skutečnosti, že rozvodnice určí program sám, postačí vymezit pouze hranice, kde je povrchový odtok přerušen. Tyto oblasti pak dále nazýváme erozní celky (EC). Jejich vymezení bylo v provedeno nad mapovým podkladem ZM10. K upřesnění navržených EC byl využit systém LPIS a aktuální ortofotomapy. Dále byly hodnocené lokality porovnány se zaměřením skutečného stavu řešeného území.

Kartogram č.  2 – Vymezení EC připravené pro vyhodnocení MEO – současný stav

E)  Vymezení oblasti DMT pro stanovení dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy

Vymezení je nutné pro výpočet faktorů L a S  rovnice 1 USLE. Je nutné vybrat pouze ty části digitálního modelu terénu, kde jsou plochy EC. Tím je zajištěno, že dojde k přerušení dráhy povrchového odtoku na hranicích EC. K vymezení používáme rastrový kalkulátor.

F)  Výpočet faktorů L a S, resp. součinu L.S

Výpočet byl proveden podle následujícího vztahu (Mitasova,1996):

[4]

kde A je plocha svahu nad řešeným profilem na jednotku šířky svahu (měřeno ve směru proudění) [m2m-1], b je sklon svahu [stupně], m a n jsou parametry ( m=0,6 a n=1,3), a0 je délka určená metodou USLE (a0 = 22,1), b0 je sklon určený metodou USLE (b0 =0,09= 9%=5,16º).

V prostředí ARC View jsou pro vyhodnocení vztahu (4) postupně generovány vrstvy Slope a FlowAccumulation. FlowAccumulation vymezuje postupně se zapojující části povrchu do povrchového odtoku. Respektuje DMT, sklon, expozici a délku svahu. Postupně se tak vytvoří vrstva, kde je na každém pixelu známa hodnota plochy, resp. délky od rozvodnice. Tyto vrstvy jsou pak využity pro stanovení L.S faktoru pomocí rastrového kalkulátoru podle vztahu:

[5]

kde flowacc je vrstva FlowAcculumulation, slope je vrstva sklonu svahu, resolution je rozlišení rastrové vrstvy  v metrech. Výsledkem výpočtu je rastrová vrstva LSfaktor, představující součin L.S, nutná k výpočtu podle vztahu 1.

Kartogram č.  3 – vrstva LS faktoru připravená pro vyhodnocení MEO – současný stav

G) Vytvoření vrstvy K faktoru

Podkladem pro stanovení K faktoru rovnice (1) byl kód BPEJ. Jednotlivým plochám vymezeným kódem BPEJ (hlavním půdním jednotkám) byla v prostředí GIS přiřazena hodnota faktoru K.

Kartogram č.  4 – vrstva K faktor připravená pro vyhodnocení MEO – současný stav

H)  Vytvoření vrstvy C faktoru

Podkladem pro stanovení C faktoru z rovnice (1) byly tabelární hodnoty protierozního účinku jednotlivých plodin zastoupených  ve vybraném osevním postupu. Pro posouzení MEO současného stavu byl zvolen osevní postup odpovídající klimatickému regionu. Výpočet odpovídá navrženým druhům pozemků a navrženým organizačním opatřením. Výsledná hodnota C-faktoru na ostatních plochách byla stejně jako u posouzení současného stavu při výpočtu uvažována C=0,24. Současný osevní postup největšího uživatele (C=0,147) je díky mírnému zastoupení širokořádkových plodin spíše protierozním osevním postupem. Uvedené posouzení je tak na straně zvýšené bezpečnosti.

Kartogram č.  5 – vrstva c faktoru připravená pro vyhodnocení MEO – navržený stav

I)  Výpočet dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy G

Výpočet dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy byl proveden rastrovým kalkulátorem jako součin vrstev faktorů R, K, L.S, C a P. Při analýze současného stavu je vrstva C faktoru nahrazena konstantní hodnotou odpovídající osevnímu postupu aplikovanému v řešené oblasti. Jeho hodnotu je možné stanovit  např. z „Typizační směrnice - Protierozní ochrana zemědělských pozemků“ (Trupl, 1984). Faktor R lze odečíst z map (Janeček, 1992). V rámci posouzení MEO byl volen R-faktor = 20. Pro posuzování současného stavu území z pohledu vodní eroze je vhodné uvažovat faktor P=1. Pro vyhodnocení MEO řešeného území byla použita metoda rozdělení vypočtené dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy  do osmi kategorií odpovídajícím určeným intervalům vypočtené hodnoty G. Volba intervalů vycházela z kategorií přípustného ztráty půdy (Holý, 1994) podle hloubky půdního profilu.

Tabulka - Kategorie ohroženosti vodní erozí

| Interval vypočtené hodnoty G t / (ha . rok) | Popis ohroženosti |
| --- | --- |
| 0 – 4 | přípustná |
| 4 – 8 | mírná, přípustná pro hluboké půdy |
| 8 – 10 | zvýšená |
| 10 – 15 | střední |
| 15 - 20 | střední až vysoká |
| 20 - 25 | vysoká |
| 25 - 30 | velmi vysoká |
| >30 | kritická |

Výhodou použitého postupu je poměrně přesné vymezení drah soustředěného odtoku na jednotlivých EC. Další výhodou je vyznačení ploch s vysokou hodnotou potenciálního smyvu, což umožní přesnější lokalizaci navržených protierozních opatření. Nízké, nebo vyhovující průměrné hodnoty za celý EC přímo neukazují na výrazné ohrožení pozemků. Touto metodou vyniknou konkrétní výrazně ohrožená místa.

##### Souhrn výsledků posouzení MEO na jednotlivých EC – současný stav

Z mapy lze vyčíst, že hodnoty přípustného smyvu mohly být překročeny jen lokálně. V EC 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 29 (v tabulce neoznačené EC) nedochází k překročení hodnoty průměrného ročního přípustného smyvu a půda je maximálně pod mírném ohrožení vodní erozí a to pouze na dostatečně hlubokých půdách.

Nízký profil půdního horizontu činní ohrožené zejména půdy v EC 2 a 6. V EC 2 je toto ohrožení způsobeno především délkou svahu a tedy délkou nepřerušené dráhy odtoku spadlých srážek. V EC 6 se projevuje především vliv sklonu svahu přesahující v kritické části sklon 20 %. V těchto místech dochází k erozi v široké ploše o hodnotě 10 až 
15 t.ha-1.r-1.

Na EC 4 se stává určujícím faktorem délka svahu podpořená stálou sklonitostí 5 až 14 %. Eroze se projevuje zejména v níže položené části tohoto EC. Eroze má stržový charakter, vysokých hodnot dosahuje pouze na velmi malých plochách.

EC 7 a 8 jsou podobné velikostí i působením eroze, kde má určující roli stálý sklon nad 5 % , přesahující někdy 15 %, lokálně i 20 %. Působení eroze je především plošné v nižších částech těchto ploch. Průměrný odnos půdy zde dosahuje od 5,3 do 6,7 t.ha-1 ročně. Lokální hodnoty stoupají až k 15 t.ha-1.

Vzájemně podobný charakter mají také EC 15, 16 a 28, které mají téměř po celé ploše sklon od 5 do 14 % a v jejich níže položených částech se projevuje eroze plošně s ojedinělým vytvářením strží hlavně v EC 28. Průměrná eroze se blíží 6 t.ha-1.r-1, na většině plochy dosahují hodnoty smyvu mírného ohrožení (4 až 8 t.ha-1.r-1), což je na zdejších hlubokých půdách dle metodiky přípustné, lokálně pak hodnoty eroze překračují 15 t.

Podobné předchozím je i EC 18, tedy je určující celkový mírný sklon. Ovšem vzhledem k velikosti, tvaru a umístění erozního celku v terénu je zvýrazněno působení délky trasy odtoku a kromě mírného ohrožení plošnou erozí zde může docházet i k vytváření dlouhých strží.

Celkové zhodnocení MEO  -  současný stav

Celkově lze konstatovat, že se jedná o území s půdami jen lokálně náchylnějšími k vodní erozi a v mírném až středním ohrožení vodní erozí. Lokálně jsou příznivé podmínky pro vytváření strží. Je vhodné navrhnout opatření s protierozní funkcí s ohledem na ohroženost vodní erozí.

Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF

Z hlediska nákladnosti opatření  doporučují metodiky řešit návrh opatření na ochranu pozemků proti erozi v tomto pořadí:

a) Organizační opatření

b) Agrotechnická opatření

c) Technická opatření.

a) Organizační opatření

Základem organizačních opatření jsou návrhy změn druhů pozemků – deliminace kultur - (zatravnění, zalesnění) a protierozní rozmísťování plodin (protierozní osevní postup – PEO, pásové střídání plodin – PSP).

Podstata spočívá ve faktu, že různé druhy plodin mají v průběhu svého vegetačního období různý faktor vegetačního ochranného vlivu C. Rozhodující je hustý porost v období výskytu přívalových dešťů od poloviny dubna do září a v době tání sněhu.

Řepka je protierozně nejméně odolná při základním a předseťovém zpracování půdy, během srpna a po zasetí řepky v září. Obdobně k značné erozi dochází v této době u letních strništních meziplodin, pokud nejsou pěstovány bezorebným systémem.

U okopanin, jako je cukrovka a brambory dochází k častým výrazným škodám, působením vodní erozí a soustředěným odtokem v důsledku malého počtu rostlin na ploše, dále též potřebou opakované kultivace i pozdního nárůstu vegetační hmoty. Pro velmi nízkou protierozní funkci, vysokou potřebu hnojení a intenzivní chemickou ochranu, představuje pěstování těchto plodin na pozemcích náchylných k vodní erozi nebezpečí znečištění vodních zdrojů. Okopaniny snižují erozi zhruba na polovinu oproti pozemku bez jakéhokoliv vegetačního krytu. Jejich pěstování je třeba soustředit na ornou půdu se sklonem do 5 %.

Kukuřice má při technologii výsevu do zpracované půdy nejnižší protierozní účinek, ze všech polních plodin a doporučuje se zařazovat jen na základní ornou půdu se sklonem do 5%.

b) Opatření agrotechnická

Vrstevnicové obdělávání půdy – účinné opatření, snižuje faktor účinnosti protierozních opatření P pod hodnotu 1. Je vhodné do max. sklonu terénu 12%. Při větších sklonech se účinnost snižuje a je vhodné toto opatření doplnit např. pásovým střídáním plodin.

Výsev do ochranné plodiny nebo strniště: ochranný účinek plodin, jejichž agrotechnická lhůta setí je v období přívalových dešťů a plodin širokořádkových, lze významně zvýšit jejich výsevem do ochranné plodiny nebo do strniště předchozí plodiny. Výsev je  nutno provádět speciálními secími stroji. Růstu plevelů je v těchto případech nutno zabránit aplikací totálního herbicidu bez reziduálního účinku. Výsev do ochranné plodiny nebo strniště je vhodný použít při výsevu ozimého žita a ovsa, kukuřice a letních meziplodin. Výsevem do ochranné plodiny nebo strniště se sníží intenzita eroze na 1/2 až 1/10. Metoda se doporučuje v PHO, při ochraně intravilánu a v jiných chráněných územích, kde je požadován minimální erozní smyv.

c) Opatření technická

Jsou z důvodu ekonomické náročnosti prováděna až poté, co se výše uvedená opatření ukázala jako nedostatečná. Vhodná je kombinace s jinými protierozními opatřeními a zejména propojení funkčnosti technických protierozních opatření například s řešením návrhu cestní sítě a návrhu ÚSES. Nejčastější technická opatření jsou terénní urovnávky, terasy, průlehy, příkopy, protierozní nádrže, asanace strží aj.

Záměrem navrhovaných opatření proti vodní erozi je převedení maximálního množství srážkových vod infiltrací do půdy a zajištění snížení ztrát zemědělské půdy způsobené erozí pod stanovené hodnoty přípustné ztráty půdy. Trvalá ochrana zemědělské půdy na svazích vyžaduje chránit půdu před účinky dopadajících kapek deště, neustále zlepšovat fyzikální vlastnosti půdy k podpoře vsaku vody do půdy a omezení povrchových odtoků, bránit soustřeďování povrchového odtoku a omezovat tak jeho unášecí sílu. Dráhy soustředěného odtoku v údolnicích je třeba stabilizovat a povrchově odtékající vodu neškodně odvádět do recipientu. Smytou zeminu je nutno zachycovat.

Přehled  navrhovaných opatření proti vodní erozi a posouzení jejich účinnosti

Záměrem navrhovaných opatření proti vodní erozi je převedení maximálního množství srážkových vod infiltrací do půdy a zajištění snížení ztrát zemědělské půdy způsobené erozí pod stanovené hodnoty přípustné ztráty půdy. Trvalá ochrana zemědělské půdy na svazích vyžaduje chránit půdu před účinky dopadajících kapek deště, neustále zlepšovat fyzikální vlastnosti půdy k podpoře vsaku vody do půdy a omezení povrchových odtoků, bránit soustřeďování povrchového odtoku a omezovat tak jeho unášecí sílu. Dráhy soustředěného odtoku v údolnicích je třeba stabilizovat a povrchově odtékající vodu neškodně odvádět do recipientu. Smytou zeminu je nutno zachycovat.

Vlastní řešení protierozní ochrany v k.ú. Svinaře:

Organizační opatření

velikost a tvar pozemku (upravuje cestní síť)

ochranné zatravnění

protierozní osevní postupy

Protierozní osevní postupy :

Z hlediska rostlinné výroby je v současné době zájem zejména o kukuřici, případně o slunečnici a řepku. Tyto plodiny nesmí být sety na svažité lokality. Pro kritická místa bude kromě technických zásahů doporučen i protierozní osevní postup, který je dále uveden. Z hlediska atraktivnosti jednotlivých zemědělských plodin je možno postup nahradit jiným vhodným osevním postupem s nízkým číslem faktoru protierozního účinku plodiny C.

Tabulka - Protierozní osevní postup PEO1

| Plodina | faktor C |
| --- | --- |
| Jetel luční | 0,02 |
| Pšenice ozimá * | 0,12 |
| Ječmen jarní | 0,08 |
| Řepka ozimá | 0,20 |
| Pšenice ozimá * | 0,12 |
| Ječmen jarní ♣ | 0,08 |
|  | 0,10 |

vysvětlivky:	Meziplodina	*

Podsev		♣

Tabulka - Protierozní osevní postup PEO2

| Plodina | faktor C |
| --- | --- |
| pšenice ozimá | 0,12 |
| ječmen jarní | 0,15 |
| pšenice ozimá | 0,12 |
| řepka ozimá (do strniště) | 0,13 |
| hrách (bob) | 0,30 |
|  | 0,164 |

Osevní postup PEO 1

Přísný  protierozní osevní postup s nízkým číslem faktoru protierozního účinku plodiny C (vyšší zastoupení jetelů,trav a jetelotráv ve víceletém osevním postupu).

Je vhodné používat v nejrizikovějších místech (prudké svahy a údolnice, lokality s mělkou půdou apod.) a je možno ho nahradit trvalým zatravněním.

Osevní postup PEO2

Protierozní osevní postup s vyloučením širokořádkových plodin a okopanin.

Jsou to vzorové osevní postupy, které lze modifikovat za předpokladu, že z nich budou vyloučeny širokořádkové plodiny a okopaniny (např. kukuřice, slunečnice, řepa, brambory). Dále bob setý, sója, řepka budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií. Další podmínkou modifikace osevního postupu je snížení či zachování výsledného faktoru C (faktor ochranného vlivu vegetace) uvedeného v tomto vzorovém osevním postupu.

Výše uvedené protierozní osevní postupy byly v PSZ navrženy. Avšak z hlediska rostlinné výroby lze tyto osevní postupy nahradit jinými podle potřeb uživatelů půdy, případně je použít i v lokalitách, kde nejsou navrženy. Jejich možné obdoby jsou dále na několika příkladech uvedeny.

Tabulka

Opatření k ochraně ZPF v jednotlivých lokalitách

Souhrn

PEO1- Přísný  protierozní osevní postup s nízkým číslem faktoru protierozního účinku plodiny C (vyšší zastoupení jetelů, trav a jetelotrav ve víceletém osevním postupu) byl navržen na erozních celcích (EC):

Část 4, 6, 7, část 8, část 11, část 12, 23, 25, část 26.

PEO2- Protierozní osevní postup s vyloučením širokořádkových plodin a okopanin byl navržen na erozních celcích:

3, část 4, část 11, část 12, 13, 18, 22, 24, část 26, 35.

PROTIEROZNÍ  ZATRAVNĚNÍ -  nebylo z důvodu nesouhlasu vlastníků pozemků, uživatelů pozemků a sboru zástupců navrženo, přesto doporučujeme zachovat současný stav TTP na erozních celcích EC4, EC6, EC7, EC8, EC23, EC24, EC25 a EC26.

Agrotechnická opatření

Vrstevnicové obdělávání půdy – účinné opatření, snižuje faktor účinnosti protierozních opatření P pod hodnotu 1. Je vhodné do max. sklonu terénu 12%. Při větších sklonech se účinnost snižuje a je vhodné toto opatření doplnit např. pásovým střídáním plodin.

Výsev do ochranné plodiny nebo strniště: ochranný účinek plodin, jejichž agrotechnická lhůta setí je v období přívalových dešťů a plodin širokořádkových, lze významně zvýšit jejich výsevem do ochranné plodiny nebo do strniště předchozí plodiny. Výsev je  nutno provádět speciálními secími stroji. Růstu plevelů je v těchto případech nutno zabránit aplikací totálního herbicidu bez reziduálního účinku. Výsev do ochranné plodiny nebo strniště je vhodný použít při výsevu ozimého žita a ovsa, kukuřice a letních meziplodin. Výsevem do ochranné plodiny nebo strniště se sníží intenzita eroze na 1/2 až 1/10. Metoda se doporučuje v PHO, při ochraně intravilánu a v jiných chráněných územích, kde je požadován minimální erozní smyv.

Technická opatření

V rámci KoPÚ Svinaře nenavrhujeme žádná technická protierozní opatření.

Posouzení účinnosti navrhovaných opatření

Tabulka - Souhrnná tabulka výsledků posouzení MEO v KoPÚ Svinaře – navržený stav

Z vyhodnocení MEO zohledňující účinnost navržených opatření jednoznačně vyplývá, že hodnoty smyvu jsou výrazně nižší. Využitá a navržená kombinace organizačních, agrotechnických, ale i technických opatření v případě realizace těchto opatření jednoznačně povede k výraznému snížení erozní ohroženosti územní.

Navrhovaná opatření proti větrné erozi

V katastrálním území Svinaře se vyskytují pouze půdy spadající do klimatického regionu číslo 4 (malá část území) a 5 a nejsou tedy ohroženy větrnou erozí. Ověření tohoto předpokladu bylo provedeno terénním průzkumem a na serveru http://ms.sowac-gis.cz zabývajícím se erozní ohrožeností půd. V k.ú. Svinaře jsou půdy bez ohrožení větrnou erozí a tuto skutečnost lze dokumentovat následujícím kartogramem.

Ohrožení větrnou erozí -  k.ú. Svinaře (zdroj: SOWAC-GIS)

Přehled  dalších opatření navrhovaných k ochraně půdy

Terénní průzkum v katastrálním území Svinaře nezaznamenal žádné sesuvy, výrazné projevy vodní eroze (strže pouze v lesních úsecích), imise a ani žádné další projevy poškození půdy. Navrhujeme rekultivaci plochy o výměře cca 0,53 ha, dříve využívané jako skládka zeminy, v lokalitě mezi cestami C17 a C18. Navrhujeme v této lokalitě terénní úpravy pláně, včetně zhutnění, navezení ornice a následné uplatnění souboru lesobiotechnických zásahů spojených s následnou péčí o lesní i  nelesní kultury. Technický postup rekultivace bude upřesněn až v prováděcím projektu.

Zařízení dotčená návrhem protierozních opatření

Žádné z navrhovaných organizačních protierozních opatření nemá vliv na žádná zařízení. Navrhovaný protierozní osevní postup a zatravnění údolnice nemohou mít vliv na dotčené odvodnění či nadzemní vedení VN.

Náklady na protierozní opatření

Náklady se vyčíslují pouze pro realizaci investic stavebního charakteru. Náklady na opatření provozního charakteru (např. agrotechnická a organizační protierozní opatření) se nevyčíslují.

Rekultivace skládky zeminy (5300 m2 - 160,- Kč/m2):                848 000,- Kč

Celkem:                                                                                         848 000,- Kč bez DPH

Vodohospodářská opatření

Zásady návrhu vodohospodářských opatření

Řešení vychází z platných podkladů, údajů získaných vlastním šetřením a ze zaměření území a mapových podkladů a z výsledků analýzy získaných dat.

Návrh vodohospodářských opatření respektuje hlediska zabezpečení území proti negativním dopadům nesprávného hospodaření s vodou. Při návrhu vodohospodářských opatření bylo třeba posoudit i vodohospodářské vazby na území mimo obvod pozemkové úpravy. Návrh vodohospodářských opatření respektuje platné technické normy a předpisy. Navrhovaná vodohospodářská opatření byla průběžně konzultována s obcí a sborem zástupců, odsouhlasena orgány státní správy a v případě, že se opatření dotýkala i jednotlivých vlastníků půdy, byla odsouhlasena i jimi.

Přehled vodohospodářských opatření a jejich základní parametry

Opatření k zadržení a odvádění povrchových vod z území

Jako opatření k zadržení povrchových vod je navrženo umístění nové krajinotvorné vodní nádrže Vn1 v lokalitě „Na čihátkách“. Účelem opatření je vytvoření vodní plochy s doprovodnou zelení. Vodní plocha bude součástí lokálního biocentra LBC 19 Na čihátkách. Nádrž bude umístěna v údolnici Svinařského potoka IDVT 10100693 cca v řkm 4,5 – 4,8. V zadní části zátopy dojde k vytvoření rozsáhlého litorálního pásma s hloubkou vody 0 – 60 cm.

Základní parametry nádrže:

- kóta koruny hráze							254,40 m n. m.

- max. výška hráze nad základovou spárou				3,5 m

- délka hráze v ose							386,00 m

- šířka hráze v koruně							3,0 m

- sklon návodního svahu						1 : 3,7

- sklon vzdušného svahu						1 : 2,2

- kubatura hrázového tělesa						5 800 m3

- kóta zásobní hladiny Mz			                                   253,80 m n. m.

- plocha při zásobní hladině		 	                                   2,6 ha

- objem při zásobní hladině			                                   16 000 m3

- kóta max.retenční ovladatelné hladiny Mro	 	            253,90 m n. m.

- plocha hladiny při Mro			                                   2,8 ha

- objem při Mro			                                   18 000 m3

- retenční ovladatelný objem Vro			                                   2 800 m3

- kóta max. neovladatelné hladiny Mmax			            254,00 m n. m.

- plocha hladiny při Mmax			                                   3,0 ha

- retenční objem neovladatelný Vrn			                                   3 000 m3

- celkový retenční objem při Mmax			                                   5 800 m3

- max. hloubka vody u paty hráze                                                    1,9 m

- druh nádrže		                       neprůtočná se zemní sypanou hrází

- kategorie nádrže	           	  	                       IV.

Dalším navrženým opatřením k odvádění povrchových vod z území je prodloužení otevřeného příkopu (vodního toku) IDVT 10253523 o dalším cca 100 m. Prodloužením otevřeného příkopu dojde ke zlepšení odvádění povrchových vod z polní trati Na slatinách. Navrhovaný profil otevřeného příkopu má lichoběžníkový tvar s šířkou ve dně 0,3 m, sklonem svahu 1 :1,5 m a hloubkou cca 1,00 m. Opevněným dnem a částí svahu kamennou dlažbou tloušťky 0,20 m na cementovou maltu. Opevnění zbývajícího svahu zatravněním s nutností zajistit kosení minimálně dvakrát ročně.

Dalším navrženým opatřením k zadržení a odvádění povrchových vod z území je opevnění dna a svahů koryta vodního toku IDVT 10259309 v řkm 0,790 – 1,005 od propustku P4 až po obvod KoPÚ (délka cca 215 m). V tomto úseku vodního toku dochází k postupnému prohlubování koryta a hrozí tak vznik strže. K zabránění dalšímu prohlubování dna koryta navrhujeme opevnění dna koryta a části svahu kamennou rovnaninou z lomového kamene o min. velikosti kamenů 30 cm. Kamenná rovnanina dna bude položena na urovnaný a zhutněný povrch do štěrkového lože o min. tloušťce 15 cm. Opevnění paty dna bude provedeno z kamenné rovnaniny tl.600mm ve dně s vyklínováním + kamenná rovnanina dna tl.300mm. Opevnění svahů bude provedeno z kamenné rovnaniny tl.300mm s vyklínováním. Opevnění dna a svahů hrubým lomovým kamenem zároveň dojde ke snížení rychlosti odtoku vody a tím i ke snížení kinetické energie vody. Alternativně je možné celou úpravu dna a svahů toku doplnit soustavou přehrážek, například z gabionů vyplněných lomovým kamenem.

Návrhový průtok 1,5 m3/s byl odvozen z maximálního možného průtoku propustkem P4 DN1000 při volném vtoku neovlivněném dolní vodou. Podrobnější specifikaci technického řešení upřesní až prováděcí projekt.

| Propustek | P4 |
| --- | --- |
| Hloubka před propustkem | 1,320 | m |
| Navrhovaný průměr | 1,000 | m |
| Návrhový průtok | 1,500 | m3/s |
| Hladina pod propustkem | 0,000 | m |
| Stav | VOLNÝ VTOK, NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ VODOU |

Dalším navrženým opatřením k zadržení a odvádění povrchových vod z území je pročištění zanesených koryt vodních toků (melioračních otevřených příkopů) IDVT 10270290, 10257712, 10259309, 10239029, 10253523, 10253036 v celkové délce cca 5,3 km. Toto opatření spočívá ve vyčistění koryt od nánosů sedimentu a tím i zkapacitnění průtočnosti koryta na původní hodnoty. Odtěžený sediment bude využit na rekultivaci plochy na pozemku obce Svinaře p.č. 908/2.

Dalším navrženým opatřením k zadržení a odvádění povrchových vod jsou cestní příkopy SP1 (polní cesty C1) a SP2 (polní cesta C24). Toto opatření však spadá do návrhu opatření ke zpřístupnění pozemků.

Opatření k ochraně před povodněmi

Tak, jak již bylo uvedeno v rozboru současného stavu, katastrální území Svinaře nezasahuje do žádného vyhlášeného záplavového území. Nejbližší záplavové území je vyhlášeno na řece Berounce vzdálené od obce Svinaře cca 4km. Na ostatních drobných tocích nebylo zaplavení mající za následek větší škody na majetku zaznamenáno.

Z výše uvedených důvodů nenavrhujeme žádná opatření.

Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod

Zájmové území k.ú. Svinaře je zařazeno do zranitelné oblasti povrchových vod ve smyslu Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. (náhrada za nařízení vlády č. 103/2003 Sb.), které stanovuje podmínky používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto zranitelných oblastech. Toto nařízení jsou zemědělské subjekty hospodařící na pozemcích v k.ú. Svinaře povinni dodržovat. Zvláštní důraz je třeba klást na způsob hnojení na svažitých pozemcích a na pozemcích sousedících s útvary povrchových vod.

K omezení splachu hnojiv do povrchových a podzemních vod navrhujeme doplnění zatravnění pozemků OZ1 a OZ2 kolem vodního toku Svinařský potok v šíři minimálně 25 m. Jedná se o plochu Jižně od polní cesty C45 a o plochu jižně od polní cesty C30.

Katastrální území Svinaře není zařazeno do žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Opatření k ochraně vodních zdrojů

V katastrálním území Svinaře se nenachází žádné veřejné vodní zdroje ani ochranná pásma těchto zdrojů. Obec je zásobována obecním vodovodem, jehož zdroje pitné vody a akumulační zařízení se nacházejí mimo území dotčené pozemkovou úpravou v k.ú. Svinaře i k.ú. Hodyně u Skuhrova. Z tohoto důvodu nenavrhujeme žádná opatření k ochraně vodních zdrojů.

Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků

U stávajících vodních děl na vodních tocích navrhujeme pouze jedno opatření - rekonstrukci vývařiště u propustku P4, který se nachází na vodním toku (melioračním otevřeném příkopu) IDVT 10259309. Vlivem podemletí vývařiště vodou došlo k jeho destrukci a je nutná kompletní rekonstrukce tohoto vývařiště, včetně stabilizace podloží.

Stavby sloužící k závlaze pozemků se v katastrálním území Svinaře a Hodyně u Skuhrova nevyskytují. Při průzkumu terénu nebyly na stavbách sloužících k odvodnění pozemků zaznamenány žádné vážnější nedostatky, které by bylo nutné v rámci pozemkové úpravy řešit. Vzhledem k různému stáří těchto staveb však nelze vyloučit, že se časem mohou nějaké nedostatky projevit. Odstranění případných nedostatků na podrobném odvodnění je pak na vlastnících dotčených pozemků a v případě hlavních melioračních zařízení na jejich správci.

Posouzení účinnosti navrhovaných opatření na změnu odtokových parametrů

Na změnu odtokových parametrů bude ze všech navrhovaných vodohospodářských opatření mít největší význam vodní nádrž Vn1. Navržené vodohospodářské opatření Vn1 zlepší srážkově - odtokové poměry v řešeném území, zajistí zadržení vody v krajině a stane se blízkým vodním a mokřadním rostlinám a živočichům. Navržená nádrž přispěje ke zlepšení životního prostředí.

Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření

Výstavbou nové vodní nádrže Vn1, prodloužení příkopu, opevnění dna a svahů vodního toku a rekonstrukce vývařiště nebudou mít vliv na žádná zařízení. Pouze u navrženého opatření pročištění zanesených koryt vodních toků by se mohlo dotknout technických zařízení uložených v zemi. Před realizací tohoto opatření je nutné tuto skutečnost prověřit a zažádat správce sítí o vytýčení.

Náklady na vodohospodářská opatření

Náklady se vyčíslují pouze pro realizaci investic stavebního charakteru. Investiční náklady na realizaci vodohospodářských opatření PSZ se stanovují odborným odhadem k roku 2014.

Vodní nádrž Vn1                                                                 9 948 000,- Kč

Prodloužení příkopu                                                               180 000,- Kč

Opevnění dna a svahů koryta                                              1 750 000,- Kč

Rekonstrukce vývařiště                                                          200 000,- Kč

Pročištění zanesených koryt vodních toků                          1 200 000,- Kč

Ochranné zatravnění                                                               532 500,- Kč

Celkem:                                                                               13 810 500,- Kč bez DPH

Přehled vodohospodářských opatření

Přehledná tabulka navržených vodohospodářských opatření

| prvek | označení | popis | zábor m2 | cena (rok 2014) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodní nádrž | Vn1 | nová nádrž v trati Na čihátkách | 50 540 | 9 948 000 Kč |
| Prodloužení příkopu |  | prodloužení příkopu IDVT 10253523 | 570 | 180 000 Kč |
| Opevnění dna a svahů |  | řkm 0,790 - 1,005 IDVT 10259309 | 2 470 | 1 750 000 Kč |
| Rekonstr. vývařiště |  | rekonstrukce vývařiště propustku P4 |  | 200 000 Kč |
| Pročištění zanesených koryt vodních toků |  | IDVT 10270290, 10257712, 10259309, 10239029, 10253523, 10253036 (délka 5,3 km) | 29 600 | 1 200 000 Kč |
| Ochranné zatravnění | OZ1,OZ2 | ochranné zatravnění kolem Svinařského potoka (15,- Kč/m2) | 35 500 | 532 500 Kč |
| Vodohospodářská opatření v řešeném k.ú. celkem: | 118 680 | 13 810 500 Kč |

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, posílení ekologické stability krajiny a biodiverzity

Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Všechny součásti plánu společných zařízení, tedy opatření ke zpřístupnění pozemků, vodohospodářská opatření i opatření k omezení eroze půdy jsou ve svém spolupůsobení opatřeními k ochraně a tvorbě životního prostředí. V následujícím textu je věnována zvláštní pozornost opatřením k aktivnímu posilování ekologické stability krajiny. Tato část návrhu plánu společných zařízení se týká především místního územního systému ekologické stability. Návrh plánu společných zařízení vychází ze základního předpokladu opírajícího se o zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Tímto zákonem je stanovena povinnost všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících základ územního systému ekologické stability, tento systém chránit a vytvářet ve veřejném zájmu.

Řešení plánu ÚSES vychází z provedeného průzkumu a analýzy současného stavu a dalších dosavadních výsledků prací na návrhu KoPÚ, vychází také z požadavků a potřeb obce, ale také požadavků a zájmů v katastru hospodařících zemědělských subjektů, které se do řešení promítly. Dále vychází z reálných možností změn a uspořádání vlastnických vztahů v území. Vychází z projednaných záměrů tvorby ÚSES a dalších opatření na ochranu přírody a krajiny tak, aby tato opatření zohlednila připomínky a náměty orgánu ochrany přírody (Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, Husovo nám. 68,
266 43 Beroun-Centrum).

Pro potřeby KoPÚ v k.ú. Svinaře byl převzat a v plánu společných zařízení KoPÚ byl upřesněn a upraven plán ÚSES tak jak je zapracován do územního plánu obce (závazný podklad).

Základem návrhu ÚSES, vycházejícího z aktuálního územního plánu obce, je zhodnocení řešení ÚSES v rámci uvedených podkladových dokumentací a vyhodnocení jejich aktuálnosti především s ohledem na:

-	základní ekologické vazby v území (zejména směry přirozených migračních tras – např. po vodních tocích, ve svazích údolí aj.);

-	návaznosti na jiná řešení uvnitř území i na jeho hranicích (polyfunkčnost opatření);

-	stávající i předpokládané zásadní antropogenní zásahy do krajiny (zastavěné území obce, plánované rozvojové plochy, regulace a zaklenutí toků, odvodnění aj.);

-	metodikou požadované funkční a prostorové parametry jednotlivých prvků ÚSES.

-	ÚSES respektuje v dřívějších dokumentacích vymezené ekologicky významné segmenty krajiny (kostra ekologické stability) a přímo z nich vychází.

Do ObPÚ zasahuje Přírodní park Hřebeny, vyhlášený roku 2009. Důvodem vyhlášení byla ochrana krajinného rázu zalesněného hřbetu (pahorkatiny) s výraznou převahou přírodních hodnot, s částmi přírodě blízkých bučin a smíšeného lesa s rozptýlenými věkovitými stromy na charakteristickém geologickém podloží, s významnými přírodními a estetickými hodnotami a s řadou kulturně historických památek. PřP zasahuje JZ část ObPÚ při hranici se zástavbou obce Svinaře a zahrnuje prvky IP 3, 5, 6 a částečně prvky SN3, LBK 26 a LBK 27 Halouny.

V SZ části ObPÚ v sousedství LBC 19 Na Čihátkách a IP 4 se nachází Památný strom, dub zimní s velkou otevřenou dutinou v kmeni.

V obvodu KoPÚ jsou jako významné krajinné prvky (VKP) ze zákona obecně chráněny nivy toků, vodní plochy, krajinná zeleň a lesy. Registrované VKP se v zájmovém území nenachází.

V plánu ÚSES jsou řešeny širší vztahy, návaznosti prvků ÚSES na území mimo obvod KoPÚ - sousední k.ú.

Základní parametry prostorového uspořádání navrhovaných opatření

Směrodatným podkladem pro návrh nadregionálního a regionálního ÚSES řešeného území jsou především Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje (2011), vycházející ze společného územně technického podkladu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí. Podle těchto podkladů  se v k. ú. Svinaře nachází objekt ÚSES nadregionálního významu, a to NRBK K56.

Schéma: Zásady územního rozvoje Středočeského kraje(2011)

Směrodatným podkladem pro návrh vedení prvků lokálního ÚSES byl ÚP Svinaře, který je zároveň podkladem pro KoPÚ závazným a z nějž je vedení ÚSES na území obce v podstatě převzato a dále konkretizováno, doplněno a dle možností hospodárnějšího využití území upraveno. Bylo dbáno na využití již funkčních struktur stávající zeleně (KES). Údaje o ekologicky významných částech území (EVSK) tvořících kostru ekologické stability byly převzaty z dříve zpracovaných podkladů (generel místního ÚSES, analytická část KoPÚ…).

Zájmové území k.ú. Svinaře se rozkládá v širokém údolí mezi hřebenem Brd a protějšími svahy lokality Lomec. Severní i jižní svahy jsou tam, kde je to možné, obhospodařovány jako orná půda, případně jako TTP nebo jako lesní porosty. Středem území protékají potoky Svinařský a Halounský, které vytváří zdejší charakteristickou scenérii potočních niv a mokrých luk. Okraje polí, cesty i toky jsou často doprovázeny rozptýlenou dřevinnou zelení. Ve východní části území se vyskytuje několik větších či menších roklí se sezónními vodotečemi. Zástavba je rozmístěna do třech menších center – Halouny, Svinaře a Lhotka, při jejichž okrajích se rozkládají chatové a zahrádkářské objekty. Celkový ráz krajiny působí heterogenním, rovnoměrně promíseným dojmem, vytvářející scenérii na pomezí typu zemědělské a harmonické krajiny.

#### Popis skladebných částí (prvků) ÚSES nadmístního významu řešených v KoPÚ

NRBK K56

Funkční typ a biogeografický význam:  		NRBK – nadregionální, částečně funkční

Geobiocenologická charakteristika:		biochora: -2BM; -3BE 	STG: 2BD3; 2B3; 2AB3

Popis současného stavu: Vymezení v zásadě dle ÚP a Okresního generelu ÚSES, s mírnými úpravami dle aktuálního stavu a podmínek využití území. Prochází po východní hranici k.ú. ve třech segmentech, kde zahrnuje stávající lesní porosty na prudčích svazích (rokle a hřebeny). Severní část NRBK v okolí lokality Hájek je tvořena habrovou doubravou doplněnou lípou a javory, v podrostu se vyskytují opět habr, lípa, ptačí zob obecný, brslen evropský, při okrajích javor babyka a javor klen, bez černý, růže šípková.
Střední část v lokalitě Habřina je tvořena hlubokou roklí, která je obrostlá pestrou dřevinou skladbou dubu zimního, habru obecného, javoru klenu, jasanu ztepilého, lípy srdčité a trnovníku akátu, po okrajích se uplatňují i dřeviny jako ořešák královský, bez černý, trnka obecná a další ovocné dřeviny. V porostu jsou přimíšeny smrk ztepilý, borovice lesní a modřín opadavý.
Jižní část NRBK v k.ú. Svinaře vede dále podél bezejmenné vodoteče, kde je utvářen liniovou vegetací o šířce cca 4 metry a dle ÚP by měl být rozšířen na okolní ornou půdu. Dřeviny jsou zastoupeny dubem zimním, lípou srdčitou, habrem obecným a javorem klenem, v keřovém patře se uplňuje bez černý, hloh jednosemenný, růže šípková a ostružiník ježiník.

Délka v ObPÚ: 					1 980 m

Cílová společenstva: 				lesní

Způsob leg. ochrany:				obecná – ÚSES, VKP (les, vodní tok)

Statut ochrany z jiných zájmů:			ochranné pásmo ele. vedení

Návrh opatření: Postupná přeměna druhového složení vrámci upravených LHO/LHP, která povede k eliminaci invazních a expanzivních druhů. Vyklizení odpadu naplaveného extrémními průtoky a černých skládek. Dosadba dřevin dle STG v místě rozšíření na ornou půdu.

#### Popis skladebných částí (prvků) plánu L-ÚSES řešených v KoPÚ

Biocentra

LBC 8 Na Lomcích

Funkční typ a biogeografický význam:  		BC – lokální,  funkční

Geobiocenologická charakteristika:		biochora: -2BM		STG: 2BC4; 2B3

Popis současného stavu: Vymezení v zásadě dle ÚP a Okresního generelu ÚSES. Nachází se mimo ObPÚ Svinaře. Zasahuje do k.ú. malou částí při severní hranici území. Konektivitou přímo nenavazuje na další prvky v ObPÚ. V k.ú. má přímou návaznost na LBK 10 a NRBK K56.

Výměra v ObPÚ: 					0 ha

Cílová společenstva: 				vodní a mokřadní, lesní, luční

Způsob leg. ochrany:				obecná – ÚSES, VKP (les, vodní plocha)

Statut ochrany z jiných zájmů:			není

Návrh opatření: Zachování současné podoby okraje lesa a louky. V lesním porostu hospodaření dle LHP/LHO.

LBC 12 Halounský potok

Funkční typ a biogeografický význam:  		BC – lokální, částečně funkční

Geobiocenologická charakteristika:		biochora: -2BM; -3BE	STG: 2B4-5; 2B3

Popis současného stavu: Vymezeno dle ÚP a upřesněno dle zaměření současného stavu a terénního průzkumu. Nachází se na soutoku Svinařského a Halounského potoka v místě zaříznutého údolí. Je zde zachováno široké spektrum vlhkomilnějších listnatých dřevin. část tvoří porost olše lepkavé doplněné jasany, topolem černým, javory (mleč, klen, babyka), v podrostu převládá bez černý. Vnitřní část je tvořena mokřadem, v němž převládají vrbiny a porosty rákosu.

Výměra v ObPÚ: 					5,3 ha

Cílová společenstva: 				vodní a mokřadní, luční, lesní, křovinné

Způsob leg. ochrany:		obecná – ÚSES, VKP (krajinná zeleň, vodní plocha, údolní niva)

Statut ochrany z jiných zájmů:			Ochranné pásmo technické infrastruktury

Návrh opatření: Zachování a ochrana mokřadních a olšinových porostů s ponecháním malé luční enklávy. Zásadní je eliminace invazních druhů dřevin jako křídlatky japonské a pajasanu žlaznatého. O lesní porost péče v rámci LHP/LHO.

Pohled na olšinu v LBC 12 Halounský potok

LBC 15 Bažantnice

Funkční typ a biogeografický význam:  		BC – lokální, funkční

Geobiocenologická charakteristika:		biochora: -2BM		STG: 2B3

Popis současného stavu: Vymezení v zásadě dle ÚP a Okresního generelu ÚSES, s mírnými úpravami dle aktuálního stavu využití území. Nachází se v SZ části území na jižně orientovaných svazích. Lesní biocentrum, jehož kostra je tvořena porostem dubu zimního, částečně nahrazovaného trnovníkem akátem. Doplňující dřeviny tvoří javor babyka, habr, lípa, při okrajích trnka obecná, třešeň ptačí. Kromě jmenovaných druhů se v podrostu uplatňuje bez černý, hloh jednosemenný, líska obecná, brslen evropský a ptačí zob obecný.

Výměra v ObPÚ: 					3,7 ha

Cílová společenstva: 				lesní, křovinné

Způsob leg. ochrany:		obecná – ÚSES, VKP (les)

Statut ochrany z jiných zájmů:		ochranné pásmo nadzemního vedení VN,

Návrh opatření: hospodaření dle LHP/LHO. Eliminace invazních druhů a postupná podpora žádoucích, přírodě blízkých druhů dle STG, zejména dubu zimního.

LBC 19 Na Čihátkách

Funkční typ a biogeografický význam:  		BC – lokální, částečně funkční

Geobiocenologická charakteristika:		biochora: -3BE	STG: 2BC3-4

Popis současného stavu: Vymezeno dle ÚP a Generelu ÚSES a upřesněno dle podmínek v území. Jedná se o potoční nivní louku při Svinařském potoku, při okrajích s nálety topolu osiky, olše lepkavé, jasanu ztepilého, hlohů, dubu zimního, místy trnovníku akátu a keřovitých vrb. Louka je částečně obhospodařována, částečně ruderalizována. Na obhospodařovaných plochách roste vegetace s dominantním kakostem lučním, na nesečených plochách převládá kopřiva dvoudomá.

Výměra v ObPÚ: 					7,2 ha

Cílová společenstva: 				vodní a mokřadní, luční

Způsob leg. ochrany:		obecná – ÚSES, VKP (vodní tok, krajinná zeleň, údolní niva)

Statut ochrany z jiných zájmů:			ochranné pásmo inženýrských sítí

Návrh opatření: TTP vyžadují šetrné hospodaření na celé ploše při extenzivním využívání (pravidelné kosení, bez chemizace a přihnojování), čímž se zabrání ruderalizaci cenného společenstva. Z koryta toku je třeba odklidit odpad naplavený při vyšších vodních stavech.

LBC 27 Halouny

Funkční typ a biogeografický význam:  		BC – lokální, částečně funkční

Geobiocenologická charakteristika:		biochora: -3BE	STG: 3BC3; 2BC4

Popis současného stavu: Vymezeno dle ÚP a upřesněno dle podmínek v území. Leží na Halounském potoku mezi zástavbou Svinaře a Halouny. Tvoří jej lesní doprovodný porost potoka a přilehlou kulturní louku. Skladebními dřevinami jsou dub zimní, jasan ztepilý, javor klen, habr obecný, trnovník akát, z keřů se vyskytuje ve větším množství bez černý. Objevuje se i chmel otáčivý a křídlatka japonská. Porost zahrnuje cenné věkovité místní dřeviny, je však postižen introdukcí cizích druhů z okolní zástavby.

Výměra v ObPÚ: 					3,9 ha

Cílová společenstva: 				lesní, luční, břehová

Způsob leg. ochrany:				obecná – ÚSES, VKP (les, vodní tok)

Statut ochrany z jiných zájmů:			ochranné pásmo inženýrských sítí

Návrh opatření: Odstranění nepůvodních druhů dřevin, zabezpečení starších stromů proti poškození majetku či ohrožení na životě osob pohybujících se po blízkých komunikacích. Dále hospodaření dle patřičných lesních hospodářských osnov.

Biokoridory

LBK 10

Funkční typ a biogeografický význam:  		BK – lokální, funkční

Geobiocenologická charakteristika:		biochora: -2BM 	STG: 2BC4; 2B3

Vymezení v zásadě dle ÚP a Okresního generelu ÚSES. Nachází se mimo ObPÚ Svinaře. Zasahuje do k.ú. malou částí při severní hranici území. Konektivitou přímo nenavazuje na další prvky v ObPÚ. V k.ú. má přímou návaznost na NRBK K56 a LBC 8.

Délka v ObPÚ: 					0 m

Cílová společenstva: 				lesní, luční

Způsob leg. ochrany:				obecná – ÚSES, VKP (les)

Statut ochrany z jiných zájmů:			není

Návrh opatření: Zachování současné podoby okraje lesa a louky. V lesním porostu hospodaření dle LHP/LHO.

LBK 13

Funkční typ a biogeografický význam:  		BK – lokální, částečně funkční

Geobiocenologická charakteristika:		biochora: -2BM, -3BE	STG: 2B3-4; 2BC4-5

Popis současného stavu: Vymezení v zásadě dle ÚP a Okresního generelu ÚSES, s mírnými úpravami dle aktuálního stavu a podmínek využití území. Vychází z LBC 12 Halounský potok a vede déle po toku Svinařského potoka při lesním okraji směrem na východ, kde vychází z k.ú. Svinaře a dále se napojuje na NRBK K56. Lesní porost je tvořen především olší, javorem a jasanem, v nižším patře je velký podíl keřových vrb - vrba křehká, bílá a nachová s bezem černým.

Délka v ObPÚ: 					595 m

Cílová společenstva: 				lesní, litorální (břehové a vodní)

Způsob leg. ochrany:				obecná – ÚSES, VKP (les, vodní plocha)

Statut ochrany z jiných zájmů:	Ochranné pásmo technických sítí

Návrh opatření: zachování a ochrana současného stavu. Vyloučení rizika eutrofizace v povodí.

LBK 14

Funkční typ a biogeografický význam:  		BK – lokální, částečně funkční

Geobiocenologická charakteristika:		biochora: -2BM, -3BE 	STG: 2AB3; 2B3

Popis současného stavu: Vymezen dle ÚP a Okresního generelu ÚSES. Lesní biokoridor vedený do tří směrů a spojující NRBK K56, LBC 15 Bažantnice a LBC 14 Na Čihátkách. Je veden převážně po okraji lesních porostů a podél starých zarůstajících cest a mezí. Druhové složení je tvořeno směsí dubu zimního, javoru babyky a akátu a keři lesního ekotonu. Směrem na západ přechází do podoby meze mezi poli, kde je tvořen dubem zimním a ovocnými dřevinami s trnkou obecnou, bezem černým a hlohem jednosemenným. V části, která doprovází bezejmennou vodoteč se uplatňují jasany a vyskytuje se zde pajasan žlaznatý.

Délka v ObPÚ: 					2 035 m

Cílová společenstva: 				křovinné, lesní,

Způsob leg. ochrany:		obecná – ÚSES, VKP (les, krajinná zeleň)

Statut ochrany z jiných zájmů:		Ochranné pásmo inženýrských sítí

Návrh opatření: Zachování a ochrana současných charakteristik nebo jejich zlepšení. Likvidace invazních druhů dřevin. Dosadba úzkých míst biokoridoru nebo jejich ponechání přirozené sukcesi.

LBK 16

Funkční typ a biogeografický význam:  		BK – lokální, funkční

Geobiocenologická charakteristika:		biochora: -2BM 	STG: 2AB3; 2B3

Popis současného stavu: Vymezení dle ÚP a Okresního generelu ÚSES. Navazuje na ÚSES v k.ú. Liteň a končí v LBC 15 Bažantnice. Jedná se o lesní biokoridor vedený po okraji lesního porostu. Je tvořen směsí dubu zimního, akátu a javoru babyky. Podrost tvoří hloh jednosemenný, brslen evropský, ptačí zob obecný a líska obecná.

Délka v ObPÚ: 					565 m

Cílová společenstva: 				litorální, křovinné, luční, lesní,

Způsob leg. ochrany:		obecná – ÚSES, VKP (les, údolní niva, vodní tok)

Statut ochrany z jiných zájmů:			Ochranné pásmo inženýrských sítí

Návrh opatření: Postupná přestavba druhového složení směrem k přírodě blízkým druhům v rámci LHP/LHO.

LBK 20

Funkční typ a biogeografický význam:  		BK – lokální, funkční

Geobiocenologická charakteristika:		biochora: -2BM; -3BE 	STG: 2BC4

Popis současného stavu: Vymezení dle ÚP a Okresního generelu ÚSES. Je veden v relativně krátkém úseku při Svinařském potocu mezi LBC 12 Halounský potok a LBC 19 Na Čihátkách. Zahrnuje stávající lesní porosty a doprovodnou vegetaci vodního toku. Porost je tvořen dubem zimním, olší lepkavou, topolem černým a příležitostně vrbou bílou a křehkou, javorem klenem, trnovníkem akátem a borovicí lesní. Mezi keři se uplatňuje javor babyka, hloh jednosemenný a bez černý.

Délka v ObPÚ: 					455 m

Cílová společenstva: 				lesní, litorální

Způsob leg. ochrany:				obecná – ÚSES, VKP (les, vodní tok)

Statut ochrany z jiných zájmů:		Ochranné pásmo inženýrských sítí

Návrh opatření: Zachování a ochrana současných charakteristik toku nebo jejich zlepšení. Dotčené lesní porosty by měly projít změnou druhového složení podle STG (jasanová olšina), nejlépe postupnou přeměnou podle LHP/LHO, ve kterém by se měly promítnout požadavky orgánu ochrany přírody na funkčnost biokoridoru.

LBK 21

Funkční typ a biogeografický význam:  		BK – lokální, funkční

Geobiocenologická charakteristika:		biochora: -3BE 	STG: 2BC4

Popis současného stavu: Vymezení dle ÚP a Okresního generelu ÚSES. Navazuje na ÚSES v k.ú. Liteň a končí v LBC 19 Na Čihátkách. Vede podél Svinařského potoka a zahrnuje veškerou jeho stávající doprovodnou vegetaci, která je tvořena směsí převážně z olše lepkavé, jasanu ztepilého a také dubu zimního a vrbou křehkou, řídce se vyskytuje lípa srdčitá. Zahrnuje i malou travinobylinou nivní louku.

Délka v ObPÚ: 					525 m

Cílová společenstva: 				lesní, luční, mokřadní

Způsob leg. ochrany:		obecná – ÚSES, VKP (les, vodní tok, údolní niva)

Statut ochrany z jiných zájmů:		Ochranné pásmo inženýrských sítí

Návrh opatření: Zachování a ochrana současných charakteristik toku nebo jejich zlepšení. Trvalé travní porosty mohou zůstat v současné rozloze, přičemž musí být zajištěno jejich extenzivní využívání – pravidelné kosení jednou až dvakrát ročně bez použití hnojiv a chemizace. Dotčené lesní porosty by měly projít změnou druhového složení podle STG (jasanová olšina), nejlépe postupnou přeměnou podle LHP/LHO, ve kterém by se měly promítnout požadavky orgánu ochrany přírody na funkčnost biokoridoru.

LBK 26

Funkční typ a biogeografický význam:  		BK – lokální, částečně funkční

Geobiocenologická charakteristika:		biochora: -3BE 	STG: 2BC3; 2B3

Popis současného stavu: Vymezení dle ÚP a Okresního generelu ÚSES. Z velké části vede zastavěnou částí obce podél Halounského potoka mimo ObPÚ. Do obvodu zasahuje pouze malou částí poblíž LBC 27 Halouny. Kromě toho ještě spojuje LBC 12 Halounský potok a k.ú. Řevnice. Jedná se o pouze částečně funkční lokální biokoridor zahrnující vodní tok s břehovými porosty a případnou doprovodnou vegetací, která je značně ovlivněna přítomností zástavby. Potok je doprovázen převážně olšemi, jasany, javory a duby. V podrostu se uplatňují bez černý, chmel otáčivý, řídce i vrby. V intravilánu se k této skladbě připojují jírovec maďal, křídlatka japonská, pajasan žlaznatý, trnovník akát, křídlatka japonská a některé jehličnany (ozdobné smrky, cypřiše a další). Bylinná vegetace je zvláště v intravilánu značně ruderalizovaná.

Délka v ObPÚ: 					320 m

Cílová společenstva: 				lesní, litorální

Způsob leg. ochrany:		obecná – ÚSES, VKP (les, vodní tok)

Statut ochrany z jiných zájmů:	Ochranné pásmo inženýrských sítí, Částečně v PřP Hřebeny

Návrh opatření: Zachování a ochrana současných charakteristik toku nebo jejich zlepšení. Dotčené lesní porosty by měly být zbaveny nepůvodních druhů podle STG (jasanová olšina). Je potřeba zvýšit konektivitu biokoridoru při průchodu zastavěným územím obce. Řešení tohoto problému není v kompetenci KPÚ.

Interakční prvky

Interakční prvek (IP) je nepostradatelná část krajiny, která zprostředkovává působení stabilizujících funkcí přírodních prvků na kulturní, intenzivně hospodářsky využívané plochy.

Interakční prvky mají význam čistě na lokální úrovni. Jedná se většinou o drobné prvky v podobě útvarů jako okraje lesních porostů, remízy, skupiny stromů, meze, okraje cest, ochranné travnaté pásy, které mohou mít v kulturní, intenzivně využívané krajině i význam biokoridorů a biocenter.

V řešeném území mají IP vysoký význam s ohledem na zachovalost a přirozený průběh přírodních procesů tam, kde je nemožné nebo nerentabilní území obhospodařovat. V řešeném území je mírně nadprůměrná struktura nelesní zeleně, která svých charakterem a uspořádáním významně spoluurčuje charakter krajiny. Jedná se o doprovodnou zeleň cest, meze, břehové porosty,  dále remízy, skupiny stromů, okraje cest, ochranné travnaté pásy, průlehy, údolnice, rokle apod. V území se k funkci ekologické připojuje i velice významná funkce krajinotvorná. Vymezeny a označeny jsou jen některé z těchto prvků. Jedná se především o ty interakční prvky, které plní v řešeném území zejména funkci krajinotvornou a estetickou, případně protierozní funkci. Tyto prvky jsou častou součástí jiných opatření nebo na ně přímo navazují. Vymezeny jsou interakční prvky plošné a liniové. Liniové interakční prvky jsou vymezeny zejména podél cest, drobných toků a komunikací. Dále je navrženo založení některých stromořadí (alejí) podél komunikací.

Plošné interakční prvky (IP 1 až 6)

V území byly vymezeny IP 1, 3, 4 a 6, což jsou zalesněné plochy na hospodářsky špatně využitelných plochách svahů a roklí, díky čemuž si zachovaly přírodě blízkou podobu.

| Interakční prvek | Rozloha (m2) | STG |
| --- | --- | --- |
| IP 1 | 123 620 | 2B3; 2AB3 |
| IP 2 | 19 095 | 2BC3-4 |
| IP 3 | 81 400 | 2B3-4; 2AB3 |
| IP 4 | 615 980 | 2AB3; 3AB3 |
| IP 5 | 95 835 | 2BC3-4 |
| IP 6 | 18 020 | 2BC3-4 |

Plošné IP 2 a 5 jsou nově navržené, převzaté z ÚP. IP 2 zahrnuje blok půdy v sousedství LBC 12 Halounský potok, který bude zatravněna přeměněn na kulturní louku. IP 5 je navrženo v vytvoření soustavy mokrých luk, mokřadů a vodních ploch, které budou mít za následek kromě úpravy vodního režimu také ekologickou stabilizaci okolní krajiny a její estetické obohacení.

Při výsadbě dřevin v plošných interakčních prvcích jsou dřeviny vybírány dle stanovištních podmínek a STG. Umožní-li to podmínky, jsou voleny místní a krajové odrůdy dřevin. Ovocné dřeviny jsou sázeny pouze tam, kde je zajištěna dostatečná péče o ně, ochrana před agrochemikáliemi a sklízení a rozumné využití ovoce. Taktéž jsou vybírány z místně vhodných a krajových odrůd a kultivarů. Případné trvalé travní porosty jsou vysévány z vhodných směsí s širokým spektrem druhů a odpovídajících stanovištním podmínkám. Porostům dřevin i TTP je potřeba zajistit odpovídající péči pro zachování žádoucího stavu. Tam, kde je to v zájmu ochrany přírody, je možné ponechat porosty dřevin i TTP samovolnému vývoji. Musí však být zabráněno degradaci ekologických hodnot stanovišť expanzivními a invazními druhy. Pokud TTP sousedí s zemědělsky intenzivně obdělávanými pozemky, může být vhodné zahrnout do projektu realizace opatření proti rozorávání chráněného porostu. Zatravnění ploch podél polních cest (případně ošetření dotčených porostů a jejich doplnění nebo náhrada) je dle obecně platných předpisů součástí stavby cest a jejich realizace podmiňuje předání dané stavby do užívání obci.

Liniové prvky - aleje u polních cest a příkopů (IP  7 až 11)

Těmito interakčními prvky jsou aleje a liniové doprovodné porosty především u polních cest.  V Zájmovém území se jedná o stávající aleje u stávajících cest. IP 8 a 11, kde IP 11 je oboustranná alej podél polní cesty, vyžadují patřičnou úpravu druhového složení a péči o vybrané druhy dřevin. IP 8 a 9 se nacházejí v PřP Hřebeny. IP 9 je v současné době stávající, ale je navrženo prodloužení výsadby jižním směrem. IP 7 a 10 jsou doprovodné aleje silnice II/115. Doprovodná vegetace komunikace v IP 7 a 10 již částečně existuje. V takovém případě je navrženo její ošetření, doplnění a rozšíření. Výsadby jsou navrhovány jako jednořadé z autochtonních druhů dřevin (výběr dle STG 2B3, případně 2AB3) nebo místních odrůd ovocných stromů tam, kde pro ně bude vymezen dostatečně široký pozemek a zajištěna patřičná péče včetně rozumného využití ovoce. Plocha pod stromy bude zatravněna nebo dosazena patřičnými vhodnými křovinami dle STG. Vysazení alejí a zatravnění ploch podél polních cest (případně ošetření dotčených porostů a jejich doplnění nebo náhrada) je dle obecně platných předpisů součástí stavby cest a jejich realizace podmiňuje předání dané stavby do užívání obci. Tato opatření je vhodné provádět i v prvcích krajinné zeleně, které nejsou označeny a vymezeny jako složky ÚSES. U stávající zeleně je vhodné v rámci dlouhodobé pěstební péče provést odstranění náletu, v místech kde je to nutné i likvidaci ruderálních porostů. Dále je doporučeno provést arboristické ošetření stromů a odstranění přestárlých a rozpadajících se jedinců s následným doplnění nových dřevin, zejména tam, kde by mohlo dojít k ohrožení osob či majetku.

IP 7	Navržená alej u silnice II/115					1220 m

IP 8	Navržená alej u cesty C5 v km 0,00 – 0,16				180 m

IP 9	Navržená alej u cesty C1 v km 0,29 – 0,4 stáv. a 0,4 až 0,78 navr. 	490 m

IP 10	Navržená alej u silnice II/115					530 m

IP 11	Navržená alej u cesty C12 v km 0,00 – 0,42			 	420 m

Kde IP 11 je oboustranná alej pouze v délce 300 m.

Zvláště chráněná území

Do k.ú. Svinaře nezasahují žádná velkoplošná ani maloplošná zvláště chráněná území, ani území NATURA 2000. Z hlediska obecné ochrany zde zasahuje Přírodní Park Hřebeny (viz Ochrana krajinného rázu) a nachází se zde památný strom dub letní, vyhlášený roku 1987 na parcele p.č.137/20. V rámci PSZ se počítá se zachováním a pokračující ochranou a péčí ve správě obecního úřadu Beroun.

Ochrana krajinného rázu

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. § 12 může orgán ochrany přírody zřídit pro ochranu krajinného rázu se soustředěním estetických a přírodních hodnot přírodní park. Čímž dochází k omezení takových způsobů využití, kterými by docházelo k ničení, rušení nebo poškození stavu chráněného území.

Na území katastrálního území Svinaře se nachází přírodní park Hřebeny. Důvodem vyhlášení byla ochrana krajinného rázu zalesněného hřbetu (pahorkatiny) s výraznou převahou přírodních hodnot, s částmi přírodě blízkých bučin a smíšeného lesa s rozptýlenými věkovitými stromy na charakteristickém geologickém podloží, s významnými přírodními a estetickými hodnotami a s řadou kulturně historických památek.

Významné krajinné prvky

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. mají zvláštní postavení významné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability (§ 3 písm. b). Významnými krajinnými prvky jsou obecně lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 zákona.

V řešeném území se nacházejí z obecně vyjmenovaných významných krajinných prvků lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy.

Významný krajinný prvek registrovaný podle § 6 zákona se v ObPÚ nenachází.

Návrh opatření k zajištění plné funkce ÚSES

Zájmy ochrany přírody a krajiny jsou v souladu se zájmy společnosti, ale musí být sladěny s potřebou zachování využitelnosti území pro lidi, kteří zde žijí a hospodaří a bez nichž by nebylo možno uchovat podobu a hodnotu území v potřebné kvalitě. Základním předpokladem potřebných dohod je dokončení KoPÚ a obnova řádných majetkoprávních vztahů.

Tento návrh vymezuje v území struktury ploch a linií, které již mají nebo na kterých mohou být vytvořeny nejlepší podmínky pro uchování a rozvoj společenstev odpovídajících původním přírodním podmínkám. Plán ÚSES jako součást návrhu KoPÚ vymezuje tyto struktury v hranicích konkrétních pozemků ObPÚ. Na ostatním území může pouze doporučit možnost řešení nově vzniklých nebo změněných vztahů.

Návrh prvků ÚSES navazuje na návrhy cestní sítě, protierozních a vodohospodářských opatření v obvodu KoPÚ a snaží se docílit toho, aby pro ně byly využívány stejné pozemky.  Zvýšení ekologické stability je možné prostřednictvím realizace menších zásahů jako je obnova alejí u cest, likvidace černých skládek, ošetření porostů i jednotlivých stromů, dosadby chybějících stromů v alejích atd. Zásadní změny úrovně ekologické stability lze dosáhnout realizací ÚSES. Doplněním chybějících interakčních prvků (alejí u polních cest, porostů na mezích a pod.) a skladebných prvků ÚSES. V řešeném území se jedná většinou o prvky stávající a funkční, nebo o prvky s existujícím základem a částečně funkční, v nichž bude potřeba pouze poupravit druhové složení porostů a zajistit na nich patřičné způsoby hospodaření. Nově realizovány jsou pouze některé interakční prvky.

-	Omezení při užívání pozemků v nivách a v jiných evidovaných (registrovaných) VKP (dle § 3 zákona 114/92 Sb.)

Tato omezení musí respektovat vlastníci i uživatelé dotčených pozemků ode dne, kdy zákon 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny vstoupil v platnost. Orgán ochrany přírody stanovil kterých pozemků (částí pozemků) se to týká. Pokud vlastníci tuto skutečnost nebrali na vědomí a pokud jsou dotčené pozemky užívány v rozporu se zákonem tak, že jsou nebo mohou být chráněné hodnoty ohroženy, bude sjednána náprava. V zájmovém území se jedná především o nivu Svinařského potoka a nivu Halounského potoka.

-	Změna kultur pozemků zahrnutých do ÚSES

Jde o pozemky které jsou podle tohoto návrhu součástí biokoridorů a biocenter a jako IP (aleje, doprovodné a jiné porosty na mezích u cest, prvky PEO). Pokud nemají v dané lokalitě požadované parametry, musí být vytvořeny podmínky pro žádoucí změnu.

U dotčených pozemků potřebných pro realizaci chybějících částí prvků ÚSES v obvodu KoPÚ je navržena místo nevyhovujících kultur kultura pozemku ostatní - krajinná zeleň, případně TTP. Tato změna bude zapsána do katastru nemovitostí  nejpozději po dokončení úprav (zatravnění, osázení) dotčených pozemků.

-	Zajištění realizace ÚSES včetně dopěstování a údržby porostů

Biocentra a biokoridory byly v tomto k.ú. vymezeny pouze jako existující (funkční nebo po doplnění a přestavbě porostů funkční)

Na lesní půdě, tedy na pozemcích náležejících do PUPFL (‚pozemky určené k plnění funkcí lesa‘) bude třeba provést odpovídající změnu LHP či LHO a prostřednictvím státních orgánů ochrany lesa prosadit individuální programy přestavby porostů. Trvalou funkčnost prvků bude třeba udržovat cyklicky prováděnými zásahy do skladby porostů s cílem zvýšení a udržení proměnlivosti věkové skladby a druhové pestrosti porostů.  To se v zájmovém území týká převážně lesních biocenter (LBC 12 Halounský potok, LBC 15 Bažantnice a LBC 27 Halouny) a biokoridorů (LBK 13, 14, 16, 20 a 21) a také plošných interakčních prvků (IP 1, 3, 4 a 6).

Mimo les budou stávající doprovodné porosty toků a louky zbaveny nežádoucích druhů rostlin – dřevinné porosty budou probrány a doplněny tak, aby získaly prostor  především perspektivní stromy a keře odpovídajících druhů (dle STG). Podle potřeby bude provedena změna skladby bylinných porostů. Omezení podílu ruderálních druhů bylin bude třeba docílit odstupňovanými zásahy od plošné likvidace, rozrušení stávajícího drnu s přísevem odpovídajících rostlin po redukci nežádoucích druhů (plevelů) kosením (omezováním produkce semen). Nově založené i původní porosty by neměly být intenzivně kultivovány – přihnojovány, rozorávány a dosévány nepůvodními kultivary pícnin. Tato opatření by měla být realizována v potočních nivách se současnými TTP (LBC 19 Na Čihátkách, LBC 27 Halouny, LBK 21 a IP 2 a IP 5).

Interakční prvky - Aleje by měly být realizovány a udržovány jako součást výstavby (obnovy) polních cest. Přednostně budou uplatněny dřeviny dle STG. Ovocné dřeviny (původní – krajové odrůdy) je vhodné použít jen tam, kde bude možno zajistit jejich ochranu proti kontaminaci agrochemikáliemi a tam, kde bude zajištěna odborná péče o stromy i trávník, a sklízení a rozumné využití ovoce.

Realizace ÚSES

Realizace ÚSES musí vycházet z odborně zpracovaného projektu. Realizace ÚSES je dlouhodobý proces postupné obnovy krajiny. Pozemkové úpravy zabezpečují základní předpoklad, kterým je vyřešení majetkoprávních vztahů. Realizaci opatření navržených v plánu ÚSES bude zajišťovat vlastník pozemku a porostu, jak mu to ukládá ustanovení § 4 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Přednostně je třeba realizovat ÚSES tam, kde je stabilita krajiny nízká, kde navrhovaná opatření jsou nenáročná avšak s velkým efektem – v ObPÚ Svinaře se jedná zejména o úpravu a optimalizaci částečně funkčních biocenter LBC 12 Halounský potok, LBC 19 Na Čihátkách a LBC 27 Halouny. Dále je předpokládán významný efekt při obnově a realizaci liniových interakčních prvků a dalších prvků krajinné zeleně.

Druhová a prostorová skladba porostů by měla odpovídat daným přírodním a stanovištním podmínkám. Je žádoucí používat k výsadbě dřeviny z místních zdrojů (autochtonní dřeviny) vybrané podle druhu stanoviště z místních populací. Navrhovaná opatření mají využívat samovolných nebo řízených sukcesních procesů. Výběr dřevin by měl odpovídat STG.

Skladba bude určena v projektové dokumentaci, která bude předcházet realizaci prvků ÚSES. Projektová dokumentace musí být vypracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., v plat. zn., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.,  jako dokumentace ochrany a obnovy krajiny. Prováděcí dokumentaci musí zpracovat osoba k tomu způsobilá, autorizovaná v oboru projektování ÚSES, lépe autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba, protože jde nejen o biotechnické úpravy krajiny, ale také o změnu její podoby v intencích výše uvedeného zákona.

Důležitým faktorem ovlivňujícím dobrý výsledek realizace ÚSES je kvalitní následná péče o provedené výsadby. V počáteční fázi (1-3 roky) je nutné zabezpečit ochranu sazenic před zaplevelením, provést zdravodatní a výchovný řez korun keřů a především stromů a chránit vysazené dřeviny před okusem a jinými škůdci a chorobami a před vandalstvím. Je třeba nahradit úhyn sazenic, provádět podle situace zálivku a později i probírky keřových  porostů a hustých skupin stromů.

Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Přehledná tabulka zařízení dotčených navrhovanými opatřeními k ochraně a tvorbě ŽP

Náklady na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Níže uvedené náklady spojené s realizací ÚSES jako součásti plánu společných zařízení jsou stanoveny odhadem v cenové úrovni roku 2014. Jak již bylo výše uvedeno, většina prvků ÚSES v řešeném území jsou prvky stávající nebo jde o prvky se stávajícím základem. Tyto prvky a jejich základy vyžadují především přiměřenou pěstební péči a ta je součástí povinností vlastníků porostů. Proto níže uvedené odhadnuté náklady  na realizaci ÚSES byly vyčísleny pouze u prvků ÚSES u nichž dojde k realizaci nových porostů (cca 160 Kč/m2) a nebo k částečné přestavbě a doplnění stávajícího porostu, případně realizace plošně rozsáhlých prvků (cca 120 Kč/m2).  V případě, kde je podstatou realizace prvku především jeho vymezení a vyčištění plochy a zatravnění je realizační náklad odhadnut opět plošným nákladem (cca 30 Kč/m2). Liniové prvky – aleje u polních cest byly náklady odhadnuty podle délky prvku (cca 250 Kč/m2).  Pouze tyto prvky budou financovány z prostředků určených k realizaci plánu společných zařízení. Jedná se o náklady na realizaci bez následné péče. Podle možných zdrojů financování se požadavky na pěstební péči mohou významně lišit.

Biocentra

V biocentrech není předpokládána realizace nových opatření

Biokoridory

V NRBK K56 je třeba provést dosadbu malé části biokoridoru do minimálních parametrů.

V biokoridoru LBK 14 se poblíž zástavby Lhotka nachází zúžená část, která vyžaduje dosadbu do minimálních parametrů ÚSES:

NRBK K56	výsadba na 9 650 m2	 120 Kč/m2	1 158 000 Kč

LBK 14 		výsadba na 450 m2	 120 Kč/m2	54 000 Kč

Interakční prvky - náklady na jejich realizaci jsou vyčísleny výše popsaným způsobem, jsou však znovu uvedeny a započítány v kapitole protierozních či dopravně infrastrukturních opatření.

IP 2	vyčištění plochy a založení TTP na 19 095 m2			572 850 Kč

IP 7	Ošetření a doplnění aleje v délce 1 220 m podél silnice II/115	305 000 Kč

IP 9	Prodloužení aleje u cesty C1 v délce 380 m 	 			95 000 Kč

IP10	Ošetření a doplnění aleje v délce 530 m podél silnice II/115	132 500 Kč

Odhad nákladů na tvoru opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí – 2 317 350 Kč.

Do propočtu nejsou zahrnuty náklady na ošetření a pěstební péči u stávajících dřevinných porostů a na samostatně realizované vodohospodářské objekty, které mohou být součástí prvků ÚSES. Vyčíslená opatření jsou realizovatelná např. z programu rozvoje venkova bez ohledu na vlastníka pozemku v rámci realizace KoPÚ.

Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Přehledná tabulka navrhovaných opatření k ochraně a tvorbě ŽP včetně nákladů

Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

a)  Výměra pozemků pro společná zařízení celkem :			         325,1022 ha

- opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků                                           12,5087 ha

- protierozní opatření pro ochranu ZPF – organizační - osevní postup 160,4000 ha

(event.zatravnění)

rekultivace skládky                 0,5300 ha

- vodohospodářské opatření                                                                     11,8680 ha

- opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí                                  139,7955 ha

aa)    Z toho výměra, která přejde spolu se spol.zař. do vlastnictví obce:	24,9067 ha

ab) Výměra, která přejde spolu se spol.zař. do vlastnictví jiných osob:    300,1955 ha

b) Výměra, kterou se na celkové výměře půdy pro společná zařízení (§9 odst. 17 zákona) podílí

ba) stát:	LV 10002 a LV 60000 (stav SPI k 22.4.2014)          	              3,4254 ha

z toho výměra získaná v průběhu pozemkových úprav výkupem nebo darem 0,000 ha

bb) obec:									13,2029 ha

bc) ostatní vlastníci půdy:						       300,1955 ha

V rámci návrhu nového umístění pozemků bude u pozemků určených pro společná zařízení snaha o vypořádaní majetkoprávních vztahů ve prospěch obce. Obec Svinaře se na výměře potřebné pro společná zařízení podílí všemi dostupnými pozemky o celkové výměře přes 13 ha. Rovněž ostatní vlastníci pozemků jsou zatíženi podílet se výměrou na prvcích plánu společných zařízení (protierozní opatření + ÚSES), a to výměrou více jak 300 ha. Pro naplnění cílů stanovených plánem společných zařízení je tedy nutné, aby stát vykoupil pozemky o výměře 8,5 ha (počítáno i s rezervou na další doplňkové cesty). Pokud by se však měli vyřešit i vlastnické vztahy k pozemkům pod vodními toky Svinařský a Halounský potok, pak výkup pozemků státem musí být 10,0 ha.

Soupis změn druhů pozemků

  - přehledová tabulka (stav KN, skutečný stav, navržený stav)

| Rozdíl (+.-) v m2 mezi | návrhem - skutečností | 936289 | - | - | 0 | - | -1007494 | 0 | 50540 | 0 | 20665 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | návrhem - KN | -327125 | - | - | -8907 | - | 75082 | 337 | 34788 | -334 | 229557 | -7822 |
|  | skutečností - KN | -1263414 | - | - | -8907 | - | 1082576 | 337 | -15752 | -334 | 208892 | -7822 |
| Výměra v m2 podle | návrhu | 3779748 | - | - | 10177 | 6459 | 569419 | 1144315 | 118478 | 2274 | 475218 | 6106088 |
|  | skutečnosti | 2843459 | - | - | 10177 | 6459 | 1576913 | 1144315 | 67938 | 2274 | 454553 | 6106088 |
|  | KN | 4106873 | - | - | 19084 | 17679 | 494337 | 1143978 | 83690 | 2608 | 245661 | 6113910 |
| Druh pozemku | kód | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 |  |
|  | název | orná půda | chmelnice | vinice | zahrada | ovocný sad | trvalý travní porost | lesní pozemek | vodní plocha | zast. plocha a nádvoří | ostatní plocha | Celkem : |

Výše uvedená tabulka změn druhu pozemků vychází především ze zaměření skutečného stavu a z předběžných jednání s vlastníky a uživateli pozemků. Ti například rezolutně odmítli zápis změny druhu pozemků do KN u pozemků v současné době zatravněných, s odůvodněním, že se jedná o dočasné zatravnění. Přesto doporučujeme na těchto pozemcích z důvodu protierozních ponechat TTP. Tabulku je tedy nutné brát pouze jako orientační a konečné výměry jednotlivých druhů pozemků budou přesně stanoveny až při dokončení návrhu nového uspořádání pozemků a jeho odsouhlasení s vlastníky pozemků.

  - grafické vyjádření

Odevzdáno jako samostatná příloha

Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení a studii posouzení širších územních vazeb a specifických podmínek, pokud bylo pozemkovým úřadem zadáno její vypracování

Koncept zpracovaného plánu společných zařízení byl dne 19.6.2014 projednán se sborem zástupců. Do konečné podoby PSZ byly zapracovány všechny připomínky sboru zástupců a obce Svinaře. Takto dokončený PSZ byl opětovně předložen dne 30.10.2014 k odsouhlasení sboru zástupců. Sbor zástupců s návrhem plánu společných zařízení souhlasil a svůj souhlas vyjádřili členové sboru zástupců podpisem na hlavní výkres plánu společných zařízení označený VII.5.3. Z jednání byl rovněž pracovníkem SPÚ, pobočka Beroun paní Vyskočilovou pořízen zápis.

Státní pozemkový úřad, pobočka Beroun zaslal prostřednictvím datových schránek žádost o vyjádření k plánu společných zařízení v k.ú. Svinaře všem správcům dotčených zařízení a dotčeným orgánům státní správy. Žádost o vyjádření č.j. SPU 498135/2014 ze dne 10.10.2014 byla doručená dotčeným organizacím se stanoveným termínem k vyjádření do 30dnů. K žádosti o vyjádření k plánu společných zařízení byla doložena mapa plánu společných zařízení v digitálním formátu pdf a rovněž textová část popisu navrhovaných opatření rovněž ve formátu pdf.

Seznam obeslaných organizací :

  - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Praha a Střední Čechy – bez vyjádření.

  - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. – bez vyjádření.

  - Čepro, a.s. – bez vyjádření.

  - ČEPS, a.s. – bez vyjádření.

  - České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Praha – bez vyjádření.

  - České radiokomunikace, a.s. – bez vyjádření.

  - Český hydrometeorologický ústav – bez vyjádření.

  - ČEZ Distribuce, a.s. – bez vyjádření.

  - Hasičský záchranný sbor, územní odbor Beroun – bez vyjádření.

  - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze – ve svém vyjádření č.j. KHSSC 48345/2014 upozorňuje na existenci vodojemu v k.ú. Svinaře. Tento vodojem se však nachází mimo obvod KoPÚ Svinaře, což je i ve zprávě uvedeno.

  - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje – bez vyjádření.

  - Krajský úřad Středočeského kraje – odbor dopravy – bez vyjádření.

  - Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství – drobné připomínky k PSZ byly zapracovány do dokumentace.

  - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – územní odbor vnější služby Beroun – bez vyjádření.

  - Krajský úřad Středočeského kraje – odbor regionálního rozvoje – bez připomínek k PSZ.

  - Lesy ČR, s.p.  - bez vyjádření.

  - Městský úřad Beroun – odbor územního plánování a regionálního rozvoje – bez vyjádření.

  - Městský úřad Beroun – odbor životního prostředí – bez vyjádření.

  - Městský úřad Králův Dvůr – odbor výstavby – bez připomínek k PSZ.

  - MERO ČR, a.s. – bez vyjádření.

  - Ministerstvo průmyslu a obchodu – odbor surovinové a energetické bezpečnosti – bez připomínek k PSZ.

  - Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie – bez vyjádření.

  - Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu – bez vyjádření.

  - Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště středních Čech v Praze – bez vyjádření.

  - NET4GAS, s.r.o. – bez vyjádření.

  - Obvodní báňský úřad Kladno – bez vyjádření.

  - O2 Czech Republic, a.s. – bez připomínek k PSZ.

  - Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Beroun – bez připomínek k PSZ.

  - Povodí Vltavy, s.p. – sekce drobných vodních toků – bez vyjádření.

  - RWE GasNet, s.r.o. – bez vyjádření.

  - Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras – bez vyjádření.

  - Správa Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko – bez vyjádření.

  - Správa železniční dopravní cesty s.o. – bez vyjádření.

  - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Středočeský kraj – bez připomínek k PSZ.

  - Středočeský kraj – bez připomínek k PSZ.

  - SUPTel, a.s. – bez připomínek k PSZ.

  - UNIPETROL RPA, s.r.o. - bez vyjádření.

  - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – bez vyjádření.

  - Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. – bez vyjádření.

  - Vojenská ubytovací a stavební správa Praha – bez vyjádření.

Takto schválený plán společných zařízení bude následně předložen zastupitelstvu obce Svinaře a Skuhrov k odsouhlasení.

Doklady o projednání  jsou součástí samostatné přílohy VII.6.

Přehled nákladů na uskutečnění PSZ

Náklady jsou stanoveny odborným odhadem pro cenovou úroveň v roce 2014.

Náklady na opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků:             120 243 500,- Kč

Náklady na protierozní opatření pro ochranu ZPF:                            848 000,- Kč

Náklady na vodohospodářská opatření:                                         13 810 500,- Kč

Náklady na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí:          2 317 350,- Kč

Náklady celkem:                                                                          137 219 350,- Kč bez DPH

Grafické přílohy

a) Přehledná mapa 1 : 10 000

b) Mapa erozního ohrožení (současný a navržený stav) - kartogram

c) Mapa PSZ s výškopisným obsahem 1 : 5 000

d) Schválená mapa PSZ orazítkovaná a podepsaná zástupcem obce s uvedením data schválení PSZ zastupitelstvem obce

Odevzdáno jako samostatné přílohy.

- Doklad o předložení zpracovaného plánu společných dotčeným správním úřadům

Samostatná příloha

Doklad o předložení zpracovaného plánu společných zařízení dotčeným správním orgánům připojuje dle §9 odst. 10 zákona č.139/2002 Sb., v platném znění Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Beroun. Doklady jsou součástí dokumentace v paré A.