Příloha č. 1

Specifikace díla a harmonogram postupu prací

I. SPECIFIKACE DÍLA

Hlavní polní cesta HPC 3

Předmětem plnění je rekonstrukce hlavní polní cesty HPC 3 v k.ú. Bříza nad Ohří na p.p.č. 435 v k.ú. Bříza nad Ohří. Délka polní cesty je cca 430 m.

Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P6,0/30, šířka vozovky je 5,0 m s krajnicemi o šířce 0,5 m po obou stranách. Povrch vozovky je z asfaltobetonu. Součástí cesty jsou hospodářské sjezdy a propustky. Součástí polní stavby bude napojení na hlavní polní cestu C 3 v k.ú. Pomezná (byla realizována v roce 2020). Bez doprovodné zeleně.

Odvodnění

Odvodnění polní cesty bude řešeno příčným sklonem se vsakem do okolních pozemků a svodnými příkopy podél cesty a přelivem do terénu. Stávající odvodňovací příkopy budou obnoveny. Dojde k odstranění náletových dřevin v ploše příkopu a pročištění příkopů profilovou lžící.

Kácení zeleně

Součástí díla je kácení zeleně rostoucí mimo les – 4 ks stromů.

Křížení sítí a další podmínky

- inženýrské sítě a další technická infrastruktura, ani jejich ochranná pásma nebudou dotčeny,

- stavba se nachází ve vzdálenosti do 50 m od hranice pozemků určených k plnění funkcí lesa – na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nesmí být ukládány žádné odpady, výkopová zemina, stavební materiál, parkovány stroje,

- stavba se nachází v území s možnými archeologickými nálezy.

Součástí díla je také zajištění předběžného záchranného archeologického výzkumu.

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, případně údajů správců.

Podrobná specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr případně ve stavebním povolení.

II. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Uzlové body – definované fáze výstavby díla, či jen objektu (dle Čl. 5 bodu 6 smlouvy):

Příprava pláně							- termín plnění do:		 [DOPLNIT]

Položení podkladních vrstev			- termín plnění do:		 [DOPLNIT]

Položení finálních vrstev				- termín plnění do:		 [DOPLNIT]

Týdenní harmonogram postupu prací:

[DOPLNIT]