Název stavby: Realizace polní cesty HC2b v k.ú. Sovínky

Specifikace díla

Předmětem veřejné zakázky je realizace hlavní polní cesty HC2b v k.ú. Sovínky

Polní cesta HC2b v k.ú. Sovínky

SO-101 Polní cesta HC2b v k.ú. Sovínky

Polní cesta HC2b je navržena jako hlavní polní cesta kategorie P 3,5/30 v délce 1502,1 m s povrchem z asfaltobetonu střednězrnného. Šírka jízdního pruhu je 2,5 m, krajnice oboustranné 2x0,5 m z asfaltového recyklátu. Pro vyhýbání se použijí 4 pravostranné sjezdy a 6 levostranných sjezdů a obratiště. Na cestě bude vybudován brod dlouhý 7,0 m a široký 4,7 m, břehové hrany ve sklonu 1:12. Brod z kamenné rovnaniny, lomový hranolový. Lomový kámen uložený na kamenivu frakce 8-16 mm tl. 0,1 m. V místě brodu vedena drenáž, která vede pod lomovým kamenem a je vyústěna do zasakovací jímky.

Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrnného

Asfaltobeton střednězrnný ACO-11                                                  40 mm

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze

pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu                       0,2 kg/m2

Obalované kamenivo ACP 16+                                                          70 mm

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze

pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu                       0,45 kg/m2

vibrovaný štěrk – ČSN 736126-2 VŠ                                                 170 mm (se zhutněním 100 MPa)

ŠDb (0-63 mm)  ŠD                                                                            200 mm (se zhutněním 60 MPa)

Upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa

Stabilizované podloží 3% vápněním km 0,0000 – 0,148 6 – 15,9 kg/m2 v tl. 300 mm

Celková tloušťka                                                                                 480 mm

Skladba sjezdů je totožná s hlavní konstrukční skladbou. Sjezdy ukončeny silničním obrubníkem.

Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění pláně u polní cesty HC2b se navrhuje pomocí podélné drenáže. Pravostranná drenáž v km 0,0000 – 0,773 7 délky 779,5 m. V km 0,773 7 – 0,804 9 je pláň odvodněna levostrannou drenáží délky 33,0 m s vyústěním do zasakovací jímky v místě občasného toku s ID 10185640 a v km 0,813 9 – 1,121 9 levostrannou drenáží délky 308,0 m s vyústěním do zasakovací jímky  v místě občasného toku s ID 0185640. Niveleta dna a plocha průtočného profilu nebude měněna. V km 1,121 9 – 1,502 1 bude pláň odvodněna přilehlým Košáteckým potokem a sklonem svahu.

Odvodnění vozovky – vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0%.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová  dokumentace vypracovaná projekční společností“ Agroprojekce Litomyšl, Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, pod zakázkovým číslem 05330/16, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací  a technické  specifikace (podmínky).