Polní cesty C2, C15, příkopy a zemní val v k. ú. Cakov

Polní cesta C2 s příkopy Př 6,7,8

Navržená polní cesta C2 se na počátku svého staničení napojuje na stávající polní cestu C4. Dále je trasována severovýchodně po stávající vyježděné trase polní cesty až po navrhovaný zemní val, kde se stáčí východně až po lesní plochy ve východní části k. ú. Cakov. Dále je trasována až po konec svého staničení jižně.

Základní šířka v koruně polní cesty je navržena 4,0 m s lokálními šířkovými úpravami v místech sjezdů a připojovacích úseků.

V celém staničení je navržena konstrukce polní cesty z 2 podkladních vrstev ze štěrkodrtě a asfaltobetonovým pojížděným krytem.

Ve staničení 0,000 00 – 0,693 50 km jsou podél pravé hrany koruny polní cesty navrženy odvodňovací příkopy PŘ 6, PŘ 7 a PŘ 8, svádějící povrchové vody z koruny polní cesty C2 i okolních zemědělsky obhospodařovaných ploch. Ve staničení 0,545 85 – 0,553 85 je navržena betonová svodnice, která umožní převod sváděných vod pod korunou sjezdu na polní cestu C3. Ve staničení 0,478 48 – 0,495 13 km jsou tyto vody převedeny suchým brodem B1, kterým bude umožněno napojení na uvažovanou polní cestu C18. Dále jsou po trase cestní příkopů navrženy 2 odlehčující příkopy, a to ve staničení cca 0,280 00 km a 0,380 00 km, které budou odvádět vody do stávající odvodňovací zalesněné plochy. Ve staničení cca 0,150 00 KM bude přes příkop Př7 umístěn typizovaný propustek (SO12). Ve staničení cca 0,117 50 km se do cestního příkopu napojuje vyústění propustku P6, který regulovaně odvádí povrchové vody nakumulované za zemním valem. Na konci staničení navrhované polní cesty C2 jsou vody sváděné cestním příkopem PŘ 8 převedeny pod korunou navrhované polní cesty C2 a stávající polní cesty C4 trubními propustky P7 a P9 do stávajícího odvodňovacího příkopu u cesty C4.

Polní cesta C2 včetně násypů zemního tělesa a zářezů doprovodných příkopů je trasována na pozemcích parc. č. 1555, 185/2, 1554, 1553, 1193, 1194, 1548, 1550, 1552, 1543, 1547, 1573, 1545, 1549 a 1527 v k. ú. Cakov.

Část polní cesty C2 (stavební objekt SO 04 – Obec – Polní cesta) bude hrazena Obcí Senice na Hané.

Polní cesta C15 s příkopy Př 1,2

Navržená polní cesta C15 se na počátku svého staničení napojuje na polní cestu C2. Dále je trasována severně po stávající orné půdě až po lesní plochy, odtud se stáčí východním směrem až po napojení na stávající polní cestu C3.

Základní šířka v koruně polní cesty je navržena 3,5 m s lokálními šířkovými úpravami v místech sjezdů a připojovacích úseků.

Ve staničení 0,000 00 – 0,013 00 km je navržena konstrukce polní cesty z 2 podkladních vrstev ze štěrkodrtě a asfaltobetonovým pojížděným krytem. Ve zbytku staničení se uvažuje s návrhem konstrukce z podkladních vrstev ze štěrkodrtě s možností doplnění, tzv. zatravňovaní vrstvy na pojížděnou korunu polní cesty.

Ve staničení 0,013 00 – 0,212 50 je podél levé hrany koruny polní cesty navržen odvodňovací příkop PŘ1, svádějící povrchové vody z koruny polní cesty C15 i okolních zemědělsky obhospodařovaných ploch. Ve staničení 0,212 50 jsou tyto vody převedeny přes korunu navrhované polní cesty C15 betonovou svodnicí BS3. Dále je podél pravé hrany trasován cestní příkop PŘ2, který ve veden v souběhu s polní cestou C15 až po konec jejího staničení.

Doprovodná zeleň, není součástí realizace.

Polní cesta C15 včetně násypů zemního tělesa a zářezů doprovodných příkopů je trasována na pozemcích par. č. 1531, 1530, 1533, 1532 a 1573 v k. ú. Cakov.

Příkopy Př 4,5

Cestní příkopy PŘ4 a PŘ5 odvádějí povrchové vody převedený suchým brodem B2 z cestních příkopů PŘ1 a PŘ2 podél navrhované polní cesty C15 do stávající odvodňovací plochy na pozemku parc. č. 1194 v. k. ú. Cakov. Ve staničení 0,173 00 – 0,179 km jsou tyto vody převedeny přes korunu uvažované polní cesty C17 betonovou svodnicí BS5.

Doprovodná zeleň, není součástí realizace.

Příkopy jsou trasovány na pozemcích parc. č. 1573, 1565, 1563 a 1562 v k. ú. Cakov.

Zemní val

Těleso zemního valu je tvořeno jednak zářezem tvořícím příkop a svahy ve směru k rostlému terénu ve sklonu 1:3. Pata vzdušného líce násypu zemního valu bude vybavena drenážní patkou z kameniva drceného.

Zemní val včetně násypů zemního tělesa a zářezů doprovodných příkopů je trasována na pozemcích par. č. 1553 a 1194 v k. ú. Cakov.