STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Ústecký kraj, Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

| Zadavatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pražská 765, 440 01 Louny |
| Zastoupený: | Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky Louny |
| IČO / DIČ | 01312774 / CZ 01312774 |

| Název veřejné zakázky: | Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Blažim |
| --- | --- |
| Č.j. / Spis. zn. VZMR: | SP4933/2022-508205 |
| Druh veřejné zakázky: | Služby – veřejná zakázka malého rozsahu |

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky názvem – Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Blažim, uveřejňujeme jako reakci na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 24. 5. 2022.

Přesné znění žádosti dodavatele s odpovědí zadavatele:

Dotaz:

Dobrý den.

Dle vyhlášeného výběrového řízení na zakázku: Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Blažim, prosím o doplnění informací:

- Lze sondy realizovat jako kopané?  Jsou rozhodně rychlejší, takže neomezují průjezd po stávajících cestách na delší dobu. Cena za kopané sondy je řádově nižší, hloubkový dosah postačující a geolog má přímý vizuální kontakt s horninovým prostředím ve stěně výkopu.

- Některé navržené sondy jsou situovány v bezprostřední blízkosti elektrických nadzemních vedení. Jejich realizace vrtnou soupravou může být problematická (opět lze nahradit kopanými sondami).

- Minimálně čtyři cesty jsou situovány v polních kulturách. Realizace sond v období června a července znamená vjezd do těchto kultur a určitým škodám.

Odpověď:

- V požadavcích na provedení sond, které jsou uvedeny v příloze „Podrobná specifikace plnění“, není konkretizován způsob provedení sond, lze tedy realizovat kopané sondy.

- Podle sdělení zhotovitele komplexních pozemkových úprav je v ochranném pásmu nadzemního elektrického vedení situována sonda S13. Podmínky provádění činností v blízkosti těchto zařízení stanovuje zákon č. 458/2000 Sb. (ochranná pásma § 46).

- Pro případ způsobení škody dodavatelem třetí osobě, souvislosti s výkonem jeho činnosti, se dodavatel zavazuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ve výši nejméně 400 000 Kč.  Tento požadavek zadavatele je uveden ve výzvě k podání nabídky, v části 9.2 Doplňující informace a pokyny, v odstavci 8.  a zároveň v návrhu smlouvy o dílo, v článku XII, odstavci 12.1.

V Lounech 25. 5. 2022

Ing. Jana Vernerová, v.r.

vedoucí Pobočky Louny